# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ROBÓT  ZWIĄZANYCH  Z  PRZYGOTOWANIEM  INFRASTRUKTURY  STADIONU  SPORTOWEGO  W  PUDLISZKACH  DLA  POTRZEB  ROZGRYWEK  PIŁKARSKICH  W  IV  LIDZE

OBIEKT:      STADION  SPORTOWY  W  PUDLISZKACH

INWESTOR:  Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Kody CPV: 45212220-4  wielofunkcyjne obiekty sportowe

45112720-8  roboty w zakresie kształtowania terenów          sportowych i rekreacyjnych

## OPRACOWAŁ: Biuro Obsługi Budownictwa                                     tech.bud. Andrzej Giszczyński, 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8

Krobia, dnia 02  czerwca 2008 r.

1. WSTĘP  CZĘŚĆ  OGÓLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem infrastruktury stadionu sportowego w Pudliszkach- gmina Krobia, dla potrzeb rozgrywek piłkarskich w IV lidze obejmującej:

- remont trybun z powiększeniem ilości siedzisk indywidualnych

- wydzielenie sektora dla kibiców gości

- zabezpieczenie bezpiecznego przejścia dla zawodników i sędziów od szatni do boiska

- zwiększenie ilości miejsc w boksach dla zawodników rezerwowych i kierownictwa    zespołów

- zamontowanie sanitariatów przenośnych dla kibiców

- wyposażenie pomieszczenia dla sędziów w natrysk z ciepłą wodą

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą :

- Remont trybun z powiększeniem ilości siedzisk indywidualnych polegający na: zdemontowaniu części siedzisk drewnianych, naprawę betonowej podbudowy,  zamontowaniem 190 szt siedzisk indywidualnych, pomalowaniem siedzisk drewnianych emalią ftalową

- Wydzielenie sektora dla kibiców gości poprzez ogrodzenie części trybun siatką stalową powlekaną na słupkach stalowych z furtką wejściową i zamontowaniem sanitariatu przenośnego

- Zabezpieczenie bezpiecznego przejścia dla zawodników i sędziów od szatni do boiska z wykonaniem nawierzchni utwardzonej mieszanką HanseGrant i dostarczeniem ogrodzenia przestawnego z paneli stalowych o wysokości 150 cm

- Zwiększenie ilości miejsc w boksach dla zawodników rezerwowych i kierownictwa zespołów poprzez powiększenie wiat przy płycie boiska

- Zamontowanie w pomieszczeniu dla sędziów natrysku z ciepłą wodą.

.

1.3.1 Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawiono w przedmiarze robót .

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami   i wymaganiami ogólnymi.

1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.

1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania.

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula .

1.5 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy i robót wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  komplety ST. .

1.5.2. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy oraz przeszkolenie pracowników w zakresie BHP. Wykonawca musi być w pełni świadomy zagrożeń występujących podczas realizacji robót .

1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy.

2. Zgłosić Inwestorowi rozpoczęcie robót.

3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.

4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg.

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

- Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

- Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu robót.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

- Zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęty stosowane przy realizacji zadania od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia protokołu zakończenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania robót

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ewentualnych objazdów w trakcie prowadzenia robót .

1.5.13. Odbiór techniczny

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót.

1.5.14. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić :

1. Organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót

2. Przeprowadzenie na budowie szkolenia BHP oraz uświadomienie pracowników o grożących zagrożeniach i niebezpieczeństwach.

3. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

1.6  Materiały

1.6.1 Materiały do wbudowania

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi

1.6.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów

-Materiały będą magazynowane przez Wykonawcę w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót.

1.6.3 Materiały alternatywne

-Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikację, należy poinformować Inspektora Nadzoru nie później niż trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak, aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania.

1.6.4 Materiały z rozbiórki .

- Materiały z rozbiórki powinny być segregowane. Miejsce wywozu i sposób segregacji zostanie ustalony z Inwestorem.

- Inwestor przewiduje ponowne wbudowanie wskazanych przez Niego niektórych elementów z rozbiórki.

1.7 Sprzęt

1.7.1 Wykorzystywanie sprzętu

- Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Sprzęt użyty do wykonania zadania musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami i przepisami dotyczącymi jego stosowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakiekolwiek maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania bezpieczeństwa pracy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy

1.8  Transport

1.8.1 Środki transportu (pojazdy)

- Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak, aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót .  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych . Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii przewożonych materiałów, ich objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.

1.9  Wykonanie robót

1.9.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.9.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

1.10  Kontrola jakości robót

1.10.1 Program zapewniania jakości

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót.

1.10.2 Zasady kontroli jakości robót

- Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i jakości robót

1.10.3 Badania i pomiary

- Wszystkie niezbędne badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

1.10.4 Atesty jakości

- Jeżeli zachodzi konieczność i jest to wymagane, do każdej dostawy na plac budowy materiałów wbudowanych muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi zostać przekazana Inspektorowi Nadzoru.

1.11  Dokumenty placu budowy

- Dziennik budowy (gdy zaistnieje konieczność zastosowania) winien znajdować się na terenie budowy i być zabezpieczony przed zniszczeniem przez kierownika budowy. Wpisy winny być dokonywane systematycznie. Zawartość i sposób prowadzenia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z póżn. Zmianami )

Inne dokumenty budowy

- Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

Przechowywanie dokumentów budowy

- Dokumenty mają być przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

1.12  Obmiar robót

1.12.1 Zasady obmiaru robót

- Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót.

1.12.2 Metody pomiaru

- Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej.

- Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój.

W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice.

1.12.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji.

1.12.4 Czas przeprowadzania obmiaru

- Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.

1.13  Odbiór robót

1.13.1 Rodzaje odbiorów robót

- Przejecie części robót

1.13.2  Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu

- Tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w

czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całości zadania. Jest wprowadzane do dziennika budowy lub obmiarów z  powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

1.13.3 Przejmowanie odcinków lub części robót

- Przejmowanie odcinków lub części robót jest dokonywane jako przejecie końcowe. Polega ono na oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót.

1.13.4 Wystawienie świadectwa przejęcia

- Ma miejsce wówczas, gdy całość robót została zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne.

1.13.5  Dokumenty końcowego przejęcia robót

- Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej.

1.13.6 Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji

- Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z zamówieniem.

1.14  Podstawa płatności

Podstawą są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawcę przy składaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla danej pozycji.

Pozostałe warunki wynikłe z umowy.

1.15 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy i zaplecze wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy ogrodzenie terenu robót niebezpiecznych, oznakowanie stref zagrożenia wobec pracowników i osób postronnych, wyznaczenie dróg dojazdowych , ustanowienie planu robót , przeprowadzenie niezbędnych szkoleń BHP, poinformowanie pracowników i osób postronnych o zagrożeniach.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek DU 120/03 poz 1131

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne

-PN-ISO 3789-1:1994 Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia do pielęgnacji trawników i ogrodów

2 ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1  - REMONT  TRYBUN  I  POWIĘKSZENIE  ILOŚCI  SIEDZISK  INDYWIDUALNYCH

Zamierzenie budowlane obejmuje :                                                                                                    - zdemontowanie drewnianych siedzisk trybun pod miejsce zamontowania siedzisk indywidualnych w 2 rzędach części trybuny głównej                                                                  - wykonanie naprawy podłoża betonowego polegające na rozbiórce zniszczonych elementów i uzupełnieniu ich betonem B25

- zamontowanie 190 szt siedzisk indywidualnych z atestem, bez oparć z polipropylenu o wymiarach 410 x 370 x 95 mm wraz z podporami metalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie za pomocą śrub metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie wg wskazań producenta.

-pomalowanie siedzisk drewnianych trybun, emalią do wymalowań zewnętrznych drewna , odporną na działanie czynników atmosferycznych w kolorze ustalonym z Inwestorem

2.2 – WYDZIELENIE  SEKTORA  DLA  KIBICÓW  GOŚCI

Zamierzenie budowlane obejmuje :

- wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej z drutu 2,2 mm ocynkowanego powleczonego poliestrem, średnica po powleczeniu 3,4 mm o oczkach maksimum 50x50 mm na słupkach z rur Fi 76/3,5 mm powleczonych poliestrem na rurze ocynkowanej. Wymiary wygrodzenia 7,00 + 21,50 + 7,00 mb. Słupki ogrodzenia zakończone kapturkami do słupków okrągłych. Wejście do boksu poprzez furtkę stalową z kształtowników wypełnioną siatką powlekaną .

Elementy dodatkowe ogrodzenia to : słupki narożne, nakładki zawiasowe łączące, opaski do słupków nierdzewne powlekane, śruby naciągowe.

- W sektorze gości należy zamontować sanitariat przenośny wykonany z wysokozagęszczonego polietylenu z dachem półprzeżroczystym z polietylenu.

Wyposażenie toalety :

- zbiornik o pojemności 210 litrów, pozwalający na 600-800 wizyt

- dwa niezależne systemy wentylacji grawitacyjnej

- pisuar

- przeciwpoślizgowa podłoga

- pojemnik na 3 rolki papieru toaletowego

- umywalka z HDPE  o ze zbiornikiem wody o pojemności 30 litrów

- dozownik mydła

- pojemnik na ręczniki

- zamek ze wskazaniem wolny/zajęty

2.3  - ZABEZPIECZENIE  BEZPIECZNEGO  PRZEJŚCIA  DLA  ZAWODNIKOW  I  SĘDZIÓW  OD  SZATNI  DO  BOISKA

Zamierzenie budowlane obejmuje : wytyczenie drogi dojścia  o długości 70 mb, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej –humusu i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora. Wykopanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o przekroju 20 x 20 cm po obydwu stronach drogi dojścia. Zamontowanie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6x100 cm na podsypce piaskowej. Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm i ułożenie nawierzchni z mieszanki HanseGrand o grubości ziaren 0 – 8 mm osadzonej na głębokości 3 – 4 cm z nachyleniem powierzchni 2 – 3 % , nawierzchnię z HanseGrande należy uwałować , nie wolno nawierzchni z mieszanki HanseGrande zagęszczać dynamicznie (wibrowanie) ! Teren dojścia na czas imprez będzie zabezpieczony ogrodzeniem przestawnym – rozbieralnym. Przedmiot zadania obejmuje dostarczenie ogrodzenia przestawnego – zaporowego wielokrotnego użycia wykonanego z przęseł stalowych ocynkowanych ogniowo o długości 250 cm i wysokości 150 cm.

2.4 – ROZBUDOWA  WIAT  DLA  DRUŻYN  NA  BOISKU

Zamierzenie budowlane obejmuje : zwiększenie ilości miejsc w boksach dla zawodników rezerwowych i kierownictwa zespołów do 13 miejsc, poprzez rozbudowę istniejących wiat. Wiaty rozbudowane nie mogą odbiegać wyglądem od wiat istniejących.

2.5 – W.C.  DLA  KIBICÓW

Zamierzenie budowlane obejmuje: dostarczenie i zamontowanie w miejscu wskazanym przez inwestora sanitariatu przenośnego wykonanego z wysokozagęszczonego polietylenu z dachem półprzeżroczystym z polietylenu.

Wyposażenie toalety :

- zbiornik o pojemności 210 litrów, pozwalający na 600-800 wizyt

- dwa niezależne systemy wentylacji grawitacyjnej

- pisuar

- przeciwpoślizgowa podłoga

- pojemnik na 3 rolki papieru toaletowego

- zamek ze wskazaniem wolny/zajęty

2.6 – POMIESZCZENIE  DLA  SĘDZIÓW

Zamierzenie budowlane obejmuje: wykonanie w pomieszczeniu dla sędziów usytuowanym w budynku szatni natrysku z zimną i ciepłą wodą. Zamontowanie kabiny natryskowej do kąpieli, półokrągłej ½ koła z szybami z płyty polistyrenowej i brodzikiem akrylowym. Kabinę należy wyposażyć w baterię natryskową z uchwytami i końcówką natryskową zamontowanymi do ściany. Kabinę należy podłączyć do istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Wymienić istniejący podgrzewacz wody na spełniający wymogi poboru wody ciepłej dla umywalki i natrysku. Wykonać licowanie ścian przy natrysku płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej o wymiarach (90 + 90 cm ) x 200 cm.

2.7Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu jakości i kompletności wykonanych robot .

2.8Jednostki obmiaru

Zgodne z przedmiarem robót.

2.9Odbiór robót

Inspektor Nadzoru na podstawie wpisów i protokół końcowy.

2.10. Przepisy związane

2.10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

2.10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.    (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Zalecane Normy Państwowe (NP) i Normy Branżowe (BN).

- PN-86/B -024 	Grunty budowlane. Kreślenia. Symbole .

Podział i opis gruntów.

- PN-74/B-04452 	Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

4.   PN-68/B-06050	 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie   
 wykonywania i badania przy odbiorze.

5.   PN-75/D-96000 	 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

6.   BN-75/9222-02	 Drewno średniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple  
 budowlane.

7.   BN-77/8931-12	 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

8.   PN-B-06050/1999	 Roboty ziemne budowlane.

9. PN-79/B-06711	 Kruszywa mineralne.

10. PN-EN13139/2002	 Kruszywa do zapraw.

11. PN-81/II-84023	 Stal określonego zastosowania. Gatunki.

12. PN-ISO3443-8	 Tolerancje w budownictwie.

13. BN-71/0445-01	 Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.

14. PN-81/B-03150	 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.

15. PN-71/B-10080	 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-B-03150/2000	 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

17. PN-81IB-10700/01    Wymagania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

18. PN-81/G89302           Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV.

19. PN-81/G89205           Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV.

20. PN-79/H 74393         Ogólne wymagania i badania.

21. PN-85/M-75178/00  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

22. PN-63/B-10145         Posadzki z płytek terakotowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

23. PN-69/B-10280         Roboty malarskie farbami emulsyjnymi.

24. PN-69/B-10285         Roboty malarskie farbami i emaliami ftalowymi.

I inne normy związane .