360. TABLICA Interaktywna z UCHWYTEM i projektorem (1 komplet)

CPV: CPV 92 225 000-4

|  | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- |
| Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora 156.5 cm × 117.2 cm (przekątna 77 cali - 195.6 cm). |  |
| Format tablicy – 4 / 3 |  |
| Waga – maksymalnie 14 kg |  |
| Powierzchnia tablicy umożliwiająca pisanie pisakami suchościeralnymi. |  |
| Technologia – dotykowa, rezystancyjna. |  |
| Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie – za pomocą przewodu USB. |  |
| Gwarancja producenta na tablicę – 5 lat. |  |
| Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. |  |
| W zastawie z tablicą cztery pisaki odpowiadające kolorom czarny, czerwony, niebieski i zielony oraz gąbka do ścierania pisma elektronicznego. |  |
| Półka na pisaki automatycznie rozpoznająca, który pisak został podniesiony, aktywująca automatycznie przypisany w oprogramowaniu kolor linii lub gąbkę z sygnalizacją za pomocą diod LED, które urządzenie z półki jest aktywne. |  |
| Tablica automatyczne rozpoznaje używane narzędzie, tak że użytkownicy podnosząc pióro mogą pisać nim w aplikacjach, sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią, wszystko te czynności bez konieczności odkładania pióra na półkę. |  |
| Rozpoznawanie gestów: przesunięcie po powierzchni tablicy ze strony prawej na lewą – jeden slajd do przodu (jak przewracanie stron w książce), przesunięcie ze strony lewej na prawą – jeden slajd do tyłu (jak przewracanie stron w książce), szybkie przesunięcie w obie strony – „potrząśnięcie” – zgrupowanie zaznaczonych obiektów lub rozgrupowanie zaznaczonego obiektu. |  |
| Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. |  |
| Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym |  |
| Polska wersja językowa oprogramowania. |  |
| Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów) sieciowych. |  |
| Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu. |  |
| Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie Whiteboard Common File Format (CFF). |  |
| Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian. |  |
| Narzędzie do rysowania wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej piętnastokąta. |  |
| Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych na stronę za pomocą pisaków. |  |
| Funkcja resetowania strony pozwalająca na przywrócenie stanu pojedynczego slajdu do postaci bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocząć pracę od nowa. |  |
| Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych lekcji z w języku polskim, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji i widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć Internet. Baza musi zawierać co najmniej 200 lekcji z różnych przedmiotów i na różne poziomy edukacyjne. |  |
| Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co umożliwia szybsze i łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć np. pocztą elektroniczną, na stronach WWW itp. |  |
| Oprogramowanie umożliwia wyświetlanie stron w trybie pokazu (pełnoekranowym) ze zminimalizowanymi paskami narzędziowymi, podobnie jak w popularnych programach prezentacyjnych np. Microsoft PowerPoint. |  |
| Możliwość wyświetlania dwóch slajdów (stron) jednocześnie np. w celu możliwości prezentacji treści zadania, danych, założeń i jego rozwiązania w przypadku gdy nie mieszczą się na jednej stronie. |  |
| Wyszukiwarka wewnętrznej galerii oprogramowania do obsługi tablicy umożliwiająca szybkie i sprawne odnajdowanie interesujących materiałów poprzez słowa kluczowe. |  |
| Użytkownik ma możliwość ustawienia, aby ślad atramentu piór stopniowo blakł, aż do całkowitego zniknięcia. Można regulować czas po jakim ślad atramentu zaczyna znikać. |  |
| Pióro kaligraficzne – narzędzie automatycznie wygładza kreskę w czasie pisania lub rysowania w celu poprawienia czytelności zapisków lub rysunków. |  |
| Pióro typu kredka świecowa- narzędzie pozwalające uzyskać rysunki lub notatki wykonane przy pomocy kredek świecowych. |  |
| Pióro kreatywne – narzędzie umożliwiające pisanie i rysowane dowolnymi kształtami (np. gwiazdki, kwiatki itp.). Użytkownik może dostosować pióro kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie dowolnego kształtu, który jest obiektem znajdującym się na slajdzie lub plikiem graficznym. |  |
| Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarką internetową, którą można wstawić bezpośrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść grafiki oraz zaznaczonych fragmentów tekstów bezpośrednio z treści strony internetowej na slajd bez konieczności opuszczania okna z tym slajdem. Przeglądarka może automatycznie załadować wskazaną wcześniej przez użytkownika stronę po wyświetleniu slajdu z wstawioną przeglądarką. |  |
| Możliwość umieszczania na slajdach widżetów (gadżetów) sieciowych. |  |
| Generator ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które mogą oddziaływać na siebie i w ten sposób tworzyć gry lub ćwiczenia interaktywne. |  |
| Możliwość przypisania do każdego obiektu na slajdzie dźwięku, który może być uruchamiany poprzez dotknięcie obiektu lub narożnika obiektu oznaczonego ikoną. Przypisany dźwięk może pochodzić z dysku jako plik w formacie mp3 lub może zostać nagrany bezpośrednio w oprogramowaniu tablicy za pomocą mikrofonu podłączonego do komputera. |  |
| Możliwość uruchomienia trybu przeźroczyste tło pozwalającego na wykorzystanie obiektów z galerii, wykonywania notatek i rysunków cyfrowym atramentem (zachowując możliwości przenoszenia, zmiany rozmiaru i obrotu obiektów) przy jednoczesnym używaniu i sterowaniu oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjściu z ww. trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki pozostają na slajdzie |  |
| Możliwość pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i rysunków możliwość zapisu całości do pliku PDF. |  |

Projektor do tablicy Interwrite

|  | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- |
| Technologia 3xLCD |  |
| Jasność min. 2200 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności |  |
| Kontrast min. 2000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format matrycy 4:3 |  |
| Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu wykorzystującego całą powierzchnię zaproponowanej tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 50 cm (odległość od tablicy do najbardziej oddalonego elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu a także zapewniając ostrość obrazu na całej powierzchni |  |
| Żywotność lampy min. 3000 godzin w trybie pełnej jasności |  |
| Porty wejścia min.: 2xVGA (DB-15), 1xHDMI, 1xcomposite video (RCA Chinch), 1xS-video, 1xaudio stereo mini Jack 1xaudio stereo 2RCA 1xRS232 1xRJ45 1xUSB typ A 1xUSB typ B |  |
| Porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xaudio stereo 2RCA |  |
| Waga (max) 4 kg |  |
| Głośność pracy (max) 35dB w trybie pełnej jasności |  |
| Głośnik wbudowany min. 1 x 10W |  |
| Zabezpieczenie antykradzieżowe kodem PIN |  |
| Uchwyt mocujący do ściany tego samego producenta co projektor Minimalne płynne regulacje: wysokość góra/dół odległość od ściany bliżej/dalej pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo |  |
| Możliwość przypisywania wybranych wejść audio do wybranych wejść wizyjnych |  |
| Zewnętrzny filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi |  |
| Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora |  |
| Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi obrazu z osobna |  |
| Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora |  |
| Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca uczniom samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru nauczyciela |  |
| Czujnik zmiany położenia połączony z zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym |  |
| Osłona na przewody dostarczana przez producenta projektora |  |
| Sterownik z przyłączem sygnałowym i okablowaniem Gniazda podłączeniowe: 2 x VGA z Audio; 1 x VGA; 1 x 3RCA (Composite video z audio); 1 x Jack 6,3 mm lub 3,5 mm (gniazdo mikrofonowe); 1 x USB typu B; Wyjścia sygnałowe: 1 x PC; 1 x video (Composite); 1 x audio Sterowanie parametrami projektora: regulacja czułości mikrofonu; regulacja siły głosu; wybór źródła sygnału; włącz/wyłącz projektor Sygnał wyjściowy wyprowadzany za pomocą specjalnego przelotu w obudowie urządzenia (dostosowane do bezpośredniego wyprowadzenia do korytek natynkowych Okablowanie sygnałowe pomiędzy sterownikiem a projektorem, głośnikami i tablicą interaktywną : 1 x PC; 1 x video; 1 x audio; 1 x USB |  |
| Gwarancja producenta na projektor – 36 miesiecy Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy |  |

Instalacja tablicy interaktywnej wraz z projektorem krótkoogniskowym

CPV : 51.61.11.00 -9  usługi instalowania urządzeń komputerowych

Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic, projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym.

- Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (sygnał komputerowy PC, video, audio i USB) muszą być podłączone odpowiednio do projektora, tablicy interaktywnej aktywnych z jednej strony i przyłącza sygnałowego z drugiej strony. Komputer musi być podłączony do gniazd podłączeniowych za pomocą odpowiednich kabli sygnałowych do przyłącza sygnałowego. Łączna długość kabli nie powinna być dłuższa niż:

  - Od tablicy do komputera - 15m

  - Od projektora do komputera 15m

- Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy.

WARTOŚĆ BRUTTO : …........................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

358.PROJEKTOR – 2 sztuki

CPV  38 65 21 00-1

|  | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- |
| Technologia LCD |  |
| Jasność min. 2200 Ansi lumenów |  |
| Kontrast min. 1500:1 |  |
| format matrycy (obrazu) 4:3 Rozdzielczośc podstawowa (optyczna) 800x600 Rozdzielczośc maksymalna 1600 x 1200 |  |
| Przekątna obrazu od 23 do 300 cali |  |
| Porty wejścia min.: 1 x D-Sub Composite Rs-232 |  |
| Złącza min. : 1 x wejście i wyjście Stereo mini jack |  |
| Do projektora ma być załączone nastepujace wyposażenie : pilot, baterie do pilota, kabel VGA (min. 10 metrowy)oraz kabel zasilający |  |
| Waga (max) 2,6 kg Pobór mocy ok. 230 W |  |
| Głośnik wbudowany min. 1 x 2W |  |
| Moc lampy min. 185 W Żywotność lampy 3000 godzin w trybie pełnej jasności |  |
| Menu w języku polskim |  |
| Pionowa korekcja trapezu manualna +/- 30 stopni |  |
| Uchwyt umożliwiający montaż projektora do sufitu |  |
| Tryby wyświetlania na tablicy szkolnej i w trybie dziennym |  |
| Gwarancja producenta na projektor - 36 miesięcy Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy |  |

WARTOŚĆ BRUTTO : …........................................................

15. LAPTOP ( 1 sztuka)

CPV 30213100-6

|  | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Technologia LCD |  |
| Przekątna ekranu LCD min 15.6 cali LED |  |
| Wielkość pamięci RAM min. 4 GB |  |
| Nominalna rozdzielczość LCD min. 1366 x 768 pikseli |  |
| Pojemność dysku twardego nie mniej niż 500 GB |  |
| Czytnik kart pamięci SD |  |
| Procesor klasy x 86, który posiada co najmniej dwa rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, taktowanie zegara co najmniej 2,2 GHz |  |
| Komputer powinien posiadać zintegrowaną kartę graficzną Kartę dźwiękową: stereo Wyjścia karty graficznej min: wyjście HDMI , wyjście D-Sub Wolne gniazda pamięci min. 1 Typ akumulatora : litowo-jonowy , max. 6-komorowy |  |
| Laptop powinien posiada napęd optyczny DVD +/- RW |  |
| Laptop powinien mieć wbudowany mikrofon i kamerę |  |
| Opis dotyczący systemu operacyjnego: WINDOWS 7 PL System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. System operacyjny powinien też mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. System powinien mieć możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego- w szczególności w zakresie bezpieczeństwa- co najmniej na 5 lat od daty zakupu. System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci likalne LAN, internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci ( np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych ( także: przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej). System operacyjny pozwalać powinien na wdrożenie polityki bezpieczeństwa wszystkich komputerów w sieci szkolnej. |  |

WARTOŚĆ BRUTTO : …........................................................