OPIS TECHNICZNY

## do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia :

# Przebudowy  dróg gminnych

oraz  odwodnienia

ul.Świerczewskiego , Słowackiego , Parkowa

i łącznik od ul.Powstańców Wlkp. do ul.Mickiewicza

w Krobi

na długości ogólnej   907 mb

w tym ;

- ul. Świerczewskiego     l =    278 mb

-  ul. Słowackiego            l =   137 mb

-  ul. Parkowa                   l =   143 mb

-  łącznik                           l =   349 mb

działki nr : 1337 ,1308 , 1320/1 , 1305 ,1258

I.  Dane ogólne

- Projekt opracowano na podstawie zlecenia   Gminy  Krobia

ul. Rynek  1

Wykonano go w oparciu o;

Rozporządzenia Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999r.

„W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie” - Dz. Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r.

- Podstawą opracowania są :

- Plan  sytuacyjno - wysokościowy 1 : 500

- Pomiary własne

- Przyjęto następujące parametry techniczne dla  projektowanych  dróg gminnych

o   przekroju ulicznym  :

a. ulica  Świerczewskiego , l = 278 mb :

- klasa techniczna  -  L  / lokalna /

- szerokość istniejącego pasa  drogowego  :  7,45 ÷ 9,0 m

- szerokość jezdni –  2  x 2,75 = 5.50 m oraz umocnienie prawostronne o szer,0,50 ÷1,50

m   do granicy pasa drogowego

- obciążenie ruchem  drogowym  : KR –2 : 13 -70 osi obl. na pas/dobę – 100kN/dobę

- chodnik  lewostronny    o szer.   1,45 - 2,0 m

- spadek  poprzeczny  jezdni :   daszkowy    2 %

- jezdnia o  ruchu samochodowym  dwukierunkowym

- obustronne ścieki z kostki betonowej

b. ulica  Słowackiego  , l = 137 mb

-  klasa  techniczna  - droga  gminna  dojazdowa  , D

-szerokość pasa  drogowego  :  9,95 ÷ 9,40 m  ,

- szerokość  jezdni  jednokierunkowej  4,50 m

- parkingi  w ilości  9 szt. usytuowane   po stronie prawej i lewej jezdni /przemiennie/,

równoległe  do osi jezdni  o  wym. miejsca postojowego 6,0 x 2,50 m

- jezdnia  o ruchu  jednokierunkowym

- spadek poprzeczny jezdni : daszkowy  2 %

- chodniki obustronne  1,10 ÷ 1,50 m

- obustronne ścieki z kostki  betonowej

Przebieg  drogi  między  skrzyżowaniami został  poprowadzony jako zbiór odcinków

wzajemnie  równolegle przesuniętych  , tak aby  uzyskać  efekt uspokojenia  ruchu

samochodowego poprzez wymuszenie ograniczenia  prędkości .

Przesunięcie  odc.  ulicy następuje  na długości    10,0m i jest wyokrąglone  łukami

poziomymi  o promieniu R = 12 m.

c. ul.Parkowa  , l = 143 mb

- klasa  techniczna  - droga   lokalna  / L /

- szerokość pasa drogowego  9,85 – 10,0  m

- szerokość  jezdni : 2 x 3,50 m = 7,00 m

- szerokość  chodnika : - 1,0  m ,  strona lewa

- 1,85 – 2,0 m , strona prawa

- obustronne  ścieki  z kostki betonowej

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %

- jezdnia o ruchu jednokierunkowym

d.   Łącznik  od ul.Powstańców Wlkp. do ul.Mickiewicza  , l =  349  mb

Łącznik składa  się  z  ciągu pieszo –jezdnego  oraz ulicy  nr  1:

d.1. - ciąg  pieszo – jezdny szerokość szerokość= 103 mb

- szerokość  pasa  drogowego 3,50 -  7,0  m

- szerokość  jezdni  3,50

- spadek  2 %  do  osi jezdni

- ściek  odwodnieniowy  w  osi  jezdni

d.2. -  ulica  nr  1 , l =  246 mb

- klasa techniczna , droga  lokalna -  L :

-  km 0+000-0+132

- szerokość  pasa  drogowego  8,20 – 7,60

- szerokość jezdni 5,50 oraz  umocnienie do granicy pasa drogowego  1,20- 0,60 m

- spadek  poprzeczny  , jednostronny  2 %

- jezdnia  o  ruchu  dwukierunkowym

- ściek  odwodnieniowy -  prawostronny

-   km 0+132 – 0+157

- szerokość  pasa  drogowego  ,  12,0 – 11,0 m

- szerokość  jezdni  2 x 2,75 = 5,50 m

- spadek poprzeczny  jezdni , jednostronny 2 %

- chodniki :  brak

- przekrój  półuliczny

- ulica  o jezdni  dwukierunkowej

- odwodnienie lewostronnym  rowem

-   km 0+157 – 0+172

- szerokość  pasa  drogowego  7,15  - 6,45 m

- szerokość  jezdni  : 5,50  ze  zwężeniem  na  4,30 m

- spadek poprzeczny  jednostronny

- przekrój uliczny

- chodnik – strona lewa  1,15 m

- km 0+ 172 – 0+ 225

-  szerokość pasa drogowego 4,30 ÷  5,40  m

- szerokość  jezdni  4,00 ÷ 4,50 m  ,

- spadek poprzeczny   2% do osi jezdni

- ściek  z kostki betonowej w osi jezdni

- odc. ulicy o ruchu dwukierunkowym z oznakowaniem pierwszeństwa przejazdu

z uwagi na przewężenie pasa drogowego

- km  0 +225 – 0 +246

- szerokość  pasa  drogowego  5,90 ÷ 7,60  m

- szerokość jezdni   : 4,50 ÷ 5,0 m

- spadek poprzeczny daszkowy do osi jezdni 2 %

- chodniki obustronne 1,0 m i  0,40 ÷ 1,60  m

- ściek z kostki betonowej  w osi  jezdni

- ulica  o ruchu  dwukierunkowym z oznakowaniem pierwszeństwa przejazdu

z uwagi  na przewężenie pasa  drogowego

4. Warunki  gruntowe :

- budowa geologiczna  w  obrębie planowanych robót jest następująca:

a. grunty nasypowe , nasyp  niekontrolowany  o miąższości w-wy  0,5 – 1,5 m

z piasku próchniczego  z domieszką gruzu ceglanego i kamieni

b. grunty rodzme, piasek średni i drobny  oraz piasek  drobny gliniasty

Warunki wodne przeciętne .

Założono  grupę  nośności  podłoża  - G3

II. Stan istniejący

Projektowane  ulice  znajduje  się  w  mieście Krobia  , po stronie  prawej  ul.Powstańców Wlkp.  leżącej w  ciągu  drogi  wojewódzkiej, która  przenosi  ruch  samochodowy  tranzytowy  relacji  Kórnik  – Rawicz i  powiatowej z Rydzyny  do Kobylina oraz   Krotoszyna .

Osiedle  jest  włączone do  ruchu  w  części północnej  poprzez ulicę  bez nawy  tz.  ulicę nr1  z  drogą powiatową  Krobia – Żytowiecko – ul.Mickiewicza .

Ulicę   obsługują  komunikacyjnie  przyległe  osiedle  mieszkaniowe  złożone z  domków  jednorodzinnych  .

Łączna  długość  ulic  wynosi 907  mb.

Układ   ulic  oparty jest  o  ul.Świerczewskiego  i  Parkową   jako podstawowe , wprowadzające  ruch  na  Osiedle  z  drogi wojewódzkiej od  strony  centrum  miasta . .

Stan  istniejący  nawierzchni  projektowanych ulic Świerczewskiego ,Parkowej  i częściowo Słowackiego   przed przebudową    jest następujący ;

-nawierzchnia  szutrowa z  licznymi nierównościami i  w obustronnym krawężniku

betonowym z  dużymi  ubytkami

- chodniki  z płyt betonowych  w  obrzeżu  betonowym  , nierówności , zniszczenia

materiału,  liczne  spękania

Ulica  Słowackiego  na  części powierzchni posiada  nawierzchnię  z brukowca .

Pozostałe  ulice to pas  drogowy  z umocnioną jezdnią gruzem ,

kamieniem polnym , żużlem   z  dużymi  wybojami .

Wszystkie  ulice  posiadają  sieć  kanalizacji deszczowej  z  odwodnieniem kolektorem deszczowym  ø  300 mm  do ø 600 mm

wraz  ze  studniami kontrolnymi i  częściowo  wpustowymi  , za wyjątkiem ulicy

Parkowej oraz ciągiem pieszo-jezdnym.

Ilość  studni wpustowych  jest  niewystarczająca .

W km 0+168 ulicy nr  1  znajduje  się  przepust 2 x 100 cm.

W  pasie  drogowym  znajdują się  urządzenia obce  w postaci :

- kabli telekomunikacyjnych , linie  napowietrzne  energetyczne , gazociągi ,

- wodociągi ,a kanalizacja  sanitarna  jest  przewidziana  do realizacji.

### III. Założenia projektowe

### Projektuje  się układ  dróg   gminnych o przekroju ulicznym  z  nawierzchnią  jezdni z  kostki betonowej oraz  chodnikami ,  służąca   do  obsługi  komunikacyjnej  osiedla mieszkaniowego

### Zakłada  się   szerokość jezdni od  4,0 do  7,0 m   o   nawierzchni o konstrukcji  dla  ruchu KR-3  z kostki betonowej typu „domino”gr. 10 cm w obustronnym  krawężniku  betonowym  ulicznym  100x30x15 cm , oraz   obustronny  ściek   przykrawężnikowy   szer. 20 cm  z kostki betonowej  prostokątnej  20x10x10 cm.

Chodniki  projektuje  się z  kostki betonowej  gr.6 cm na podsypce  cementowo-piaskowej , natomiast  wjazdy  do posesji  z kostki betonowe gr. 8 cm na  podbudowie z  chudego betonu

o  Rm = 7,5 MPa..

Spadki  niwelety  zakłada  się . zbliżone  do  aktualnego spadku  podłużnego terenu.

1.Konstrukcja  nawierzchni  ulicy   :

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża  ze względu

na  mrozoodporność dla  obciążenia  ruchem KR - 3 i  gruntów  grupy  nośności  G3

wynosi :

dla  gruntu   G3 :  0,60 x 0,80 =  0,48 m

Przyjęto   nawierzchnię  ulic o następującej   grubości :

15+20+5+10 =  50 cm

i  o  następującej konstrukcji  na

podłożu  o module  sprężystości (wtórnym)  nie  mniejszym  niż 100 MPa :

Konstrukcja nawierzchni ulic :

-     w-wa  mrozoodporna  o  gr.  15  cm   z  gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

-     w-wa   podbudowy  gr. 20cm  z  kamienia  łamanego stabilizowanego  mechanicznie

-     w-wa podsypki  cementowo-piaskowej gr. 5 cm

-     w-wa ścieralna  z kostki betonowej gr. 10 cm   „ trapezowej ‘

Krawędzie  nawierzchni ulic  przewiduje  się  obramować  krawężnikami  betonowymi

i  ściekami   z  z kostki betonowej  prostokątnej  na  ławach  betonowych .

Konstrukcja  ciągu pieszo-jezdnego :

- w-wa podbudowy  gr. 15  cm z chudego betonu  o rm = 7,50 MPa.

-  w-wa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm

- w-wa ścieralna kostki betonowej  gr. 8 cm

Spadki  poprzeczne  projektowanych  odcinków  dróg dwukierunkowych  zakłada  się  daszkowe  2 % ,   na ulicy jednokierunkowej Słowackiego  daszkowy 2 % i  drodze - ulicy nr 1  jednostronne lub  do osi jezdni 2 % , także projektuje się  ściek z kostki betonowej  po stronie prawej  ciągu pieszo-jezdnego ze  spadkiem 2 % .

2. Wjazdy  do  posesji

Nawierzchnię  projektuje  się  kostki  betonowej  gr. 8 cm  , spoiny  wypełnione  piaskiem

o  uziarnieniu  0 – 4 mm , posadowionej  na  podsypce   cementowo -piaskowej     1 : 3

o  grubości  3  cm oraz w-wie podbudowy gr.15 cm z chudego betonu  B=7,5 MPa

Szerokość  wjazdów  zakłada  się   5,0 m .

3. Nawierzchnia  chodnika

Nawierzchnię chodnika  projektuje  się  z kostki betonowej gr. 6 cm ze spoinami  wypełnionymi   piaskiem o uziarnieniu  0 – 4 mm,  posadowionej  na podsypce  cementowo- piaskowej gr. 5 cm   .

Należy  zastosować  na  budowę  nawierzchni  jezdni i chodnika kostkę  betonową  koloru  szarego , natomiast  wszystkie oznaczenia liniowe  osi i  krawędzi chodnika kostkę koloru czerwonego oraz kostkę  pod  ścieki   należy   ułożyć   z     koloru  czarnego .

Na  ciągu pieszo – jezdnym  należy  zastosować  kostkę  koloru czerwonego  dla  pasa ruchu dla pieszych oraz  w pasie rozgraniczającym  ruch rowerowy  oraz  w pasie  ścieku .

Spadki  poprzeczne    projektuje się  wjazdów  do posesji jednostronne  do jezdni   1 ÷ 2 % ,  a chodnika  - 2  % .

Szczegółowo lokalizację  chodników  przedstawiono  na planie sytuacyjnym  i przekrojach normalnych.

4. Miejsca  parkingowe

Na ulicy  Słowackiego   zakłada się miejsca parkingowe  zlokalizować   przemiennie prawo lub  lewostronne  o wym. 6,00 x 2,50 m -  miejsce , usytuowane równoległe  do  osi jezdni.

Krawędź  włączenia lub  wyłączenia miejsca parkingowego należy wyokrąglić  łukami

o  promieniu R = 2,0 m.

Konstrukcję  nawierzchni  zakłada się  taką  jak na jezdni .

4. Odwodnienie  ulicy

Projektuje się przykrawężnkowy ściek dwurzędowy z kostki betonowej prostokątnej kolorowej 20x10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm oraz posadowiony na ławie betonowej o wymiarach 20x 20 cm z betonu cementowego klasy B-15.

Projektowane  studnie kanalizacyjne kontrolne i wpusty uliczne  należy dostosować do projektowanej   rzędnej  nawierzchni .

Zakłada  się uzupełnienie wpustów poprzez  budowę  studzienek ściekowych   ø  50 cm z  elementów  prefabrykowanych.

Wpusty  nowoprojektowane na ulicy Parkowej  należy połączyć przykanalikami  do  przyległych ulic.

Wpusty  ściekowe  ø 50 cm z elementów  prefabrykowanych  należy

wyposażyć   we wpusty żeliwne  typu  ciężkiego  oraz posadowić  na ławie betonowej

o gr. 15 cm  z betonu  klasyB-15 ./wg KPED 02.13/

W ciągach ulic istnieje  kanalizacja deszczowa  o średnicy ø 300  do ø 500 z układem studni kontrolnych  i wpustowych , która  należy uzupełnić  o  brakujące studnie wpustowe lub  ewentualnie  przesunąć niektóre ,  istniejące  studnie  wpustowe.

Studnię kontrolne na  uzupełnienie  projektuje   z kręgów  żelbetowych

ø 100 cm na podmurówce  ze  zwężką betonową  , posadowione  na fundamencie betonowym gr. 20 cm z betonu klasy B-15 oraz wyposażoną  we właz  żeliwny typu  ciężkiego.

Na dnie studni należy  ukształtować kinety  przeprowadzające wodę.

Przykanaliki  projektuje  się  z rur PCV  ø 200 mm o sztywności obwodowej SN ≥ 8,0  kN/m2.

Rury z PCV należy posadowić  na  w-wie  posypki  piaskowej gr. 10  cm .

Spadek  podłużny  ścieków  z kostki betonowej projektuje  się   min.  0,002   .

Wszystkie  istniejące  studnie kontrolne i wpustowe  należy  uregulować  wysokościowo.

Szczegółową  lokalizację  studni wpustowych  i kontrolnych  istniejących nowoprojektowanych  zawierają  załączniki plany  sytuacyjne  i profile podłużne.

Istniejący przepust 2 x ø 100 cm , w km 0+168 należy przedłużyć   obustronnie

tj. od  strony  wlotu i wylotu

rurami żelbetowymi WIPRO  2 x ø 100  cm  na długości po  6,0 m  w celu  poszerzenia  łuku

poziomego oraz  możliwości zastosowania odcinka  chodnika.

Wylot i wlot przepustu należy umocnić  ścianką  pionową  oraz  zabezpieczyć  poręczą  stalową na długości : 5,0 +3,0 mb.

Konieczność przedłużenia przepustu spowoduje po stronie  lewej drogi ,zmianę  przebiegu kanalizacji deszczowych  włączanych  na tym odcinku  do cieku .

Kanalizację  ø 50cm biegnącą poprzez przyległy park , należy  poprzez wybudowanie studni  kontrolnej  odchylić na odcinku l= 4,0 mb , a kanalizację deszczową ø 50 cm biegnącą od strony ul.Mickiewicza  również  poprzez wybudowanie studni kontrolnej ø 100 cm odchylić na odc. 7,0 mb.

W/w odcinki należy  wykonać  z rur PCV  ø 50  cm  .

5.    Krawężniki

Projektuje się krawężniki uliczne betonowe 100x30x15cm posadowione na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm oraz ławie betonowej 15x10 cm z oporem 15x25 cm             z betonu cementowego klasy B-15.

Wskaźnik  zagęszczenia podłoża   zakłada  się min. 0,98 .

Ławy  betonowe   z oporem  pod  krawężnik   należy  wykonywać  w  szalowaniu.

.Betonowanie  ław  należy  wykonać  zgodnie z wymogami  PN-63/B06251  , przy  czym

na odcinkach  co 50 m  , należy  stosować    szczeliny  dylatacyjne wypełnione

bitumiczną  masą  zalewową  przygotowana   zgodnie  z  PN -54/S-30001.

Spoiny  należy  uzupełnić zaprawą  cementowo-piaskową  o  stosunku  1 : 2.

6. Przedmiar  robót  opracowano  zgodnie  z  ustaleniami  z  Inwestorem  robót.

7.  Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z zasadami i normami zawartymi w PN.

8. Repery

.  Repery – należy dostosować  się  do  państwowej  osnowy  geodezyjnej.

Budynek nr  14   ul. Mickiewicza  – Rp. Nr   29 – 110,41   m npm

9. Urządzenia obce :

na projektowanym odcinku  znajduje  się  następująca   infrastruktura  nie  związana  z drogą:

- podziemna linia telekomunikacyjna

- naziemna linia energetyczna i kabel  energetyczny

- linia gazowa niskiego  ciśnienia  g-50 i g-90 , g -100

- linia wodociągowa ø 32 , , ø90, ø110 ,  ø 160 wraz z hydrantami

- kanalizacja  deszczowa ,ø 300 , ø 500 , ø 600

Wszystkie roboty ziemne  w pobliżu  w/w urządzeń  należy  wykonać ręcznie z  zachowaniem

wymaganych przepisami normatywnych odległości  oraz powiadomić   administratorów  urządzeń przed  rozpoczęciem  robót .

Zgodnie  z  uzgodnieniem Telekomunikacji Polskiej Oddział  w Poznaniu , Oddział  Ewidencji Zasobów  Sieci w  Lesznie na  ciągu pieszo-jezdnym należy  wymienić wszystkie pokrywy  studni na typ  ciężki. , a studnię kablową  posadowioną w ul. Słowackiego obudować  krawężnikiem .

Należy postępować zgodnie  z ustaleniami  zawartymi w Opinii  Nr 270-1 /2006

wydanej przez ZUDP przy Starostwie  w Gostyniu.

Opracował:

mgr   inż.  Rajmund   Jakuszkowiak