| Poz. kosz K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SST D-01.01.01 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym km 0+036,50 do km 0+193 str. lewa | km | 0,1565 |
|  |  | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 2. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wg Zał. Nr 1 | mb | 146,30 |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej wg Zał. Nr 1 | mb | 38,20 |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie kostki bet. brukowej grub. 8 cm na zjazdach wg Zał. Nr 1 | m2 | 62,17 |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie kostki bet. brukowej grub. 8 cm na zjazdach ze złożeniem w stosy wg Zał. Nr 1 | m2 | 9,40 |
| 6. | D-01.02.04 | Rozebranie płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej na chodniku i zjazdach wg Zał. Nr 1 | m2 | 109,97 |
| 7. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm na zjazdach wg Zał. Nr 1 | m2 | 1,92 |
| 8. | D-01.02.04 | Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki samochodami na odl. 1 km (gruz stanowi własność wykonawcy) 146,3x0,15x0,30+38,20x0,20x0,06+62,17x0,08+109,97x 0,05+1,92x0,10+= | m3 | 17,7 |
|  |  | III. CHODNIK |  |  |
| 9. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o śr. gł. 15 cm wg Zał. Nr 3 | m2 | 183,55 |
| 10. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wg Zał. Nr 3 | mb | 130,70 |
| 11. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm wjazdowych na ławie betonowej z oporem wg Zał. Nr 3 | mb | 54,60 |
| 12. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem wg Zał. Nr 3 | mb | 163,40 |
| Poz. kosz K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) o grub. 10 cm po zagęszczeniu . | m2 | 183,55 |
| 14. | D-08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej grub.6 cm koloru szarego ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 183,55 |
|  |  | IV. ZJAZDY |  |  |
| 15. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o śr. gł. 20 cm wg Zał. Nr 3 151,15+4,0= | m2 | 155,15 |
| 16. | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. wg Zał. Nr 2 | m2 | 155,15 |
| 17. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Zał. Nr 2 | m2 | 155,15 |
| 18. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm Zał. Nr 3 | m2 | 4,00 |
| 19. | D-08.02.02 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego grub. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Zał. Nr 3 147,28+172,62= | m2 | 147,28 |
| 20. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 8S Zał. Nr 3 | m2 | 44,87 |
| 21. | D-08.02.02 | Wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej z rozbiórki grub. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Zał. Nr 1 | m2 | 9,40 |
|  |  | V.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 22. | D-07.02.01 | Przestawienie słupków do znaków poza chodnik | szt. | 2 |
| 23. | D-03.03.01 | Przestawienie hydrantu poza chodnik w km 0+133,70 str. lewa | szt. | 1 |
| 24. | D-03.03.01 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych Zał. Nr 3 | szt. | 1 |
| 25. | D-08.05.01 | Przykrycie istniejącego ścieku pochodnikowego płytą ściekową Zał. Nr 3 | mb | 2,50 |