OPIS   TECHNICZNY

# Do dokumentacji uproszczonej przebudowy zjazdów i chodnika                                   ul. Jana Pawła II  w Leśnej Podl                                                                                         od km 0+036,50 do km 0+193 strona lewa

oraz od km 0+060 do km 0+193 strona prawa

1 . Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7.07. 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

- Umowa z Gminą Leśna Podl .                                                                                                           - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. ).

- Ustawa z dnia 20.06. 1997 r. „ Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

- Pomiary sytuacyjne w terenie .

2 . Przedmiot i zakres opracowania

# Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji uproszczonej przebudowy zjazdów i chodni ul. Jana Pawła II  w Leśnej Podl.                        od km 0+036,50 do km 0+193 strona lewa                                                                       oraz od km 0+060 do km 0+193 strona prawa

Całkowita powierzchnia :

- nawierzchni chodników z kostki brukowej 6 cm wynosi  - 351,85 m2 o szerokości 1,50 mb

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej 8 cm wynosi – 319,90 m2  o szerokości zmiennej 4,40 – 9,0 mb

- nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 44,87 m2

3 . Stan istniejący

3.1 Na ulicy Jana Pawła II występuje krawężnik  oraz zjazdy z płyt chodnikowych 35x35x5 cm , płyt ażurowych i betonu gr. 10 cm , kostki brukowej gr. 8 cm i asfaltowe .                 Krawężnik oraz zjazdy są w złym stanie technicznym . Płyty są przełamane z licznymi ubytkami betonu , występującymi nierównościami co stanowi zagrożenie dla pojazdów oraz pieszych .

Stan nawierzchni  zjazdów :

- występują nierówności

- muldy

- zastoiska wody

Występuje przekrój uliczny w terenie o gęstej zabudowie.

Istniejący przepust Ø 80 dł.13,70 mb w km 0+0+190 bez murków oporowych.

4. Przyjęte rozwiązania projektowe

4.1 Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym przedstawiono usytuowanie chodnika i zjazdów , które nie przywiduje zmian do stanu istniejącego .

4.2 Przekrój normalny

Projektuje się przekrój uliczny na całej długości remontowanego chodnika

- szerokość chodnika                                       - 1,50

- spadek poprzeczny chodnika                        - jednostronny 2 %

5. Konstrukcja nawierzchni

5.1 Nawierzchnia chodników

- 6 cm kostka brukowa betonowa szara na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm

- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego ( pospółki ) stabilizowanego mechanicznie

5.2 Nawierzchnia zjazdów

- 8 cm kostka brukowa betonowa grafitowa na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm

- 15 - 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

6 . Odwodnienie

Odwodnienie chodników w stosunku do stanu istniejącego nie ulega zmianie , pozostaje nadal

jako powierzchniowe  do istniejącego przepustu Ø 80 w km 0+190, który zostanie przedłużony o 2 mb po prawej stronie .

## ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I. Część opisowa

- Opis techniczny  ................................................................................................... str.1-2

- Wykaz robót rozbiórkowych strona lewa…………………….……………..…………3

- Wykaz robót rozbiórkowych strona prawa…………………….………….…………...4

- Wykaz przebudowy zjazdów i chodnika strona lewa……….........................................5

- Wykaz przebudowy zjazdów i chodnika strona prawa…….…......................................6

- Przedmiar robót ..........................................................................................................7-9

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia …………...…………...10-13

### II. Część rysunkowa

1.  Plan orientacyjny skala 1:25 000                                                                           rys. nr 1

2.  Plan sytuacyjny skala 1:500                                                                                   rys. nr 2

3.  Przekrój normalny chodnika skala 1:50 oraz szczegóły A , B  w skali 1:10         rys. nr 3

4.  Rysunek zjazdu z kostki brukowej skala 1:50 oraz szczegóły A , B skala  1:10  rys. nr 4

5.  Rysunek zjazdu z kostki brukowej z rurą skala 1:50                                             rys. nr 5

6.  Rysunek zjazdu z betonu asfaltowego skala 1:50                                                  rys. nr 6

7.  Szczegół ścieku pochodnikowego                                                                         rys. nr 7