PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100159L od km 4+102 do km 5+402 w m. Ludwinów i Nowa Bordziłówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Adres:

nr 100159L - dr. pow. 1020L - Jagodnica - Ludwinów -  dr. pow. Nr 1018L

Ludwinów, Nowa Bordziłówka

21-542 Leśna Podlaska

Kod zamówienia według CPV:

GRUPY ROBÓT

451 Przygotowanie terenu pod budowę

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

KLASY ROBÓT

4511    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg

KATEGORIE ROBÓT

45111  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający:

Gmina Leśna Podlaska

ul. Bialska 30

21-542 Leśna Podlaska

Autor opracowania:

Palonka Radosław

Spis zawartości opracowania:

I. Część opisowa.

II. Część informacyjna.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 2072. Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przygotowania oferty przez Wykonawcę,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

    - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100159L od km 4+102 do km 5+402 w m. Ludwinów i Nowa Bordziłówka (działki nr 125, 265, 209) oraz pełnienie nadzoru autorskiego, (zakres przebudowy zgodnie z opisem oraz załączonym planem sytuacyjnym - zał. nr 1).

    - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zapisy:

      - Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy:

a) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branży drogowej oraz innych branż zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.

b) Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 3 egz.

c) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 egz.

d) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót – 3 egz.

e) Uzyskanie pisemnej akceptacji (uzgodnienia) zamawiającego opracowanej dokumentacji.

f) Uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji, map, itp. niezbędnych do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych

g) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

      - Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej i uzgodnionej dokumentacji w formie papierowej oraz formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.

      - Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych.

      - Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną i uzgodnioną dokumentację techniczną oraz program funkcjonalno – użytkowy po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.

a) Wykonanie przedmiotowej przebudowy,

b) Wykonanie projektowanego oznakowania,

c) Przygotowanie dokumentów odbiorowych.

      - Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.),

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, tel. lub w innym podanym przez Zamawiającego).

      - Wykonanie niezbędnych prób i badań:

a) przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez inspektora nadzoru,

b) prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.

      - Uporządkowanie terenu budowy i przywrócenie przyległych do terenu budowy powierzchni zielonych do stanu z przed przystąpienia do prac budowlanych.

      - Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania.

      - Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

      - Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna drogi: L

- kategoria ruchu: KR2

- długość drogi: 1,3 km

- szerokość drogi: 5.5 m

- powierzchnia jezdni z masy bitumicznej: ok. 7425 m2

  - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4cm

  - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8cm

  - w-wa z kruszywa łam. stab. mechanicznie gr. 20 cm

- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej

- wykonanie rozebrania istniejącej podbudowy z gruntu stabilizowanego cem.

- wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 1,0 m na całym odcinku

- wykonanie przebudowy istniejących i budowy nowych zjazdów – ok. 120szt.

Uwaga:

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót przedstawionych powyżej są ilościami szacunkowymi i mogą ulec uzupełnieniu lub zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo istnieje prawdopodo-bieństwo wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

    - Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

    - Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane niniejszej przebudowy miały trwałość (20 lat) - określoną zgodnie z: Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech., jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie przedmiotowego zadania winno podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu, komfortu użytkowania oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej. Ponadto ma zapewnić większą i  dłuższą trwałość obiektu w dobrym stanie technicznym.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, - NIE DOTYCZY

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto, - NIE DOTYCZY

c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników, - NIE DOTYCZY

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. - NIE DOTYCZY

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

    - Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:

– Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie robót.

– Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej dwie narady

techniczne w siedzibie zamawiającego dokumentujące stan zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane.

– Wykonawca pozyska własnym staraniem wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy do celów projektowych. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

– Każda część z ww. dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

–    rysunki: format .dwg i .pdf

–    opisy: format .org/.doc i .pdf

–    tabele: format .xls i .pdf

–    inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, musi być uzgodniony lub zatwierdzony przez zamawiającego i zarządzającego oraz winien uzyskać pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni organ administracji publicznej przed rozpoczęciem prac budowlanych.

– Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji i pozwoleń dla potrzeb wykonawstwa robót. – Projekt powinien być opracowany na:

- Pozyskanych przez Wykonawcę mapach do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobów ośrodka geodezyjnego danego obszaru,

- Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

– Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

    - Wymagania odnośnie zawartości projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej

Projekt ma zawierać:

a) Część opisową - opis techniczny

b) Część rysunkową – orientacja w skali 1:25000

c) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1:1000 (na mapie do celów projektowych)

d) przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50 i 1:10 lub 1:20

e) przekroje poprzeczne w miejscu pomiaru geodezyjnego co 25m w skali 1:100.

    - Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 	następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów , norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 	będzie spis treści,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 	okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

- szata graficzna i układ projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z 2013r., poz. 1129. ( w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego).

- okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego powinny umożliwiać wpięcie dokumentacji do segregatora biurowego formatu A4.

    - Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące schematycznie zakresy robót oraz zmiany w ist. organizacji ruchu.

- Etapowanie robót drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający obsługę posesji przyległych do pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej. Sposób prowadzenia robót należy uzgodnić z Zamawiającym i zatwierdzić z zarządcą.

    - Wymagania dotyczące stałej organizacji ruchu.

- oznakowanie wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,

- wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znaków, słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.) wymienić na spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. uU. Nr 170 poz. 1393), oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

  - Wymagania do realizacji robót budowlanych.

    - Wymagania ogólne realizacji robót.

      - Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

      - Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

      - Sprawdzeniu i kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

a) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

c) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

- jakość wykonania robót i dokładność montażu,

e) poprawność połączeń wbudowanych elementów,

f) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

      - Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

      - Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy,

c) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

      - Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

      - Teren przewidziany pod roboty związane z niniejszą przebudową należy do Zamawiającego. Możliwości urządzenia czasowych terenów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

      - Materiały rozbiórkowe:

– Ziemię z wykopów oraz  inne  materiały  nienadające się do powtórnego użytku Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

– Pozyskane w trakcie prowadzenia robót materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania tj. krawężniki, kostka betonowa, destrukt oraz inne według wskazania inspektora pozostają własnością Zamawiającego, materiały te należy wywieźć na składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km od placu budowy.

– Materiały jw. (z wyłączeniem materiałów sypkich) należy przekazać ułożone na paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.

– W zakresie gospodarki humusem przewidzieć wykorzystanie humusu zdjętego na humusowanie skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym zakresie.

    - Wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz warunki wykonania.

      - Wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni :

a) Dla potrzeb przebudowy jezdni należy wykonać następujące warstwy bitumiczne:

  - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4cm, wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

  - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8cm, wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

  - w-wa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Po oczyszczeniu w-wy z kruszywa należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2  i 0,3kg/m2 pomiędzy wykonaniem kolejnych warstw.

Uwaga

Przy połączeniu projektowanych warstw konstrukcji jezdni z istniejącą jezdnią bitumiczną należy zastosować tzw. ''schodkowanie''.

      - Wymagania w odniesieniu do zjazdów:

Istniejące zjazdy do posesji zabudowy zagrodowej należy po ich uprzednim rozebraniu wybudować jako utwardzone. Po ich uprzednim wytyczeniu, wykorytować pod konstrukcję, odpowiednio zagęścić podłoże, obrzeża ustawić na odpowiednim poziomie i wykonać konstrukcję podbudowy z  20 cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i odpowiednim zagęszczeniu. Rozłożyć podsypkę cementowo piaskową gr 3 cm i ułożyć kostkę betonową gr. 8cm. Zjazd ograniczyć od strony trawnika obrzeżem 8x30cm koloru szarego ustawionych na podsypce cementowo piaskowej. Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni zjazdu, fazą w stronę trawnika. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek istniejących elementów zjazdu, należy je wymienić na nowe o tych samych parametrach i własnościach.

Zjazdy nieutwardzone na pola należy po ich uprzednim wytyczeniu, wykorytować pod konstrukcję, odpowiednio zagęścić podłoże i wykonać konstrukcję 20 cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

      - Wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:

Elementy wyposażenia pasa drogowego powinny zostać tak wybudowane, ukształtowane i oczyszczone, aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników.

      - Wymagania w odniesieniu do istniejących ogrodzeń:

W przypadku wystąpienia kolizji istniejących ogrodzeń z projektowanym przebiegiem drogi, należy po przeprowadzeniu konsultacji, zwrócić się do  właściciela niniejszego ogrodzenia o przestawienie na niezbędnym odcinku. W przypadku braku odpowiedzi wykonawca zobowiązany jest wykonać niniejsze przestawienie na własny koszt, a w razie uszkodzenia jakichkolwiek istniejących elementów, należy je wymienić na nowe o tych samych parametrach i własnościach.

      - Wymagania w odniesieniu do stałej organizacji ruchu podano w pkt. 2.1.5

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

A) Oświadczenia Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że ww. zadanie znajduje się na działkach, które są własnością gminy lub gmina posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z  przebudową drogi.

B) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przebudową i jej przeprowadzeniem.

B-1) Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.) i zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy przed datą wszczęcia postępowania przetargowego.

B-2) Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.

B-3) Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

B-4) W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie przebudowy dróg w aspekcie zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia i umowy.

B-5) Cena oferty powinna zawierać:

- koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno–budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

- koszty związane z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, decyzji, uzgodnień, map potrzebnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę

- koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

- koszty opracowania projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,

- koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,

- koszty obsługi geodezyjnej,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej, (wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa),

- koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone w programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

- koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

- koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora nadzoru,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,

- podatek VAT w wysokości 23%.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),										         		2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.),											3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),									4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),					5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),										6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),				7. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 		8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),	9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),						10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),	 11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),			12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych:

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z zaznaczonym zakresem robót – kopia mapy zasadniczej