| Poz. kosz K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SST D-01.01.01 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym km 0+060 do km 0+193 str. prawa | km | 0,133 |
|  |  | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 2. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wg Zał. Nr 2 | mb | 136,0 |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej na chodniku i zjazdach wg Zał. Nr 2 | m2 | 192,20 |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm na zjazdach wg Zał. Nr 2 | m2 | 46,94 |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych gr. 10 cm na zjeździe wg Zał. Nr 2 | m2 | 6,36 |
| 6. | D-01.02.04 | Rozebranie rur Ø 40 cm betonowych na zjazdach Zał. Nr 2 | mb | 19,30 |
| 7. | D-01.02.04 | Rozebranie rur Ø 40 cm HDPE na zjeździe Zał. Nr 2 | mb | 6,00 |
| 8. | D-05.03.11 | Frezowanie włączenia zjazdu asfaltowego gr. 4 cm (destrukt do zagospodarowania w obrębie robót) Zał. Nr 1 | m2 | 20,00 |
| 9. | D-01.02.04 | Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki samochodami na odl. 1 km (gruz stanowi własność wykonawcy) 136,0x0,15x0,30+192,20x 0,05+(46,94+6,36)x0,10+= | m3 | 21,06 |
|  |  | III. PRZEPUST |  |  |
| 10. | D-03.01.01 | Wykonanie wykopu pod część przelotową przepustu Ø 80 cm w km 0+190 str. prawa 2,50x1,50x0,70= | m3 | 2,62 |
| 11. | D-03.01.01 | Przedłużenie przepustu Ø 80 cm w km 0+190 str. prawa o 2 mb na ławie z kamienia łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm | mb | 2,00 |
| 12. | D-03.01.01 | Uszczelnienie styków rur przepustu betonem ułożonym na siatce np. Rabitza szer. 0,50 mb po obwodzie zewnętrznym rury dł. 2,0 mb 2,0x2x0,5= | m2 | 2,0 |
| 13. | D-03.01.01 | Uszczelnienie styków rur przepustu betonem ułożonym na siatce Rabitza szer. 0,20 mb po obwodzie zewnętrznym rury dł. 2,0 mb 2,0x2x0,2x0,10= | m3 | 0,08 |
| Poz. kosz K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | D-03.01.01 | Wykonanie nasypu z piasku średnioziarnistego z zagęszczeniem (2,50x1,50x0,70)-(3,14x0,50x0,50)x2= | m3 | 1,05 |
| 15. | D-03.01.01 | Wykonanie umocnienia dna rowu i skarp z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową (1,30+0,40+1,30)x1,0= | m2 | 3,0 |
|  |  | IV. CHODNIK |  |  |
| 16. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o śr. gł. 15 cm wg Zał. Nr 4 | m2 | 168,30 |
| 17. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wg Zał. Nr 4 | mb | 112,20 |
| 18. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm wjazdowych na ławie betonowej z oporem wg Zał. Nr 4 | mb | 47,60 |
| 19. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem wg Zał. Nr 4 | mb | 171,00 |
| 20. | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) o grub. 10 cm po zagęszczeniu . | m2 | 168,30 |
| 21. | D-08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej grub.6 cm koloru szarego ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 168,30 |
|  |  | V. ZJAZDY |  |  |
| 22. | D-06.02.01 | Ułożenie rur Ø 40 cm HDPE pod zjazdami wg Zał. Nr 4 | mb | 31,00 |
| 23. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o śr. gł. 20 cm wg Zał. Nr 4 | m2 | 172,62 |
| 24. | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. wg Zał. Nr 2 | m2 | 172,62 |
| 25. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Zał. Nr 2 | m2 | 172,62 |
| 26. | D-08.02.02 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego grub. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Zał. Nr 4 | m2 | 172,62 |
|  |  | V.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 27. | D-03.03.01 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych Zał. Nr 4 | szt. | 3 |
| Poz. kosz K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 28. | D-08.05.01 | Wykonanie ścieku pochodnikowego Zał. Nr 4 | mb | 5,00 |
| 29. | D-06.04.01 | Renowacja rowu około 40 cm głębokości do uzyskania głębokości rowu 0,75 m Zał. Nr 4 [(1,60+0,40)/2x0,40x89= | m3 | 35,60 |