Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nazwa zadania:  Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi

Bukowice-Kolonia od km  0+000 do km 0+301,27 oraz od km0+000

do km 1+854,01 o łącznej długości 2.155,28 m

Zamawiający:   Gminy Leśna Podlaska

ul. Bialska 30,

21-542 Leśna Podlaska

Branża:	  drogowa

# PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bukowice-Kolonia od km  0+000 do km 0+301,27 oraz od km0+000 do km 1+854,01 o łącznej długości 2.155,28 m

PRZEDMIAR ROBÓT

|  | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty rozbiórkowe CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (od km 0+000 do km 0+301,27) |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0801-03 D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm ((16+6)/2)*18+((15+9)/2)*3 | m2 m2 | 234.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 234.00 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0804-08 D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm 64*3 | m2 m2 | 192.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.00 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0811-02 D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 10*3+((14+8)/2)*3 | m2 m2 | 63.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.00 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0813-03 D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem .piaskowej 8+8+24 | m m | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0816-02 D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 10+9 | m m | 19.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.00 |
| 6 d.1 | KNR 4-04 1103-01 D.01.02.04 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 234*0.12+192*0.2+63*0.15+40*1*0.15*0.3+19*3.14*0.25* 0.25 | m3 m3 | 81.46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.46 |
| 7 d.1 | KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 234*0.12+192*0.2+63*0.15+40*1*0.15*0.3+19*3.14*0.25* 0.25 | m3 m3 | 81.46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.46 |
| 8 d.1 | KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 4 km Krotność = 3 234*0.12+192*0.2+63*0.15+40*1*0.15*0.3+19*3.14*0.25*0.25 | m3 m3 | 81.46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.46 |
| 2 | Roboty przygotowawcze CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| 9 d.2 | KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01 0+000 - 0+ 301,27 0+000 - 1+ 854,01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym 0.301 1.85401 | km km km | 0.30 1.85 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.15 |
| 3 | Roboty ziemne CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
| 10 d.3 | KNNR 6 0605-01 D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (0.6*5*0.2)*2 | m3 m3 | 1.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.20 |
| 11 d.3 | KNNR 6 0605-07 D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 5+5 | m m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 12 d.3 | KNR 5-10 0303-03 1+075 1+160 1+203 1+446 1+514 1+842 | Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych AROTA na głębokości do 0.8 m w gruncie kat. I-II 7 6 6 6 6 8 | m m m m m m m | 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.00 |
| 13 d.3 | KNR 2-31 0402-03 | Ława betonowa z betonu B-15 na kablu telefonicznym 0.30*0.15*(10+9) | m3 m3 | 0.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.86 |
| 14 d.3 | KNR 2-01 0206-04 D.02.03.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (wykop z przewiezieniem i wybudowaniem w nasyp) 794.23 | m3 m3 | 794.23 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 794.23 |
| 15 d.3 | KNR 2-01 0206-04 D.02.03.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat.III z transp .urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km na odkład 637.39+1464.73 | m3 m3 | 2102.12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2102.12 |
| 16 d.3 | KNR 2-01 0214-04 D.02.03.01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV na odkład do 3 km Krotność = 4 637.39+1464.73 | m3 m3 | 2102.12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2102.12 |
| 17 d.3 | KNR 2-01 0228-05 D.02.01.01 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 58.87+430.99 | m3 m3 | 489.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 489.86 |
| 18 d.3 | KNR 2-01 0229-02 D.02.01.01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 58.87+430.99 | m3 m3 | 489.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 489.86 |
| 19 d.3 | KNR 2-01 0229-05 D.02.01.01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 58.87+430.99 | m3 m3 | 489.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 489.86 |
| 20 d.3 | KNR 2-01 0229-08 D.02.01.01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 58.87+430.99 | m3 m3 | 489.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 489.86 |
| 4 | Przepusty CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 21 d.4 | KNR 2-01 0217-06 D.03.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III ((10+13)/2)*3*1.41+((7.5+8)/2)*3*1.32+(2*0.8*0.4)*4 | m3 m3 | 81.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.90 |
| 22 d.4 | KNR 2-33 0604-01 D.03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 0.6 x 1.0 m 13+8 | m m | 21.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 23 d.4 | KNR 2-33 0606-02 D.03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych (2*0.8*0.4)*4+(2*0.9*0.3-1.2*0.7*0.3)*4 | m3 m3 | 3.71 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.71 |
| 24 d.4 | KNR 2-01 0501-01 D.03.01.01 | Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat.I-III 12.4*1.8*1+7.4*1.8*0.91 | m3 m3 | 34.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.44 |
| 5 | Podbudowa CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| 25 d.5 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.I-IV (301.27*6+25.12+8.1+11.9+5.65+38)*1.0545 (270.34*6+((6+5)/2)*19.21+1564.46*5+63+91.6+45.8+ 84.8)*1.0545 | m2 m2 m2 | 1999.74 10371.21 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12370.95 |
| 26 d.5 | KNR 2-31 0104-07 D.04.01.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (301.27*6+25.12+8.1+11.9+5.65+38)*1.0545 (270.34*6+((6+5)/2)*19.21+1564.46*5+63+91.6+45.8+ 84.8)*1.0545 | m2 m2 m2 | 1999.74 10371.21 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12370.95 |
| 27 d.5 | KNR 2-31 0104-08 D.04.01.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1cm grub.warstwy po zag. do 15 cm Krotność = 5 (301.27*6+25.12+8.1+11.9+5.65+38)*1.0545 (270.34*6+((6+5)/2)*19.21+1564.46*5+63+91.6+45.8+ 84.8)*1.0545 | m2 m2 m2 | 1999.74 10371.21 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12370.95 |
| 28 d.5 | KNNR 6 0111-02 D.04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.16 cm Krotność = 1.07 (301.27*6+25.12+8.1+11.9+5.65+38)*1.0545 (270.34*6+((6+5)/2)*19.21+1564.46*5+63+91.6+45.8+ 84.8)*1.0545 | m2 m2 m2 | 1999.74 10371.21 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12370.95 |
| 7 | Oznakowanie CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| 29 d.6 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 35 | szt. szt. | 35.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.00 |
| 30 d.6 | KNR 2-31 0703-01 A-7 B-6 D-1 D-42 D-43 D-2 D-17a D-18a T-6a | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 7 6 8 2 2 1 2 2 8 | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 7.00 6.00 8.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.00 |