# „ARCHI - BUD”

Biuro Projektów Architektonicznych i Budownictwa

oraz Pośrednictwo Obrotu Nieruchomościami.

62-081 Przeźmierowo, ul. Graniczna 10  tel. (061) 814 28 43 fax. (061)  816 15 60

www.archi-bud.pl	biuro@archi-bud.pl

KONTO : Bank Śląski  Odział Poznań  90 1050 1520 1000 0022 0386 5882

# Przeźmierowo dnia 21.05.2010 r.

L.dz. P-1-or/7-05/2010

Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28

77 – 420   L I P K A

W odpowiedzi na zapytania dot. wykonania boisk sportowych wielofunkcyjnych, wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”, zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Lipka, ul. Szkolna 6, powiat złotowski (działka nr 113, 117/1, 121/1), informuję uprzejmie, że dopuszcza się materiały w zakresie nawierzchni spełniające minimalne  warunki, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w treści:

- rozdziału 2,  pkt.  2.1.  i 2.2. a w szczególności:

Budowę boiska do piłki nożnej

o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Budowę boiska wielofunkcyjnego

o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

-podbudowa  nieprzepuszczalna z drenażem liniowym.

-nawierzchnia poliuretanowa

Technologie układania nawierzchni:

typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

- rozdziału 11, pkt.  4A.  i 4B.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

- Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

- Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14877:2008,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Niezależnie bieżnie należy wycenić i wykonać zgodnie z zapisem umieszczonym w projekcie. Powyższe dotyczy także rzutni do pchnięcia kulą.

Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej – podstawowa, tj  jednolita o barwie ceglastej.

z poważaniem

Roman Jaśkowiak