CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem budowę drogi w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni z płyt IOMB poprzez wzmocnienie istniejącej drogi warstwą wyrównawczą z kruszywa łamanego 0-63 mm (gruz betonowy) gr. 10 cm a następnie wykonanie nawierzchni    z płyt IOMB na podsypce piaskowej gr. 5 cm wprowadzając jedynie drobne korekty w stosunku do stanu istniejącego celem poprawy geometrii, a przez to płynności trasy.

Podstawowe parametry techniczne drogi:

-	długość:  ok. 1,35 km,

-	szerokość jezdni:  3,00 m

-	pobocza:  szerokość poboczy 2 x 0,50 m.

Niweleta projektowanej drogi zakładać będzie minimalizację robót ziemnych i wpisana zostanie w istniejący teren bez naruszania istniejącego zagospodarowania terenu. Wszystkie materiały konieczne do wbudowania będą dowożone na budowę jako gotowe produkty bez konieczności przetwarzania ich w miejscu budowy w celu ich dalszego wbudowania.

Planowana inwestycja nie zakłada ingerencji w istniejące stosunki wodne poprzez wykonywanie nowych elementów odwodnienia. Cała inwestycja wpisana zostanie w istniejący system odwodnienia. W trakcie wykonywanej inwestycji nie zakłada się wycinki istniejących drzew i krzewów. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadały wymagane prawem atesty do stosowania w budownictwie.

Do opracowania projektu przyjęte zostaną następujące parametry projektowe:

-	kategoria drogi	 -  droga wewnętrzna

-	prędkość projektowana    -  V = 30 km/h

-	obciążenie ruchem	 -  KR 1-2

-	nacisk na oś	 -  100 kN/oś.

Dane dotyczące działek:

-	województwo:  wielkopolskie,

-	powiat:  złotowski,

-	gmina:  Lipka,

-	obręb:  0015 Potulice

-	działki numer:  8225/1, 8226, 8227, 8233, 8234.

Właścicielem terenu objętego przedsięwzięciem jest: Nadleśnictwa Lipka, Mały Buczek 38,     77-420 Lipka.

Droga przewidziana do remontu nic znajduje się na terenie Natury 2000, bądź parków krajobrazowych. Najbliżej zlokalizowana Natura 2000 to Dolina Debrzynki PLH w odległości ok. 4 km. W trakcie remontu nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

Wszystkie zastosowane materiały będą posiadały wymagane prawem atesty do stosowania  w budownictwie.

Planowane roboty związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko. Budowa drogi poprawi bezpieczeństwo pojazdów poruszających się po drodze.

Użytkowanie terenu, na którym planowana jest inwestycja nie zmieni się w stosunku do dotychczasowego sposobu użytkowania. Nowa droga zmniejszy poziom emisji hałasu oraz zanieczyszczeń poprzez sprawniejsze poruszanie się pojazdów.

Wszystkie zastosowane materiały będą posiadały wymagane prawem atesty do stosowania     w budownictwie.

Na projektowanym odcinku nie planuje się wycinki istniejących drzew i krzewów. Oddziaływanie inwestycji będzie się zawierało w granicach działek inwestora i nie będzie zawierało rozwiązań szkodliwych dla środowiska oraz nie pogorszy warunków gruntowo - wodnych przyległych działek.