NORD– ROMAN  MŁODAK

NADZORY BUDOWLANE  ♦  OBSŁUGA INWESTYCJI  ♦  REALIZACJA  ♦  DORADZTWO  ♦  PROJEKTY

Ul.Chełmońskiego 24  lok.4,  63-100 Śrem,   tel./fax  061 28 10 692, GSM 0 502 148 312

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. IO/Śrem nr  88 10901405 0000 0000 4001 2118

REGON: 630679254,   NIP: 785-108-24-73

| Obiekt: | MUZEUM ŚREMSKIE W ŚREMIE |
| --- | --- |
| Adres: | Ul. Mickiewicza 89, 63-100 Śrem działka nr ewid. 2010/1, jedn. ew. Śrem, obręb Śrem |
| Inwestor: | Muzeum Śremskie w Śremie |
| Temat opracowania: | REMONT POMIESZCZENIA PIWNICY – WYMIANA IZOLACJI I TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH |
| Stadium: | ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH |  |
| Opracowanie: | Imię i nazwisko |  | Data: 10.2013 | Podpis |
|  | mgr inż. Piotr Wojciechowski |  |  |

SPIS TREŚCI:

1)Opis techniczny

2) Spis rysunków:

- kopia mapy zasadniczej

- rzut piwnicy

1. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Istniejąca  bryła budynku zwarta, dwukondygnacyjna z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczona. Budynek Muzeum Śremskiego zbudowany został w 1900roku. Funkcję Muzeum Śremskiego pełni od 1992 roku.

Forma i funkcja budynku nie ulega zmianie.

Poniższe prace nie zmieniają warunków pod względem sanitarnym i przeciwpożarowym oraz nie naruszają konstrukcji budynku. Obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej założenia urbanistycznego miasta Śrem.

2.RODZAJ PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA:

Prace budowlane – remontowe związane z:

- wymianą tynków w części piwnicy

- wykonanie izolacji  pionowych oraz poziomych wraz z osuszeniem ścian

2)  malowanie ścian i sufitów

3. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA:

- skucie istniejących zawilgoconych tynków

-oczyszczenie podłoża, osuszenie murów

-zagruntowanie ścian

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

-ułożenie nowych tynków cem.-wap.

-malowanie ścian

4.SPOSÓB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH:

Zbite tynki wraz z powłoką malarską po skuciu będą składowane w ustawionych na czas wykonywania remontu w kontenerach na gruz i śmieci. Podłoże zostanie dokładnie oczyszczone i przygotowane do nałożenia nowego tynku, w tym celu podłoże zostanie zagruntowane, wykonane zostaną izolacje powłokowe. Następnie nałożone zostaną nowe tynki renowacyjne i wykończone za pomocą farb mineralnych.

Podczas przeprowadzania robót zapewnione zostanie  bezpieczeństwo użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz wydzielenie stanowisk pracy. Prace remontowe będą wykonywać przeszkoleni pracownicy.

6. TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAC REMONTOWYCH:  22.11.2013r.

# OPIS TECHNOLOGICZNY WYKONANIA RENOWACJI IZOLACJI PIONOWYCH, POZIOMYCH ORAZ WYKONANIA TYNKÓW  W BUDYNKU

1. ZALECENIA REMONTOWE I OPIS TECHNOLOGICZNY ROBÓT .

Prace remontowe należy przeprowadzić w dwóch etapach tj. z podziałem na

wykonanie izolacji pionowej murów wraz z osuszeniem ścian , a następnie na wykonanie tynków renowacyjnych i pozostałych robót wykończeniowych .

2. Usunięcie starych tynków , posadzek  i przygotowanie podłoża.

### Najpierw należy usunąć stary tynk , okładziny lub inne powłoki malarskie .

### Uszkodzone spoiny w murze trzeba wydrapać na głębokość co najmniej 2 cm a    następnie wyspoinować  BOTAZIT® - em  MS 20.

Oczyszczone podłoże musi być czyste, wolne od przemarzania, nośne.

W ten sposób zostanie przygotowane podłoże do osuszania. Należy również usunąć

lub uszczelnić  stare instalacje technologiczne oraz wodno – sanitarne.

Należy skuć stare posadzki przyległe do ścian w pasie szerokości 50cm.  Tynki należy skuć poniżej projektowanej iniekcji   ścian.

Zużycie materiału do spoinowania :

BOTAZIT® MS 20    –         około 1,2 kg / cm3

3.  Przygotowanie podłoża pod izolację pionową.

Należy odkopać ścianę parteru do poziomu ceglanej ławy fundamentowej , odsłonić  odsadzkę ławy na minimum 10 cm w dół .

Powierzchnie muru, jak też odsadzki i występy fundamentowe należy oczyścić z kurzu,  resztek ziemi i zapraw, usunąć wszystkie powłoki antyadchezyjne, malarskie, tłuszcze itp.. Należy  wypełnić w murze uszkodzone spoiny. Porowate zawierające jamy usadowe  podłoża  należy zaszpachlować BOTAZIT®-em MS 20  w celu uniknięcia tworzenia się   pęcherzy.

Podłoże należy oczyścić i usunąć ewentualne nacieki cementowe.

Krawędzie należy ściąć.

Na podłożach tynkowych trzeba usunąć elementy zmniejszające przyczepność.

Nie  trzymający się tynk należy usunąć, a powierzchnię naprawić tynkiem renowacyjnym  BOTAZIT® MS 20  .

Zużycie materiału :

BOTAZIT® MS 20   około 10 kg / m2 tynku wyrównującego przy grubości 1 cm.

Stare izolacje wykonane z materiałów zawierających emulsje bitumiczne,

wzgl. z  materiałów dobrze tolerujących bitumy  z wyjątkiem smoły, którą   bezwzględnie  należy usunąć  trzeba po oczyszczeniu  zagruntować środkiem                                                           do gruntowania BOTAZIT® BE 901 Koncentrat.

Zaraz po wyschnięciu warstwy gruntującej można obrabiać izolację

grubowarstwową  BOTAZIT® BM 92.

Zużycie:

BOTAZIT®  BE 901 Koncentrat             około 0,075l / m2

/ zużycie podano samego koncentratu przed rozcieńczeniem 1:1 z wodą /.

4.  Izolowanie cokołu

Należy najpierw skuć istniejący tynk cokołu. Uszkodzone spoiny w murze trzeba

wydrapać na głębokość co najmniej  2 cm , a następnie  wyspoinować  BOTAZIT® - em   MS 20.

Oczyszczone podłoże musi być czyste , wolne od przemarzania , nośne.

Przed przystąpieniem do izolacji pionowej przy użyciu BOTAZIT® -u BM 92 należy

najpierw zaizolować cokół, do wskazanego poziomu , ale nie mniej niż na  wysokość

min. 30 cm  powyżej gruntu oraz 15 cm poniżej,  aby stworzyć połączenie izolacji cokołu

z  izolacją części podziemnej.

BOTAZIT® -em MS 30 izolujemy do żądanej wysokości pamiętając,

aby BOTAZIT® BM 92 nachodził na BOTAZIT ® MS 30  około 15 cm poniżej poziomu

gruntu.

Minimalna grubość warstw:

BOTAZIT® MS 30                                             około 2,5 mm

Zużycie materiału :

BOTAZIT® MS 30                              -            około 4,5 kg/m2

BOTAZIT® MS 20                              –         około 1,2 kg / cm3

5.  Wyokrąglenia

Izolacje przy użyciu BOTAZIT®-u BM 92 przeprowadzić nad przednią krawędzią

odsadzki fundamentowej w dół ok. 10 cm. Fasety i narożniki między fundamentem

a ścianą lub  połączenia ścian należy wyokrąglić . Najpierw gruntuje się   BOTAZIT®-em  BE 901 Koncentrat  rozcieńczonym   z  wodą w proporcji 1:1

Po wyschnięciu gruntu wykonuje się wyokrąglenie z BOTAZIT®-u BM 92.

Zużycie materiałów :

BOTAZIT® BM 92   około 0,35 kg  / mb  - max. promień 2 cm

BOTAZIT® BE 901 Koncentrat            około 0,04 l / mb

6. Gruntowanie pod izolację pionową ścian zewnętrznych.

Izolowane powierzchnie osypujące się, kruche, niedostatecznie trwałe zagruntować  BOTAZIT®-em D 12 lub w zależności nośne podłoża BOTAZIT®-em BE 901

Koncentratem rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:1

Zużycie:

BOTAZIT® D 12                                     około 0,15 l / m2

BOTAZIT® BE 901 Koncentrat              około 0,075l / m2

/ zużycie podano samego koncentratu przed rozcieńczeniem 1:1 z wodą.

7.  Miejsca  przejść instalacyjnych

Z rur należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, ewentualnie powierzchnie rur uczynić

szorstkimi. Przejście instalacyjne obrobić jako wyokrąglenie ,w przypadku

dwuskładnikowej masy izolacyjnej  możemy wykonać z BOTAZIT®-u BM 92

Zużycie:

BOTAZIT®  BE 901     około  0,04 l / mb

BOTAZIT®-BM 92       ok. 0,35 kg/ mb przy max. promieniu 2 cm.

Wyokrąglenia oraz inne miejsca narażone na powstawanie rys np.: mur mieszany

dodatkowo zabezpieczamy siatką z włókna szklanego, wtapiając ją w pierwszą warstwę   izolacji BOTAZIT® -u BM 92.

- Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych .

Na zagruntowanym podłożu nanieść BOTAZIT® BM 92 w dwóch cyklach roboczych

tak , aby uzyskać normową grubość izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z projektem

wynoszącą 4 mm lub 5 mm w zależności od obciążenia wodą.

Izolacja ta charakteryzuje się paroprzepuszczalnością – można kłaść na matowo – wilgotne

podłoża , dużą elastycznością dzięki której potrafi zmostkować

pęknięcia i dużą wytrzymałością na ciśnienie wody do 7 bar.

Zużycie :

BOTAZIT® BM 92 – projektowana izolacja przeciwwilgociową  gr.4 mm –

około 4,4 kg / m2

BOTAZIT® BM 92 – projektowana izolacja przeciwwodzie nie będącej pod ciśnieniem

grubość warstwy izolacyjnej 5 mm – około 5,5 kg / m2

9.  Wykonanie izolacji w pasie iniekcji – od wewnątrz.

W celu połączenia rewitalizowanej izolacji poziomej muru wykonywanej metodą iniekcji  z izolacją przeciwwilgociową posadzki należy w pasie iniekcji wykonać izolację z  szlamu uszczelniającego BOTAZIT® MS 30 z wywinięciem na posadzkę ok. 20 –30 cm   celem wykonania zakładki / połączenia / izolacji pionowej z izolacją poziomą.

W zależności od obciążenia wodą wymagana jest następująca grubość warstw :

-   2,5 mm przy wodzie nie będącej pod ciśnieniem .

Dodatkowo powierzchnię ścian należy zaizolować  BOTAZIT®-em BM 92 do poziomu  projektowanej posadzki. Technologia wykonania jak w przypadku izolacji pionowej ścian   zewnętrznych .

Zużycie : przy gr. 2,5 mm – ok. 4,5 kg / m2

10. Iniekcja – renowacja izolacji poziomej muru.

W celu odtworzenia izolacji poziomej muru i wykonania izolacji poziomej przed

kapilarnym podciąganiem wilgoci wykonujemy iniekcję grawitacyjną / do 60 %

zawilgocenia muru /  lub ciśnieniową  / do 70% zawilgocenia / .

Przyjęto iniekcję ciśnieniową ze względu na grube ściany zewnętrzne, możliwość tym

wypadku wiercenia z jednej strony . Dopuszcza się w iniekcji ciśnieniowej wiercenie

otworów w poziomie przez co zakłada się wykonanie iniekcji w grubości przekroju

projektowanej posadzki / łatwiejsze połączenie izolacji podposadzkowej z iniekcją /.

W przypadku iniekcji ciśnieniowej otwory wiercimy o średnicy min.Ø14 mm

w  odległości 20 – 25 cm  w dwóch rzędach w odstępie 6 –8 cm .

W przypadku pustych przestrzeni podczas nawiercania oraz po wykonaniu już iniekcji

otwory zamykamy specjalną subspensją cementową BOTAZIT® MS 5.

Produkt ten charakteryzuje się dobrą penetracją , wiąże bezskurczowo oraz stanowi

ochronę przed wilgocią i jest odporny na siarczany.

W przypadku ścianek działowych wykonanych z cegły dziurawki należy je  przemurować  z zastosowaniem tradycyjnych metod izolacyjnych .

Zużycie :

BOTAZIT® MS 10 – zużycie uzależnione jest od materiału z jakiego jest wykonany mur i

jego chłonności  np.:

- przy grubości ściany 30 cm – około 4 – 10 kg / mb

- przy grubości ściany 40 cm – około 6 – 15 kg / mb

- przy grubości ściany 50 cm – około 8 – 20 kg / mb

Średnio przyjmuje się zużycie 20 – 30 kg / m2 przekroju muru.

BOTAZIT® MS 5 – po rozrobieniu 20 kg produktu uzyskujemy 14 litrów subspensji

cementowej . Średnio przyjmuje się na 1 litr pustki – ok. 2 kg materiału .

11 .  Wykonanie izolacji pionowej muru od wewnątrz.

Należy wykonać izolację pionową muru od strony wewnętrznej za pomocą szlamu

izolacyjnego odpornego na działanie siarczanów na ścianach pomieszczeń gdzie nie można wykonać izolacji pionowej z zewnątrz budynku około min. 80 cm powyżej linii zawilgocenia .

W zależności od obciążenia wodą wymagane są następujące grubości warstw :

2,0 mm przy wilgotności  – ściany wewnętrzne ,

2,5 mm przy wodzie nie będącej pod ciśnieniem – ściany zewnętrzne .

Zużycie :

BOTAZIT® MS 30   w zależności od grubości projektowanej izolacji :

przy gr. 2mm – ok. 3,5 kg / m2

przy gr. 2,5 mm – ok. 4,5 kg / m2

12. Wykonanie tynku renowacyjnego.

Tynk renowacyjny BOTAZIT® MS 20 stosowany jest do tynkowania wilgotnych i

zasolonych murów wewnątrz jak i zewnątrz w systemie renowacji z iniekcją

BOTAZIT® MS 10. Tynk ten charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością przy dużej

izolacyjności chroniącej przed kapilarnym podciąganiem wilgoci.

Grubość tego tynku uzależniona jest od stopnia zawilgocenia i zasolenia muru .

Zgodnie z wytycznymi  normy WTA przyjmuje się następujące wartości np.:

- przy stopniu małym zasolenia i zawilgocenia przyjmuje się :

obrzutkę  około 0,5 cm i warstwę min. 2 cm tynku renowacyjnego -

BOTAZIT® MS 20,

-przy stopniu średnim :

obrzutkę ok. 0,5 cm , drugą warstwę min. ≥ 1 cm tynku  oraz trzecią

warstwę min. ≥ 1,5 cm BOTAZIT®-u MS 20  ,

-przy stopniu dużym zasolenia i zawilgocenia wykonujemy ;

obrzutkę ok. 0,5 cm , następnie warstwę tynku BOTAZIT® MS 20

grubości ≥ 2 cm oraz trzecią warstwę   min. ≥ 2 cm .

W związku z zróżnicowanym stopniem zawilgocenia i zasolenia należy dla

poszczególnych pomieszczeń przyjąć grubość tynków renowacyjnych .

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne należy przyjąć grubość tynków około 2 cm ze względu na   stopień zasolenia i zawilgocenia ścian.

Zużycie :

BOTAZIT® MS 20   - na 1 cm grubości około 10 kg / m2

13. Prace malarskie .

Zastosowane powłoki malarskie lub inne okładziny ścienne użyte do wykończenia ścian  wewnętrznych   muszą charakteryzować się dużą paroprzepuszczalności.

Wszystkie produkty należy obrabiać zgodnie z załączonymi kartami technicznymi .

14.   ZAŁĄCZNIKI

- Rysunek wykonania iniekcji – typowe rozwiązanie izolacji pionowej i poziomej

oraz iniekcji z zaznaczonym miejscem wykonania w pasie posadzki .

Karty techniczne produktów wchodzących w skład systemu renowacji izolacji oraz tynków renowacyjnych .