Przedmiar robót

Odnowa elewacji budynku klasztornego w Nieszawie

(nazwa obiektu, rodzaj robót)

Lokalizacja 87-730 Nieszawa ul. Maksymiliana nr.1

(kod – miejscowości)

| Lp. | Podstawowa uczelnia | Opis robót | Jend. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KRN 4-010701-05-050 | Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, bud. Klasztorny 35,14 + 9,54=44,68*6.60 =294,88 m2 + 4.6*9,54*1/2=21,94m2=316,83m2 szkarpy 10,50*3,50*2+4,20*4,00*2=107,10m2=423,93m2- otwory 1,26*1,36*16=27,41m2 tynki 396.52m2 | m2 | 651,51 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KRN 4-010702-06-040 | Odbicie tynków ościeży z zaprawy cementowo-wapiennej 63,68mb | m | 63,68 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080101-0020-050 | Tynki zewnętrzne kat. III z przygotowaniem zaprawy wapienn-trasowe o pow ponad 5 m2 | m | 396,52 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080112-0230-050 | Dodatek za pogrubienie tynków zewnętrznych licząc za każdy 1 cm ponad grubość normalną: - z zaprawy wapiennej | m | 396,52 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080203-0310-050 | Tynki zew. wapienn-trasowe z przygotowaniem zaprawy ościeży otworów, wnęk o szerokości do 30 cm. Kategoria III | m | 19,10 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080510-1480-050 | Czyszczenie ścierne lub chemiczne-osuszanie bydunku-mury gładkie lecz z wystrojami architektonicznymi | m | 396,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080510-1640-050 | Zabezpieczenie stolarki folią przed zabrudzeniem zaprawą | m | 27,41 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080306-1240-040 | Tynki zewnętrzne profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciągnione o szerokości do 40 cm 44,68m | m | 44,68 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19061101-1320-050 | Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej dla pasa podrynnowego | m2 | 44,68 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19060101-0020-050 | Krycie dachu dachówką ceramiczna karpiówką w koronkę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami | m2 | 44,68 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230105-0101-050 | Wykonanie i montaz obróbek blacharskich. Pasy nadrynnowe o szerokości do 25 cm | m2 | 11,17 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KRN 4-010535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharkich murów ogniowych okapów, kołnierzy gzymsów itp. z błachy nie nadającej się do użytku | m2 | 11,17 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230103-0103-040 | Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o średnicy 18 cm | m | 35,14 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KRN 4-01053-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 35,14 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230104-0112-020 | Wykonanie uchwytu do rynien z wycięgiem płaskownika ocynkowanego i wywierceniem otworów na gwoździe | szt | 70,28 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230104-0103-040 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o średnicy 18 cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,6 | m | 29,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KRN 4-01053-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 29,20 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230104-0104-020 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych. Dodatek za kolanko | szt | 9,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230104-0106-020 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych. Dodatek za kołnierz przy rurze żeliwnej | szt | 3,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230104-0113-020 | Wykonanie uchwytu do rur spustowych | szt | 18,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Przegląd i naprawa isniejących kanałów osuszających- analiza własna | szt | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KRN 2-021604-02-050 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. | m2 | 490,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KRN 4-010108-17-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowawczymi na odległości do 1 km | m3 | 10,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KRN 4-010108-20-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowywoławczymi za każdy 1 km. | m3 | 10,00 |