# PRZEDMIAR  ROBÓT

REWITALIZACJA  PLACU  JAGIELLOŃCZYKA – RYNEK W NIESZAWIE  -     STRONA  PRAWA

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE (cpv 45111100-9) |  |
| 1 | KNNR1 T.01122-0200 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Plac Jagiellończyka + włączenie w ul. Sienkiewicza 6.00x97.00=582.00 | ha 0.0582 |
| 2 | KNR2-01 T.0121-0200 analogia D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | ha 0.0582 |
| 3 | KNNR6 T.0806-0100 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm - Plac Jagiellończyka+ ul. Sienkiewicza | m 107.00 |
| 4 | KNNR6 T.0802-0500 analogia D.01.02.04 Rozebranie ław betonowych pod krawężniki - Plac Jagiellończyka 107.00x0.025=5.32 | m3 5.32 |
| 5 | KNNR6 T.0805-0500 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 - Plac Jagiellończyka (str.prawa) 89.00x5.60-15x1.20x1.20-5.00x0.80-4.40x0.80-2.60x1.00-2.00x1.00-3.00x1.00-2.50x1.30-2.40x1.30-3.00x1.00-10.00x2.00-2.80x1.20-1.80x1.00-1.20x1.50-3.20x1.80-1.80x0.80=418.35 | m2 418.15 |
| 6 | KNNR6 T.0803-0700 analogia D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm - ul. Sienkiewicza 2.00x10.00=20.00 | m2 20.00 |
| 7 | KNNR6 T.0806-0700 D.01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych 20x6cm 3x1.20x1.20x17+15.00=76.20 | m 76.20 |
| 8 | KNR4-01 T.0108-09/10 D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki na odl.1km - zjazd 1.2x0.10x10.80=1.296 - obrzeża 1.20x0.20x0.06x76.20=1.10 - kostka betonowa 1.2x0.06x20.00=1.44 - krawężnik 1.2x0.15x0.30x107.00=5.78 - ława betonowa – 1.2x6.22=7.46 - płytki betonowe – 1.2x0.07x418.15=35.12 razem: 1.296+1.10+1.44+5.78+7.46+35.12=52.196 | m3 52.196 |
| 9 | KNNR6 T.0802-0500 analogia D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej gr.10cm zjazdu 1.80x6.00=10.80 | m2 10.80 |
| 10 | KNNR6 T.1305-0201 D.05.03.01 Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót - studnie teletechniczne – szt 3 - zasuwy - szt 7 - studnie rewizyjne – szt 1 ilość betonu 11x0.20=2.20 | m3 2.20 |

PRZEDMIAR  ROBÓT  -   REWITALIZACJA

| II | KRAWĘŻNIK - STRONA PRAWA (cpv 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0210 analogia D.04.01.01 Wykonanie koryta głębokości 24 cm pod krawęż-nik 107.00x0.30=32.10 | m2 32.10 |
| 2 | KNNR1 T.0201-0701 D.04.01.01 Wywóz gruntu z koryta na odkład na odl. 1km 32.10x0.24=7.70 | m3 7.70 |
| 3 | KNR2-31 T.0403-analogia D.08.01.02 Wykonanie krawężnika kamiennego wtopionego 15x25cm na gotowej ławie betonowej z B-10 z oporem | mb 107.00 |
| 4 | KNNR6 T.0105-0200 D.08.01.02 Wykonanie podsypki piaskowej gr.5cm pod ławę krawężnikową | m2 32.10 |
| 5 | KNR2-31 T.0402-0400 analogia D.08.01.02 Wykonanie ławy betonowej z oporem z B-10 pod krawę-żnik (0.30x0.10+0.15x0.15)x107.00=5.62m3 | m 107.00 |

PRZEDMIAR  ROBÓT  -   REWITALIZACJA

| III | CHODNIK PRAWOSTRONNY Plac Kazimierza Jagiellończyka (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0102-0110 D.04.01.01 Wykonanie koryta głębokości 15 cm pod nawierzchnię chodnika -chodnik prawy przy Placu Jagiellończyka z odcinkiem ul. Sienkiewicza (do przejścia dla pieszych włącznie – przedłużenie strony prawej) 418.15+20.00+2.50x2.00+1.50x1.00+1.00x1.00+ 2.00x1.00+1.00x3.50+2.00x4.00=459.15 | m2 459.15 |
| 2 | KNNR1 T.0201-0701 D.04.01.01 Wywóz gruntu z koryta na odkład na odl. 1km 459.15x0.15=68.87 | m3 68.87 |
| 3 | KNNR6 T.0106-0400analogia D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 6cm z piasku pod nawierzchnię chodnika | m2 459.15 |
| 4 | KNNR6 T.0109-0201 analogia D.05.03.01 Ułożenie płyt granitowych o wym.110x55cm gr.12cm płomieniowanych na podsypce cem-piaskowej ilość płyt 10+22+3+2+4+13+33+2+33+12+9=143 1.10x0.55x143=86.515 | m2 86.515 szt 143 |
| 5 | KNNR6 T.0105-0600 analogia D.05.03.01 Wykonanie podsypki cem-piaskowej gr 10cm pod płyty | m2 86.515 |
| 6 | KNNR6 T.0302-0500 D.05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 12-12 cm jasnej w chodniku na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem 1/3 szczeliny grysikiem granito-wym - dwa rzędy kostki 12-12cm wzdłuż płyt (obustro-nnie ) od km 0+004.5 do km 0+099.95 2x0.20x(95.45-3.80)=36.66 - obudowa mis drzew 0.20x17x4x1.40=19.04 - pozostałe 4.50x5.30+4.85x6.30=23.85+30.55= =54.40 ulica Sienkiewicza – 20.00 razem: 19.04+36.66+54.40+20.00=130.10 | m2 130.10 |
| 7 | KNNR6 T.0302-0500 analogia D.05.03.01 Ułożenie kostki granitowej 4-6cm na podsypce cem-piaskowej -przewiązki i zabudowy urządzeń obcych w pasie płyt granitowych -pozostałe wypełnienia między płytami a budynkiem i płytami a krawężnikiem 459.15-85.515-130.10=242.54 | m2 242.54 |
| 8 | KNNR6 T.0105-0600 analogia D.05.03.01 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości warstwy 6cm pod kostkę 12-12cm i 4-6cm 459.15-86.515=372.64 | m2 372.64 |
| 9 | KNR2-31 T.0402-0400 analogia Wykonanie fundamentu pod obudowę poziomą żeliwną w misie drzewa (obudowa żeliwna w dokumentacji dot.zieleni) 17x4x1.20x0.15x0.15=1.84 | m3 1.84 |

PRZEDMIAR  ROBÓT - REWITALIZACJA

| IV | ZJAZD (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0210 analog. D.04.01.01 Wykonanie koryta głębokości 24 cm pod na-wierzchnię zjazdu 3.80x6.00=22.80 | m2 22.80 |
| 2 | KNNR1 T.0201-0701 D.04.01.01 Wywóz gruntu z koryta na odkład na odl. 1km 22.80x0.24=5.472 | m3 5.472 |
| 3 | KNNR6 T.0106-0500 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku pod nawierzchnię zjazdu | m2 22.80 |
| 4 | KNNR6 T.0109-0201 analogia D.04.06.01 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu C12-15 o grubości warstwy 17 cm z pielę-gnacją | m2 22.80 |
| 5 | KNNR6 T.0302-0500 D.05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 8-11 cm jasnej na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem 1/3 szczeliny grysikiem gra-nitowym | m2 22.80 |
| 6 | KNNR6 T.0105-0600 analogia D.05.03.01 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości warstwy 6cm | m2 22.80 |

# PRZEDMIAR  ROBÓT

REWITALIZACJA  PLACU  JAGIELLOŃCZYKA – RYNEK W NIESZAWIE  -     STRONA  LEWA  OD  STRONY  WISŁY

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE (cpv 45111100-9) |  |
| 1 | KNNR1 T.01122-0200 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Plac Jagiellończyka + włączenie w ul. Piekarska 108.00x7.00+14.00x4.00=812.00 | ha 0.0812 |
| 2 | KNR2-01 T.0121-0200 analogia D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | ha 0.0812 |
| 3 | KNNR6 T.0806-0100 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm - Plac Jagiellończyka+ ul. Sienkiewicza | m 122.00 |
| 4 | KNNR6 T.0802-0500 analogia D.01.02.04 Rozebranie ław betonowych pod krawężniki - Plac Jagiellończyka 108.00x0.025=2.70 -ul. Piekarska 14.00x0.025=0.35 powierzchnia ławy (108.00+14.00)x0.25=30.50 | m3 3.05 |
| 5 | KNNR6 T.0805-0500 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 - Plac Jagiellończyka (str.lewa) 103.00x(6.00+6.80)x0.5-19.00x1.20x1.20- -2.50x1.00-1.50x0.6x3-2.50x1.00x2-3.00x1.20-4.00x2.00-2.50x1.80=605.54 KNNR6 T.0805-0600 D.01.02.04 z płyt betonowych 50x50x7cm ul. Piekarska 14.00x1.50=21.00 | m2 605.54 m2 21.00 |
| 6 | KNNR6 T.0803-0700 analogia D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm - ul. Piekarska 2.00x10.00+7.00x1.60=31.20 | m2 31.20 |
| 7 | KNNR6 T.0806-0700 D.01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych 20x6cm | m 32.00 |
| 8 | KNR4-01 T.0108-09/10 D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki na odl.1km - obrzeża 1.20x0.20x0.06x32.00=0.46 - kostka betonowa 1.2x0.06x31.20=2.25 - krawężnik 1.2x0.15x0.30x122.00=6.59 - ława betonowa – 1.2x3.05=3.66 - płytki betonowe – 1.2x0.07x21.00+1.2x605.54x0.05=38.09 razem: 0.46+2.25+6.59+3.66+36.33+1.76=51.05 | m3 51.05 |
| 9 | KNNR6 T.1305-0201 D.05.03.01 Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót - studnie teletechniczne – szt 5 - zasuwy - szt 6 ilość betonu 11x0.20=2.20 | m3 2.20 |

PRZEDMIAR  ROBÓT  -   REWITALIZACJA

| II | KRAWĘŻNIK - STRONA PRAWA (cpv 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0210 analogia D.04.01.01 Wykonanie koryta głębokości 24 cm pod krawężnik 108.00x0.30+14.00x0.30=36.60 | m2 36.60 |
| 2 | KNNR1 T.0201-0701 D.04.01.01 Wywóz gruntu z koryta na odkład na odl. 1km 36.60x0.24=8.78 | m3 8.78 |
| 3 | KNR2-31 T.0403-analogia D.08.01.02 Wykonanie krawężnika kamiennego wtopionego 15x25cm na gotowej ławie betonowej z B-10 z oporem | mb 122.00 |
| 4 | KNNR6 T.0105-0200 D.08.01.02 Wykonanie podsypki piaskowej gr.5cm pod ławę krawężnikową | m2 36.60 |
| 5 | KNR2-31 T.0402-0400 analogia D.08.01.02 Wykonanie ławy betonowej z oporem z B-10 pod krawę-żnik (0.30x0.10+0.15x0.15)x122.00=6.40m3 | m 122.00 |

PRZEDMIAR  ROBÓT  -   REWITALIZACJA

| III | CHODNIK LEWOSTRONNY Plac Kazimierza Jagiellończyka (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0102-0110 D.04.01.01 Wykonanie koryta głębokości 15 cm pod nawierzchnię chodnika | m2 727.40 |
| 2 | KNNR1 T.0201-0701 D.04.01.01 Wywóz gruntu z koryta na odkład na odl. 1km 727.40x0.15=109.11 | m3 109.11 |
| 3 | KNNR6 T.0106-0400analogia D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 6cm z piasku pod nawierzchnię chodnika | m2 727.40 |
| 4 | KNNR6 T.0109-0201 analogia D.05.03.01 Ułożenie płyt granitowych o wym.110x55cm gr.12cm płomieniowanych na podsypce cem-piaskowej ilość płyt 2x4+45x3+3x3+3=155 1.10x0.55x155=93.775 | m2 93.775 szt 155 |
| 5 | KNNR6 T.0105-0600 analogia D.05.03.01 Wykonanie podsypki cem-piaskowej gr 10cm pod płyty | m2 93.775 |
| 6 | KNNR6 T.0302-0500 D.05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 12-12 cm jasnej w chodniku na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem 1/3 szczeliny grysikiem granito-wym - dwa rzędy kostki 12-12cm wzdłuż płyt (obustronnie ) 2x0.20x100.65=40.26 - obudowa mis drzew 0.20x19x4x1.40=21.28 - pozostałe 2.50x6.00+4.85x7.00=48.95 razem: 40.26+21.28+48.95+46.00=156.49 | m2 156.49 |
| 7 | KNNR6 T.0302-0500 analogia D.05.03.01 Ułożenie kostki granitowej 4-6cm na podsypce cem-piaskowej -przewiązki i zabudowy urządzeń obcych w pasie płyt granitowych -pozostałe wypełnienia między płytami a budynkiem i płytami a krawężnikiem 681.40-110.49-93.77-18.76=458.36 razem z przewiązkami 458.36+18.76=477.14 | m2 477.14 |
| 8 | KNNR6 T.0105-0600 analogia D.05.03.01 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości warstwy 6cm pod kostkę 12-12cm i 4-6cm 477.14+21.28+40+26+48.95=587.63 | m2 587.63 |
| 9 | KNR2-31 T.0402-0400 analogia Wykonanie fundamentu pod obudowę poziomą żeliwną w misie drzewa (obudowa żeliwna w dokumentacji dot.zieleni) 19x4x1.30x0.15x0.15x4=2.22 | m3 2.22 |