Wymiana oświetlenia placu Jagiellończyka w Nieszawie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Demontaż starych słupów i opraw |
| 1 | KNR 5-10 0708-01 | Demontaż ręczny słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat. I-III 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 2 | KNR 5-10 1005-04 | Demontaż opraw do lamp rtęciowych przez nakręcenie 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| II. Roboty kablowe |
| 1 | KNR 2-010701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III Wymiana uszkodzonych odcinków kabli oświetleniowych. 140 | m m | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 2 | KNR 2-010704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 140 | m m | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 3 | KNR-W 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znam. poniżej 110 kV w rowach kablowych 140 | m m | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 4 | KNR-W 5-10 0514-02 | Łącz. w rowach kabli wielożył. z żyłami Al o przekr. do 70 mm2 na nap. do 1 kV z kablami jednożył. o izol. i pow. z tw. szt. z zast. taśm izol. 4 | kpl. kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| III. Montaż nowych słupów i opraw |
| 1 | KNR 5-10 0708-01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat. I-III 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 2 | KNR 5-10 1005-02 | Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp metalohalogenowych (1 lampa w oprawie) 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 3 | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie. Wysięgnik WTM-20/1 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 4 | KNR-W 5-10 1004-01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik 90 | m-1 przew. m-1 przew. | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 5 | E-0510 4500-06 | Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 18 | szt. szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| IV. Uziemienia i pomiary |
| 1 | KNR-W 5-08 0614-01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. I-III 18 | m m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 2 | KNR-W 5-08 0901-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 4 | pomiar pomiar | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 3. | KNR-W 5 08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy 4 | pomiar pomiar | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |