PRZEDMIAR

FORMULARZ WYCENY

Spis działów formularza wyceny:

roboty ogólnobudowlane

-roboty budowlane wykończeniowe

instalacje budowlane

-instalacje elektryczne

-instalacje sanitarne

przyłącze wodociągowe

wewnętrzne instalacje wodociągowe

wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej

instalacja centralnego ogrzewania

wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

kotłownia gazowa

wewnętrzna instalacja gazowa

sieć z rur preizolowanych

Zbiorcze Zestawienie Kosztu

| lp |  | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ELEMENTÓW | ROBÓT |
| 1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |
|  | 22% | kwota podatku VAT |  |
| 2 |  | INSTALACJE SANITARNE |  |
|  | 22% | kwota podatku VAT |  |
| 3 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |
|  | 22% | kwota podatku VAT |  |
|  |  | RAZEM 1-2;3 |  |
|  | 22% | podatek VAT |  |
| 4 | PN-1 | wyposażenie sali gimnastycznej |  |
|  |  | montaż wyposażenia |  |
| 5 | kosztorys | chodnik wewnętrzny |  |
| 6 | PN-2 | wyposażenie-aparatura nagłaśniająca |  |
| 7 | kosztorys | kotłownia gazowa / montaż dodatkowego kotła |  |
| 8 | kosztorys | ogrodzenie działki |  |
|  |  | RAZEM |  |
|  | 22% | podatek VAT |  |
|  |  | ogółem |  |
|  | 22% | podatek VAT |  |
|  |  | OGÓŁEM z Vat-em |  |

FORMULARZ WYCENY

BUDOWNICTWO  OGÓLNE

| Lp | KOD POZYCJI | NR | nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIA-RU | SPECYFIKA- -CJI | elementy rozliczeniowe | miary | ilość | jednostkowa |  |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
|  |  | STB-01.00 9.2.6 | Stolarka: drzwiowa, okienna Wyrób, dostawa, montaż |  |  |  |  |
| 1 | kalkulacja indywidualna |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni szkło typu P1 ponad 2,0 m2 | m2 | 149,760 |  |  |
| 2 |  |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 1,5 do 2,0 m2 | m2 | 3,600 |  |  |
| 3 |  |  | Montaż drzwi aluminiowych oszklonych szkło typu P1 Przymykowych | m2 | 17,640 |  |  |
| 4 |  |  | Montaż drzwi aluminiowych oszklonych szkło typu P1 Przymy kowych | m2 | 2,520 |  |  |
| 5 |  |  | Montaż drzwi aluminiowych pełne Przymykowych | m2 | 8,820 |  |  |
| 6 |  |  | Montaż przegród aluminiowych z profili cienkośc. powlekanych, z drzwiami, oszklonych szkłobezpieczne system MB-45 BIELsko pow.10 m2 | m2 | 23,200 |  |  |
| 7 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, z uzupełnieniem na budowie malowania farbą olejną. | m2 | 34,850 |  |  |
| 8 |  |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne oszklone, fabrycznie wykończone, z uzupełnieniem na budowie oszklenia i malowania farbą olejną - powierzchnia drzwi ponad 1,6 m2 | m2 | 3,150 |  |  |
| 9 |  |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne oszklone, fa- brycznie wykończone, z uzupełnieniem na budowie oszklenia i malowania farbą olejną - powierzchnia drzwi ponad 1,6 m2 | m2 | 14,350 |  |  |
| 10 |  |  | Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe z dwukrotnym pomalowaniem farbą olejną. | m2 | 52,350 |  |  |
| 11 |  |  | Montaż wyłazu na poddasze o pow.do1,5m2 z drabiną składaną dł.do 5,0m | kpl | 1,000 |  |  |
| 12 |  |  | Montaż wyłazu na poddasze o pow.do1,5m2 | kpl | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Wykończeniowy |  |  |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.7 | Ścianki działowe |  |  |  |  |
| 13 | kalkulacja indywidualna |  | Ścianki działowe ruszt metalowy pojedynczy z pokryciem elementy zimogięte pod okładzinę z płyt styrop. jednowarstwowo 100-01 izolacja akustyczna wentylatorni (wełna miner.100mm) | m2 | 112,865 |  |  |
| 14 |  |  | Ścianki działowe pełne na zaprawie cementowo- wapiennej, z cegieł pełnych, o grubości 1/2 cegły | m2 | 171,615 |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.8 | Elewacja: tynki zewnętrzne, okładziny |  |  |  |  |
| 15 | kalkulacja indywidualna |  | Okładziny z suchych tynków wykonane na stropach na rusztach drewnianych, okapy płyt miner.włóknistych MINERIT HD | 100 m2 | 0,874 |  |  |
| 16 |  |  | Podokienniki wykonane z elementów kamiennych granitu, sjenitu, o grubości 5,0 cm i szerokości: ponad 20 do 30 cm | m | 35,000 |  |  |
| 17 |  |  | Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek blacharskich, przy szerokości obróbki z blachy cynkowej ponad 25 cm okno areny poz.+2,8 | m2 | 11,148 |  |  |
| 18 |  |  | Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 25x6 cm | m2 | 84,140 |  |  |
| 19 |  |  | Tynki szlachetne zewnętrzne, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań o wysokości do 4 m, wykonane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych: z cienkopowłokową wyprawą kolorystyczną BoliX masa polimerowa | m2 | 1 434,248 |  |  |
| 20 |  |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | 100 m2 | 12,683 |  |  |
| 21 |  |  | Rozliczenie pracy rusztowania | kpl | 1,000 |  |  |
| 22 |  |  | Profile ciągnione szlachetne ścian budynków element. fazowanych płyt styropianowych, grub.3 cm, z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice szklanej oraz pokryciem ścian z otwor.wraz z ościeżami masą "Bolix" | m2 | 222,679 |  |  |
| 23 |  |  | Profile ciągnione zwykłe o szerokości: ponad 15 do 20 cm | m | 109,240 |  |  |
| 24 |  |  | Profile ciągnione zwykłe o szerokości: ponad 20 do 40 cm | m | 74,520 |  |  |
| 25 |  |  | Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach: w tynku z zaprawy "Ceresit CT35" obróbka otworu-wyjścia z areny | m | 49,820 |  |  |
| 26 |  |  | Nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, przy grubości warstwy górnej po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 66,840 |  |  |
| 27 |  |  | Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 20x6 cm | m | 115,500 |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.10 | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |  |
| 28 | kalkulacja indywidualna |  | Osadzenie parapetów prefabrykowanych. | m | 35,000 |  |  |
| 29 |  |  | Okładziny z suchych tynków wykonane na stropach na rusztach drewnianych. płyty MINERIT HD 10mm płyty GKF 12,5mm | 100 m2 | 9,890 |  |  |
| 30 |  |  | Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, przy wysokości Rusztowania od 7 do 9 m. | 100 m2 | 9,890 |  |  |
| 31 |  |  | Okładziny z suchych tynków wykonane na stropach na rusztach drewnianych. płyty MINERIT;płyty GKF | 100 m2 | 3,885 |  |  |
| 32 |  |  | Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2 | 77,200 |  |  |
| 33 |  |  | Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach elem.wzmocniony 600x600 800x600 mm | m2 | 1 377,500 |  |  |
| 34 |  |  | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na ścianach i słupach z tynkiem ościeży | m2 | 2 756,691 |  |  |
| 35 |  |  | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na stropach i podciągach | m2 | 757,900 |  |  |
| 36 |  |  | Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm - typ A | szt | 12,000 |  |  |
| 37 |  |  | Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 800 mm - typ A | szt | 21,000 |  |  |
| 38 |  |  | Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 15x15 cm mocowanymi na klej | m2 | 240,572 |  |  |
| 39 |  |  | Ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj pod- łoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach | m2 | 30,000 |  |  |
| 40 |  |  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5,0 m2, na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagrunto- wanych siatką, z zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszonego) | m2 | 30,000 |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.11 | Malowanie ścian, sufitów Wg specyfikacji-wytycznych kolorystycznych |  |  |  |  |
| 41 | kalkulacja indywidualna |  | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez grun- towania, farbą emulsyjną wg kolorystyki-specyfikacji dwukrotnie | m2 | 3 514,700 |  |  |
| 42 |  |  | Malowanie płyt mineralnych, farbą emulsyjną z gruntowaniem dwukrotne | m2 | 874,000 |  |  |
| 43 |  |  | Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich. | m2 | 3 515,000 |  |  |
| 44 |  |  | Malowanie metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0,5 m2 emalią ftalową | szt | 12,000 |  |  |
| 45 |  |  | Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych: schody i pomosty emalią chlorokauczukową | t | 0,278 |  |  |
| 46 |  |  | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków wew- nętrznych ścian i sufitów z przetarciem tynków i wykorzystaniem wg kolorystyki-specyfikacji wapna suchogaszonego | m2 | 45,000 |  |  |
| 47 |  |  | Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych gładkich, ze szpachlowaniem dwukrotnym, farbą ftalową nawierzchniową wg kolorystyki-specyfikacji/mat | m2 | 227,472 |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.11 | Izolacje cieplne |  |  |  |  |
| 48 | kalkulacja indywidualna |  | Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej, układane na sucho, jednowarstwowe | m2 | 1 511,635 |  |  |
| 49 |  |  | Izolacje , układane na sucho na wierzchu konstrukcji folia polietyl.PE jednowarstwowe | m2 | 1 511,635 |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.12 | Elementy ślusarsko-kowalskie, balustrady. Wyrób warsztatowy metal.; drewnopochodny-ścianki |  |  |  |  |
| 50 | kalkulacja indywidualna |  | Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: cynkowej ; średnica ponad 100 do 300 mm | m2 | 79,426 |  |  |
| 51 |  |  | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym o h=0,55m. chromowo-niklowe; fabr.wykończone | m | 2,750 |  |  |
| 52 |  |  | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym o h=1,1m. chromowo-niklowe; fabr.wykończone | m | 5,950 |  |  |
| 53 |  |  | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym stal chromowana;fabr.wykończone wypełnione szkłem bezp.P1 | m | 47,740 |  |  |
| 54 |  |  | Balustrady pochylni z rur stalowych (z pochwytami) osadzonymi w płycie pochylni z pochwytami na wspornikach dla niepełnospr. i zabetonowane w płycie pochylni, jednopłaszczyznowe, fabrycznie wykończone | m | 18,200 |  |  |
| 55 |  |  | Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzane i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłasz- czyznowe stal: chromowo-niklowe; fabr.wykończone | m | 16,880 |  |  |
| 56 |  |  | Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym | szt | 2,000 |  |  |
| 57 |  |  | Montaż konstrukcji aluminiowej z płytą poliwęglanową gr.25mm -element ściany -daszkek nad drzwiami | m2 | 6,180 |  |  |
| 58 |  |  | Montaż przegród z tworzyw sztucznych nieotwiera- nych o powierzchni: lity laminat/przegrody kabin do 10 m2 | m2 | 24,000 |  |  |
| 59 |  |  | Montaż przegród z tworzyw sztucznych z drzwiami, o powierzchni: do 7 m2 | m2 | 49,980 |  |  |
| 60 |  |  | Montaż stalowych konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie ramy montażowe wywietrzaków do 5 kg | t | 0,295 |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.13 | Podłoża, posadzki, podłogi |  |  |  |  |
| 61 | kalkulacja indywidualna |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Podkłady betonowe z betonu B25 zwykłego z kruszywa naturalnego | m3 | 28,600 |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen- towej M12, grubości 20 mm, zatarte: na ostro | m2 | 989,000 |  |  |
| 65 |  |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen- towej M12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko | m2 | 572,650 |  |  |
| 66 |  |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen- towej M12 - zmiana grubości o 10 mm. | m2 | 4 971,275 |  |  |
| 67 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe jednowarstwowe powierz- chni poziomych, wykonywane na gorąco z papy asfalt.na lepiku z zagrunt.emulsją asfalt | m2 | 94,068 |  |  |
| 68 |  |  | Izolacje poziome cieplne z płyt z wełny mineralnej, układane na sucho, jednowarstwowe. wełna gr.30mm | m2 | 989,000 |  |  |
| 69 |  |  | Izolacje poziome cieplne z płyt z wełny mineralnej, układane na sucho, jednowarstwowe. wełna gr.50mm | m2 | 364,650 |  |  |
| 70 |  |  | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe styropian 20mm | m2 | 208,000 |  |  |
| 71 |  |  | izolacje poziome wypełniające z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe styropian cięty w kliny-siedziska | m2 | 817,655 |  |  |
| 72 |  |  | Posadzki z wykładzin kauczukowych wg kolorystyki-specyfikacji | m2 | 341,036 |  |  |
| 73 |  |  | Okładziny schodów profilami kauczukowymi | m2 | 52,880 |  |  |
| 74 |  |  | Listwy przyścienne do posadzek kauczukowych szer.20cm | m | 133,730 |  |  |
| 75 |  |  | Spionowanie wykładzin | m2 | 560,000 |  |  |
| 76 |  |  | Podłoga sportowa na podwójnym legarowaniu o grubości 20 mm wraz z podłogą ślepą i płytą OSB3, z wełną mineralną o grubości 30 mm między legarami , przekładana elastycznymi elementami , wykłądzina homogeniczna wielofunkcyjna o grubości 4 mm, odporna na duże obciążenia punktowe i czynniki niszczące; linie boisk; listwy przyścienne z otworami wentylacyjnymi podłoże powierzchniowo-elasyczne | m2 | 989,000 |  |  |
| 77 |  |  | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 'gress" antypoślizgowe 300x300 mm luzem | m2 | 4,780 |  |  |
| 78 |  |  | posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 'gress" płytki profilowane na stopnie zewn. Antypoślizgowe | m2 | 3,307 |  |  |
| 80 |  |  | Posadzki lastrykowe, jednobarwne dwuwarstwowe grubości 35 mm. | m2 | 13,175 |  |  |
| 81 |  |  | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 'gress" 300x300 mm luzem | m2 | 78,330 |  |  |
| 82 |  |  | Cokoliki z płytek 'gress" 300x300 mm | m | 106,290 |  |  |
| 83 |  |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną układane na klej winylowy trudnościeralna wg kolorystyki-specyfikacji "Monolit" | m2 | 381,800 |  |  |
| 84 |  |  | Listwy przyścienne do posadzek, z polichlorku winylu Zgrzewane | m | 142,170 |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.14 | Pomosty |  |  |  |  |
| 85 | kalkulacja indywidualna |  | Podłogi z desek struganych o grubości: scalone w pomosty 32 mm | m2 | 60,00 |  |  |

|  |  | STB-01.00 9.2.15 | Wyposażenie sali gimnast.; montaż wyposażenia | kpl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kalkulacja indywidualna |  | Montaż drabinek gimnastycznych | kpl | 6,000 |  |  |
| 2 | --”-- |  | Montaż słupków siatkówki | szt | 6,000 |  |  |
| 3 | --”-- |  | Montaż konstrukcji nośnej piłkochwytu | kpl | 3,000 |  |  |
| 4 | --”-- |  | Montaż koszy koszykówki | kpl | 4,000 |  |  |
| 5 | --”-- |  | Montaż lin | kpl | 2,000 |  |  |

|  |  | STB-01.00 9.2.16 | Droga wewnętrzna , ciąg pieszo-jezdny : nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr.8cm na podbudowie, | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kalkulacja indywidualna |  | Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0,500 |  |  |
| 2 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m - grubość warstwy do 15 cm | m2 | 907,800 |  |  |
| 3 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m – dodatek za każde dalsze 5 cm gr. ponad 15 cm | m2 | 2 723,400 |  |  |
| 4 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość koryta i kategoria gruntu: 20 cm, I-IV | m2 | 907,800 |  |  |
| 5 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość koryta i kategoria gruntu: za każde 5 cm ponad 20 cm, I-IV | m2 | 907,800 |  |  |
| 6 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwytaka 0,15 m3, z transportem urobku na odległ. do 1 km, samoch.samowyład.o ład. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ | m3 | 272,340 |  |  |
| 7 |  |  | Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samocho- dami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t | m3 | 1 089,36 |  |  |
| 8 |  |  | Nawierzchnie żwirowe, rozścielane mechanicznie, warstwa jezdni dolna - grubość warstwy po zagęszczeniu: kliniec 10 cm (wzmocnienie chodnika) | m2 | 738,149 |  |  |
| 9 |  |  | Jezdnie, chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy grubości kostki szarej 8 cm | m2 | 721,900 |  |  |
| 10 |  |  | Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 20x6 cm | m | 488,700 |  |  |
| 11 |  |  | Naprawy poboczy wykonywane ręcznie: ścinanie o grubości 10 cm | m2 | 735,000 |  |  |
| 12 |  |  | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm humusowanie i obsianie pasa wzdłuż drogi | m2 | 832,000 |  |  |

|  |  | STB-01.00 9.2.18 | Ogrodzenie działki system ogrodzeniowy Bekaert |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kalkulacja indywidualna |  | Rozebranie istn ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych obetonowanych z bramami, bramkami | m2 | 342,000 |  |  |
| 2 |  |  | Budowa ogrodzeń z siatki na: słupkach z rur stalowych obetonowanych ogrodzenie panelowe Nylofor 3D wysok.1,53m; długość panela 2,5m wysok.słupka 2,0m zabezpieczenia antykorozyjne (ocynkowany+powleczony poliestrem) kolor_czerwony RAL 3002 | m2/ mb | 261,630/171 ,000 |  |  |
| 3 |  |  | Montaż bram stalowych prętowych ze słupkami brama 2-skrzydłowa Robusta wysok.1,53m; szerokość w osiach słupków 400cm słupki z systemem zamkowo-zawiasowym zabezpieczenia antykorozyjne (ocynkowany+powleczony poliestrem) kolor_czerwony RAL 3002 | sz | 3 |  |  |

| lp |  | WYSZCZEGÓLNIENIE |  | WSKAŻN. TECHN.-EKON. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ELEMENTÓW-NAKŁADÓW | WARTOŚĆ |  | ilość jednostek | cena jednostk. |
|  |  | WYPOSAŻENIE- NAGŁOŚNIENiE . |  |  |  |  |
|  | „M.Ostrowski” producenta fax 071 797-46-15 | urządzenie, dostawa; montaż |  | pom | 1 |  |
| 1 |  | MONACOR EDL115WS - Profesjonalny głośnik/projektor ścienny oraz sufitowy PA 15/75/3.75WRMS, 130-20,OOOHz |  | szt | 23 |  |
| 2 |  | MONACOR ETS-322/WS - Kolumna głośnikowa PA, w tłoczonej obudowie aluminiowaj, 20/10/5/2.5 WRMS 125-12,OOOHz |  |  | 2 |  |
| 3 |  | MONACOR PA.1410MX • 10-kanafowy przedwzmacniacz PA |  |  | 1 |  |
| 4 |  | MONACOR PA-1122 - wzmacniacz instalacyjny, 1 x 120WRMS, 25V/5om, 31V/8om, 70V/41om, 100V/83om |  |  | 1 |  |
| 5 |  | MONACOR PA-1480 – wzmacniacz instalacyjny, 1 x 480WRMS, 62V/8om, 70V/10om, 100V/21om |  |  | 1 |  |
| 6 |  | OBX AFS224 – elminator sorzężen akustycznych |  |  | 1 |  |
| 7 |  | SENNHEISER EW-135 G2- system bezprzewodowy z mikrofonem doręcznym |  |  | 1 |  |
| 8 |  | SENNHEISER AM-2 i GA-2 – system do montażu odbiornika w szafie 19' |  |  | 1 |  |
| 9 |  | BARCZAK CASES PR05012ROL – skrzynia rackowa 10U, z systemem kołek |  |  | 1 |  |
| 10 |  | OBSZYCIE RACKA |  |  | 1 |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |

dostawa sprzętu i montażu urządzeń rockowych w skrzyni transportowej. Montaż i podłączenie urządzeń głośnikowych wykonuje firma zewnętrzna po konsultacjach z firmą M.Ostrowski sp.j.  .

| lp |  | WYSZCZEGÓLNIENIE |  | WSKAŻN. TECHN.-EKON. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ELEMENTÓW-NAKŁADÓW | WARTOŚĆ |  | ilość | cena |
|  |  |  |  |  | jednostek | jednostk. |
|  | INFORM. | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | BRANŻ. | hala sportowa |  | pom. | 1 |  |
|  | producenta | urządzenie, dostawa; montaż |  |  |  |  |
|  | Zakł.Mech. |  |  |  |  |  |
| 1 | POLSPORT | SIATKÓWKA |  |  |  |  |
|  | Bielsk-Biała | słupki wolno stojące aluminiowe |  | kpl. | 3 |  |
|  |  | uniwersalne (siatkówka,tenis,badminton) |  |  | 1kpl-2szt |  |
|  |  | z regulacją wysokości. 2 osłony+2 tuleje |  |  |  |  |
|  |  | (profesjonalne-przekr.owalny) |  |  |  |  |
|  |  | siatka (siatkówka) turniejowa |  | szt | 3 |  |
|  |  | siatka (badminton) |  | szt | 3 |  |
| 2 | POLSPORT | KOSZYKÓWKA |  |  |  |  |
|  | Bielsk-Biała | Konstrukcja stalowa mocujące wysięgnik stal. |  |  |  |  |
|  |  | naścienny/konstr.składana (od 1,0-1,49m) |  | szt | 4 |  |
|  |  | Tablice koszykówki ze szkła akrylowego 12mm |  |  |  |  |
|  |  | z ramą metalową (1,2x0,9m) |  | szt | 4 |  |
|  |  | Kosze-uchylny profesjonalny |  | szt | 4 |  |
|  |  | Siatka do koszy |  | szt | 4 |  |
| 3 |  | Stoły tenisowe-turniejowy |  | szt | 2 |  |
| 4 | HEMET | Kosz najazdowy ("HEMET") prof. |  | szt | 2 |  |
| 5 |  | Drabinka gimnastyczna podwójna (3,0x1,8m) |  | szt | 6 |  |
| 6 |  | Liny |  | szt | 2 |  |
| 7 | POLSPORT | Bramka wolno stojąca, aluminiowa do piłki |  |  |  |  |
|  | Bielsk-Biała | ręcznej (3,0x2,0m) składana |  | szt | 2 |  |
|  |  | Siatka do bramki piłki ręcznej (3,0x2,0) |  | para | 1 |  |
| 8 | POLSPORT | Piłkochwyty 176m2 x 2-siatka ochronna |  | m2 | 352 |  |
|  | Bielsk-Biała | Konstrukcja nośna piłkochwytu |  | szt | 2 |  |
| 9 | POLSPORT | Kotara tkaninowo-siatkowa 8,8x22,4/m2 x 1 |  | m2 | 197 |  |
|  |  | kotara grodząca dźwiękochłonna |  |  |  |  |
|  | Bielsk-Biała | Konstr.kotary dzielącej salę z napędem ręcznym |  | szt | 1 |  |
| 10 |  | siedziaska stadionowe NOVANTA/1 |  | szt | 312 |  |
| 11 | POLSPORT | ławki szatniowe szer.2m |  |  |  |  |
|  |  | z wieszakiem-dwustronna |  | szt | 4 |  |
|  |  | z wieszakiem-jednostronna |  | szt | 16 |  |
|  | Bielsk-Biała |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Tablica wyników serii ESK 400 |  | szt | 1 |  |
|  |  | dostawka (siatka i kosz) ESK150 |  | szt | 2 |  |
|  |  | dostawka ESK410 |  | szt | 1 |  |
| 13 |  | Automat szorująco-zbierający z trakcją zasilany bateryjnie (baterie żelowe) z wbudowanym pomponikiem. Elementy czyszczące do wykładzin sportowych, szerokość robocza minimum 50 cm, zbiornik minimum 40 litrów |  | szt. | 1 |  |

|  |  |  | OGÓŁEM wartość |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMULARZ WYCENY

INSTALACJE  SANITARNE

1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

PRZYWOŁANE KATALOGI - JAKO PODSTAWA WYCENY, STANOWIĄ TYLKO PRZYKŁAD – NIE WZÓR WYCENY kalkulacja indywidualna NUMER SPECYFIKACJI STIS-02.01

| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru Elementy rozliczeniowe | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość 5x6 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KNR 2-01 0206-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 48,000 |  |  |
| 2 | KNR 2-18 0501-02 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm | m2 | 58,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-18 0501-03 Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 58,000 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-18 0109-01 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm | m | 25,000 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-18 0212-01 Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną żeliwną oraz oznakowaniem o śr.50-65 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 1,000 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-18 0214-06 Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o śr. 100/63/100 mm dla rur PE | kpl. | 1,000 |  |  |
| 7 | KNR-W 2-18 0704-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 63 mm | 200m -1 prób. | 1,000 |  |  |
| 8 | KNR-W 2-18 0707-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | 3,000 | odc.200m |  |  |
| 9 | KNR-W 2-18 0708-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | 3,000 | odc.200m |  |  |
| 10 | KNR-W 2-15 0122-05 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm - montaż wodomierza typu Vega Altair 6C DN32 mm na terenie budynku . | 1,000 | kpl. |  |  |
| 11 | KNR-W 2-15 0133-06 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 40 mm | 2,000 | szt. |  |  |
| 12 | KNR-W 2-15 0133-06 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 40 mm | 1,000 | szt. |  |  |
| 13 | KNR-W 2-15 0133-06 Zawór antyskażeniowy firmy Danfoss o średnicy nominalnej DN 40 mm typu EA 251. | 1,000 | szt. |  |  |
| 14 | KNR-W 2-15 0130-06 Filtr siatkowy do wody DN 40 mm | 1,000 | szt. |  |  |

4 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIĄGOWE

PRZYWOŁANE KATALOGI - JAKO PODSTAWA WYCENY, STANOWIĄ TYLKO PRZYKŁAD – NIE WZÓR WYCENY NUMER SPECYFIKACJI STIS-02.04

| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru Elementy rozliczeniowe | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość 5x6 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | KNR-W 2-15 0114-08 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 80,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR 2-15 0104-06 Rurociągi z rur instalacyjnych miedzianych o średnicy nominalnej 54 x 2 mm | m | 26,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-15 0104-07 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 65 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych | m | 14,000 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-15 0114-07 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 66,000 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-15 0114-06 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 79,000 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-15 0114-05 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 300,000 |  |  |
| 7 | KNR-W 2-15 0114-04 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 96,000 |  |  |
| 8 | KNR-W 2-15 0117-09 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 19,000 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-15 0117-02 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 21,000 |  |  |
| 10 | KNR-W 2-15 0117-03 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 11 | KNR 2-15 0117-05 Mieszacz natryskowy o śr.nom. 32x32 mm - do zespołu natrysków | szt. | 5,000 |  |  |
| 12 | KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 450,000 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-15 0126-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 450,000 |  |  |
| 14 | KNR-W 2-15 0133-04 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 10,000 |  |  |
| 15 | -W 2-15 0133-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 30,000 |  |  |
| 16 | KNR-W 2-15 0138-01 Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie | szt. | 4,000 |  |  |
| 17 | KNR-W 2-15 0137-02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 15 umywalek | szt. | 9,000 |  |  |
| 18 | KNR-W 2-15 0135-01 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 19 | P 19 KNR-W 2-15 0142-02 Szafki hydrantowe wnękowe | szt. | 4,000 |  |  |
| 20 | KNR-W 2-15 0142-03 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm | szt. | 4,000 |  |  |

5 WEWNĘTRZNE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYWOŁANE KATALOGI - JAKO PODSTAWA WYCENY, STANOWIĄ TYLKO PRZYKŁAD – NIE WZÓR WYCENY NUMER SPECYFIKACJI STIS-02.05

| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru Elementy rozliczeniowe | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość 5x6 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | KNR-W 2-15 0208-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 85,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR-W 2-15 0208-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 90,000 |  |  |
| 3 | KNR-W 2-15 0208-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 250,000 |  |  |
| 4 | KNR 2-15 0228-05 Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 34,000 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-15 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 19,000 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-15 0211-03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 24,000 |  |  |
| 7 | KNR-W 2-15 0213-05 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 8 | KNR-W 2-15 0213-04 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-15 0218-01 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 16,000 |  |  |
| 10 | KNR-W 2-15 0218-02 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 16,000 |  |  |
| 11 | KNR-W 2-15 0222-01 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 5,000 |  |  |
| 12 | KNR-W 2-15 0222-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 5,000 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-15 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 9,000 |  |  |
| 14 | KNR-W 2-15 0233-03 Ustępy z płuczką ustępową typu dolnopłuk | kpl. | 7,000 |  |  |
| 15 | KNR 2-16 0101-01 Izolacja rur wodnych z miedzi fi 42x1,5 mm łączonych na lut twardy w otulinie z pianki poliuretanowej THERMAFLEX o grubości 9 mm. | m | 60,000 |  |  |
| 16 | KNR 2-16 0101-03 Izolacja rur 54x2 mm otuliną Thermaflex | m | 110,000 |  |  |
| 17 | KNR 2-16 0101-01 Izolacja rur wodnych miedzianych fi 35x1,5 mm otuliną z pianki poliuretanowej typu THERMAFLEX o grubości 9 mm. | m | 80,000 |  |  |
| 18 | KNR 2-16 0101-01 Izolacja rur miedzianych wodnych fi 28x1,5 mm otuliną z pianki poliuretanowej THERMAFLEX koloru czerwonego o grubości ścianki 9 mm. | m | 90,000 |  |  |
| 19 | KNR 2-16 0101-01 Izolacja rur wodnych miedzianych fi 22x1 mm w otulinie z pianki poliuretanowej THERMAFLEX koloru czerwonego o grubości ścianki 9 mm. | m | 270,500 |  |  |
| 20 | KNR 2-16 0101-01 Izolacja rur wodnych miedzianych o średnicy fi 18x1mm otuliną z pianki poliuretanowej THERMAFLEX koloru czerwonego o grubości ścianki 9mm. | m | 130,000 |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0333-04 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 83,000 |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0323-04 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. | szt. | 83,000 |  |  |
| 23 | 23 KNR 4-01 0339-03 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 260,000 |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0324-04 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 260,000 |  |  |

6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PRZYWOŁANE KATALOGI - JAKO PODSTAWA WYCENY, STANOWIĄ TYLKO PRZYKŁAD – NIE WZÓR WYCENY NUMER SPECYFIKACJI STIS-02.06

| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru Elementy rozliczeniowe | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość 5x6 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | KNR INSTAL 0301-09 Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 54 mm (grub.ścianki 2.0 mm) na ścianach (lutowanie twarde) | m | 190,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR-W 2-15 0402-08 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych w kanałach w budynkach | m | 50,000 |  |  |
| 3 | KNR INSTAL 0301-08 Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 42 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) | m | 48,000 |  |  |
| 4 | KNR INSTAL 0301-07 Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) | m | 58,000 |  |  |
| 5 | KNR INSTAL 0301-06 Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) | m | 150,000 |  |  |
| 6 | KNR INSTAL 0301-05 Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | 140,000 |  |  |
| 7 | KNR INSTAL 0301-04 Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | 34,000 |  |  |
| 8 | KNR INSTAL 0301-03 Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | 86,000 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-15 0407-02 Wydłużki U-kształtowe o śr. 65-80 mm, gładkie z rur stalowych | szt. | 7,000 |  |  |
| 10 | KNR-W 2-15 0408-08 Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 54 mm z rur miedzianych | szt. | 2,000 |  |  |
| 11 | KNR-W 2-15 0408-05 Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 28 mm z rur miedzianych | szt. | 4,000 |  |  |
| 12 | INSTAL 0302-06 Kompensator U-kształtowy z kolan i rur miedzianych o śr.zew 35 mm w instalacji c.o. | szt. | 2,000 |  |  |
| 13 | KNR INSTAL 0302-05 Kompensator U-kształtowy z kolan i rur miedzianych o śr.zew 28 mm w instalacji c.o. | szt. | 6,000 |  |  |
| 14 | KNR INSTAL 0304-04 Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 22 mm | szt. | 5,000 |  |  |
| 15 | KNR INSTAL 0304-05 Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 28 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 16 | KNR INSTAL 0304-03 Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 18 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 17 | KNR-W 2-15 0418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 32,000 |  |  |
| 18 | KNR INSTAL 0305-04 Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego w bruzdach | kol. | 55,000 |  |  |
| 19 | KNR INSTAL 0307-01 Płukanie instalacji c.o. | m | 992,000 |  |  |
| 20 | KNR INSTAL 0307-03 Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 992,000 |  |  |
| 21 | KNR INSTAL 0307-04 Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. | 36,000 |  |  |
| 22 | KNR INSTAL 0308-07 Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 50 mm w instalacji c.o. | szt. | 2,000 |  |  |
| 23 | KNR INSTAL 0308-07 Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 50 mm w instalacji c.o. | szt. | 4,000 |  |  |
| 24 | KNR INSTAL 0308-06 Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o. | szt. | 3,000 |  |  |
| 25 | KNR INSTAL 0309-07 Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. | 33,000 |  |  |
| 26 | KNR INSTAL 0309-09 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm | szt. | 14,000 |  |  |
| 27 | KNR-W 2-15 0409-08 Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 54 mm | szt. | 10,000 |  |  |
| 28 | KNR-W 2-15 0409-11 Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 88.9 mm | szt. | 10,000 |  |  |
| 29 | KNR-W 2-15 0432-02 Nagrzewnice ścienne typu VAG W2 o mocy nominalnej P=48 kW i wydajnosci powietrza nawiewanego Q=2500 m3/h. Wyposażenie każdej nagrzewnicy wodnej indywidualnie w : - indywidualny regulator prędkości - zawór dwudrogowy o średnicy nominalnej DN 20 mm m | szt. | 4,000 |  |  |
| 30 | KNR-W 2-15 0432-02 Kurtyna powietrzna typu Kampmann firmy Buderus o długości L=2000 mm wraz z kompletnym wyposażeniem. Analogia pozycji. | szt. | 1,000 |  |  |
| 31 | KNR 2-16 0101-01 Izolacja pianką Thermaflex koloru czerwonego o grugości 9 mm na rury o średnicy DN 88x9 mm stalowe | m | 376,000 |  |  |
| 32 | KNR-W 2-16 0101-01 Izolacja instalacji centralnego ogrzewania pianką poliuretanową typu THERMAFLEX koloru czerwonego rur o średnicy fi 54x2mm. | m | 190,000 |  |  |
| 33 | KNR-W 2-16 0101-01 Izolacja rur instalacji centralnego ogrzewania o średnicy fi 42x1,5mm osłonami z pianki poliuretanowej typu THERMAFLEX koloru czerwonego o grubości ścianki 9mm. | m | 8,000 |  |  |
| 34 | KNR-W 2-16 0101-01 Izolacja rur instalacji centralnego o średnicy fi 35x1,5mm otuliną z pianki poliuretanowej THERMAFLEX koloru czerwonego o grubości ścianki 9mm. | m | 28,000 |  |  |
| 35 | KNR-W 2-16 0101-01 Izolacja rur instralacji centralnego ogrzewania o średnicy fi 28x1,5 mm otulin z pianki poliuretanowej typu THERMAFLEX koloru czerwonego o grubości ścianki 9 mm. | m | 130,000 |  |  |
| 36 | KNR-W 2-16 0101-01 Izolacja rur instalacji centralnego ogrzewania o średnicy fi 22x1mm otulinami z pianki poliuretanowej typu THERMAFLEX koloru czerwonego o grubości ścianki 9 mm. | m | 140,000 |  |  |
| 37 | KNR-W 2-16 0101-01 Izolacja rur instlacji centralnego ogrzewania o średnicy fi18x1mm otuliną z pianki poliuretanowej typu THERMAFLEX koloru czerwonego o grubości ścianki 9mm. | m | 34,000 |  |  |
| 38 | KNR-W 2-16 0101-01 Izolacja rur instalacji centralnego ogrzewania o średnicy fi 15x1 mm otuliną z pianki poliuretanowej typu THERmaflex koloru czerwonego o grubości ścianki 9 mm. | m2 | 86,000 |  |  |
| 39 | KNR 4-01 0333-04 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 45,000 |  |  |
| 40 | KNR 4-01 0323-04 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. . | szt. | 45,000 |  |  |
| 41 | KNR 4-01 0335-03 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej | m | 180,000 |  |  |
| 42 | KNR 4-01 0324-04 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 180,000 |  |  |

7 WENTYLACJA MECHANICZNA I GRAWITACYJNA

PRZYWOŁANE KATALOGI - JAKO PODSTAWA WYCENY, STANOWIĄ TYLKO PRZYKŁAD – NIE WZÓR WYCENY NUMER SPECYFIKACJI STIS-02.07

| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru Elementy rozliczeniowe | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość 5x6 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | KNR 2-17 0131-02 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm | szt. | 12,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR 2-17 0131-04 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 400 mm | szt. | 6,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-17 0113-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 27,000 |  |  |
| 4 | KNR 2-17 0113-04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 21,000 |  |  |
| 5 | KNR 2-17 0303-05 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła /wymiennik krzyżowy/ firmy Vitroservice Clima typu CV-A 3P CNWV/1-6 o wydajności Q=10000 m3/h - 1 sztuka wraz z automatyką w zestawieniu : - sterownica central klimatyzacyjnych SCK-151-NW-1F4/4 - 1 | szt. | 1,000 |  |  |
| 6 | KNR 2-17 0102-06 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % kanał wentylacyjny 650 x 800 mm | m2 | 188,500 |  |  |
| 7 | KNR 2-17 0102-05 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % przewody o wymiarach 450 x 500 mm | m2 | 266,000 |  |  |
| 8 | KNR 2-17 0134-02 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 2400 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 9 | KNR 2-17 0134-04 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 3200 mm | szt. | 3,000 |  |  |
| 10 | KNR 2-17 0138-02 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 80,000 |  |  |
| 11 | KNR 2-17 0144-07 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 1000 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 12 | KNR 2-17 0149-08 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 1000 mm,w układach kanałowych | szt. | 1,000 |  |  |
| 13 | KNR 2-17 0321-03 Montaż urządenia wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła typu VITOVENT 300 firmy Viessman. Każde urządzenie wyposażyć w indywidualny regulator wydajności. | szt. | 8,000 |  |  |
| 14 | KNR 2-17 0128-02 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych,kołowe,typ F o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 140,000 |  |  |
| 15 | KNR 2-17 0140-01 Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm | szt. | 80,000 |  |  |
| 16 | KNR 2-17 0138-01 kratka wentylacyjna zewnętrzna z blachy 24 x 24 cm z blachą łączącą typowy układ firmy Viessmann dla urządzenia VITOVENT 100 6,000 szt. | szt. | 6,000 |  |  |
| 17 | KNR 2-17 0145-01 TYPOWE ODPROWADZENIE POWIETRZA WYLOTOWEGO WRAZ Z PŁYTĄ TOWARZYSZĄCĄ 500X400 mm - typowe rozwiązanie dla urządzenia VITOVENT 100 | szt. | 6,000 |  |  |

8 KOTŁOWNIA GAZOWA

PRZYWOŁANE KATALOGI - JAKO PODSTAWA WYCENY, STANOWIĄ TYLKO PRZYKŁAD – NIE WZÓR WYCENY NUMER SPECYFIKACJI STIS-02.08

| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru Elementy rozliczeniowe | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość 5x6 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | KNNR 4 0501-03 Kocioł gazowy firmy Viessmann typu Vitodens 300 o mocy nominalnej P=60 kW wraz z palnikiem gazowym . | kocioł | 3,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 4 0514-01 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 88x4 mm | m | 2,000 |  |  |
| 3 | KNR 7-07 0101-01 Pomp obiegowa centralnego ogrzewania typu 40POt120A/B | kpl. | 2,000 |  |  |
| 4 | KNR 7-07 0101-01 Pomp obiegowa centralnego ogrzewania typu 65POt120A/B | kpl. | 1,000 |  |  |
| 5 | KNR 7-07 0101-01 Pomp dobijająca ciepłej wody użytkowej typu 32PWr80C | kpl | 1,000 |  |  |
| 6 | KNR 7-07 0101-01 Pomp cyrkulacyjna c.w.u. 20 PWr40C | kpl. | 1,000 |  |  |
| 7 | KNR 7-07 0101-01 Pomp pływakowa typu KP-150A przeznaczona do zamontowania w studzience schładzającej. | kpl. | 1,000 |  |  |
| 8 | KNR 7-08 0301-01 Regulator Vitotronic 100 (typHC1) wraza z termostatem zegarowym Vitorol 100 (typUTD) | ukl. | 1,000 |  |  |
| 9 | KNR 7-08 0301-01 Regulator kaskadowy pracy kotła typu Vitotronic 333 (typ MW2) wraz z : modułem kaskadowym - numer zamówienia 7179 111 zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem - 2 sztuki - numer zamówienia 7178 995 | ukl. | 1,000 |  |  |
| 10 | KNR 7-06 0503-01 Montaż stacji uzdatniania wody w komplecie z głowicą typu ZK-30-155 N o wydajności Qdob=0,8 m3/h firmy FILTROM - Techniki Uzdatniania Wody ; ul. Chopina nr 20 ; Wrocław | Szt. | 1 |  |  |
| 11 | KNR 7-06 0503-01 Montaż urządzenia Abgas- Control na czopuchu zbiorczym spalinowym DN250mm. Analogia pozycji. | Szt. | 1 |  |  |
| 12 | KNR 7-06 0503-01 Montaż sprzęgła hydraulicznego - w zestawie Vitomoduł - 3K | Szt. | 1 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-15 0530-01 Termometry montowane w gotowej tulei | szt. | 4,000 |  |  |
| 14 | KNR-W 2-15 0530-02 Manometry montowane w gotowej tulei | szt. | 4,000 |  |  |
| 15 | KNR-W 2-15 0411-03 Zawór trójdrogowy Haneywell - mieszacz trójdrogowy o średnicy nominalnej DN32 mm z siłownikiem. | szt. | 2,000 |  |  |
| 16 | KNR 2-15 0411-01 Mieszacz trójdrogowy Haneywell o średnicy nominalnej DN25mm z siłownikiem . | szt. | 1,000 |  |  |
| 17 | KNR-W 2-17 0101-03 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - KANAŁ NAWIEWNY DO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI ten który należy zamontować w projektowanym otworze . | m2 | 9,000 |  |  |
| 18 | KNR 2-17 0149-02 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250 mm,w układach kanałowych | szt. | 1,000 |  |  |
| 19 | KNR-W 2-17 0113-02 Przewód kominowy wykonać w technologii SPS o średnicy DN 100 mm zestawienie elementów komina : element przyłączeniowy kotła - w zakresie dostawy kotła kolano SP + wspornik pokrywa szybu - (dach + kołnierz przeciwdeszczowy) trójnik przyłączeniowy dy | Szt. | 3,000 |  |  |
| 20 | KNR-W 2-17 0113-02 Przewód kominowy wykonać w technologii SPS o średnicy DN 250 mm - komin zbiorczy z systemu VITOMODUŁ - 3K zestawienie elementów komina : element przyłączeniowy kotła - w zakresie dostawy kotła kolano SP + wspornik pokrywa szybu - (dach + kołnierz przeciwdeszczowy) trójnik przyłączeniowy dy | m | 9,000 |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0333-04 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 6,000 |  |  |
| 22 | KNNR 4 0511-02 Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 300 dm3 - naczynie wzbiorcze typu Reflex o pojemności V=280 litrów . | szt. | 1,000 |  |  |
| 23 | KNNR 4 0511-02 Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 20 dm3 - naczynie wzbiorcze typu Reflex o pojemności V=15 litrów . - zabezpieczenie zasobnika c.w.u.. Analogia pozycji | szt. | 1,000 |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0323-04 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. | szt. | 6,000 |  |  |
| 25 | KNNR 4 0435-02 Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 20,000 |  |  |
| 26 | KNNR 4 0436-01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 8,000 |  |  |
| 27 | KNNR 4 0526-07 Osadniki żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 80 mm - osadnik żeliwny PRI ZEGŻE o średnicy 80 mm . | szt. | 1,000 |  |  |
| 28 | KNNR 4 0411-04 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 8,000 |  |  |
| 29 | KNNR 4 0411-03 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 8,000 |  |  |
| 30 | KNNR 4 0411-02 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 6,000 |  |  |
| 31 | KNNR 4 0411-02 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt | 6,000 |  |  |
| 32 | KNNR 4 0411-01 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm . | szt | 4,000 |  |  |
| 33 | KNR 2-15 0415-05 Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm | szt. | 6,000 |  |  |
| 34 | KNR 2-15 0415-01 Zawór kulowy odcinający o śr.nom. do 50 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 35 | KNR 2-15 0415-01 Zawór samonapełniający VF 126 B | szt. | 1,000 |  |  |
| 36 | KNR INSTAL 0102-03 Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 60,000 |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0901-02 Demontaż istniejący drzwi i ościeżnicy w pomieszczeniu kotłowni - analogia pozycji. | m | 1,000 |  |  |
| 38 | KNR 4-01 0901-02 Montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia kotłowni - drzwi o odporności ogniowej EI 30 z zamkiem przeciwpanicznym otwierane na zewnątrz . |  |  |  |  |
| 39 | KNR 0-13 0228-02 Rurociągi o śr. 75 mm 14,000 m | Szt. | 1,000 |  |  |
| 40 | KNR-W 2-15 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl | 1,000 |  |  |
| 41 | KNR-W 2-15 0216-01 Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 42 | KNR-W 2-15 0222-01 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1,000 |  |  |
| 43 | KNR-W 2-15 0135-04 Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 44 | KNR-W 2-15 0143-04 Montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej Vitocell-100 o pojemności V=1000 litrów firmy Viessmann Analogia pozycji | kpl. | 1,000 |  |  |

9 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

PRZYWOŁANE KATALOGI - JAKO PODSTAWA WYCENY, STANOWIĄ TYLKO PRZYKŁAD – NIE WZÓR WYCENY NUMER SPECYFIKACJI STIS-02.09

| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru Elementy rozliczeniowe | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość 5x6 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | KNNR 4 0308-04 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 40 mm na ścianach - podejście do gazomierza typu G 10 . | kpl. | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 4 0312-02 Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 3,000 |  |  |
| 3 | KNNR 4 0307-04 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm | prob. | 1,000 |  |  |
| 4 | KNNR 4 0312-05 Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 1,000 |  |  |
| 5 | KNNR 4 0304-06 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 59,000 |  |  |
| 6 | KNR 2-15 0312-01 Montaż zaworu elektromagnetycznego szybkozamykającego typu MAG 50 mm o średnicy 50 mm wraz z głowicą typu MAG 50 mm , modułem sterującym MD-Z.2 i detektotrem DEX -1 wraz z kompletnym okablowaniem - dystrybutor GAZEX. | kpl. | 1,000 |  |  |
| 7 | KNR-W 2-19 0210-01 Szafka ozdobna naścienna gazomierzowa o wymiarach 80x80x40 cm koloru czarnego ze znaczkiem złotym typu G | kpl. | 1,000 |  |  |
| 8 | KNNR 4 0405-08 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 6,000 |  |  |
| 9 | KNNR 4 0405-07 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 8,000 |  |  |
| 10 | KNNR 4 0405-06 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 16,000 |  |  |
| 11 | KNR-W 2-15 0307-04 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm | 1,000 próbana odc. 100 m | 1,000 |  |  |

10 SIEĆ Z RUR PREIZOLOWANYCH

PRZYWOŁANE KATALOGI - JAKO PODSTAWA WYCENY, STANOWIĄ TYLKO PRZYKŁAD – NIE WZÓR WYCENY NUMER SPECYFIKACJI STIS-02.10

| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru Elementy rozliczeniowe | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość 5x6 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | KNR-W 2-01 0212-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 240,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR 2-18 0501-02 Podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - podsypka pod przyłącze kanalizacji sanitarnej. Analogia pozycji. | m2 | 230,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-18 0501-03 Podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - obsypka przyłącza kanalizacji sanitarnej. Analogia pozycji. | m2 | 230,000 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-01 0312-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II | m3 | 240,000 |  |  |
| 5 | KNR 0-10 0215-12 Rurociągi preizolowane Flexalen 600 firmy Thermaflex pojedyncze o średnicy DN90/160mm | m | 118,000 |  |  |
| 6 | S- 219 1400-01 Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 200 mm na przejścia przez przegrody budowlane Analogia pozycji | m | 4,000 |  |  |
| 7 | KNR-W 2-18 0704-01 Próba wodna szczelności sieci z rur preizolowanych o średnicy DN90/160mm Flexalen 600. Analogia pozycji | 200m -1 prób. | 1,000 |  |  |

FORMULARZ WYCENY

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru Elementy rozliczeniowe | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa | Wartość 5x6 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

kalkulacja indywidualna

A.  Linie zasilające kablowe

Poz. 1.		Pozycja :	 15,000	m

Układanie ręczne kabli wielożyłowych z mocowaniem, w budynkach, budowlach - masa kabla

Cu 1,0-2,0 kg/m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

YDY 5x10 :	15 =	 15,000

Poz. 2.		Pozycja :	 70,000	m

Układanie ręczne kabli wielożyłowych z mocowaniem, w budynkach, budowlach - masa kabla

Cu 1,0-2,0 kg/m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

YDY 5x6 :	70 =	 70000

Razem element : A.  Linie zasilające kablowe

B.  Rozdzielnice

Poz. 3.		Pozycja :	 1,000	szt

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją przykręcaną do gotowego podłoża, przy

masie skrzynki lub rozdzielnicy

do 10 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

RWN 3x12 :	1 =	 2,000

Poz. 4.		Pozycja :	 2,000	szt

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją przykręcaną do gotowego podłoża, przy

masie skrzynki lub rozdzielnicy

do 10 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

RWN  2x12 :	2 =	 2,000

Poz. 5.		Pozycja :	 1,000	szt

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją przykręcaną do gotowego podłoża, przy

masie skrzynki lub rozdzielnicy

do 10 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

RWN  1x6 :	1 =	 1,000

Poz. 6.		Pozycja :	 14,000	szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

P 312 B16 :	14 =	 14,000

Poz. 7.		Pozycja :	2,000 szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

P 304  C20-30AC :	2 =	 2,000

Poz. 8.		Pozycja :	 1,000	szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

P 304  C25-30AC ; 1

Razem obmiar :	 2,000

Poz. 9.		Pozycja :	 1,000	szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

P 304  C32-30A	1 =	 1,000

Poz. 10.		Pozycja :	 16,000	szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

S 312 B16 :	16 =	 16,000

Poz. 11.		Pozycja :	 1,000	szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

S 314 B25 :	1 =	 1,000

Poz. 12.		Pozycja :	 1,000	szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

S 314 B20 :	1 =	 1,000

Poz. 13.		Pozycja :	 1,000	szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

FR 304-63 :	1 =	 1,000

# Poz. 14.	               Pozycja :								       1,000   szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

FR 304-32 :	1 =	 1,000

Poz. 15.		Pozycja :	 1,000	szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

WZ 301 :	1 =	 1,000

Poz. 16.		Pozycja :	 1,000	szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie

do 2,5 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

FOTOKOMÓRKA =	 1,000

Razem element : B.  Rozdzielnice

C.  Instalacja wewnętrzna

Poz. 17		Pozycja :	 138,000 szt

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w salach gimnastycznych, na podłożu

z betonu - na przełącznik, świecznik, .n/t -w/t

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

138 =	138,000

Poz. 18		Pozycja :	 55,000 szt

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w salach gimnastycznych, na podłożu

z betonu - na gniazdo wtyk.2-bieg.10A,10A/Z  lub wentylator

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

47 + 8	55,000

Poz. 19		Pozycja :	 77,000 kpl

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych

jarzeniowych do 3x40 W

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

x  OF 2X36 :	45 + OWF 236 : 32	 77,000

Poz.20		Pozycj	 22,000 kpl

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych

żarowych z kloszem

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

x  WISTRAL  E8SILR :	22=	 22,000

Poz.21		Pozycja	11,000 kpl

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych

żarowych z kloszem

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

x  LUNA 1X60 :	11	 11,000

Poz.22		Pozycja :	 110,000	 m

Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w LISTWACH ELEKTROINSTALACYJNYCH  z mocowaniem ORAZ W TYNKU -

łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu + wyłączniki do VIVOWENTÓW i NAGRZEWNIC

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

x  YDY 3x2,5mm :	110	110,000

Poz.23 		Pozycja	 18,000	m

Montaż układu awaryjnego oświetlenia w lampach jarzeniowych LIDER

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

Układ  elektr. LIDER =	 18,000

Poz.24		Pozycja :	 28,000 kpl

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych

sodowych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

x  OPH ba 400 z siatką; zawieszenie regulowane :	28	 28,000

Poz.25	/R/	Pozycja :	 2,400	100 m2

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, przy wysokości

rusztowania od 5 do 7 m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

x :	( 240 ) * ( 0,01 ) =	 2,400

Poz.26		Pozycja :	 1,000	kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

Razem element : C  Instalacja wewnętrzna

D. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Poz.27	/R/	Pozycja :	 2,000 szt.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego

na wysięgniku

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

OUR  125 :	4=	 4,000

Poz.28	/R/	Pozycja :	 2,000 szt

Montaż wysięgników  rurowych mocowanych na ścianie, przy ciężarze wysięgnika

do 30 kg

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

4=	 4,000

Poz.29		Pozycja :	 50,000 m

Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi na tynku, układanymi w ciągach wielokrotnych, na

betonie - łączny przekrój żył

do 24 mm2 Cu /płaskown. perfor./

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

YDY 5x2,5 :	210 =	 210,000

Poz.30		Pozycja :	 1,200	100 m2

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

( 4*0,01 ) * ( 30 ) =	 1,200

Poz.31		Pozycja :	 1,000	kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

Razem element : D  Instalacja oświetlenia zewnętrznego

E. Instalacja odgromowa

Poz.32		Pozycja :	 385,000

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów naprężanych

poziomych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

385 =	 385,000

Poz.33		Pozycja :	 75,00	m

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów naprężanych

pionowych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

75 =	75,000

Poz.34		Pozycja :	 120,000

Montaż uziomu powierzchniowego z bednarki, wraz z ręcznym wykonaniem wykopu o głębokości do 0,6 m,

w gruncie kategorii

IV

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

120 =	120,000

Poz.35		Pozycja :	 25,000	m

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych na wspornikach ściennych mocowanych na

podłożu innym niż drewno

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

5 =	 25,000

Razem element : E Instalacja odgromowa

F. Instalacja nagłaśniająca

Poz.36		Pozycja :	 180,000	 m

Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w LISTWACH ELEKTROINSTALACYJNYCH  z mocowaniem ORAZ W TYNKU -

łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu  do głośników

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

x  OMY 3x1,5mm :	180	180,000

Poz.37		Pozycja :	 28,000 kpl

Montaż głośników i wzmacniaczy – nie uwzględniono ceny głośników  i wzmacniaczy

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

Głośniki	: 28,000

Poz.38	/R/	Pozycja :	 1,000	100 m2

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, przy wysokości

rusztowania od 5 do 7 m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

x :	(100 ) * ( 0,01 ) =	 1,000

0

Poz.39		Pozycja :	 28,000 kpl

Ustawienie i regulacja instalacji nagłośnienia

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

; zawieszenie regulowane :	28	 28,000

Poz.40	/R/	Pozycja :	 2,400	100 m2

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, przy wysokości

rusztowania od 5 do 7 m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

x :	( 240 ) * ( 0,01 ) =	 2,400

Razem element : F Instalacja nagłaśniająca