P R Z E D M I A R     R O B Ó T

Budowa:   Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza

Obiekt:   Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza

Adres:   Chocicza

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |

Data: 2008-08-28	Str. 1

- ELEMENT: Roboty rozbiórkowe

Pozycja 1 512,000 m2 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 640,00*1,80+240,00*1,50 = 1 512,000 Razem obmiar = 1 512,000

Pozycja 880,000 m Rozebranie obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeża 6x20 cm Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 880,00 = 880,000 Razem obmiar = 880,000

Pozycja 880,000 m Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce piaskowej Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 880,00 = 880,000 Razem obmiar = 880,000

Pozycja 163,600 m3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km: - samochodem ciężarowym skrzyniowym Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 1512,00*0,05+880,00*0,10 = 163,600 Razem obmiar = 163,600

P R Z E D M I A R     R O B Ó T

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |

Data: 2008-08-28 	Str. 2

Pozycja 654,400 m3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km: - samochodem ciężarowym Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik (1512,00*0,05*2,00+880,00*0,10*2,00)*(2) = 654,400 Razem obmiar = 654,400

- ELEMENT: Krawężniki

Pozycja 880,000 m Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm – grunt kat. III-IV Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 880,00 = 880,000 Razem obmiar = 880,000

Pozycja 52,800 m3 Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 880,00*0,06 = 52,800 Razem obmiar = 52,800

Pozycja 880,000 m Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm – na podsypce cementowo-piaskowej Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 880,00 = 880,000 Razem obmiar = 880,000

- ELEMENT: Chodniki

Pozycja 880,000 m Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 880,00 = 880,000 Razem obmiar = 880,000

P R Z E D M I A R     R O B Ó T

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |

Data: 2008-08-28	                          Str. 3

10. Pozycja 1 628,000 m2 Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 10 cm i gruncie kat. III-IV Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 880,00*1,85 = 1 628,000 Razem obmiar = 1 628,000

11. Pozycja 1 628,000 m2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy grubości kostki szarej 6 cm Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 1628,00 = 1 628,000 Razem obmiar = 1 628,000

12. Pozycja 98,600 m2 Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 20 cm i gruncie kat. III-IV Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 5,00*2,85+5,00*2,15+8*2,30*4,00 = 98,600 Razem obmiar = 98,600

13. Pozycja 0,986 100 m2 Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik (98,60)*(0,01) = 0,986 Razem obmiar = 0,986

14. Pozycja 98,600 m2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 8 cm Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 98,60 = 98,600 Razem obmiar = 98,600

P R Z E D M I A R     R O B Ó T

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |

Data: 2008-08-28	                                                                                                                                                                                                               Str. 4

- ELEMENT: Kanalizacja deszczowa

15. Pozycja 1,000 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 1 = 1,000 Razem obmiar = 1,000

16. Pozycja 24,000 m Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 24 = 24,000 Razem obmiar = 24,000

17. Pozycja 180,000 m Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30cm Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 180 = 180,000 Razem obmiar = 180,000

18. Pozycja 207,000 m3 Wykopy jamiste o głęb. do 3,0 m na odkład koparkami przedsiębiernymi /grunt kat. III/- wykonanie rowu głęb. 0,50 m Analogia Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 180,00*((0,40+1,90)/2) = 207,000 Razem obmiar = 207,000

19. Pozycja 396,000 m2 Planowanie skarp, dna rowów – wykopy w gruncie kat. III Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 0,40*180,00+0,90*180*2 = 396,000 Razem obmiar = 396,000

P R Z E D M I A R     R O B Ó T

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |

Data: 2008-08-28	                                                                                                                                                                                                               Str. 5

- ELEMENT: Inne roboty

20. Pozycja 36,000 m Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur betonowych o średnicy 20 cm Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 6*6 = 36,000 Razem obmiar = 36,000

21. Pozycja 8,000 m Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur betonowych o średnicy 40 cm Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 8 = 8,000 Razem obmiar = 8,000

- Koniec wydruku przedmiaru -