ZATWIERDZAM

mgr Romuald Michał DUSZARA

Burmistrz M i G Okonek

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000. euro

Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZADANIE:

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO W WERSJI BUS

DLA POTRZEB  GMINY OKONEK DOSTOSOWANEGO

DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:  34110000-1

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA OKONEK – URZĄD MIASTA I GMINY

64-965  O K O N E K

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53

OKONEK, 29 SIERPIEŃ 2006 R.

Wykaz dokumentów:

Rozdział 1: Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja dla Oferentów wraz z załącznikami

Rozdział 2: Formularz oferty

Rozdział 3: Wzór umowy

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca winien zapoznać się z całością  niniejszej specyfikacji.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty i załączniki winne zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek, bez dokonywania w nich zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część specyfikacji  nie dotyczy Wykonawcy - należy wpisać „nie dotyczy”.

- Nie złożenie jakiegokolwiek dokumentu z ww. spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wykonawca winien niniejszą specyfikację wykorzystać zgodnie z jej

przeznaczeniem i nie udostępniać jej osobom trzecim.

- Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą tylko jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

##### Rozdział - 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,

##### INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

Oświadczenia Oferenta :

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dla Gminy Okonek w ramach likwidacji barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku.

Oferowany samochód winien spełniać następujące warunki minimalne:

- 16-17osobowy (łącznie z siedzeniem kierowcy); fabrycznie wyprodukowany jako osobowy w wersji BUS (długi, podwyższony); z możliwością przewożenia osób na wózku inwalidzkim;

-  najazdy antypoślizgowe do wprowadzenia wózka inwalidzkiego

- 3 punktowy pas bezpieczeństwa na bocznych miejscach z tyłu, 3 punktowy pas bezpieczeństwa na centralnych miejscach z tyłu, 3 punktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości na bocznych miejscach z przodu,

- napęd na przednie koła; moc silnika – minimum 100 KM; poj. silnika do 2600 cm3, typ silnika – turbo diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa; pojemność zbiornika paliwa – minimum 70 litrów; przeglądy techniczne – nie częściej niż co 30 tys. km;

- wymiary zewnętrzne auta – długość: 5,70m-5,90m; wysokość: 2,00m-  2,50m; szerokość całkowita z drzwiami tylnymi otwartymi: 1,90m-2,10m;

Wyposażenie minimalne:

poduszka powietrzna kierowcy,

światła przeciwmgielne;

ABS + korektor siły hamowania;

klimatyzacja rozbudowana;

drzwi prawe boczne przesuwne;

drzwi tylne otwierane pod kątem 180 stopni, przeszklone z podgrzewaną szybą tylną;

szyby przyciemniane;

wycieraczki przedniej szyby z dwoma prędkościami pracy i stałą częstotliwością przesuwu oraz spryskiwaczem;

wspomaganie układu kierowniczego;

radioodtwarzacz CD + głośniki;

odtwarzacz TV

zabezpieczenie antywłamaniowe;

komputer pokładowy;

mechaniczna skrzynia biegów 6-stopniowa

zamknięty obieg powietrza w kabinie;

podwójne lusterka boczne;

ogrzewanie z 4 prędkościami nawiewu;

gumowy dywanik na przednich i tylnych miejscach;

fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach;

wieszaki na ścianach bocznych;

boczne listwy ochronne;

komplet opon letnich i zimowych

Nie spełnienie przez Wykonawcę składającego ofertę któregokolwiek z ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Określając powyższe warunki Zamawiający kierował się potrzebą dostosowania samochodu do wymagań jakie są konieczne przy przewożeniu osób niepełnosprawnych.

Dostawa przedmiotu zamówienia musi być zrealizowana w punkcie serwisowym. Późniejsza obsługa techniczna winna się odbywać w punkcie serwisowym  znajdującym się w odległości nie większej niż 140 km od siedziby jednostki wymienionej powyżej.

Dostawa przedmiotu zamówienia musi być zrealizowana w terminie określonym w wzorze umowy.

##### INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Gmina Okonek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Okonek,      ul. Niepodległości 53, 64 – 965  Okonek, woj. wielkopolskie, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego w wersji BUS  w ramach likwidacji barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku.

I. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym rozdział 2 niniejszej specyfikacji.

- Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami Instrukcji dla Wykonawcy.

- W przypadku gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączał kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta winna być czytelna oraz musi być opieczętowana pieczęcią firmową i podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem:  URZĄD MIASTA I GMINY 64-965 OKONEK, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 oraz posiadającej oznaczenia : „Przetarg nieograniczony -  Dostawa samochodu” oraz "Nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu".

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 4 oraz dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

II.  Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

- Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- Oferta nie podlegająca odrzuceniu musi spełniać następujące warunki:

- oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego                                  przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

b)  Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)   oferta winna być sporządzona na piśmie w języku polskim,

d) oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert,

- w razie  wystąpienia oczywistych omyłek Wykonawca musi wyrazić zgodę na ich poprawienie przez Zamawiającego,

- oferta winna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu objętego zamówieniem;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

e) podejmą się zrealizowania oferowanego zamówienia w terminie

wymaganym przez Zamawiającego.

III. Dokumenty wymagane w ofercie.

W celu potwierdzenia ważności oferty, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

- Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego, w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  - Umowę spółki jeżeli działalność Wykonawcy jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

  - Umowę zawierającą solidarną odpowiedzialność wspólników w przypadku gdy oferta składana będzie przez kilku Wykonawców wspólnie.

- Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 1.

- Opis oferowanego samochodu z uwzględnieniem parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

- Parafowaną na wszystkich stronach załączoną umowę - wzór jako potwierdzenie podpisania jej po otrzymaniu zamówienia bez zastrzeżeń.

Uwaga! Brak w ofercie któregokolwiek z ww. dokumentów, brak poświadczenia za zgodność z oryginałem w przypadku kserokopii dokumentu lub brak aktualnej daty na dokumencie spowoduje odrzucenie oferty.

IV. Termin realizacji zamówienia.

Ostatecznym terminem realizacji oferowanego zamówienia jest termin 7 dni po podpisaniu umowy.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem ich znaczenia.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

CENA - 100 %

Cena brutto wyrażona w PLN :

najniższa cena ofertowa

x 100

badana cena ofertowa

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która według formuły ocen uzyska najwyższą ilość punktów oraz będzie spełniała wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

  - Podana cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez   Oferenta.

  - W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT.

  - W podanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, a w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.

VII. Termin związania ofertą.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

VIII. Informacje o składaniu, otwarciu i ocenie ofert.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Okonek, ul. Niepodległości 53 , 64 – 965 Okonek ,  nie później niż do dnia 15 września 2005 r. do godz. 09.30.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi 15 września 2005 roku o godzinie 10.00. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Okonek, ul. Niepodległości 53 , 64 – 965 Okonek , w Sali Narad Urzędu na parterze, zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Komisja przetargowa może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Komisja przetargowa dokona sprawdzenia ważności złożonych ofert.

- Komisja przetargowa dokona badania ofert pod kątem spełnienia zasad ustawy Prawo zamówień publicznych, warunków określonych w specyfikacji .

- Pozostałe oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

IX. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej specyfikacji na 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie, kierując jednocześnie treść pytania i odpowiedzi do wszystkich uczestników postępowania, bez podawania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom.

- Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami w formie pisemnej.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest pan Bronisława Ćwikła.

###### X. Protesty i odwołania

- Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane wyżej wymienioną ustawą.

- Wykonawca ma prawo złożyć pisemny protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub terminie 7 dni od daty, w której Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.

- Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. Protest musi zawierać:

3.1. wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechanie Zamawiającego;

3.2. wskazanie naruszenia interesu prawnego Wykonawcy;

3.3. wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy, przepisów wykonawczych lub zapisami SIWZ a naruszeniem interesu prawnego protestującego Wykonawcy;

3.4. żądanie protestującego;

3.5. uzasadnienie.

- Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie do 5 dni od dnia złożenia protestu.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje Wykonawcy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z jednoczesnym obowiązkiem powiadomienia zamawiającego.

- Odwołanie można wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub od upływu terminu rozpatrzenia protestu.

- Odwołanie rozpatruje zespół trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Uczestnicy postępowania odwoławczego ponoszą koszty postępowania, stosownie do jego wyników.

- Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................

Numer telefonu .............................. Numer faxu ........................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę samochodu oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia działalności i czynności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podpisano

........................... , dn. .............................

................................................................

(upełnomocniony przedstawiciel)

ZAŁĄCZNIK NR 2

PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU

Oferowany przez nas samochód marki ......................................................................................................... charakteryzuje się następującymi parametrami minimalnymi:

| Lp. | Opis parametru | Szczegółowy opis oferenta |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany jako osobowy w wersji BUS (długi, podwyższony) |  |
|  | 16-17 osobowy (łącznie z siedzeniem kierowcy) |  |
|  | Możliwość montażu wózka inwalidzkiego, |  |
|  | Wymiary zewnętrzne auta: długość 5,70m-5,90m Wysokość 2,00m-2,50m Szerokość całkowita z drzwiami tylnymi otwartymi 1,90 m-2,10 m |  |
|  | Najazdy antypoślizgowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego |  |
|  | Typ silnika - turbo diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa |  |
|  | Moc silnika - minimum 100 KM Poj. silnika – do 2600 cm3 |  |
|  | Przeglądy techniczne – nie częściej niż co 30 tys. Kilometrów |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy |  |
|  | Światła przeciwmgielne |  |
|  | ABS + korektor siły hamowania |  |
|  | Klimatyzacja rozbudowana |  |
|  | Drzwi prawe boczne przesuwane |  |
|  | Drzwi tylne otwierane pod kątem 180 stopni, przeszklone z podgrzewaną szybą tylną |  |
|  | Szyby przyciemniane |  |
|  | Wycieraczki przedniej szyby z dwoma prędkościami pracy i stałą częstotliwością przesuwu oraz spryskiwaczem |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Radioodtwarzacz CD + głośniki |  |
|  | Odtwarzacz TV |  |
|  | Zabezpieczenie antywłamaniowe |  |
|  | Komputer pokładowy |  |
|  | Mechaniczna skrzynia biegów 6 stopniowa |  |
|  | Zamknięty obieg powietrza w kabinie |  |
|  | Podwójne lusterka boczne |  |
|  | Ogrzewanie z 4 prędkościami nawiewu |  |
|  | Gumowy dywanik na przednich i tylnych miejscach |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach |  |
|  | 2 uchwyty ułatwiające wsiadanie przez drzwi boczne |  |
|  | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa na bocznych miejscach z tyłu i centralnych miejscach z tyłu, 3 punktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości na bocznych miejscach z przodu |  |
|  | Boczne listwy ochronne |  |
|  | Komplet opon letnich i zimowych |  |

Podpisano

........................... , dn. ............................

...............................................................

(upełnomocniony przedstawiciel)

Rozdział – 2

#### FORMULARZ OFERTY

Pieczątka firmowa Wykonawcy

data……………………………………….

##### OFERTA

w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu

dla Gminy Okonek w ramach likwidacji barier transportowych

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Okonku.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z :

- instrukcją dla Wykonawców,

- wzorem umowy,

- opisem przedmiotu zamówienia,

- innymi dokumentami,

dotyczącymi wykonania ww. zamówienia, niżej podpisani, reprezentujący :

..............................................................................................................

..............................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

/Nazwa i adres Wykonawcy, telefon fax., nr konta/

oświadczamy że:

- Uzyskaliśmy konieczne informacje dla przygotowania oferty.

- Jesteśmy firmą która posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz mamy dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli nam, w momencie uzyskania zamówienia, na jego zrealizowanie.

- Ww. dokumenty przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy dostawę samochodu :

3.1 marki....................................................... dla ..................................................  o parametrach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisanych w załączniku nr 2 za cenę:

Cena netto ........................ zł.

( słownie : …………………………………………………………………………………………………. )

Cena brutto...................... zł.

( słownie : …………………………………………………………………………………………....)

3.2 Termin gwarancji mechanicznej wynosi : ........... miesięcy.

3.3 Termin gwarancji na perforację nadwozia wynosi : ........... miesięcy.

3.4 Termin gwarancji lakierniczej wynosi : ............. miesięcy.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Ww. dostawę zrealizujemy w ciągu .......... dni kalendarzowych od chwili podpisania umowy w punkcie serwisowym w:

.............................................................................................................................................................

(miejscowość i adres)

- Oferta nasza jest ważna 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.

- Zobowiązujemy się do podpisania parafowanej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

- Przyjmujemy do wiadomości, że płatność za przedmiot zamówienia określona w umowie, w wysokości przez nas zaoferowanej,  nastąpi po zrealizowaniu dostawy w terminie 7 dni.

- Dostawę objętą zamówieniem wykonamy samodzielnie bez udziału podwykonawców.

- Upoważniamy niniejszym Zamawiającego bądź upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia technicznych aspektów naszej oferty. Do tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń zawartych w załącznikach.

Wykaz załączników: .......................

(Uwaga dla Oferenta: podstawowe załączniki zostały wymienione w treści oferty i Instrukcji dla Oferentów. Należy je wypełnić, załączyć do oferty i wymienić w wykazie załączników).

PODPISANO    .........................................................

(upełnomocniony przedstawiciel)

Pieczątka firmowa

..........................................................

(nazwa firmy)

..........................................................

(adres)

dnia ...................................................

_______________________

* miejsca wykropkowane wypełnić

Rozdział - 3

WZÓR UMOWY

UMOWA

Zawarta w Wysokiej w dniu ..............................................................., pomiędzy Gminą Okonek reprezentowaną przez:

- Pan mgr Romuald Michał Duszara – Burmistrz Miasta i Gminy Okonek

rzy kontrasygnacie :

- Pan mgr Janusz Mleczak  - Skarbnik MiG Okonek

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,

a..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez:

- ....................................................................,

- ....................................................................,

upoważnionym do działania na podstawie ..............................................................................................................  .............................................................................................................,

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) o treści następującej:

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć samochód :

1.1 marki .................................................  dla .....................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

- Nr silnika : .......................................

- Nr podwozia : ...................................

- Rok produkcji : .................................

w terminie do .............. dni od dnia podpisania umowy do punktu serwisowego w :  ....................................................................................................................... ,

(miejscowość i adres)

w celu przekazania go Zamawiającemu.

- Samochód posiada parametry określone w załącznikach nr 2 do oferty, zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w Rozdziale 1 ww. specyfikacji, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Dostawca zapewnia, że samochód objęty jest nw. warunkami gwarancji:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

§ 3

- Strony ustalają ostateczną wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy dla Dostawcy:

1.1 W odniesieniu do § 1 ust. 1, pkt 1.1 na kwotę ............................. zł.

(słownie: ......................................................................................................),

brutto, łącznie z VAT-em.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Dostawcy w ciągu 7 dni od wystawienia faktury.

§ 4

Zamawiający nie udzieli Dostawcy zaliczek.

§ 5

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

liczonej od upływu terminu wykonania zamówienia określonego w § 1

niniejszej umowy.

b/ w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy

z przyczyn zależnych od dostawcy.

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu zapłaty faktury określonego w § 3 pkt 2 niniejszej umowy.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

§ 7

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 8

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.

Zamawiający:                                               Dostawca:

Uwaga : wykropkowane miejsca we wzorze umowy należy wypełnić.