Kosztorys ofertowy  ( tzw.  ślepy kosztorys )

modernizacji ( adaptacji ) trybun STADIONU MIEJSKIEGO w Okonku

- CZĘŚC WIDOWISKOWA Z CHODNIKIEM I OGRODZENIEM

1. KNR 2-31	Demontaż ogrodzenia w ramkach z siatki na 	    R		  S	                 M

0818/05	słupkach stalowych wykonanych z rur

Długość ogrodzenia 93,00 mb

m-93,00

R- 65,10

2. KNR 2-31	Rozebranie chodnika i elementów betonowych

0815/02	z płyt 50x50x7 i ułożenie materiału z rozbiórki

W pryzmy do dalszego wywozu

( 93,00x3,00)+(70,00x0,80)x3=447,00

M2-447,00

R- 12,49

3. KNR 2-31	Wykonanie rowków pod krawężniki w gruncie

0401/02	kategorii III ręcznie

93,00+70,00x4,0=372,00

M-372,00

R- 14,89

4. KNR 2-31	Wbudowanie krawężników betonowych  na

0403/04	ławie cementowej , obmiar poz. 3

m-372,00

R- 45,89

Materiał		Krawężnik  8x30x100 m=1,02x

Piasek m3=1,27

Cement  kg=390,00

5. KNR 0-11	Wykonanie chodnika z kostki POLBRUK szarej

0320/04	i czerwonej układanej na podsypce piaskowej gr.6cm

(93,00x1,50)+(70,00x0,90)x3=328,50

M2-328,50

R- 83,55

S- 8,30

Materiał;             POLBRUK m2=1,05

Piasek m3= 6,03

6. Kalkulacja	Wykonanie konstrukcji siedzeń stadionowych

Indywidualna 	z rury czarnej o średnicy 100mm o długości słupka

Do 1 m w rozstawie co 2 m na długości siedzeń

70, 00 mb ustawionych w 3 rzędach wg ustalonego

Wzoru wzmacnianie słupków prętami 10mm

Zabetonowanych betonem B-10- konstrukcja pionowa

( 70,00:2)x3 rzędy= 105,00

m-105,00

R- 0,50

S-0,20

Materiał;	Rura 100mm =Materiał Inwestora ( odzysk z szkoły )

Pręty 10 mm m=1,05

Elektrody kg=0,06

Beton m3

7. Kalkulacja	Wykonanie konstrukcji siedzeń stadionowych wg

Indywidualna	schematu  z kątownika 50x50x5 spawanego w dwóch

Rzędach wzmacniane do montażu siedzeń kątownikiem

35x35x3 z montażem siedzeń wg normy 4siedzenia=2,20mb

Wyliczenie ilości siedzeń (70,00;2,20)x4x3 rzędy=382,00

m-210,00

R-0,50

Materiał;	Kątownik 50x50x5 m=1,05

Kątownik 35x35x3 m=0,60

Śruby i nakrętki kg=0,10

Siedzenie ( 3 kolor) szt.382,00

8. Kalkulacja	Przerobienie i wykonanie ogrodzenia w ramkach

Stalowych w siatce policzono 30% materiału do uzupełnienia

Indywidualna	 na słupkach stalowych z rury czarnej o średnicy 80mm

Betonem w odstępach co 2 mb –przyjęto długość słupka

1,00 mb wg ustalonego schematu

Teren stadionu od strony widowni oraz odgrodzenie budynku

( 93,00 +35,00)=128,00 mb

(128,00:2,00) x1,00=64,00

m-192,00

R-0,30

S-0,10

Materiał;	Rura 80mm m=1,05

Pręty 10 mm m=1,05

Beton m3=1,00

9. KNR 4-01	Malowanie konstrukcji metalowych ogrodzenia

1212/32	oraz konstrukcji siedzeń stadionowych wykonanych

Z kątownika i rur o średnicy 100 mm

(192,00+210,00+105,00)=507,00

m-507,00

R-0,11

Materiał;	Farba minia l= 0,012

10. KNR 4-01	Malowanie olejne jednokrotnie konstrukcji ogrodzenia

1212/30	i konstrukcji siedzeń stadionowych policzono jako rury

Do 100 mm

m-507,00

R- 0,18

Materiał;	Farba olejna l= 0,033

Rozpuszczalnik l= 0,007

11.KNR 2-31	Korytowanie wykonane na poszerzenie powierzchni,

0102/05	zerwanie wierzchniej warstwy urodzajnej do 10 cm

( 93,00x1,50)=139,50

M2-139,50

R-41,54

12. KNR 2-31	Wbudowanie obrzeży betonowych  na posypce

0407/03	piaskowej

( 93,00+1,50)x2+(6,00x2,00)+(2,20x2)+(6,0x2)x1,50=

= 217,50

m-217,50

R- 24,04

Materiał		Obrzeże 8x30x100 m=1,02

Piasek m3=0,60

RAZEM

KOSZTY ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU …%

RAZEM

OGÓŁEM NETTO

PODATEK VAT 22%

OGÓŁEM BRUTTO

słownie :