EGZ. 5

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY KAPLICY PRZYCMENTARNEJ

przy ul. Cmentarnej w Okonku (dz. nr 62)

INWESTOR:

URZAD GMINY W OKONKU

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53

64-965 OKONEK

## Okonek czerwiec 2009 rok

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU

1. Decyzja Nr 23 z 19.06.2007 roku. o warunkach zabudowy znak : GKM-7331/23/09  wydana przez Burmistrza Okonka.

2. Zaświadczenia o przynależności do właściwej izby (tylko 2 egz. )

3. Oświadczenie zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy  z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane

4. Opis do projektu zagospodarowania działki .

Rys nr P1. Projekt zagospodarowania działki

5. Ekspertyza techniczna.

6. Opis techniczny.

1. Inwentaryzacja – rzut.

2. Inwentaryzacja – przekrój.

3. Inwentaryzacja – elewacje.

4. Rzut fundamentów .

5. Rozbudowa – rzut.

6. Rozbudowa – rzut połaci dachowej.

7. Przekrój A-A.

8. Przekrój B-B.

9. Rozbudowa - elewacje.

9a. Rozbudowa – elewacje (kolor).

10. Rozbudowa – elewacje.

10a. Rozbudowa – elewacje (kolor).

11. Rzut konstrukcji żelbetowej.

12. Rzut więźby dachowej.

13. Ława i stopa fundamentowa.

14. Podciąg i wieniec żelbetowy.

15. Nadproża żelbetowe.

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. Projekt elektryczny

# PROJEKT

# ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

ROZBUDOWA KAPLICY PRZYCMENTARNEJ

przy ul. Cmentarnej w Okonku (dz. nr 62)

## Okonek czerwiec 2009 rok

OPIS  DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

1.	Przedmiotem  niniejszego opracowania jest rozbudowa parterowej kaplicy przycmentarnej. Budynek z dachem czterospadowym, nieogrzewany.

Inwestor : 	Urząd Gminy w Okonku

Adres  :     	ul. Niepodległosci 53

64-965 Okonek

3.	Charakterystyka terenu.

Działka 62 przy ul. Cmentarnej w Okonku leży po za obszarze zabudowy miejskiej w sąsiedztwie terenów zielonych. Ukształtowanie terenu na obszarze objętym opracowaniem jest od 130 ppt do 132 ppt. Ze względu na wielkość działki (obejmuje cmentarz komunalny) na potrzeby niniejszego opracowania objęto część o wymiarach 40m na 40m. Na działce dostępne istniejące media.

4. 	Istniejący  stan  zagospodarowania działki.

Działka częściowo zabudowana. Istniejąca kaplica z utwardzonym terenem dookoła budynku.

5. 	Projektowany  stan  zagospodarowania działki nr 62, do których ograniczono

zakres opracowania .

Na  działkach  projektuje  się :

- rozbudowę kaplicy przycmentarnej,

- kąt pochylenia dachu 46º,550 ,300 ,280 (tak jak w części istniejącej)

- wysokość budynku 8,36 m ppt (położenie kalenicy takie jak w części istniejącej),

- projektowane 0,00 budynku =131,9 (tak jak w części istniejącej)

- likwidacja istniejącego napowietrznego kabla,

- nowy kabel energetyczny doziemny,

- nowe oświetlenie zewnętrzne (4 lampy parkowe)

- zjazd istniejący,

- nie zwierzy się liczba terenów utwardzonych tylko otrzymają nowy kształt (kostka zostanie przełożona),

- odprowadzenie wód opadowych na teren własnej nieruchomości bez kanalizacji deszczowej

- częściowa przebudowa ogrodzenia (nowa lokalizacja bramy wjazdowej i furtki wejściowej,

- nasadzenia zieleni przy kaplicy.

6. 	Bilans powierzchni działek – stan projektowany.

- powierzchnia terenów zabudowanych                           	-  137,52 m2.

- powierzchnia terenów utwardzonych				-   560,13 m2.

- powierzchnia terenów zieleni                                         	-   902,35 m2.

- powierzchnia części działki                                  		-   1600,0 m2 .

7.	Połączenie komunikacyjne z drogą miejską ul. Cmentarną, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

8.	Ogrodzenie z metaloplastyki systemowe o wysokości 1.50m.

9.		Charakterystyka wpływu na środowisko.

- Zapotrzebowanie w wodę – nie występuje.

- Odprowadzenie ścieków – nie występuje.

- Ogrzewanie – nie występuje.

- Ewentualne odpady gromadzone będą w istniejących na cmentarzu kontenerach. Wywóz na komunalne wysypisko śmieci .

- Emisja hałasu, wibracji, promieniowania i innych zakłóceń nie będzie występować .

- Przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają wpływ

obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane .

Rysunek:	projekt zagospodarowania działki 1P

OPRACOWAŁ :

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

I. Dane ogólne.

- Rozbudowę zaprojektowano jako parterową nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym powtarzającym układ i spadki istniejącej kaplicy.

- Dane gabarytowe rozbudowy				pow. całkowite

- - powierzchnia  zabudowy      -       60,20 m2			197,72 m2

- - powierzchnia  użytkowa        -        53,17 m2			149.13 m2

- - kubatura                                -      394,53 m3			998,38 m3

- Program użytkowy rozbudowanej kaplicy.

- Przebieralnia ( 3,15 m2 ), krypta ( 10,6 m2 ), zaplecze ( 3,9 m2 ),

kaplica ( 131,48 m2 ),   RAZEM 149,13 m2

- Przed rozbudową należy rozebrać część budynku istniejącego. Dotyczy to części frontowej budynku tj. zadaszonych podcieni oraz ściany frontowej. Inwestor może podjąć decyzję o całkowitej zmianie podbitki znajdującej się w części istniejącej stanowiącej sufit drewniany, choć jej stan techniczny jest dobry.

II. Dane architektoniczno-materiałowe.

      - Ściany zew.  i filarki gr.38cm z cegły ceramicznej pełnej kl.15 na zaprawie

cem.-wap. M5.

      - Ścianki działowe gr. 12cm z cegły ceramicznej pełnej kl.15 na zaprawie

cem.-wap. M5.

      - Podłogi :

- płytki  ceramiczne lub gresowe,

4. Posadzki.

- posadzka z betonu B20 gr.12cm

- Izolacja cieplna

- brak, ponieważ budynek jest nieogrzewany.

- Izolacja  przeciwwilgociowa  :

- ściany fundamentowe – systemowa taśma izolacyjna

- posadzki - folia budowlana gruba (paroizolacja)

- Ściany fundamentowe zagruntować dwukrotnie  emulsją ATLAS UNI-GRUNT

- Wentylacja

- Wentylacja grawitacyjna

- Nawiew przez infiltrację stolarki okiennej i drzwiowej.

- Wykończenie ścian wewnętrznych.- tynk  cem. - wap. kat. III wykończony gładzią gipsową pomalowaną farbą  emulsyjną.

- Wykończenie sufitów  jak w części istniejącej z desek.

- Elewacja -  tynk szlachetny mineralny ATLAS CERMIT DR 20 i cegła klinkierowa.

- Pokrycie  dachu – dachówka ceramiczna.

- Rynny, rury  spustowe i obróbki  blacharskie  z  blachy powlekanej w kolorze brązowym.

- Stolarka   drzwiowa i okienna  -  drewniana. W pomieszczeniu kaplicy istniejące okna do wymiany.

- Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną i odgromową.

III. Dane wyjściowe.

1. Warunki  gruntowe.

Na podstawie próbnych wykopów przyjęto, że od  poziomu  posadowienia fundamentów  do głębokości  przynajmniej około 1.5 m  zalegają  piaski drobne lekko zaglinione, średniozagęszczone ID = 0,40. Wierzchnią warstwę około 20cm stanowi humus porośnięty trawą.

Woda gruntowa poniżej posadowienia fundamentów.

Warunki gruntowe – proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna – pierwsza.

Przyjęto  „Zero  budowlane”  na  rzędnej  131.9 m n.p.m.

Posadowienie fundamentów na głębokości -1.30 i -1.40m poniżej poziomu „Zerowego”

Uwaga : W  przypadku  wystąpienia  innych  warunków  gruntowo-wodnych

konstrukcję i  poziom posadowienia  fundamentów  należy  ustalić  z  projektantem.

Ewentualne grunty luźne należy wymienić na pospółkę piaskowo żwirową zagęszczaną warstwami co 30cm do stopnia ID=0.5 lub na chudy beton.

IV. Dane konstrukcyjno - materiałowe.

1. Fundamenty - żelbetowe z betonu B15, zbrojone stalą A-III(34GS) i A-0(St0).

Dla zakotwienia trzpieni żelbetowych ze stóp fundamentowych wypuścić pręty. Zbrojenie podłużne ław fundamentowych przepuścić przez stopy fundamentowe.

2. Ściany fundamentowe gr.38cm z bloczków żwirobetonowych M-6 kl.15 na zaprawie cementowej M5.

3. Ściany kondygnacji.

Ściany konstrukcyjne i filarki gr.38cm z cegły ceramicznej pełnej kl.15 na zaprawie

cem.-wap. M5.

4. Podciągi, nadproża, wieńce i trzpienie filarków murowanych z betonu B20, zbrojone stalą A-III(34GS) i A-0(St0S-b).

5. Stropodach.

- Konstrukcja stropu drewniana. Belki 10x16 co 71cm oparte na podciągach i wieńcach żelbetowych.

- Pochylenie dachu 46°. Konstrukcja więźby – płatwiowo-kleszczowa, z ramą dwustolcową z drewna klasy C30. Połączenia elementów drewnianych za pośrednictwem systemowych i indywidualnych łączników metalowych oraz na złącza ciesielskie.

Konstrukcją drewnianą należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi np. FOBOS, SOLTOX R12, TYTAN. Środków tych należy używać zgodnie z instrukcją stosowania. Miejsca wrębów i zaciosów należy zabezpieczyć przed montażem. Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi warstwą 2x papa.

6. Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna.

7. Posadzki.Posadzka z betonu B20 gr.12cm. Podkład z betonu B10 gr.10cm na podsypce piaskowo-żwirowej gr.20cm zagęszczonej do wskaźnika ID=0.6.

8.Izolacja przeciwwilgociowa pozioma. Posadzka 2x folia budowlana gruba PE 0,2mm.

V. Dane statyczno-konstrukcyjne.

Układ konstrukcyjny - poprzeczny o rozpiętości 7,7m.

Schematy statyczne:

- Elementy więźby dachowej  – belki wolnopodparte

- Podciągi, nadproża żelbetowe – belki wolnopodparte

Zestawienie obciążeń:

- Obciążenie śniegiem – II strefa

- Obciążenie wiatrem – I strefa

- Ściana z cegły z tynkiem 0,38x18x1,1+0,03x19x1,3=8,3kN/m2

Wyniki obliczeń dla podstawowych elementów konstrukcyjnych:

- Nośność ławy fundamentowej mQfNB = 180kPa > Qr = 132kPa

- Podciąg żelbetowy PZ-1 – MSd=80kNm < MRd=100kNm

- Krokwie, płatwie – stopień wykorzystania 60%, ugięcie mniejsze od L/250

VI. Aneks przeciwpożarowy.

1.Dane ogólne

- powierzchnia użytkowa    –    149.13 m2

- wysokość budynku           -      8,36m

- budynek parterowy

2.  Miejsca  składowania i parametry pożarowe substancji palnych.

- brak.

3. W obiekcie jest jedna strefa pożarowa:

1) Strefa –o powierzchni 149.13 m2

4.Przewidywana max. wielkość obciążenia ogniowego.

- I : Qd < 500 MJ/m2

5.W obiekcie  zagrożenie wybuchem – nie występuje.

6.Klasyfikacja zagrożenia .

- Część socjalna stolarni  - ZL I

7.Wyjścia ewakuacyjne .

- – dwa wyjście ewakuacyjne.

8. Wymagana klasa odporności ogniowej - D

# Opracował: 		mgr inż. Grzegorz Witkowicz

# mgr inż. arch. Katarzyna Teusz

# BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY KAPLICY PRZYCMENTARNEJ

przy ul. Cmentarnej w Okonku (dz. nr 62)

## Okonek czerwiec 2009 rok

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIE

- Zakres robót całego zamierzenia budowlanego – rozbudowa kaplicy przycmentarnej z częściową przebudową istniejącej (nowe ścianki wewnętrzne, przebicia nowych drzwi oraz nowe pokrycie dachu dachówką ceramiczną)..

- Wykaz obiektów istniejących – działka częściowo zabudowana (istniejąca kaplica).

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – w rejonie inwestycji nie występują.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych :

- Będą wykonywane roboty budowlane przy których występuje ryzyko upadku wysokości ponad 7 m.

- Prace rozbiórkowe (zdjęcie starej dachówki).

5.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu :.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeszkolić pracowników

6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z prowadzenia robót budowlanych :

- Wydzieleniu terenu prowadzenia robót budowlanych z zabezpieczeniem dostępu osób trzecich

- Wydzielenie strefy niebezpiecznej .

- Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych

- Wyznaczenie dróg transportowych i ewakuacyjnych

- Wyznaczenie miejsc składowania materiałów

Opracował : mgr inż. arch. Katarzyna Teusz