Część III do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla wykonania zamówienia p.n. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Lotyniu – II etap. Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej i zamiennej”.

Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień

71 00 00 00 - 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Adres inwestycji:

ul. Polna 9, Lotyń, gmina Okonek

Działka nr ewid. 5/1

Zamawiający:

Gmina Okonek

ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

Wykonawca:

mgr inż. Joanna Maciaszczyk

Poznań, listopad 2013 r.

Spis zawartości:

- Podstawa opracowania

- Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań Zamawiającego, w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3.3   Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem koncepcji

- Załączniki

- Podstawa opracowania

Podstawę poniższego opracowania stanowią następujące dokumenty i opracowania stanowiące integralną część niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego:

- Załącznik nr 1. Projektowana Charakterystyka Energetyczna dla budynku Hali widowiskowo-sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Lotyniu – Załącznik 1/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

- Załącznik nr 2. PB „Projekt zagospodarowania terenu” - Załącznik 2/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

- Załącznik nr 3. PB branża architektoniczno-budowlana - Załącznik 3/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

- Załącznik nr 4. PB „Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna i technologia przebudowy kotłowni” - Załącznik 4/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

- Załącznik nr 5. PB „Wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.w.u. oraz gaz” - Załącznik 5/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

- Załącznik nr 6. PB „Instalacja elektryczna wewnętrzna. Zalicznikowe linie kablowe niskiego napięcia” - Załącznik 6/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

- Załącznik nr 7. PB na budowę dróg dojazdowych, manewrowych przy hali widowiskowo-sportowej dla Szkoły Podstawowej w Lotyniu województwo wielkopolskie - Załącznik 7/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

- Załącznik nr 8. Projekt wykonawczy konstrukcji dachu z drewna klejonego

- Załącznik nr 9. Projekt budowlano-wykonawczy „Przyłącza i sieci wewnętrzne wod.-kan., c.w.u. oraz c.o.”

- Załącznik nr 10. Projekt wykonawczy „Wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.w.u. oraz gaz”

- Załącznik nr 11. Projekt wykonawczy „Zalicznikowa linia kablowa niskiego napięcia i linia oświetlenia terenu”

- Załącznik nr 12. Projekt wykonawczy „Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania”

- Załącznik nr 13. Projekt wykonawczy „Instalacja wewnętrzna wentylacji mechanicznej”

- Załącznik nr 14. Decyzją pozwolenia na budowę Nr 85 z dnia 21.10.2007 r. ze zmianą z dnia 24.12.2010 r., znak: AB.7351-73/07/10 Aneks nr 1

- Załącznik nr 15. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 02.01.2007 r., znak: GKM-7351/1B/07

- Załącznik nr 16. Zgłoszenie budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 30.05.2011 r.

- Załącznik nr 17. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 25.10.2010 r., znak: PZD-544/DZ/17/2010

- Załącznik nr 18. Warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego z dnia 21.05.2010 r.

- Załącznik nr 19. Warunki zrzutu wód opadowych i roztopowych z dnia 04.10.2010 r.

- Załącznik nr 20. Opinia Nr 106/2011 (uzgodnienia dokumentacji projektowej) z dnia 04.07.2011 r., znak: GP/w/6630/106/2011

- Załącznik nr 21. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1.0  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego uzupełniającego i zamiennego hali widowiskowo-sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym i kotłownią gazową – w budowie, w lokalizacji przy ul. Polnej 9 w Lotyniu – działka nr ewid. 5/1, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Nowoprojektowana hala widowiskowo-sportowa w budowie z zapleczem przy szkole podstawowej zlokalizowana jest w miejscowości Lotyń przy ul. Polnej 9.

Zaplecze sanitarno-szatniowe zostało wydzielone w budynku istniejącej wcześniej sali gimnastycznej poprzez jej adaptację.

Zarówno hala jak i zaplecze stanowią zabudowę zwartą z istniejącym budynkiem szkoły, niepodpiwniczoną, parterową.

W związku z budową hali widowiskowo-sportowej i adaptacją istniejącego budynku na zaplecze, modernizacji poddaje się istniejącą kotłownię gazową. Kotłownia jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym.

Roboty budowlane rozpoczęto wpisem geodety w dzienniku budowy w dniu 02 kwietnia 2010 r. i przerwano wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dniu 03 sierpnia 2012 r.

Na dzień wpisu inspektora nadzoru, zaawansowanie robót budowlanych związanych z budową hali widowiskowo-sportowej określa się jako stan surowy zamknięty.

W przedmiotowym zakresie budynek hali posiada wykonane następujące elementy:

- fundamenty;

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych ocieplone styropianem;

- ściany zewnętrzne z pustaków silikatowych z trzpieniami żelbetowymi, ocieplone styropianem metodą lekką mokrą, z tynkiem cienkowarstwowym – baranek biały, niemalowany.

W ścianach szczytowych wykonano bruzdy z przeznaczeniem pod wentylację.

- wieniec obwodowy żelbetowy i nadproża w otworach drzwiowych;

- posadzka – wykonane podłoże betonowe;

- stolarka okienna z PVC;

- parapety zewnętrzne z blachy;

- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe;

- schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych – częściowo obłożony płytkami ceramicznymi;

- dach

- Dźwigary z drewna klejonego GL28c stanowiące ramę w układzie trójprzegubowym o wymiarach 18x60/140/32 cm w klasie NRO, osadzone w zabetonowanych okuciach podporowych na śruby M 20 oraz przegubem kalenicowym łączonym na śrubę M 36. Dźwigary impregnowane środkiem przeciwko czynnikom biologicznym, bezbarwnym preparatem HARTZLAIN DECOR.

- Płatwie z drewna GL28c o wymiarach 14x24 cm, 8x24 cm, 12x24 cm w klasie NRO. Płatwie impregnowane środkiem przeciwko czynnikom biologicznym, bezbarwnym preparatem HARTZLAIN DECOR.

- Stężenia połaciowe z prętów fi 12 mm, 16 mm, 20 mm; łączniki, łączniki stężeń, okucia podporowe.

- Drewniane podłużne i poprzeczne elementy rusztu.

- Pokrycie dachu z tkaniny poliestrowej pokrytej PVC w kolorze białym.

- Wełna mineralna URSA gr. 20 cm.

- Folia PCV gr. 0,2 mm.

- Rynny fi 15 i rury spustowe fi 10 cm z blachy.

- Obróbki blacharskie poziome i pionowe dachu i muru części adaptowanej.

Zaplecze sanitarno-szatniowe:

- ściany wewnętrzne i podłogi pomieszczeń wyłożone płytkami ceramicznymi lub otynkowane;

- sufity otynkowane z częściowo wyprowadzonym okablowaniem oświetleniowym;

- podejścia wod.-kan. - w części pomieszczeń zamontowano brodziki;

- podejścia c.o. - w części pomieszczeń zamontowano grzejniki;

- do części pomieszczeń zamontowano drzwi drewniane płytowe;

- drzwi aluminiowe z zaplecza do hali oraz z zaplecza do części szkolnej;

- brama podnoszona ręcznie w pom. 1.8 – trenera/magazyn sprzętu.

- wykonano dodatkowy komin, którego nie ujęto w projekcie budowlanym.

Kotłownia gazowa:

- rozebrano trzon dymowy i wymurowano nowy z pustaków betonowych w którym osadzono wkładkę kominową;

- zamurowano okno;

- wymieniono drzwi zewnętrzne na stalowe;

- wymieniono okna na wykonane z PVC wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy;

- wykonano nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz obróbki z blachy;

- częściowo uzupełniono i wyszpachlowano ściany wewnętrzne;

- zamontowano dwa grzejniki płytowe;

- wymieniono umywalkę;

- wyremontowano wewnętrzną studzienkę schładzającą;

- ułożono płytki ceramiczne na podłodze;

- ocieplono ściany zewnętrzne metodą lekką, tynk cienkowarstwowy – baranek biały, niemalowany.

Zakres rzeczowy zrealizowanych do dnia 03 sierpnia 2012 r. robót budowlanych przedstawia załączona do niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacja fotograficzna.

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe

- Hala widowiskowo-sportowa

powierzchnia zabudowy			879,00 m2

powierzchnia użytkowa				835,48 m2

kubatura					7.173,00 m3

- Zaplecze sanitarno-szatniowe

powierzchnia zabudowy			136,00 m2

powierzchnia użytkowa				80,27 m2

kubatura					257,00 m3

- Istniejąca kotłownia gazowa

powierzchnia zabudowy			52,00 m2

powierzchnia użytkowa				35,70 m2

kubatura					119,00 m3

1.3 Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Minimalny zakres prac do wykonania obejmuje:

- wykonanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego uzupełniającego i zamiennego hali widowiskowo-sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym i kotłownią gazową – w budowie, w lokalizacji przy ul. Polna 9 w Lotyniu – działka nr ewid. 5/1, który w szczególności obejmuje:

- kompletny pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy instalacji grzewczo-wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej hali;

Dostosowania wymagają w szczególności rozwiązania zawarte w PB „Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna i technologia przebudowy kotłowni”, PW „Instalacja wewnętrzna wentylacji mechanicznej” i PW „Instalacja wewnętrzna c.o.”, dot. rozwiązań w hali widowiskowo-sportowej.

Opracowany przez Wykonawcę w ramach zamówienia kompletny pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy winien obejmować następujące rozwiązania instalacji grzewczo-wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej hali:

WENTYLACJA MECHANICZNA

Przygotowanie powietrza nawiewanego w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na zewnętrz budynku przy ścianie szczytowej hali, wyposażonej w wymiennik obrotowy, kieszeniowe filtry powietrza klasy EU4, nagrzewnicę wodną, rezerwę na chłodnicę oraz sekcje wentylatorowe: nawiewną oraz wywiewną.

Zadaniem tego układu jest  zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza świeżego w ciągu całego roku.

Ilość świeżego powietrza nawiewanego do hali wynika z warunków  sanitarnych dla maksymalnej liczby 400 osób przebywających jednocześnie na boisku i widowni.

Jako temperaturę pomieszczenia hali przyjęto:

- zima: +20 (C,

- lato: +24 (C.

W okresach,  kiedy  hala  nie  jest  wykorzystywana  należy utrzymać  stałą  temperaturę +8 (C (zima). W tym czasie centrala może być uruchamiania okresowo (Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona odpowiednich ustawień za pomocą automatyki) podgrzewając  powietrze  pobierane  przez  filtr  z  pomieszczenia – 100 % recyrkulacji.

Nagrzewnica zasilana jest z projektowanego kotła gazowego zlokalizowanego w istniejącym budynku kotłowni.

Projekt zasilania nagrzewnicy objęty jest niniejszym zamówieniem.

Układy nawiewny i wywiewny wyposażone w kanałowe tłumiki szumów, obniżające poziom hałasu.

W celu optymalizacji zużycia energii, należy zainstalować w kanale powietrza wyciągowego czujnik zawartości CO2 sterujący pracą przepustnic powietrza mogących dodatkowo ograniczać strumień powietrza do niezbędnej ilości, uzależnionej od ilości ludzi przebywających w pomieszczeniu.

Minimalna ilość powietrza świeżego 20 %.

Czerpnię i wyrzutnię powietrza do centrali należy zlokalizować na zewnątrz hali przy jej ścianie szczytowej.

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej prowadzić pod dachem hali.

Wywiew i nawiew za pośrednictwem kratek wyposażonych w przepustnice regulacyjne, osadzonych w kanałach wentylacyjnych.

Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne w pomieszczeniu wykonać z blachy ocynkowanej i izolować akustycznie. Grubość blachy i izolacji winna być uzależniona od wielkości elementów wentylacyjnych.

Kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy wykonać z blachy ocynkowanej izolowanej wełną mineralną gr. min. 50 mm i zabezpieczyć osłoną z blachy ocynkowanej.

Przejścia w ścianach oddzielenia pożarowego wypełnić masą ognioszczelną o odpowiedniej odporności ogniowej.

Regulacja parametrów powietrza instalacji wentylacyjnej odbywa się za pośrednictwem szafy sterowniczej połączonej z elementami automatyki kontrolno-pomiarowej. Szafę sterowniczą umieścić w pomieszczeniu trenera ozn. jako 1.8.

Wytyczne do automatyki:

- regulacja temperatury od czujnika w kanale wywiewnym,

- praca wentylatorów kontrolowana czujnikiem różnicy ciśnień,

- stan zanieczyszczenia filtrów (wstępny i wtórny na nawiewie, wstępny na wywiewie w centrali) – czujniki różnicy ciśnień,

- ilość powietrza świeżego w komorze mieszania regulowana od czujnika CO2  na kanale wywiewnym, zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem,

- praca całodobowa,

- wentylatory wyposażone w regulatory obrotów.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W celu ogrzania hali należy zaprojektować ogrzewanie powietrzne za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych, wyposażonych w nagrzewnicę wodną i wentylator osiowy. Aparaty zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia np. piłką, ekranami z siatki.

Instalacja regulowana w zależności od temperatury zewnętrznej.

Każdy aparat wyposażyć w zawory regulacyjne na zasilaniu i odcinające na powrocie.

Przewody z rur stalowych czarnych bez szwu, prowadzonych po elementach konstrukcyjnych.

Rury mocować za pomocą uchwytów przeznaczonych do instalacji z rur stalowych w odstępach określonych przez producenta rur (wg średnic). Przejścia przewodów instalacji c.o. przez przegrody budowlane będące granicą oddzielającą strefy pożarowe wypełnić ognioochronną pęczniejącą masą uszczelniającą lub zabezpieczyć opaską ognioochronną o odporności ogniowej klasy EI równej lub wyższej od odporności ogniowej ściany.

Sterowanie pracą aparatów automatyczne za pomocą dostarczanych przez producenta panelów umożliwiających regulację wydajności wentylatorów w funkcji temperatury zewnętrznej i wewnętrznej pomieszczenia oraz zawierających programator tygodniowy (ustawienie dowolnego trybu pracy).

Po  wykonaniu  robót  montażowych  wykonać   próbę  szczelności  i  przepłukać   instalację.  Następnie  przewody   zaizolować,  uruchomić  instalację  na  gorąco  i  dokonać  regulacji  hydraulicznej.

- kompletny pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy zmiany pokrycia dachu hali widowiskowo-sportowej;

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie z wyłączeniem zastosowania obecnego rozwiązania pokrycia dachu/membrany PVC/PE itp.

Opracowania dokumentacja winna w szczególności obejmować następujące rozwiązania projektowe:

- wzmocnienia konstrukcji dachu, w przypadku jeżeli obciążenie stałe konstrukcji dahu w związku ze zmianą pokrycia dachu/jego poszczególnych warstw przekroczy wartość charakterystyczną wynoszącą 0,2 kN/m2;

- zmianę pokrycia dachowego;

DACH

Konstrukcja dachu z dźwigarów z drewna klejonego NRO. Materiał zastosowany na pokrycie dachu jako element NRO musi posiadać wymagane Prawem budowlanym atesty, w tym atest p/poż w klasie min. BS1.

Nad wiatrołapem – stropodach o odporności ogniowej min. 30 minut (konstrukcja i pokrycie).

Sufit podwieszony w hali z blachy trapezowej TR 84/273 gr. 1,25 mm. Dach ocieplony wełną mineralną lub styropianem gr. 20 cm.

Pokrycie dachowe hali winno zostać zaprojektowane z zachowaniem zasad w powszechnie projektowanych „stropodachach wentylowanych” z zachowaniem odpowiedniej sztywności przestrzennej, nośności od obciążeń śniegiem i wiatrem, a także utrzymania projektowanego kształtu dachu w sposób trwały i niezmienny lub zaprojektowanie dachu o innym kształcie – jeżeli jest to konieczne w celu spełnienia w/w parametrów.

Projekt wzmocnienia konstrukcji hali winien zostać zatwierdzony przez producenta dźwigarów – firmę Holzbau Wehmeyer Sp. z o.o.

- rozwiązanie połączenia projektowanego dachu hali z istniejącym dachem zaplecza;

Obecny sposób wykonania skutkuje wnikaniem wody opadowej do wewnątrz oraz zawilgoceniem ściany budynku.

W miejscu narożnika przy osi nr 2 ściekająca woda opadowa z dachu budynku zaplecza powoduje zamakanie ściany budynku hali i zaplecza.

- weryfikacja/aktualizacja prawidłowości odprowadzenia wody opadowej;

Zamawiający wskazuje, że obecnie zaprojektowane odwodnienie dachu rurami spustowymi jest niewystarczające. Brak co najmniej po jednej rurze spustowej na każdej połaci dachu.

Naczółki z obu stron dachu należy zaprojektować tak, aby można było wykonać ich odwodnienie.

- weryfikacja/aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego instalacji odgromowej hali i zaplecza.

- uzupełnienie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji deszczowej;

Uzupełnienia wymagają rozwiązania projektowe zawarte w PB-W „Przyłącza i sieci wewnętrzne wod.-kan., c.w.u. oraz c.o.”, z zakresie dot. sieci kanalizacji deszczowej.

Zamawiający wskazuje m.in., że zaprojektowana obecnie sieć kanalizacji deszczowej jest niekompletna:

- brak odprowadzenia wody opadowej z terenu placu betonowego pomiędzy ścianą szczytową hali, zapleczem i szkołą;

- brak odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych hali, zaplecza od strony kotłowni i samej kotłowni;

- brak odprowadzenia wody opadowej z placu i drogi dojazdowej do kotłowni.

- kompletny pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy instalacji zasilającej i sterującej następującymi elementami wyposażenia hali widowiskowo-sportowej:

- koszykówka – boisko główne (konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym wyposażona w mechanizm regulacji wysokości tablicy),

- kotara grodząca podnoszona pionowo z napędem elektrycznym – 2 szt. (podział sali na trzy równe sektory),

- tablica wyników sportowych profesjonalna – 1 szt.

Sterowanie przewodowe i bezprzewodowe, miejsce sterowania przewodowego w środkowej części sali, tablica główna (zegar-czas, wynik, set/połowa, stan setów/faul, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50x40x10 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm – widocz. z 40 m.

- gniazda gospodarcze umożliwiające podłączenie maszyny czyszczącej nawierzchnię podłogi sportowej hali.

- uzupełnienie/zmiana projektów budowlanych i wykonawczych technologii przebudowanej kotłowni, instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznej i zasilającej będących skutkiem zaprojektowania instalacji grzewczo-wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej hali;

- ocenę stanu technicznego wykonanego dachu hali obejmującą konstrukcję drewnianą wraz z poszczególnymi warstwami pokrycia dachu hali, połączenie dachu hali z istniejącym dachem zaplecza, odprowadzenie wody opadowej, instalację odgromową itp.;

- inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy i sieci;

- inwentaryzację wykonanych instalacji wewnętrznych;

- wykonanie pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych;

- opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, uwzględniającej inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy i sieci;

- uzyskanie uzgodnień formalno-prawnych dla opracowanej dokumentacji projektowej, a w szczególności pod względem spełnienia przepisów p/poż. w zakresie dachu hali i jego połączenia z zapleczem, opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w zakresie tras przyłączy i sieci;

- uzyskanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę/potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – jeżeli będzie to wymagane przepisami Prawa budowlanego;

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

- pełnienie nadzoru autorskiego.

2.0	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Sporządzenie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego uzupełniającego i zamiennego hali widowiskowo-sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym i kotłownią gazową – w budowie, w lokalizacji przy ul. Polna 9 w Lotyniu – działka nr ewid. 5/1, którego zakres rzeczowy określono w pkt.  1.3 w oparciu o pozyskane przez Wykonawcę materiały oraz dokumenty/opinie/uzgodnienia formalno-prawne stanowiące Załączniki nr 1 do 21 o których mowa w Rozdziale I niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Wykonawca niniejszego zamówienia winien uzyskać niezbędne uzgodnienia formalno-prawne, opinie i zatwierdzenia oraz warunki techniczne o których mowa w Rozdziale II Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Opracowania wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i innymi dokumentami objętymi niniejszym zamówieniem należy wykonać w 6 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej.

Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i innymi dokumentami w wersji elektronicznej powinna być nagrana na płycie CD lub DVD w formatach:

dwg Autocad 2005 lub nowszy (schematy, rzuty, przekroje itp.);

PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.);

doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokóły, notatki itp.);

tif lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).

Dokumentacja projektowa powinna zawierać część opisową i rysunkową.

Wykonawca winien na bieżąco konsultować z Zamawiającym wszelkie rozwiązania, w szczególności w zakresie elementów architektonicznych, estetyki i funkcjonalności.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 roku (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) i z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), oraz określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i załącznikach do niego.

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Opracowania powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe (zgodnie z Programem f-u) oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.

Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia (w zakresie tras, przekrojów i usytuowania wysokościowego) wraz z dokładnym opisem, zestawieniami materiałów oraz pozyskanymi pozytywnymi opiniami/zatwierdzeniami i warunkami technicznymi.

UWAGI!

- Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę ofertową należy wyliczyć wg kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty prac nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a których wykonanie niezbędne jest dla jego prawidłowego wykonania.

- Zakres prac, będący podstawą do sporządzenia oferty cenowej, należy przyjąć na podstawie opinii/uzgodnień/dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wizji lokalnej w terenie oraz innych materiałów źródłowych.

- Przy ustalaniu ceny oferty należy ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu wykonania zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej przedmiotu zamówienia.

- Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji zamówienia. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

3.0 Część informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

  - Decyzja pozwolenia na budowę Nr 85 z dnia 21.10.2007 r. ze zmianą z dnia 24.12.2010 r., znak: AB.7351-73/07/10 Aneks nr 1

  - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 02.01.2007 r., znak: GKM-7351/1B/07

  - Zgłoszenie budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 30.05.2011 r.

  - Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 25.10.2010 r., znak: PZD-544/DZ/17/2010

  - Warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego z dnia 21.05.2010 r.

  - Warunki zrzutu wód opadowych i roztopowych z dnia 04.10.2010 r.;

  - Opinia Nr 106/2011 (uzgodnienia dokumentacji projektowej) z dnia 04.07.2011 r., znak: GP/w/6630/106/2011

3.2	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Księga Wieczysta nr : PO1Z/00014269/5

  - Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1138 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1139 późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 tr., Nr 267 poz. 2573, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. z 1998 r., Nr 55, poz. 355 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.)

III. Załączniki

Załącznik nr 1. Projektowana Charakterystyka Energetyczna dla budynku Hali widowiskowo-sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Lotyniu – Załącznik 1/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

Załącznik nr 2. PB „Projekt zagospodarowania terenu” - Załącznik 2/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

Załącznik nr 3. PB branża architektoniczno-budowlana - Załącznik 3/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

Załącznik nr 4. PB „Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna i technologia przebudowy kotłowni” - Załącznik 4/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

Załącznik nr 5. PB „Wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.w.u. oraz gaz” - Załącznik 5/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

Załącznik nr 6. PB „Instalacja elektryczna wewnętrzna. Zalicznikowe linie kablowe niskiego napięcia” - Załącznik 6/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

Załącznik nr 7. PB na budowę dróg dojazdowych, manewrowych przy hali widowiskowo-sportowej dla Szkoły Podstawowej w Lotyniu województwo wielkopolskie - Załącznik 7/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Aneks Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.

Załącznik nr 8. Projekt wykonawczy konstrukcji dachu z drewna klejonego

Załącznik nr 9. Projekt budowlano-wykonawczy „Przyłącza i sieci wewnętrzne wod.-kan., c.w.u. oraz c.o.”

Załącznik nr 10. Projekt wykonawczy „Wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.w.u. oraz gaz”

Załącznik nr 11. Projekt wykonawczy „Zalicznikowa linia kablowa niskiego napięcia i linia oświetlenia terenu”

Załącznik nr 12. Projekt wykonawczy „Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania”

Załącznik nr 13. Projekt wykonawczy „Instalacja wewnętrzna wentylacji mechanicznej”

Załącznik nr 14. Decyzją pozwolenia na budowę Nr 85 z dnia 21.10.2007 r. ze zmianą z dnia 24.12.2010 r., znak: AB.7351-73/07/10 Aneks nr 1

Załącznik nr 15. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 02.01.2007 r., znak: GKM-7351/1B/07

Załącznik nr 16. Zgłoszenie budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 30.05.2011 r.

Załącznik nr 17. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 25.10.2010 r., znak: PZD-544/DZ/17/2010

Załącznik nr 18. Warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego z dnia 21.05.2010 r.

Załącznik nr 19. Warunki zrzutu wód opadowych i roztopowych z dnia 04.10.2010 r.

Załącznik nr 20. Opinia Nr 106/2011 (uzgodnienia dokumentacji projektowej) z dnia 04.07.2011 r., znak: GP/w/6630/106/2011

Załącznik nr 21. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego