SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.                poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

NA WYKONANIE:

Modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim   w Okonku, przy ul. Stockelsdorf – II przetarg

Nazwa Zamawiającego:	GMINA OKONEK

REGON:			570791388

NIP: 				767-16-57-653

Miejscowość			OKONEK

Adres:				ul. Niepodległości 53

Strona internetowa:		www.okonek.pl

Godziny urzędowania:	pn. 7.00 – 16.00

wt.-czw. 7.00 – 15.00

Pt 7.00-14.00

znak postępowania: ZP-271.11.2014

Realizacja operacji pn.: Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku, przy ul. Stockelsdorf współfinansowana jest w ramach działania 413 –           „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy           w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ” na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie „Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy” z siedzibą w Debrznie. Umowa o przyznanie pomocy   Nr 00621-6930-UM1530125/13 zawarta w dniu 04.02.2014 r.

ZATWIERDZAM

Burmistrz Okonka

Mieczysław Rapta

...……………………….

Okonek, dnia 13.06.2014 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3.	Oferty częściowe

Rozdział 4.	Oferty wariantowe

Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia

Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 13.	Termin związania ofertą

Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 21.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 22.	Inne informacje

Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 24.	Załączniki do SIWZ

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 129913  - 2014 z dnia 17.06.2014 r.

- strona internetowa Zamawiającego – www.okonek.pl z dnia 17.06.2014 r.

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2014 r.

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. : Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku, przy ul. Stockelsdorf- II przetarg

Roboty budowlane - Kod CPV 45000000-7

Roboty w budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Kod CPV 45212200-8

Roboty budowlane związane ze stadionami - Kod CPV 45212224-2

Wznoszenie-instalacja ogrodzeń - Kod CPV 45342000-6

Nawierzchnia z kostki betonowej - Kod CPV 45233260-9

Nawierzchnia poliuretanowa - Kod CPV 45230000-0

Kolektory słoneczne do produkcji ciepła - Kod CPV 09331100-9

- Zamówienie  obejmuje m.in.:

Zakres prac obejmuje m.in.:

- Parkingi przy ul. Stockelsdorf – pow. parkingu 320,0m2

- obsługa geodezyjna – wyznaczenie lokalizacji oraz inwentaryzacja powykonawcza

- roboty ziemne – przygotowanie terenu inwestycji, korytowanie pod warstwy podbudowy

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie parkingu – warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 5cm zagęszczona mechanicznie, podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, podsypka cementowo- piaskowa gr. 5cm zagęszczona mechanicznie

- montaż obrzeży betonowych 8x25x100cm na ławie betonowej C12/15 wokół parkingu, od strony jezdni asfaltowej zastosować krawężnik najazdowy

- wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej gr. 8cm.

- wykonanie zasypki piaskowej na całości parkingu.

- zawibrowanie nawierzchni parkingu

- zagospodarowanie powstałych odpadów i urobku we własnym zakresie

- wyrównanie terenu wokół parkingu

- uprzątnięcie terenu inwestycji

- Wymiana istniejącego ogrodzenia stadionu – 320,0mb

- demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego z płyt betonowych oraz ogrodzenia z przęseł stalowych zgodnie z załącznikiem graficznym

- obsługa geodezyjna – wytyczenie miejsc nowego ogrodzenia zgodnie z właściwym przebiegiem granic działki przeznaczonej pod inwestycję

- dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia systemowego panelowego wys. min. 2,0m (słupki, przęsła, podmurówka uchwyty montażowe) – zgodnie z załączoną specyfikacją dla ogrodzenia.

- uporządkowanie terenu inwestycji – uzupełnienie ubytków ziemi oraz wysiew traw

- Montaż systemu kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU na budynku socjalno-szatniowym.

- zakup i montaż kompletnego systemu kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU – zgodnie z załączonymi wymaganiami dla kolektorów słonecznych

- wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych w instalacji CWU istniejącego budynku umożliwiających włączenie i funkcjonowanie kolektorów słonecznych

- Wymiana istniejącej nawierzchni bieżni żużlowej na poliuretanową – pow. bieżni 2080,0m2

- roboty ziemne – przygotowanie terenu pod inwestycję, korytowanie pod warstwy podbudowy konstrukcyjne bieżni

- dostosowanie długości bieżni do warunków terenowych (dł. wewnętrzna bieżni 400m)

- wykonanie obrzeży betonowych 8x25x100mm na ławie bet. C16/20 po obu stronach bieżni

- dogęszczenie dna wykopu na gł. 0,5 do Is=1

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod bieżnie poliuretanową –warstwa z piasku średniego płukanego zagęszczonego mechanicznie gr. 10cm, beton C20/25 W8 F150 gr. 15cm

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni gr. 13mm – bieżnia 4 torowa (szer. toru 125cm) z wyznaczonymi torami oraz liniami startowymi i mety do biegu na 200m
 i 400m

- uprzątnięcie terenu inwestycji

- Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej – ok. 8000,0m2

- czterokrotny wysiew mieszanek traw sportowych

- wysiew nawozów do pielęgnacji trawy

- wykonanie oprysku celem likwidacji chwastów

- pielęgnacja murawy – wykonanie napowietrzania, wałowanie i koszenie

- zagospodarowanie odpadów we własnym zakresie

- Montaż skoczni do skoku w dal:

- przygotowanie terenu pod inwestycję

- obsługa geodezyjna – wytycznie miejsca montażu oraz inwentaryzacja powykonawcza

- prace ziemne – korytowanie, przygotowanie pod wbudowanie warstw podbudowy (analogicznie jak dla bieżni)

- montaż obrzeży betonowych 8x25x100 wokół piaskownicy i rozbiegu na ławie bet. C16/20 (wokół piaskownicy zastosować nakładki gumowe na obrzeża)

- wykonanie podbudowy pod rozbieg skoczni – analogicznie jak bieżnia

- wykonanie rozbiegu z nawierzchni poliuretanowej – gr. warstwy 13mm (39,0m2)

- montaż progu do odbicia z żywic epoksydowych wraz z rynienką na plastelinie – montaż na rozbiegu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

- wykonanie zasypki piaskownicy z pisaku – gr. zasypki min. 50cm.

- wyrównanie terenu wokół skoczni z wysiewem trawy w odległości 1,0m

- uprzątniecie terenu inwestycji i zagospodarowanie odpadów we własnym zakresie

Ilości robót do wykonania są ujęte w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w  przedmiarze robót

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających wynikających z ustawy z art. 67 ustawy Pzp.

4. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2 stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót

Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji  jakości dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2:

- za wady wbudowanych materiałów wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- za wady dostarczonych przedmiotów wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego dostaw i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

# Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac do 30 sierpnia 2014 r.

# Informacja o podwykonawcach

- Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na zwieranie umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

- oferta (Załącznik Nr 9 do SIWZ;

- oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp   
   (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

- wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że roboty  
   te zostały wykonane należycie (Załącznik Nr 4 do SIWZ) ,

- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
              (Załącznik Nr 7 do SIWZ);

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów;

- wykaz potencjału technicznego (Załącznik Nr 8 do SIWZ);

- kserokopia polisy;

- kserokopia informacji banku;

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o braku   podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy   
   Pzp, (Załącznik Nr 6 do SIWZ);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (przedsiębiorca) określony w rozdziale 11 pkt 1     
   ppkt b),  lub oświadczenie (osoba fizyczna), w celu wykazania braku podstaw do    
   wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt c),

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt d),

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia   19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.          poz. 231 ze zm.).

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się    
    Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b/ posiadania wiedzy i doświadczenia

c/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
    wykonania zamówienia

d/ sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

1/ W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 lit. a). Ocena spełnienia warunku nastąpi na 
    podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o spełnianiu warunków 
    udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, o którym mowa w 
    rozdziale XI pkt. 1 lit l);

2/ W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 lit. b) i c) tj. posiadania niezbędnej wiedzy i 
    doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
    wykonania Zamówienia Wykonawca musi wykazać:

2.1. doświadczenie – wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (licząc o dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadań, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. modernizacji obiektów sportowych.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. e).

2.2. potencjał kadrowy – Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 7 do SIWZ i przedstawionych dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit f), g),h).

2.3. potencjał techniczny: Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 8 do SIWZ, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. i).

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia to zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, załączając je do wzoru nr 8 do SIWZ.

3/ w zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 pkt. lit. d/ znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca musi wykazać, że:

a) przedstawi kserokopię informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 50.000 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. k).

4/ W celu wykazania spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.11 ustawy Pzp Wykonawca przedkłada oświadczenie zgodnie ze wzorem nr 5 do SIWZ.

5/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada dokumenty, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. c), d) oraz oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit.ł). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, zgodnie ze wzorem nr 6 do SIWZ.

6/ Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

a) Wypełniony formularz ofertowy według wzoru nr 9 do SIWZ

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) Wykaz co najmniej 2 zadań, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. modernizację obiektów sportowych z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku występowania Wykonawcy zatrudniającego podwykonawcę warunek musi być spełniony przez głównego Wykonawcę. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane należycie.

f) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

g) oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

h) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób i podmiotów wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

i) Wykaz potencjału technicznego. Wykonawca przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,

j) Kserokopii polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia wysokości na wartość co najmniej 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

k) Kserokopii informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na kwotę min. 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

l) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp, – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5;

ł) oświadczenie o braku   podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6;

m) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do SIWZ

n) Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany w układzie i na podstawie załączonych 
    do SIWZ przedmiarów robót oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

o) zaakceptowany wzór umowy – załącznik Nr 10 do SIWZ

p) dowód wniesienia wadium

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

2.1 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w  przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń  - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

2.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) rozdział 11 pkt 1b),c),d),l),ł) m) -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  
       w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  
             zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
             rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
             właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) rozdział 11 pkt 1c) — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty

dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

2.3 Dokumenty, o których mowa w rozdziale 11 pkt 2.2.1)lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym  mowa w rozdziale 11 pkt 2.2.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert.

2.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2.3 stosuje się odpowiednio.

2.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę  mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Oferty wspólne

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika

a) Oferta składana przez dwa lub kilka podmiotów, które występują wspólnie - konsorcja (tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości  prawnej) musi spełniać następujące wymagania:

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego a takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- każdy z uczestników Konsorcjum dołączy do oferty oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wobec zamawiającego na etapie realizacji zamówienia jak i z tytułu udzielonych gwarancji i rękojmi.

b) Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie:

- każdy z wykonawców musi oddzielnie złożyć dokumenty i oświadczenia zawarte w rozdziale XI pkt. 1 lit. b/, c/, d/, ł/, m/ pozostałe dokumenty mające na celu potwierdzenie spełnienia wymogów SIWZ wykonawcy złożą wspólnie.

c) Oferta składana przez spółkę cywilną niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty:

odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od każdego ze wspólników , kserokopię umowy spółki cywilnej – jeżeli oferta nie jest podpisywana przez wszystkich wspólników tworzących spółkę.

d) Oferta składana przez spółkę z o.o. - gdy wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego zarząd spółki powinien być upoważniony uchwałą zgromadzenia wspólników do zawierania umowy (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych).

4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11.1c),d),ł),m) niniejszej SIWZ.

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

- Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)	kwotę gwarancji,

d)	termin ważności gwarancji

e)	zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności  jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż:

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy.

- Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego – Gminy Okonek:

Bank Spółdzielczy O/Okonek Nr 33 8941 1016 0050 0861 2000 0010

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej,

- faksem (nr 67 266-99-76)

- pocztą elektroniczną: zamowienia@okonek.pl

przy czym zawsze obowiązkowa jest forma pisemna.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania ZP-271.11.2014

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego zgłaszając zapotrzebowanie na adres: Urząd Miejski w Okonku ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek lub pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego.

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.

- Dokonując rejestracji należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, faxem, pocztą elektroniczną),

- znak postępowania – ZP-271.11.2014

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

      - Janusz Jesionowski, Urząd Miejski w Okonku tel. 67 266 09-57, fax 67 266 99-76,

      - Krzysztof Suchanowski tel. 67 266 09 59 fax 67 266 99-76

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:			Gmina Okonek

ul. Niepodległości 53; 64-965 Okonek

OFERTA NA:

„ Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku, przy  ul. Stockelsdorf – II przetarg ”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

01 lipca 2014 roku, godz. 10:15

- W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

1) wypełniony druk oferty według wzoru Nr 9 do SIWZ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru;

3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  
     Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

5) wykaz wykonanych robót wraz z referencjami według wzoru Nr 4 do SIWZ;

6) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia według 
     wzoru Nr 7 do SIWZ;

7) pisemne zobowiązanie innych podmiotów;

8) wykaz potencjału technicznego według wzoru Nr 8 do SIWZ;

9) kserokopia polisy;

10) kserokopia informacji banku;

11) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
       określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych według 
       wzoru Nr 5 do SIWZ;

12) oświadczenie o braku   podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy    
       Pzp według wzoru Nr 6 do SIWZ;

13) Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający poszczególne elementy robót do 
             wykonania sporządzony w przedziałach jedno lub dwumiesięcznych;

14) Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany w układzie i na podstawie załączonych 
            do SIWZ przedmiarów robót obejmujący pełen zakres robót budowlano – 
            montażowych i instalacyjnych z cenami jednostkowymi i wartością robót oraz 
            zatwierdzonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
            odbioru robót;

15) zaakceptowany projekt umowy - projekt umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ;

16) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 11 do SIWZ;

16) kserokopia dowodu wniesienia wadium.

- Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231 ze zm.), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  9 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miejskim w Okonku ul. Niepodległości 53; 64-965 Okonek, sekretariat- w terminie do dnia 01 lipca 2014 roku, godz. 10:00.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w  sali narad Urzędu Miejskiego w Okonku ul. Niepodległości 53; 64-965 Okonek, dnia 01 lipca 2014 roku, o godz. 10:15.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczania ceny

  - Cenę należy określić w złotych polskich, na drodze sporządzonego kosztorysu uproszczonego ofertowego podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo), cenę brutto (cyfrowo i słownie) z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

4. Oferta cenowa musi obejmować cały zakres rzeczowy robót budowlano – montażowych   objętych zatwierdzoną dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacją  
techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Każdy z wykonawców może odwiedzić miejsce budowy na własny koszt celem 
    sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac 
    będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji 
    koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 
    wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych 
    do wykonania umowy.

Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające  
    z warunków realizacji wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.

6. Nie dopuszcza się na etapie prowadzenia zamówienia publicznego dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do dokumentacji projektowej oraz zaniżania ceny oferty. Stwierdzenie takich faktów stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

7. Zaoferowana w złożonej ofercie cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu  
    rzeczowego ustalonego w SIWZ nie będzie podlegała waloryzacji.

8. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ramach kosztów oferty także inne elementy:

a) podatek VAT, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach 
       umowy,

b) koszty niezbędne do wykonania zadania np. wszelkie roboty przygotowawcze,  
       porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii elektrycznej i wody  dla 
       celów technologicznych, zabezpieczenia obiektu podczas robót przed wpływami  
       atmosferycznymi, transportu i sprzętu, prób szczelności;

c) ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

d) wykonanie zabezpieczenia placu budowy,

e) po zakończeniu robót  demontaż urządzeń tymczasowych oraz uporządkowanie  terenu,

f) innych kosztów związanych z odbiorem robót.

g) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej w 1 egzemplarzu, dokumentacji
       geodezyjnej w 3 egzemplarzach zatwierdzonej przez odpowiedni Urząd Geodezji i 
       Kartografii;

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających   
  odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum).

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy.

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
    określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 
    zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne).

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany kolejności i terminów wykonywanych robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku nieterminowego przekazania terenu budowy,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych – atmosferycznych- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych,

- zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

- w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT,

- zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- Zamiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku zmiany kolejności wykonywania robót, zmiany technologii jakości lub parametrów technicznych, wykonywania robót zamiennych, wykonywania robót dodatkowych robót, w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust.5 pkt.2)-13) niniejszego paragrafu,

- Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

- Ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót  i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.

- Zmiany terminu realizacji umowy na skutek przedłużającej się procedury przetargowej.

W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych  w pkt 1-20 strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Gmina Okonek Bank Spółdzielczy O/Złotów Nr 33 8941 1016 0050 0861 2000 0010 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy :                      ZP-271.11.2014”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)	kwotę gwarancji,

d)	termin ważności gwarancji,

e)	zobowiązanie do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności  jego uzasadniania,  zawierające oświadczenie Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- nie wykonał umowy lub

- nienależycie wykonał umowę lub

- nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady na przedmiot zamówienia.

- W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy.

- Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń.

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 10 do SIWZ.

# Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- przeprowadzenia dialogu technicznego.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ	- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 2 do SIWZ	- Dokumentacje projektowe

Załącznik Nr 3 do SIWZ	- Przedmiary

Załącznik Nr 4 do SIWZ	- Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 5 do SIWZ	- Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp   Załącznik Nr 6 do SIWZ	- Oświadczenie wynikające z art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp

Załącznik Nr 7 do SIWZ	-  Potencjał kadrowy

Załącznik Nr 8 do SIWZ	- Potencjał techniczny

Załącznik Nr 9 do SIWZ 	- Wzór oferty

Załącznik Nr 10 do SIWZ	- Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 11 do SIWZ	-Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 12 do SIWZ       - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – zakładka Przetargi, pod SIWZ (załączniki).

# Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – zakładka Przetargi, pod SIWZ (załączniki).

# Przedmiar Robót

Przedmiar robót jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – zakładka Przetargi, pod SIWZ (załączniki).

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca

………………………………………………….

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót

z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokóły odbioru robót itp.)

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku, przy  ul. Stockelsdorf – II przetarg oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

„Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku, przy  ul. Stockelsdorf – II przetarg

oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to jest:

1. Nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonują je nienależycie.

1a) zamawiający  nie rozwiązał ani też nie wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
      publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
      okoliczności, za które ponoszę odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 
      umowy albo  odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
      postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% 
      wartości umowy;

2. Nie otwarto w stosunku do firmy, którą reprezentuję likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości,

3. Nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

4. Brak jest podstaw do wykluczenia firmy którą reprezentuję z prowadzonego postępowania na 
    podstawie art.24 ust.1 pkt.4-9, w myśl którego wyklucza się :

a) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

b) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

c) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

d) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e ) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik Nr 7 do SIWZ                 POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................

Adres..................................................................................................................................................

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie.

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia | Posiadane uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                …….…...................................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 8 do SIWZ                 POTENCJAŁ TECHNICZNY

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................

Adres..................................................................................................................................................

| Opis (rodzaj, nazwa producenta, marka) | Liczba jednostek | Rok produkcji | Własne czy wynajęte | Charakterystyka, wielkość, wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Sprzęt budowlany |  |  |  |  |
| B. Pojazdy |  |  |  |  |
| C. Inny sprzęt |  |  |  |  |

UWAGA: Powinien tu być wymieniony sprzęt i pojazdy konieczne do wykonania zmówienia.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                …….…...................................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 9 do SIWZ                 WZÓR OFERTY

Zamawiający ……

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia publicznego pn. Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku, przy  ul. Stockelsdorf- II przetarg, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Za realizację całości inwestycji

1. CENA OFERTOWA BRUTTO		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ….....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.

Cena ofertowa netto  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia zawiera cenę obejmującą 
     wszystkie koszty wykonania zamówienia.

2) Oświadczamy, że:

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 30 sierpnia 2014 r., od dnia  protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

2) na wykonane roboty i zastosowane materiały oraz za dostawy przedmiotów udzielamy 
     rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

3)  akceptujemy warunki płatności;

4)  zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 
      i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
     zamówienia;

6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 
    zamówienia podany przez Zamawiającego;

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
     składania ofert;

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  
    zamówienia:

- …..

- …..

- …..

9) polegamy na wiedzy i doświadczeniu*, potencjale technicznym*, osobach zdolnych do wykonania zamówienia* lub zdolnościach finansowych* innych podmiotów.

Następującym podmiotom trzecim zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)  ……

b)  ……

c)  ……

10) na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania4:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

2. Szczegółowa kalkulacja cenowa

KALKULACJA CENOWA:

| L.p. | Opis elementów robót | Ilość, j.m. | Wartość całkowita netto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana nawierzchni bieżni lekkoatletycznej wokół płyty boiska | 1 kpl |  |
| 2. | Wymiana nawierzchni trawiastej płyty boiska | 1 kpl |  |
| 3. | Wymiana ogrodzenia betonowego wokół stadionu na ogrodzenie panelowe ażurowe | 1 kpl |  |
| 4. | Budowa skoczni do skoku w dal | 1 kpl |  |
| 5. | Kolektor słoneczny | 1 kpl |  |
| 6. | Parking | 1 kpl |  |
|  | Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT (ogółem suma pozycji od 1 do 6) (do przeniesienia do formularza Oferty) |  |
|  | Podatek VAT (do przeniesienia do formularza Oferty) |  |
|  | Cena Ofertowa z VAT (do przeniesienia do formularza Oferty) |  |
| UWAGA: |  |  |
| 1. Wartości poszczególnych elementów robót należy podać bez VAT. 2. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. |  |

W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia

umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

Oferta została złożona na …………………….. stronach

Do oferty dołączono następujące dokumenty – (wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.................................................................................................................. numer telefonu: (**)

Numer faksu:………………………………. (**)

e-mail             ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 10 do SIWZ 			ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

#### UMOWA NR : ……………………………..

W dniu ………….. 2014 r. pomiędzy:

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowaną przez:

1. …………………………………..,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:

Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku, przy                    ul. Stockelsdorf – II przetarg.

- Szczegółowy zakres robót  opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Obejmuje m.in.  wymianę nawierzchni istniejących parkingów, wymianę ogrodzenia, zamontowanie na dachu budynku socjalnego kolektorów słonecznych, wymianę istniejącej nawierzchni bieżni żużlowej na poliuretanową, remont nawierzchni boiska do piłki nożnej, montaż skoczni do skoku w dal.

3. Zakres wartościowy robót obejmuje również:

a)  podatek VAT, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,

b)  koszty niezbędne do wykonania zadania np. wszelkie roboty przygotowawcze,  
     porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii elektrycznej i wody  dla 
     celów technologicznych zabezpieczenia obiektu podczas robót przed wpływami

atmosferycznymi, transportu i sprzętu, prób szczelności;

c)  ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

d)  wykonanie zabezpieczenia placu budowy,

e)  po zakończeniu robót  demontaż urządzeń tymczasowych oraz uporządkowanie  terenu,

f)  innych kosztów związanych z odbiorem robót.

g) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej w 1 egzemplarzu, dokumentacji 
    geodezyjnej w 3 egzemplarzach zatwierdzonej przez odpowiedni Urząd Geodezji i 
    Kartografii.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia 30 sierpnia 2014 r.

- Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym bieżni tartanowej, murawy boiska i skoczni w dal od dnia 01.07.2014 r. do dnia 15.08.2014 r.

- Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1409), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 ze zm.),

  - Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013 r. Nr 21 ze zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem     ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

7)    Ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z energii elektrycznej i wody  dla 
              celów technologicznych;

8)   Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
  p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie  
  trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek    
  z prowadzonymi robotami;

9) Terminowe wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz  
     oświadczenia, że roboty i dostawy zostały wykonane w terminie i są całkowicie 
     zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i niniejszą umową, ;

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
       działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
        przedmiotu umowy;

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
       wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
       robotami, w tym także ruchem pojazdów;

12) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
             oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym certyfikatów, 
             deklaracji zgodności z PN, a także wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i 
             prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
             otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
            stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
          również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
            dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
            prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
            przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
            protokołów niezbędnych przy odbiorze;

17) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 
            trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
            konieczny do ich usunięcia;

18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
            niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
            Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

19) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania 
             umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
             problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót  
             lub termin zakończenia robót;

21) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i dostaw, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo i nie stanowi on podstawy wyceny.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru za wykonany i zakończony element umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz załączone dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom robót wyszczególnionych w ofercie.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót oraz dokumentami, o których mowa w ust. 5.

Nabywca: Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53; 64-965 Okonek; NIP 767-16-57-653.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, kosztorys powykonawczy, geodezyjne pomiary powykonawcze- inwentaryzacja), opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami (m.in. certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty),

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia za nieodwołalną zgodą i na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

    - Opóźnienia w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Opóźnienia w usunięciu wad z winy Wykonawcy stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia począwszy od 15 dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

    - Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki w zapłacie, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą,

    - Nieprzedłożenia do zaakceptowania Projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, lub Projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na za nieodwołalną zgodą i na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

(dotyczy sytuacji wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców)

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Powierzenie wykonania całości lub części robót określonych w niniejszej umowie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca wykona następujący zakres przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców:

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą zawiera w szczególności:

    - zakres robót powierzony Podwykonawcy,

    - kwotę wynagrodzenia za roboty,

    - termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy,

    - warunki płatności  wynagrodzenia Podwykonawcy,

    - okres gwarancji i rękojmi.

- Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Oraz część dokumentacji określającą wykonanie robót przewidziane dla Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 11, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo bądź jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy y z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zwieranie umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na wykonane roboty, w której sprecyzowane będą wymagania dotyczące sposobu i częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji biegnie na nowo od daty pomyślnego usunięcia wady lub usterki.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i za nieodwołaną zgodą Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy.

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
    określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 
    zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania 
    należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne).

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas 
        niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii jakości lub 
        parametrów charakterystycznych dla danego elementu,

5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany kolejności i terminów 
        wykonywanych robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,

7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień 
        zawinionych przez Zamawiającego,

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski 
        żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku nieterminowego przekazania terenu 
        budowy,

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków 
        fizycznych – atmosferycznych- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 
        budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

11) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych,

12) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
        spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

13) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT,

14) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 
        Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
        uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
        Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
        przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
        wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
        wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

15) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

16) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku zmiany kolejności 
        wykonywania robót, zmiany technologii jakości lub parametrów technicznych, 
        wykonywania robót zamiennych, wykonywania robót dodatkowych robót, w przypadku 
        zmiany terminu realizacji zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust.5 
        pkt.2)-13) niniejszego paragrafu,

17) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 
         warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o 
         zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

18) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub 
         nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które 
         wynikły w trakcie realizacji robót  i były konieczne w celu prawidłowej realizacji 
         przedmiotu zamówienia.

19) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania 
         dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.

20) zmiany terminu realizacji umowy na skutek przedłużającej się procedury przetargowej.

W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych  w pkt 1-20 strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r. Nr 1409) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

- Dowód wpłaty ZNWU.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCHDO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ	- zał. Nr 11

Pieczęć Wykonawcy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje  "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku, przy  ul. Stockelsdorf – II przetarg”

PRZEDKŁADAMY:

I. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca*

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………..

...........................dn.......................

……….......................................………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania

LUB

II. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, OŚWIADCZAM, ŻE NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

............................dn.......................

……….......................................…………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pkt. I (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. I lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt. II (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument 
w pkt. II

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik Nr 12

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy