SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.                poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

NA ZADANIE PN.:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego                  w Okonku, przy ul. Spokojnej 1, na dzienny dom „Senior-Wigor”.

Nazwa Zamawiającego:	MIEJSK-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ

REGON:			572046298

NIP: 				767-15-48-958

Miejscowość			OKONEK

Adres:				ul. Leśna 46

Strona internetowa:		mgops@okonek.pl, www.okonek.pl

Godziny urzędowania:	pn. 7.00 – 16.00

wt.-czw. 7.00 – 15.00

Pt 7.00-14.00

znak postępowania: ZP.271.02.2015

ZATWIERDZAM:

Kierownik MGOPS w Okonku

Ewa Nowak

Okonek, dnia 04.11.2015 r

.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3.	Oferty częściowe

Rozdział 4.	Oferty wariantowe

Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia

Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 13.	Termin związania ofertą

Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 21.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 22.	Inne informacje

Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 24.	Załączniki do SIWZ

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 161365 - 2015 z dnia 05.11.2015 r.

- strona internetowa Zamawiającego – mgops@okonek.pl i www.okonek.pl w dniu 05.11.2015 r.

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz                   w Urzędzie Miejskim w dniu 05.11.2015 r.

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego w Okonku, przy ul. Spokojnej 1, na dzienny dom                    „Senior-Wigor.

CPV: 45.00.00.00-7 -  roboty budowlane

CPV: 45.44.21.00-8 – roboty malarskie

CPV: 45.43.21.00-5 – kładzenie i wykładanie podłóg

CPV: 45.43.11.00-8 – kładzenie terakoty

CPV: 45.43.10.00-7 – kładzenie płytek

CPV: 45.11.13.00-1 – roboty rozbiórkowe

CPV: 45.40.00.00-1 – roboty  wykończeniowe

CPV: 34.95.30.00-2 – instalacja rampy wejściowej

CPV: 45.33.00.00-9 – roboty instalacji wod.-kan. I sanitarnych

CPV: 45.31.00.00-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Zamówienie – zakres prac obejmuje m.in.:

Przedmiot zamówienia jest :

Przebudowa  ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Przedszkola Miejskiego                w Okonku na dzienny dom „Senior-wigor” według dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

1. Zakres prac:

Projektuje się wyburzenia części ścian działowych, skucie i wykonanie nowych posadzek, zamurowanie części otworów drzwiowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych, ścian działowych, systemowych zewnętrznych trzonów kominowych, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę dwóch okien na okna przeciwpożarowe o klasie odporności pożarowej EI 60. Drzwi wejściowe przeciwpożarowe o klasie odporności pożarowej              EI 60.

Ściany działowe wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 12cm. Ścianę działową pomiędzy pomieszczeniami 09 i 12 wykonać z pustaków szklanych 19 x 19 x 8 cm. Ściany działowe stanowiące wydzielenie strefy pożarowej wykonać z bloczków silikatowych            gr. 18cm.

Pomiędzy pomieszczeniami 09 pom. klubowe, 10 sala ćwiczeń, 11 jadalnia wykonać dwie systemowe ściany przesuwne. Ściana o wymiarach 5,75x3,00m o izolacyjności 52dB              z płyty wiórowej trudnozapalnej, z barierą akustyczną.

Projektuje się rozebranie warstw posadzki na stropie i wykonanie nowych warstw tak żeby osiągnąć wysokość pomieszczeń 3,00m zgodnie z częścią graficzną. Rampę wykonać w pom. komunikacji zgodnie z częścią graficzną. Ściany i sufity wykończyć tynkiem cem.-wap. kategorii 4F i pomalować farbą emulsyjną. Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wykończyć płytkami glazurowanymi

do wysokości 2,00m od posadzki. Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać jako szczelne i wykończyć płytkami terakotowymi antypoślizgowymi. Posadzki w pozostałych pomieszczeniach wykonać jako systemowe z homogenicznej wykładziny winylowej gr. 2mm.

Pomieszczenia nr 03 i 04 - toalety, przystosować do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku, zgodnie z częścią graficzną. Zastosować urządzenia przeznaczone do korzystania przez osoby niepełnosprawne                                          z uwzględnieniem ich montażu na prawidłowej wysokości. Na drzwiach od strony wewnętrznej zastosować uchwyt drzwiowy ułatwiający domykanie.

Lustro wykonać jako obrotowe.

Projektuje się włączenie do dodatkowego wolnego przewodu wentylacyjnego w pom. klubowym. Projektowane pomieszczenia włączyć do istniejących wolnych przewodów zgodnie z częścią graficzną. Dla pomieszczeń 03, 04 i 10 wykonać zewnętrzne systemowe przewody wentylacyjne z rury wentylacyjnej dwuściennej z blachy gr. 0,5mm ocynkowanej z wełną mineralną. Średnica wewnętrzna 16cm. Średnica zewnętrzna 250mm.

Projektuje się remont schodów na klatce schodowej, zmianę poziomu oraz szerokości dolnego podestu. Stopnie schodów należ wyregulować poprzez skucie i nadlanie betonem, tak żeby uzyskać 10 stopni o wysokości 17,5 cm i szerokości 25cm. Nie dopuszczalne jest naruszenie konstrukcji płyty schodów. Schody wykończyć antypoślizgowymi płytkami gresowymi. Dostęp na poziom parteru będzie zapewniony poprzez użycie schodołazu (kartę katalogową umieszczono za częścią graficzną). Schody należy wyposażyć w poręcze przyścienne po obu stronach na wysokości 0,9m. Wewnętrzne krawędzie poręczy nie powinny mieć w świetle mniej niż 1,20m.

Projektuje się remont schodów zewnętrznych wraz z regulacją poziomu podestu w nawiązaniu do projektowanego poziomu podestu w budynku. Projektuje się wykonanie zewnętrznej rampy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Projektuje się również utwardzenia terenu prowadzące do rampy i schodów. Rampa zapewni osobie poruszającej się na wózku dostęp do budynku. Schody i podest wykończyć antypoślizgowymi, mrozoodpornymi płytkami gresowymi. Podjazd dla niepełnosprawnych wykonać jako konstrukcję stalową z powierzchnią ruchu z krat pomostowych. Pochylnia powinna mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki    o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze umieszczone na wysokości 0,75          i 0,9 m od płaszczyzny ruchu, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się                w granicach od 1 m do 1,1 m. Poniżej pokazano sposób wykonania rampy.

Projektuje się także modernizację instalacji wod. – kan. oraz CO  w związku ze zmianą programu funkcjonalno- użytkowego pomieszczeń zgodnie z dokumentacją techniczną.

Przewiduje się również modernizację instalacji elektrycznej w zakresie określonym                  w projekcie budowlanym. W spoczniku przed wejściem zamontować wycieraczkę                   w fartuchu profilowanym M1F 400x590mm. Nad wejściem do budynku zamontować  systemowe zadaszenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej

i pokryciem z poliwęglanu (1,60 x 0,80 m).

2. Zapewnienie uprawnionego kierownika budowy

3. Prowadzenie dziennika budowy

4. Dostarczenie Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej (atesty, certyfikaty, DTR, deklaracje zgodności, protokoły badań, inwentaryzację powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy)

5. Uprzątnięcie ternu inwestycji łącznie ze sprzątaniem i myciem obiektu po inwestycji.

6. Zagospodarowanie i utylizacja odpadów we własnym zakresie.

Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone.

# Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac do 30 grudnia 2015 r.

# Informacja o podwykonawcach

- Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na zwieranie umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu               o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu                       i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność                        z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

- oferta (Załącznik Nr 8 do SIWZ;

- oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp   
   (Załącznik Nr 4 do SIWZ),

- wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że roboty  
   te zostały wykonane należycie (Załącznik Nr 3 do SIWZ) ,

- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
              (Załącznik Nr 6 do SIWZ);

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów;

- wykaz potencjału technicznego (Załącznik Nr 7 do SIWZ);

- kserokopia polisy;

- kserokopia informacji banku;

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o braku   podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy   
   Pzp, (Załącznik Nr 5 do SIWZ);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (przedsiębiorca) określony w rozdziale 11 pkt 1     
   ppkt b),  lub oświadczenie (osoba fizyczna), w celu wykazania braku podstaw do    
   wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt c),

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt d),

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia   19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.          poz. 231).

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się    
    Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b/ posiadania wiedzy i doświadczenia

c/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
    wykonania zamówienia

d/ sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

1/ W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 lit. a). Ocena spełnienia warunku nastąpi na 
    podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o spełnianiu warunków 
    udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, o którym mowa w 
    rozdziale XI pkt. 1 lit l);

2/ W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 lit. b) i c) tj. posiadania niezbędnej wiedzy i 
    doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
    wykonania Zamówienia Wykonawca musi wykazać:

2.1. doświadczenie – wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (licząc o dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. przebudowa lub remont pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. e).

2.2. potencjał kadrowy – Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia stanowiska:

- Kierownik Budowy – minimalne wymagania

5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy w robotach podobnych do tych, które  będą wykazane przez Wykonawcę w doświadczeniu wykonawcy - w załączniku Nr 4 do SIWZ.

Wykształcenie wyższe lub średnie.

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru        nr 6 do SIWZ i przedstawionych dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit f), g),h).

2.3. potencjał techniczny: Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 7 do SIWZ, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. i).

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia to zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, załączając je do wzoru nr 7 do SIWZ.

3/ w zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 pkt. lit. d/ znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca musi wykazać, że:

a) przedstawi kserokopię informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 150.000 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. k).

4/ W celu wykazania spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca przedkłada oświadczenie zgodnie ze wzorem nr 4 do SIWZ.

5/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada dokumenty, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. c), d) oraz oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit.ł). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, zgodnie ze wzorem nr 5 do SIWZ.

6/ Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

a) Wypełniony formularz ofertowy według wzoru nr 8 do SIWZ

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) Wykaz co najmniej 1 zadania, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. przebudowa lib remont pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej z podaniem jego rodzaju  i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku występowania Wykonawcy zatrudniającego podwykonawcę warunek musi być spełniony przez głównego Wykonawcę. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, ze robotyi te zostały wykonane należycie.

f) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz                       z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,

g) oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

h) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób i podmiotów wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

i) Wykaz potencjału technicznego. Wykonawca przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

j) Kserokopii polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia wysokości na wartość co najmniej 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

k) Kserokopii informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na kwotę min. 150.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

l) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp, – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4;

ł) oświadczenie o braku   podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5;

m) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do SIWZ

n) Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany w układzie i na podstawie załączonych 
    do SIWZ przedmiarów robót oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

o) zaakceptowany wzór umowy – załącznik Nr 9 do SIWZ

p) dowód wniesienia wadium

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

2.1 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w  przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń  - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

2.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) rozdział 11 pkt 1b),c),d),l),ł) m) -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  
       w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  
             zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
             rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
             właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) rozdział 11 pkt 1c) — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty

dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

2.3 Dokumenty, o których mowa w rozdziale 11 pkt 2.2.1)lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym  mowa w rozdziale 11 pkt 2.2.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert.

2.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2.3 stosuje się odpowiednio.

2.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę  mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Oferty wspólne

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika

a) Oferta składana przez dwa lub kilka podmiotów, które występują wspólnie - konsorcja (tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości  prawnej) musi spełniać następujące wymagania:

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego a takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- każdy z uczestników Konsorcjum dołączy do oferty oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wobec zamawiającego na etapie realizacji zamówienia jak i z tytułu udzielonych gwarancji i rękojmi.

b) Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie:

- każdy z wykonawców musi oddzielnie złożyć dokumenty i oświadczenia zawarte w rozdziale XI pkt. 1 lit. b/, c/, d/, ł/, m/ pozostałe dokumenty mające na celu potwierdzenie spełnienia wymogów SIWZ wykonawcy złożą wspólnie.

c) Oferta składana przez spółkę cywilną niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty:

odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od każdego ze wspólników , kserokopię umowy spółki cywilnej – jeżeli oferta nie jest podpisywana przez wszystkich wspólników tworzących spółkę.

d) Oferta składana przez spółkę z o.o. - gdy wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego zarząd spółki powinien być upoważniony uchwałą zgromadzenia wspólników do zawierania umowy (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych).

4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11.1c),d),ł),m) niniejszej SIWZ.

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

- Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)	kwotę gwarancji,

d)	termin ważności gwarancji

e)	zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności  jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż:

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy.

- Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego – Gminy Okonek:

Bank Spółdzielczy O/Okonek Nr 07 8941 1016 0053 4677 2000 0080.

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej,

- faksem (nr 67 266-99-76)

- pocztą elektroniczną: zamowienia@okonek.pl ;  budownictwo@okonek.pl

przy czym zawsze obowiązkowa jest forma pisemna.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania ZP.271.02.2015

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego zgłaszając zapotrzebowanie na adres: Urząd Miejski w Okonku ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek lub pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego.

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.

- Dokonując rejestracji należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, faxem, pocztą elektroniczną),

- znak postępowania – ZP.271.02.2015

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

      - Janusz Jesionowski – Inspektor ds. zamówień publicznych, w sprawach SIWZ                        tel. 67 266 09-57, fax 67 266 99-76,

      - Krzysztof Suchanowski – Inspektor ds. budownictwa, w sprawach budowlanych                    tel. 67 266 09 59 fax 67 266 99-76

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leśna 46; 64-965 Okonek

OFERTA NA:

„ Przebudowa części Przedszkola Miejskiego w Okonku na dzienny dom SENIOR-WIGOR ”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

Nie otwierać 19.11.2015 roku, przed godz. 11:45

- W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

1) wypełniony druk oferty według wzoru Nr 8 do SIWZ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru;

3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  
     Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

5) wykaz wykonanych robót wraz z referencjami według wzoru Nr 3 do SIWZ;

6) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia według 
     wzoru Nr 6 do SIWZ;

7) pisemne zobowiązanie innych podmiotów;

8) wykaz potencjału technicznego według wzoru Nr 7 do SIWZ;

9) kserokopia polisy;

10) kserokopia informacji banku;

11) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
       określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych według 
       wzoru Nr 4 do SIWZ;

12) oświadczenie o braku   podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy    
       Pzp według wzoru Nr 5 do SIWZ;

13) oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu

niniejszego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień.

14) Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający poszczególne elementy robót do 
             wykonania sporządzony w przedziałach jedno lub dwumiesięcznych;

15) Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany w układzie i na podstawie załączonych 
            do SIWZ przedmiarów robót obejmujący pełen zakres robót budowlano – 
            montażowych i instalacyjnych z cenami jednostkowymi i wartością robót oraz 
            zatwierdzonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
            odbioru robót;

16) zaakceptowany projekt umowy - projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

17) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 10 do SIWZ;

18) kserokopia dowodu wniesienia wadium.

- Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231 ze zm.), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  8 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku ul. Leśna 46; 64-965 Okonek, Gabinet Kierownika- w  terminie do dnia 19.11.2015 roku, godz. 11:30.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MGOPS w Okonku ul. Leśna 46,  64-965 Okonek, dnia 19.11.2015 roku, o godz. 11:45.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczania ceny

  - Cenę należy określić w złotych polskich, na drodze sporządzonego kosztorysu uproszczonego ofertowego podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo), cenę brutto (cyfrowo i słownie) z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

4. Oferta cenowa musi obejmować cały zakres rzeczowy robót budowlano – montażowych   objętych zatwierdzoną dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacją  
techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Każdy z wykonawców może odwiedzić miejsce budowy na własny koszt celem 
    sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac 
    będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji 
    koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 
    wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych 
    do wykonania umowy.

Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające  
    z warunków realizacji wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.

6. Nie dopuszcza się na etapie prowadzenia zamówienia publicznego dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do dokumentacji projektowej oraz zaniżania ceny oferty. Stwierdzenie takich faktów stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

7. Zaoferowana w złożonej ofercie cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu  
    rzeczowego ustalonego w SIWZ nie będzie podlegała waloryzacji.

8. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ramach kosztów oferty także inne elementy:

a) podatek VAT, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach 
       umowy,

b) koszty niezbędne do wykonania zadania np. wszelkie roboty przygotowawcze,  
       porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii elektrycznej i wody  dla 
       celów technologicznych, zabezpieczenia obiektu podczas robót przed wpływami  
       atmosferycznymi, transportu i sprzętu, prób szczelności;

c) ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

d) wykonanie zabezpieczenia placu budowy,

e) po zakończeniu robót  demontaż urządzeń tymczasowych oraz uporządkowanie  terenu,

f) innych kosztów związanych z odbiorem robót.

g) wykonanie dokumentacji odbiorczej w 2 egz. (atesty, certyfikaty, DTR, deklaracje zgodności badań, inwentaryzację powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy).

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena - 90 %

C = (CN / COB) x 90

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium Cena

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

Okres gwarancji - 10 %

G = (GOB / GN) x 10

Gdzie:

G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium Okres gwarancji

GN - najdłuższy okres gwarancji, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

GOB - okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej

Łączna suma punktów jaką otrzyma oferta:

LP = C + G

Na wykonane roboty (materiały i robociznę) minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy a maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum).

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy.

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
    określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 
    zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne).

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany kolejności i terminów wykonywanych robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku nieterminowego przekazania terenu budowy,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych – atmosferycznych- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych,

- zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

- w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT,

- zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- Zamiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku zmiany kolejności wykonywania robót, zmiany technologii jakości lub parametrów technicznych, wykonywania robót zamiennych, wykonywania robót dodatkowych robót, w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust.5 pkt.2)-13) niniejszego paragrafu,

- Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

- Ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót  i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.

- Zmiany terminu realizacji umowy na skutek przedłużającej się procedury przetargowej.

W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych  w pkt 1-20 strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

MGOPS Okonek Bank Spółdzielczy O/Okonek Nr 07 8941 1016 0053 4677 2000 0080. z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy :                      ZP.271.02.2015- Przebudowa części pomieszczeń Przedszkola na dom SENIOR-WIGOR”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)	kwotę gwarancji,

d)	termin ważności gwarancji,

e)	zobowiązanie do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności  jego uzasadniania,  zawierające oświadczenie Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- nie wykonał umowy lub

- nienależycie wykonał umowę lub

- nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady na przedmiot zamówienia.

- W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy.

- Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń.

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

# Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- przeprowadzenia dialogu technicznego.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ	- Projekt architektoniczno-budowlany

Załącznik Nr 2 do SIWZ	- Przedmiar robót

Załącznik Nr 3 do SIWZ	- Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 4 do SIWZ	- Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp   Załącznik Nr 5 do SIWZ	- Oświadczenie wynikające z art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 do SIWZ	-  Potencjał kadrowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ	- Potencjał techniczny

Załącznik Nr 8 do SIWZ 	- Wzór oferty

Załącznik Nr 9 do SIWZ	- Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 10 do SIWZ	-Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

# Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja - Projekt Architektoniczno – Budowlany branży budowlanej, sanitarnej                      i elektrycznej na przebudowę części Przedszkola Miejskiego w Okonku na dzienny dom SENIOR-WIGOR zamieszczony jest na  stronie internetowej Zamawiającego w BIP – zakładka Przetargi, pod SIWZ.

# Przedmiar Robót

Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy są zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w BIP – zakładka Przetargi, pod SIWZ.

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca

………………………………………………….

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót związanych z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokóły odbioru robót itp.)

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego w Okonku, przy ul. Spokojnej 1, na dzienny dom „Senior-Wigor”

oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

„Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego w Okonku,                                   przy ul. Spokojnej 1, na dzienny dom „Senior-Wigor”

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik Nr 6 do SIWZ                 POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................

Adres..................................................................................................................................................

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie.

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia | Posiadane uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik Budowy – minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności drogowe i mostowej Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                …….…...................................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 7 do SIWZ                 POTENCJAŁ TECHNICZNY

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................

Adres..................................................................................................................................................

| Opis (rodzaj, nazwa producenta, marka) | Liczba jednostek | Rok produkcji | Własne czy wynajęte | Charakterystyka, wielkość, wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Sprzęt budowlany |  |  |  |  |
| B. Pojazdy |  |  |  |  |
| C. Inny sprzęt |  |  |  |  |

UWAGA: Powinien tu być wymieniony sprzęt i pojazdy konieczne do wykonania zmówienia.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                             …….…...................................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 8 do SIWZ                  OFERTa

Zamawiający :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leśna 46

64-965 OKONEK

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia publicznego pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego w Okonku, przy ul. Spokojnej 1, na dzienny dom „Senior-Wigor”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Za realizację całości inwestycji

1. CENA OFERTOWA BRUTTO		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ….....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.

Cena ofertowa netto  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia zawiera cenę obejmującą 
     wszystkie koszty wykonania zamówienia.

2) Oświadczamy, że:

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 30 grudnia 2015 r., od dnia  protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

2) na wykonane roboty i zastosowane materiały oraz za dostawy przedmiotów udzielamy 
    ………. m-cy  rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

3)  akceptujemy warunki płatności;

4)  zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 
      i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
     zamówienia;

6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 
    zamówienia podany przez Zamawiającego;

7) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia – niepotrzebne skreślić,

zgodnie z wymogami art. 26 ust 2  Ustawy oświadczam, iż nie należę/my - należę/my do grupy kapitałowej, o której mowa w art.. 24 ust, 2 pkt 5 Ustawy oraz załączam(my) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – niepotrzebne  skreślić

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
     składania ofert;

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  
    zamówienia:

- …..

- …..

9) polegamy na wiedzy i doświadczeniu*, potencjale technicznym*, osobach zdolnych do wykonania zamówienia* lub zdolnościach finansowych* innych podmiotów.

Następującym podmiotom trzecim zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)  ……

b)  ……

10) na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania4:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

2. Szczegółowa kalkulacja cenowa

KALKULACJA CENOWA:

| L.p. | Opis elementów robót | Ilość, j.m. | Wartość całkowita netto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Branża budowlana | 1 kpl |  |
| 2. | Branża sanitarna | 1 kpl |  |
| 3. | Branża elektryczna | 1 kpl |  |
|  | Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT (ogółem suma pozycji od 1 do 3) (do przeniesienia do formularza Oferty) |  |  |
|  | Podatek VAT (do przeniesienia do formularza Oferty) |  |  |
|  | Cena Ofertowa z VAT (do przeniesienia do formularza Oferty) |  |  |
| UWAGA: |  |  |
| 1. Wartości poszczególnych elementów robót należy podać bez VAT. 2. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. |  |

W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia

umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

Oferta została złożona na …………………….. stronach

Do oferty dołączono następujące dokumenty – (wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.................................................................................................................. numer telefonu: (**)

Numer faksu:………………………………. (**)

e-mail             ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 9 do SIWZ 			ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

#### UMOWA NR : ……………………………..

pomiędzy:

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 64=965 Okonek, ul. Leśna 46

REGON 572046298, NIP 767-15-48-958

# reprezentowanym przez:

1. Ewę Nowak – Kierownika MGOPS w Okonku, przy kontrasygnacie

2. Danuty Noga – Głównej Księgowej

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego w Okonku,                                   przy ul. Spokojnej 1, na dzienny dom „Senior-Wigor”

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej oraz              w przedmiarze robót.

3. Zakres wartościowy robót obejmuje również:

a)  podatek VAT, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,

b)  koszty niezbędne do wykonania zadania np. wszelkie roboty przygotowawcze,  
     porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii elektrycznej i wody  dla 
     celów technologicznych zabezpieczenia obiektu podczas robót przed wpływami

atmosferycznymi, transportu i sprzętu, prób szczelności;

c)  ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

d)  wykonanie zabezpieczenia placu budowy,

e)  innych kosztów związanych z odbiorem robót.

f) Zapewnienie uprawnionego kierownika budowy

g) Prowadzenie dziennika budowy

h) Dostarczenie Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej (atesty, certyfikaty, DTR, deklaracje zgodności, protokoły badań, inwentaryzację powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy)

i) Uprzątnięcie ternu inwestycji łącznie ze sprzątaniem i myciem obiektu po inwestycji.

j) Zagospodarowanie i utylizacja odpadów we własnym zakresie.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia 30 grudnia 2015 r.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1409), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 ze zm.),

  - Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013 r. Nr 21 ze zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem     ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

7)    Ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z energii elektrycznej i wody  dla 
              celów technologicznych;

8)   Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
  p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie  
  trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek    
  z prowadzonymi robotami;

9) Terminowe wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz  
     oświadczenia, że roboty i dostawy zostały wykonane w terminie i są całkowicie 
     zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i niniejszą umową, ;

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
       działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
        przedmiotu umowy;

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
       wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
       robotami, w tym także ruchem pojazdów;

12) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
             oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym certyfikatów, 
             deklaracji zgodności z PN, a także wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i 
             prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
             otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
            stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
          również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
            dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
            prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
            przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
            protokołów niezbędnych przy odbiorze;

17) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 
            trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
            konieczny do ich usunięcia;

18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
            niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
            Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

19) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania 
             umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
             problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót  
             lub termin zakończenia robót;

21) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i dostaw, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo i nie stanowi on podstawy wyceny.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Wskazane w ust 1 wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury częściowej wystawionej na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru bez zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego oraz ostatecznie fakturą końcową wystawioną po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego odbioru. Do protokołu odbioru częściowego i końcowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć zatwierdzony przez inspektora nadzoru raport rozliczeniowy wraz z książką obmiarów, kosztorysem powykonawczym i dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom robót, którzy zostali zgłoszeni Zamawiającemu w formie pisemnej przez Wykonawcę.

- Wskazane w ust 1 wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:

  - 50 % (pięćdziesiąt procent) wskazanego w ust 1 wynagrodzenia – po wykonaniu min. 60% przedmiotu niniejszej umowy,

  - 50 % (pięćdziesiąt procent) wskazanego w ust 1 wynagrodzenia – po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy, w tym po przedłożeniu określonych w umowie                        i SIWZ dokumentów, podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru za wykonany i zakończony element umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz załączone dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót oraz dokumentami, o których mowa w ust. 5.

Nabywca: Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53; 64-965 Okonek; NIP 767-16-57-653.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiór częściowy – po osiągnięciu zaawansowania finansowo-rzeczowego wykonania przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent),

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Odbiór częściowy dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu rozliczeniowego, potwierdzającego osiągnięcie właściwego zaawansowania rzeczowo-finansowego uprawniającego Wykonawcę do dokonania pisemnego zgłoszenia odbioru częściowego, zgodnie z postanowieniem pkt 1 ppkt 1), zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, kosztorys powykonawczy, geodezyjne pomiary powykonawcze- inwentaryzacja), opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami (m.in. certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty),

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego                            w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia za nieodwołalną zgodą i na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

    - Opóźnienia w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Opóźnienia w usunięciu wad z winy Wykonawcy stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia począwszy od 15 dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

    - Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki w zapłacie, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą,

    - Nieprzedłożenia do zaakceptowania Projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, lub Projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na za nieodwołalną zgodą i na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

(dotyczy sytuacji wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców)

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Powierzenie wykonania całości lub części robót określonych w niniejszej umowie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca wykona następujący zakres przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców:

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą zawiera w szczególności:

    - zakres robót powierzony Podwykonawcy,

    - kwotę wynagrodzenia za roboty,

    - termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy,

    - warunki płatności  wynagrodzenia Podwykonawcy,

    - okres gwarancji i rękojmi.

- Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Oraz część dokumentacji określającą wykonanie robót przewidziane dla Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 5 dni od otrzymania wniosku może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 11, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo bądź jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy y z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …. miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na wykonane roboty, w której sprecyzowane będą wymagania dotyczące sposobu i częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji biegnie na nowo od daty pomyślnego usunięcia wady lub usterki.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i za nieodwołaną zgodą Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy.

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
    określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 
    zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania 
    należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne).

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas 
        niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii jakości lub 
        parametrów charakterystycznych dla danego elementu,

5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany kolejności i terminów 
        wykonywanych robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,

7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień 
        zawinionych przez Zamawiającego,

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski 
        żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku nieterminowego przekazania terenu 
        budowy,

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków 
        fizycznych – atmosferycznych- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 
        budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

11) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych,

12) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
        spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

13) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT,

14) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 
        Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
        uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
        Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
        przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
        wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
        wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

15) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

16) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku zmiany kolejności 
        wykonywania robót, zmiany technologii jakości lub parametrów technicznych, 
        wykonywania robót zamiennych, wykonywania robót dodatkowych robót, w przypadku 
        zmiany terminu realizacji zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust.5 
        pkt.2)-13) niniejszego paragrafu,

17) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 
         warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o 
         zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

18) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub 
         nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które 
         wynikły w trakcie realizacji robót  i były konieczne w celu prawidłowej realizacji 
         przedmiotu zamówienia.

19) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania 
         dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.

20) zmiany terminu realizacji umowy na skutek przedłużającej się procedury przetargowej.

W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych  w pkt 1-20 strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r. Nr 1409) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik;

- SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

# ZAŁĄCZNIK NR 10 LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCHDO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Pieczęć Wykonawcy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego w Okonku, przy ul. Spokojnej 1, na dzienny dom „Senior-Wigor ”

PRZEDKŁADAMY:

I. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca*

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..

...........................dn.......................

……….......................................………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania

LUB

II. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, OŚWIADCZAM, ŻE NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

............................dn.......................

……….......................................…………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pkt. I (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. I lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt. II (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument 
w pkt. II

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy