AKON Projektowanie Konstrukcyjne Ul. Jeziorna 3A 62-045 Pniewy

| Nazwa inwestycji |
| --- |
| Remont dachu Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji w Ostrorogu ul. Wroniecka 14 64-560 Ostroróg |
| Inwestor |
| Urząd Miasta i Gminy Ostroróg ul. Wroniecka 14 64-560 Ostroróg |
| Rodzaj opracowania |
| Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |
| Stadium | Branża |
| Specyfikacja Techniczna | STB.03.00.00 – Wykonanie pokrycia dachu |
| Autor | Usługi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka |
| Podpis |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STB.03.00.00; WYKONANIE POKRYCIA DACHU

Remont dachu Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji w Ostrorogu ul. Wroniecka 14; 64-560 Ostroróg

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót - 45260000-7– Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Klasa robót – 45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Kategoria robót – 45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych

WSTĘP

  - Nazwa zadania

Remont dachu Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji w Ostrorogu ul. Wroniecka 14; 64-560 Ostroróg

  - Zamawiający

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg

Ul. Wroniecka 14

64-560 Duszniki

  - Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna STB.03.00.00 – Wykonanie pokrycia dachu odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych dachu w budynku Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji w Ostrorogu ul. Wroniecka 14; 64-560 Ostroróg

CPV 45260000-7– Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3.

  - Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu blachą powlekaną dachówkopodobną w budynku Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji w Ostrorogu

W zakres robót wchodzą:

- wykonanie wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji dachu

- wykonanie obróbek blacharskich i odwodnienia

- wykonanie pokrycia z blachy dachówkopodobnej powlekanej.

- wykonanie konserwacji niewymienianych elementów drewnianych dachu (podbitki, obicia i zdobienia)

CPV – 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

  - Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STB-01 Wymagania Ogólne:

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i metody wykonawstwa i zabezpieczeń użytych na budowie. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STB-01-Wymagania Ogólne.

- MATERIAŁY

  - Warunki ogólne stosowania materiałów podano Specyfikacji STB-01

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r oraz wymaganiom zawartym w normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie.

Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające:

- Aprobaty Techniczne lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa

Składowanie i transport materiałów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta określonego materiału

  - Wymagania dla materiałów i urządzeń

    - Papa asfaltowa

Do wykonania robót stosować papę wierzchniego krycia na welonie szklanym wg PN-89/B-27617

Wymagania szczegółowe dla papy:

- brak widocznych dziur, załamań

- krawędzie równe naderwania krawędzi w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm w ilości nie większej niż 3 miejsca na 10 mb papy

- powierzchnia bez widocznych plam asfaltu

- przy rozwijaniu nie mogą występować sklejenia

- barwa po rozerwaniu i rozwarstwieniu musi być jednolita

    - Lepik asfaltowy

W zależności od przyjętej technologii do wykonania pokrycia dachu papa można zastosować:

Lepiki na zimno wg PN-B-24620

Lepiki na gorąco wg PN B- 24625

    - Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy cynkowo tytanowej grub. 0,6mm parametry techniczne blachy określa norma PN-EN 988

    - Drewno

Do wykonania łacenia dachu (łaty i kontrłaty) oraz uzupełnienia ubytków podbitek i obić elementów zewnętrznych należy zastosować drewno iglaste zabezpieczone impregnatami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonania robót stosować drewno w klasie, co najmniej K27 wg norm: PN-82/D-94021; PN – 81/B-03150.01:2000/Az: 2001

    - Blachodachówka

Do wykonania pokrycia dachu stosować blachodachówkę i akcesoria (pasy podrynnowe, rynny koszowe, wiatrownice, gąsiory itp.) odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 508-1 blachy dachówkowe

Parametry blachodachówki winny wynosić, co najmniej

| grubość rdzenia stalowego | 0,5mm |
| --- | --- |
| powłoka | poliester matowy |
| grubość powłoki ocynku | 275g/m2 |
| grubość powłoki Poliester | 25μm |

    - Łączniki

Do wykonywania połączeń należy stosować

- w pokryciu dachu łączniki systemowe wybranego systemu pokrycia dachu

- gwoździe wg BN- 70/5028-12

    - Środki do ochrony drewna

Do wykonania konserwacji montowanych elementów drewnianych i konserwacji istniejących elementów można stosować wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w budownictwie pozytywną decyzją ITB oraz pozytywna oceną higieniczną

  - Składowanie materiałów i urządzeń

Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności techniczno-użytkowych.

Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanych przez poszczególnych producentów.

W przypadku planowania dłuższego powyżej 2 m-cy składowania materiałów na budowie należy je dodatkowo zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych i w zależności od rodzaju i podatności na warunki należy je umieścić w pomieszczeniach zamkniętych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach

- SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zostały określone w Specyfikacji STB-01.00.00 „Wymagania ogólne”.

Używany przy wykonywaniu robót sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.

- TRANSPORT

Materiały do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót podano w BI-00-Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

  - Pokrycie dachu papą.

Pokrycie dachu papa należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B10240 ze szczególnym uwzględnieniem następujących warunków:

- roboty prowadzić w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5oC w przypadku stosowania lepików na zimno w temperaturze powyżej 10oC

- zakładki układanej papy powinny wynosić, co najmniej 10cm, zakładki winny być przesunięte względem zakładów istniejącego pokrycia o ½ szerokości pasa kryjącego papy

- w przypadku układania papy metodą klejenia na zimno należy przestrzegać wskazanych przez producenta lepiku okresów odparowywania lepików (najczęściej od 30 min do 2 godz. W zależności od temperatury powietrza)

- dylatacje papy wykonywać w tych samych miejscach, w których jest dylatowana konstrukcja budynku

- papa przed użyciem powinna być przechowywana w temperaturze powyżej 18oC w trakcie układania należy przyjąć technologię gwarantującą przyleganie do podłoża, aby uniknąć tworzenia się garbów

  - Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu

    - Obróbki blacharskie

Do obróbek blacharskich dachu należy stosować blachę cynkowo-tytanową grub. 0,55 mm do 0,6 mm.

Obróbki z gotowych elementów można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15C. W przypadku konieczności prowadzenia obróbki termicznej roboty należy prowadzić w temp +10oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych powierzchniach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o zachowaniu dylatacji. Dylatacje powinny być wykonane tak by umożliwiać przenoszenie ruchów poziomych i pionowych, tak by następował szybki odpływ wody.

    - Rynny i rury spustowe obróbki blacharskie

Rynny i rury spustowe należy wykonać z prefabrykowanych elementów z blachy cynkowo tytanowej łączonych za pomocą lutowania na placu budowy lub na wcisk. Do montażu rynien należy stosować wyłącznie materiały dostosowane do wybranego systemu rynnowego z zastosowaniem następujących warunków:

- uchwyty rynnowe należy mocować z wyregulowaniem spadku podłużnego.

- spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 1,5%.

- wpusty dachowe należy usytuowywać w najniższym miejscu koryta.

- wloty wpustów należy zabezpieczyć elementami ochronnymi przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi i innymi elementami mogącymi doprowadzić do niedrożności rury spustowej.

- rynny mocować do uchwytów w rozstawie, co 50 cm.

- rury spustowe mocować do ścian w odstępach nie większych, niż co 3,0 m.

  - Wykonanie pokrycia dachu z blachy dachówkopodobnej.

    - Wymagania ogólne

Montaż pokrycia dachu prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta wybranego pokrycia przytoczone poniżej wytyczne określają tylko wymagania podstawowe

    - Przygotowanie

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić geometrię dachu. W przypadku połaci prostokątnych należy zmierzyć przekątne połaci, które powinny być sobie równe. Z niewielkimi odchyleniami (20 – 30 mm) można sobie poradzić przy pomocy wiatrownic, przypadku dużych różnic należy skorygować połać dachową. Linia okapu jest linią kierunkową montażu i w związku z tym wymusza kierunek układania arkuszy.

Szczególną staranność należy wykazać przy montażu podkładu – szczególnie łat. Łaty powinny być przybite na kontrłatach, równolegle do linii okapu za pomocą ocynkowanych gwoździ. Łaty umieszcza się z osiowym rozstawem w wielkości dla określonego systemu. Należy stosować łaty o pełnej impregnacji, posiadające przynajmniej trzy ostre krawędzie. Nie dopuszcza się stosowania łat wykazujących obecność kory

    - Montaż

Blachodachówkę układa się rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od dolnego rogu. Arkusze układa się na łatach i montuje za pomocą wkrętów samonawiercających (po uprzednim zamontowaniu haków rynnowych oraz pasów nadrynnowych - o ile występują). Bardzo ważne jest, aby pierwszy szereg arkuszy był kładziony pod dobrym kątem do okapu. Skręcenie arkusza jest niemożliwe, ponieważ blachodachówka jest profilowana podłużnie i poprzecznie. Zaleca się zamontowanie przy okapie prostej deski wymuszającej kąt montażu. Po zamocowaniu deski należy kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania i znaleźć właściwe ułożenie. Należy zwrócić szczególną uwagę na nie zamocowane arkusze blachy. Pierwsza łata ze względu na skok modułu musi być wyższa od pozostałych wielkość różnicy jest uzależniona od systemu ( 15-19mm)

    - Mocowanie elementów wykończeniowych

Elementy wykończeniowe powinny być mocowane przy pomocy wkrętów krótkich lub szczelnych nitów zrywanych. Odległość mocowań powinna być zgodna z wymaganiami systemu (300-400mm).Wiatrownice powinny dochodzić do najbliższego szczytu fali. Zakład nie powinien być mniejszy niż 100 mm.

    - Uszczelnienia

Podstawową rolą uszczelnień jest uniemożliwienie przedostawania się wody, śniegu, kurzu oraz ptaków i owadów. Projektując rozmieszczenie uszczelek należy pamiętać o zapewnieniu właściwej wentylacji połaci dachowych. W przypadku dachów płaskich (14-30°) zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. Kalenice skośne występujące w dachach kopertowych należy uszczelnić taśmą aluminiowo-bitumiczną, umieszczoną pod gąsiorami.

  - Wykonanie konserwacji elementów drewnianych dachu.

Wszystkie zewnętrzne elementy drewniane (podbitki, obicia i elementy zdobnicze) należy oczyścić i zagruntować preparatami ochrony drewna zabezpieczającymi przed: przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna. Preparat nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla lub wałka. Jednocześnie wymienić należy uszkodzone elementy.

Po wykonaniu impregnacji elementy należy pomalować preparatami ochronnymi do drewna w kolorze dobranym do elewacji i pokrycia dachu

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB-01 – Wymagania Ogólne.

  - Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

  - Roboty montażowe.

Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami przywołanych wcześniej norm i przedstawionej przez Wykonawcę instrukcji montażu blachodachówki wybranego producenta oraz WTWiO Robót Budowlano Montażowych Tom I Budownictwo ogólne

    - Miedzy innymi należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową,

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm

- właściwości wykonania robót zanikających (pokrycie papą i przygotowanie połaci pod ułożenie blachodachówki)

- zabezpieczenia elementów narażonych oczyszczeniu i zaimpregnowaniu konstrukcji dachowej

- - wyrównaniu powierzchni dachu

Po zakończeniu robót sprawdzeniu podlega:

- - jakość i kompletność wykonania robót

- - zgodność wykonanych robot z instrukcja producenta oraz niniejszą specyfikacją.

- - sprawdzenie szczelności,

- - prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania

- - prawidłowości spadków rynien.

Wykonawca powinien przedłożyć inspektorowi nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w STB-01- Wymagania ogólne.

  - Jednostkami obmiaru są:

- obróbek blacharskich – m2

- rynien i rur spustowych – m

- wykonanie pokrycia – m2

- wykonanie impregnacji i zabezpieczenia – m2

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót podano w BI-00-Wymagania ogólne.

  - Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:

- zgodność wykonania z ST i Dokumentacją Projektową,

Dla wykonania pokrycia papą

- sprawdzenie przyklejenia papy przez nacięcie i oderwanie paska papy o szer. do 5cm

- sprawdzenie szerokości zakładów papy, w co najmniej 3 miejscach na 100m2 pokrycia

Dla wykonania konstrukcji drewnianych

- sprawdzenie właściwości impregnacji drewna

- sprawdzenie prawidłowości wymiarowej elementów

Dla obróbek blacharskich rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidłowości połączeń

- sprawdzenie mocowania do podłoży

- sprawdzenie prawidłowości spadków

- sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń

Dla pokryć z blachy trapezowej

- sprawdzenie prawidłowości połączeń

- sprawdzenie mocowania do podłoży

- sprawdzenie prawidłowości spadków

- sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STB-01- Wymagania ogólne.

  - Podstawa płatności

Dla wykonania pokrycia papą

Płatność następuje za ustaloną ilość m2 pokrycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- prace porządkowe

Dla wykonania konstrukcji drewnianych

Płatność następuje za ustaloną ilość m2 łacenia i deskowania oraz mb wymienianych elementów wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- zamontowanie i połączenie elementów nowych z istniejącą konstrukcją drewnianą dachu

- montaż ewentualnych podkładów

- prace porządkowe

Dla obróbek blacharskich

Płatność następuje za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń

- montaż ewentualnych podkładów

- prace porządkowe

Dla rynien i rur spustowych

Płatność następuje za ustaloną ilość m rynien i rur wg ceny jednostkowej, która obejmuje

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych,

- prace porządkowe

Dla pokryć z blachy trapezowej

Płatność następuje za ustaloną ilość m2 pokrycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości

- wykonanie impregnacji elementów konstrukcyjnych

- wyrównanie powierzchni dachu

- prace porządkowe

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

  - Elementy dokumentacji projektowej

- Przedmiar robot

- Specyfikacje techniczne

  - Normy

PN-89/B-27620 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-24620 Lepiki na zimno

PN B- 24625 Lepiki na gorąco

PN-EN 988 blachy cynkowo tytanowe

PN – 81/B-03150.01:2000/Az: 2001 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych

PN-EN 508-1 blachy dachówkowe

  - Inne dokumenty w kolejności ich wymienienia łącznie z przywołanymi w nich normami

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

  - Inne dokumenty odniesienia

- Aprobaty AT-15-3464/2003 Dachówkowe Blachy stalowe powlekane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75/02 poz. 690 nr 80/03 pocz. 718)