AKON Projektowanie Konstrukcyjne Ul. Jeziorna 3A 62-045 Pniewy

| Nazwa inwestycji |
| --- |
| Remont dachu Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji w Ostrorogu ul. Wroniecka 14 64-560 Ostroróg |
| Inwestor |
| Urząd Miasta i Gminy Ostroróg ul. Wroniecka 14 64-560 Ostroróg |
| Rodzaj opracowania |
| Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |
| Stadium | Branża |
| Specyfikacja Techniczna | STB.02.00.00 – Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |
| Autor | Usługi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka |
| Podpis |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STB.02.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Remont dachu Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji w Ostrorogu ul. Wroniecka 14; 64-560 Ostroróg

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót - 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne

- WSTĘP

  - Nazwa zadania

Remont dachu Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji w Ostrorogu ul. Wroniecka 14; 64-560 Ostroróg

  - Zamawiający

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg

Ul. Wroniecka 14

64-560 Ostroróg

  - Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna STB.02.00.00 - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych dachu w budynku Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji w Ostrorogu ul. Wroniecka 14; 64-560 Ostroróg

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3.

  - Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Specyfikacja dotyczy robót rozbiórkowych i przygotowawczych dachu w budynku Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji w Ostrorogu

W zakres robót wchodzą:

- - rozbiórka elementów odwodnienia- rynny i rury spustowe

- - rozbiórka pokrycia wraz z ołaceniem i obróbkami blacharskimi,

- - oczyszczenie elementów drewnianych podbitki i obudowy elementów dachu

  - Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STB-01 Wymagania Ogólne

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i metody wykonawstwa i zabezpieczeń użytych na budowie.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STB-01-Wymagania Ogólne.

- MATERIAŁY

  - Warunki ogólne stosowania materiałów podano Specyfikacji STB-01

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową

  - Wymagania dla materiałów i urządzeń

W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na:

a) gruz

b) złom

c) drewno

  - Składowanie materiałów i urządzeń

Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności techniczno-użytkowych.

Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanych przez poszczególnych producentów.

W przypadku planowania dłuższego powyżej 2 m-cy składowania materiałów na budowie należy je dodatkowo zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych i w zależności od rodzaju i podatności na warunki należy je umieścić w pomieszczeniach zamkniętych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach

- SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zostały określone w Specyfikacji STB-01.00.00 „Wymagania ogólne”.

Używany przy wykonywaniu robót sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.

- TRANSPORT

Materiały do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót podano w STB-01-Wymagania ogólne.

Ogólne warunki wykonania robót podano w STB-01-Wymagania ogólne

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Ogólną Specyfikacją Techniczną wg STB 01 i poleceniami inspektora nadzoru. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych np. śladów przemurowań lub wymalowań wewnętrznych, elementów gzymsów lub przedmiotów o charakterze zabytkowym - należy wstrzymać prace i wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia

  - Wymagania przy robotach rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez inspektora nadzoru a w szczególności polegających na wykonaniu rozbiórek:

- pokrycia dachu z dachówki wraz z ołaceniem

- obróbek blacharskich

- instalacji odgromowej

- oczyszczenia z resztek farby i grzybów podbitek i elementów zewnętrznych dachy niepodlegających wymianie

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, rusztowania, ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez inspektora nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB-01 – Wymagania Ogólne.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacją nr STB 01 Wymagania Ogólne.

  - Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w STB-01- Wymagania ogólne.

  - Jednostkami obmiaru są:

- rozbiórki pokrycia – m2

- rozbiórki rynien i rur spustowych – m

- rozbiórki obróbek blacharskich – m2

- rozbiórki instalacji odgromowych – m i szt.

- oczyszczenie elementów drewnianych – m2

- wywiezienia gruzu – m3

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót podano w STB-01-Wymagania ogólne.

  - Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:

- zgodność wykonania z ST i Dokumentacją Projektową,

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STB-01- Wymagania ogólne.

  - Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi wykonanego określonego elementu robót

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i pomocnicze:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wykonanie zabezpieczeń, montaż rusztowań,

- wykonanie zabezpieczeń, montaż rusztowań

- wszelkie roboty rozbiórkowe

- oznakowanie robót

- podział materiałów uzyskanych z rozbiórki

- transport materiałów na placu budowy

- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki.

W cenę wywozu gruzu należy wkalkulować załadunek, wywóz na wysypisko i koszty utylizacji i opłaty wysypiskowej

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

  - Elementy dokumentacji projektowej

- Przedmiar robot

- Specyfikacje techniczne

  - Inne dokumenty w kolejności ich wymienienia łącznie z przywołanymi w nich normami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75/02 poz. 690 nr 80/03 pocz. 718)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).