| Stadium : | Projekt techniczny budowlany - wykonawczy |
| --- | --- |
| Inwestor : | AQUANET S.A |
|  | ul. Dolna Wilda 126 |
|  | POZNAŃ |
| Temat : | Zwodociągowanie miejscowości BOBULCZYN |
|  | w gminie Ostroróg |
|  | Etap I |
| Branża : | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru |
|  | robót budowlano-montażowych |
| Projektant: | inż. Andrzej | 506/88/PW | 03.2007 |  |
|  | Jensz |  |  |  |
| Opracował: | inż. Krzysztof | 161/84/Pw | 03.2007 |  |
|  | Dornowski | 212/90/Pw |  |  |
|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
|  | Zawartość opracowania: |
| I. | Specyfikacja techniczna |
| Data opracowania : | Poznań , marzec 2007r |

| SPIS TREŚCI |
| --- |
| I. | SPECYFIKACJE TECHNICZNE |
|  | S-00.00.0 | Wymagania ogólne | 3 |
|  | Z-01.00.0 | Roboty ziemne | 13 |
|  | W-02.00.0 | Montaż wodociągu i przyłączy | 19 |
|  | D-03.00.0 | Ułożenie krawężnika i obrzeży | 28 |
|  | D-04.00.0 | Chodnik z płytek betonowych | 32 |
|  | D-05.00.0 | Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia | 35 |
|  | D-06.00.0 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | 40 |

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
| --- |
| S-0.01.00. | CZĘŚĆ OGÓLNA |
| 1. | CZĘŚĆ OGÓLNA |
|  | 1.1. | Nazwa nadana zamówieniu |
|  |  | Nazwa inwestycji | Zwodociągowanie miejscowości BOBULCZYN w gminie Ostroróg Etap I |
|  |  | Zamawiający | AQUANET S.A. w Poznaniu ul. Dolna Wilda 126 |
|  | 1.2. | Przedmiot i zakres robót |
|  |  | Budowa |
|  |  | a. | Wodociągu z rur PEHD 125*7,4mm o długości 2.946,0 m |
|  |  | b. | Przyłączy wodociągowych z rur PEHD |  |
|  |  |  | zakres | Średnica [mm] | Ilość szt. | Długość [m] |
|  |  |  | Wymiana przyłącza | 32*3mm [PE80, SDR 11] 32*2mm [PE100, SDR17] | 40 | 1007,0 |
|  |  |  |  | 40*3,7mm [PE80, SDR 11] 40*2,4mm [PE100, SDR17] | 2 | 40,0 |
|  |  |  |  | 63*5,8mm [PE80, SDR 11] 63*3,8mm [PE100, SDR17] | 1 | 19,0 |
|  |  |  | razem | 43 | 1.066,0 |
|  |  | c. | Przewierty pod drogami oraz w rejonie drzew dla wodociągu |
|  |  |  | Zakres | Rury i średnica | Ilość szt. | Długość [m] |
|  |  |  | Wodociąg | HOBAS 220*16mm PEHD-TS 225*20,5mm |  |  |
|  |  |  | pod drogami w rejonie drzew |  | 4 | 19,0 |
|  |  |  |  |  | 7 | 42,0 |
|  |  |  | Przyłącza – pod drogami | PEHD-TS 90*8,2mm | 3 | 24,0 |
|  |  |  |  | PEHD-TS 63*5,8mm | 15 | 109,0 |
|  |  |  | razem | 29 | 194,0 |
|  | 1.3. | Teren budowy |
|  |  | Wsie Oporowo i Bobulczyn Gm. Ostroróg |
|  | 1.4. | Przekazanie placu budowy |
|  |  | Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót a także wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. |
|  |  | Razem z placem budowy należy przekazać: dziennik budowy uzgodnienia lokalizację obiektów, sieci i reperów dwa egz. kompletnej dokumentacji projektowej |
|  | 1.5. | Zabezpieczenie interesów osób trzecich |
|  |  | Wykonawca odpowiada za ochronę budowli na powierzchni oraz urządzeń podziemnych (rurociągi, kable itp.) występujących na terenie budowli. |
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest umieścić w harmonogramie robót rezerwę czasową na wykonanie zabezpieczeń wzg. przełożeń instalacji i urządzeń podziemnych. W przypadku wykonywania przełożeń o rozpoczęciu robót należy powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie władze lokalne. W przypadku przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do wykonania napraw. |
|  | 1.6. | Ochrona środowiska |
|  |  | Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tego będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. |
|  | 1.7. | Ochrona przeciwpożarowa na budowie |
|  |  | Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej a w szczególności będzie utrzymywał sprawny sprzęt gaśniczy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwo palne będą składane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. |
|  | 1.8. | Warunki bezpieczeństwa pracy |
|  |  | Podczas realizacji budowy Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. |
|  | 1.9. | Organizacja ruchu kołowego i zabezpieczenie chodników i jezdni |
|  |  | Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy, a także uzyska stosowne uzgodnienia. |
|  | 1.10. | Nazwy i kody grup robót |
|  |  | S-00.00.0 | Wymagania ogólne |
|  |  | Z-01.00.0 | Roboty ziemne |
|  |  | W-02.00.0 | Montaż wodociągu i przyłączy |
|  |  | D-03.00.0 | Ułożenie krawężnika i obrzeży |
|  |  | D-04-00.0 | Chodnik z płytek betonowych |
|  |  | D-05.00.0 | Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia |
|  |  | D-06.00.0 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
|  | 1.11. | Określenia podstawowe |
|  |  | PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE – kompleksowa realizacja nowych obiektów lub modernizacja istniejących wzg. sieci infrastruktury technicznej |
|  |  | ZADANIE BUDOWLANE – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość technologiczną zdolną do samodzielnego spełniania funkcji techniczno - użytkowych |
|  |  | DZIENNIK BUDOWY – dokument wydany zgodnie z Prawem Budowlanym przez Organ Administracji Państwowej stanowiący urzędowy dokument przebiegu budowy oraz zdarzeń zachodzących w toku robót |
|  |  | DOKUMENTY BUDOWY: |
|  |  | - | dziennik budowy |
|  |  | - rejestr obmiarów pozwolenie na budowę protokół przekazania terenu budowy umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi związane z realizacją robót protokóły częściowe odbioru robót protokóły odbioru robót zanikających protokóły z narad korespondencja |
|  |  | REJESTR OBMIARÓW – zawiera obmiary wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców itp. Powinien być prowadzony w sposób ciągły na bieżąco i akceptowany przez Inspektora Nadzoru |
|  |  | INSPEKTOR NADZORU - osoba upoważniona przez Zamawiającego do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach budowy |
|  |  | KIEROWNIK BUDOWY – osoba upoważniona przez Wykonawcę do kierowania robotami i występowaniu w jego imieniu w sprawach budowy |
|  |  | PROJEKTANT – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej |
|  |  | DOKUMENTACJA TECHNICZNA – całość dokumentacji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami |
|  |  | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU- polecenie przekazane Wykonawcy w formie pisemnej dot. realizacji robót oraz spraw związanych z budową |
| 2. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW |
|  | 2.1. | Wymagania ogólne |
|  |  | Wykonawca odpowiada za ilość i jakość materiałów stosowanych na budowie. |
|  |  | Co najmniej na 3 tygodnie przed zabudową Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegóły dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz przedstawi odpowiednie certyfikaty, świadectwa jakości, świadectwa badań laboratoryjnych i podobne Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy . |
|  | 2.2. | Materiały miejscowe |
|  |  | Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów a przewidziane do powtórnej zabudowy będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Piasek wydobyty w trakcie wykonywania wykopu zostanie odwieziony na tymczasowe składowisko i użyty do zasypania wykopu |
|  | 2.3. | Materiały nieodpowiadające wymaganiom |
|  |  | Materiały które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. |
|  | 2.4. | Warunki transportu i składowania materiałów |
|  |  | Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane materiały i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. |
| 3. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU |
|  | Wykonawca użyje jedynie tylko takiego sprzętu, który: nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót jest zgodny z normami ochrony środowiska odpowiada pod wzg. typu i ilości wskazaniom zawartym w projekcie jest zgodny z ofertą Wykonawcy został zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru będzie gwarantował właściwe przeprowadzenie robót jest utrzymany w dobrym stanie i gotowy do pracy |
|  | Sprzęt, maszyny i urządzenie nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robót |
| 4. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU |
|  | Zastosowane środki transportu nie mogą niekorzystnie wpływać na: jakość robót własności przewożonych materiałów Liczba środków transportu winna gwarantować terminowe prowadzenie robót. |
|  | Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać przepisy dotyczące ruchu drogowego a w szczególności dotyczące dopuszczalnego obciążenia na osie. |
|  | Zanieczyszczenia spowodowane pojazdami muszą być usuwane przez Wykonawcę na własny koszt. |
|  | Wykonawca jest obowiązany do stosowania środo transportu pionowego ustalonych w specyfikacja technicznych a przy braku takowych środki te uzgodni z Inspektorem Nadzoru |
| 5. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT |
|  | 5.1. | Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót |
|  |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, obowiązującymi normami i przepisami |
|  |  | Polecenia inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym terminie, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. |
|  | 5.2. | Czynności geodezyjne na budowie |
|  |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie wszystkich nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę. Który wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. |
|  | 5.3. | Zabezpieczenie terenu budowy |
|  |  | W czasie realizacji robót aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego zabezpieczenie terenu budowy spoczywa na Wykonawcy. |
|  |  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz zapewni warunki widoczności tych zabezpieczeń |
|  |  | w dzień i w nocy. Urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. |
|  | 5.3. | Likwidacja placu budowy. |
|  |  | Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu zajętego pod budowę |
| 6. | KONTROLA ORAZ ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH |
|  | 6.1. | Zasady kontroli |
|  |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń, zapewni odpowiedni system kontroli próbek oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów. |
|  |  | Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Wymagania co do zakresu badań zostaną określone przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru będzie miał pełen dostęp do laboratorium w celu przeprowadzenia inspekcji. |
|  | 6.2. | Badania i pomiary |
|  |  | Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badań. |
|  | 6.4. | Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru |
|  |  | Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. |
|  | 6.5. | Dokumenty budowy |
|  |  | Do dokumentów budowy należą pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym dziennik budowy protokóły odbiorów częściowych i końcowych umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy |
|  |  | operaty geodezyjne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych z kosztorysami na te roboty |
|  |  | Dziennik budowy |
|  |  | Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która go dokonała z podaniem jej nazwiska i imienia oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, wykonane w sposób gwarantujący jego trwałość, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. |
|  |  | Do dziennika budowy należy w szczególności wpisywać: datę przekazania placu budowy datę przekazania dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robót |
|  |  | terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót |
|  |  | przebieg robót |
|  |  | trudności i przeszkody w ich prowadzeniu |
|  |  | okresy i przyczyny przerw w robotach |
|  |  | uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru |
|  |  | daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn |
|  |  | zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu |
|  |  | - zgłoszenia i daty odbiorów częściowych zgłoszenia i daty odbiorów ostatecznych wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom (wymaganiom szczególnym) w związku z warunkami klimatycznymi zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej dane dotyczące wykonywanych czynności geodezyjnych dane dotyczące zabezpieczenia robót inne istotne informacje |
|  |  | Inspektor Nadzoru ustosunkuje się do propozycji, uwag i wyjaśnień Wykonawcy wpisanych do dziennika budowy. |
|  |  | Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. |
|  |  | Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robót. |
|  | 6.6. | Przechowywanie dokumentów budowy |
|  |  | Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek z dokumentów należy go niezwłocznie odtworzyć w formie przewidzianym prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. |
|  | 6.7. | Kontrola robót |
|  |  | Kontrola jakości robót powinna obejmować |
|  |  | - | zgodność z dokumentacją |
|  |  | - | badania wykopów – sprawdzenie metod wykonania wykopu, badanie obudowy, zabezpieczenie wykopów przed zalaniem podczas opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, |
|  |  | - | badanie podłoża naturalnego – stwierdzenie czy grunt podłoża stanowi nienaruszony grunt rodzimy (czy nie został podebrany), ma odpowiednią wilgotność |
|  |  | - | badania wykopów – sprawdzenie metod wykonania wykopu, badanie obudowy, zabezpieczenie wykopów przed zalaniem podczas opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, |
|  |  | - | badanie podłoża naturalnego – stwierdzenie czy grunt podłoża stanowi nienaruszony grunt rodzimy (czy nie został podebrany), ma odpowiednią wilgotność |
|  |  | - | badanie warstw ochronnych – podsypki i obsypki – należy wykonać przez pomiar grubości, zbadanie dotykiem sypkości użytego materiału, skontrolowania ubicia ziemi. Pomiary dokonać z dokładnością do 5 cm w miejscach odległych od siebie nie dalej niż 50 m |
|  |  | - | badanie zasypki – sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego |
|  |  | badanie zasypki – sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego badanie materiałów użytych do budowy – porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej na podstawie dokumentów określającymi jakość wbudowanych materiałów oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne badanie szczelności odcinka rurociągu – próba hydrauliczna |
|  | 6.8. | Zgodność robót z dokumentacją projektową |
|  |  | Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i stanowią one część umowy. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych dokumentów są obowiązujące tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który spowoduje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. |
| 7. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT |
|  | 7.1. | Rejestr obmiarów |
|  |  | Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót. |
|  |  | Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaru. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnia się odpowiednimi szkicami. |
|  |  | Obmiar robót prowadzi się z częstotliwością wymaganą terminami płatności na rzecz Wykonawcy lub innymi określonymi w umowie. |
|  |  | Obmiar robót zanikających sporządzony będzie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Ponadto obmiar przeprowadza się w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca a akceptuje Inspektor Nadzoru. |
|  | 7.2. | Zasady określania ilości robót i materiałów |
|  |  | Obowiązują następujące jednostki miar: |
|  |  | - | długość- m |
|  |  | - | powierzchnia – m2 |
|  |  | - | objętość – m3 |
|  |  | armatura i urządzenia – szt. lub kpl. masa – kg lub t |
|  | 7.3. | Urządzenia i sprzęt pomiarowy |
|  |  | Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli wymagają badań atestujących Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa |
|  |  | Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji przez Inspektora Nadzoru |
| 8. | ODBIÓR ROBÓT |
|  | 8.1. | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu |
|  |  | Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru po zawiadomieniu przez Wykonawcę . Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. |
|  |  | Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni. Jakość i ilość robót oceniana jest na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w nawiązaniu do dokumentacji projektowej, ST i ustaleń. |
|  | 8.2. | Odbiór częściowy |
|  |  | Odbiorom częściowym podlegają fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym zakończeniem budowy. Poza tym są to fragmenty budowy lub elementy budowy co do których Inwestor zastrzegł sobie dokonanie odbioru częściowego. Odbiór dokonywany jest komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela użytkownika. |
|  | 8.3. | Odbiór końcowy |
|  |  | Odbiorem końcowym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót przed przekazaniem przewodu do eksploatacji. Odbiór końcowy następuje po wpisie Wykonawcy do dziennika budowy zawiadamiający o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego. |
|  |  | Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego a w jej skład musi wchodzić przedstawiciel AQUANET-u Poznań |
|  |  | Po dokonaniu odbioru końcowego sporządzony protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Komisji. Powinien zawierać on również wykaz zauważonych wad i usterek z terminem ich usunięcia i nazwiskiem osoby upoważnionej do stwierdzenia faktu usunięcia usterek. |
|  | 8.4. | Dokumenty do odbioru końcowego |
|  |  | Wykonawca powinien przygotować dokumentację powykonawczą: |
|  |  | - | dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, pozwoleniem na budowę, decyzją o lokalizacji inwestycji i in. pozwo-leniami urzędowymi związanymi z budową |
|  |  | - | dziennik budowy (oryginał) wraz z dokumentami które zostały załączone w trakcie budowy |
|  |  | - | książkę obmiarów |
|  |  | - | wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczonych laboratoryjnie |
|  |  | - | certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów |
|  |  | - | rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących |
|  |  | - | geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót |
|  |  | - | kopię mapy zasadniczej z naniesioną inwentaryzacją powykonawczą robót |
|  |  | - | oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i oraz przepisami |
| 9. | ROZLICZENIE ROBÓT |
|  | Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinna określać sposób rozliczania robót – czy w systemie przedmiarowym, czy w systemie ryczałtowym. Ponadto umowa powinna określać sposób rozliczania root tymczasowych. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez Wykonawcę a zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. |
| 10. | DOKUMENTY ODNIESIENIA |
|  | 10.1. | Autor projektu |  |  |
|  |  | AQUANET Krzesinki Sp. z o.o. |
|  |  | 61-324 Poznań, ul. Przemyska 5 tel. (061) 8727558 |
|  |  | Projekt składa się z:: części technologicznej specyfikacji technicznej kosztorysu ślepego – przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego |
|  |  | Autorem całości jest inż. Andrzej Jensz |
|  | 10.2. | Autor specyfikacji |
|  |  | jak w p. 10.1. |
|  |  | Specyfikacja składa się z następujących części |
|  |  | S-00.00.0 | Wymagania ogólne |
|  |  | Z-01.00.0 | Roboty ziemne |
|  |  | W-02.00.0 | Montaż wodociągu i przyłączy |
|  |  | D-03.00.0 | Ułożenie krawężnika i obrzeży |
|  |  | D-04-00.0 | Chodnik z płytek betonowych |
|  |  | D-05.00.0 | Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia |
|  |  | D-06.00.0 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
|  | 10.3 | Akty prawne |
|  |  | ustawa z dnia 07.07.1994r – Prawo budowlane (Dz.U. nr 106/00 poz.1126, nr 109/00 poz. 1157 i nr 120/00 poz. 1268) Rozp. Min. Pracy i Pol. Socj. Z dn. 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz.844) Rozp. MB i PMB z dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13/72 poz.93) |
|  |  | Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. nr 51/54 poz.259) |
|  |  | Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. nr 29/54 poz.115) |
|  |  | Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 02.04.2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38/01 poz. 455) |
|  |  | Ustawa z dn. 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72/01 poz.747) |
|  |  | Rozp. Min. Zdrowia z dn. 04.09.2000r w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 82/00 poz. 937) Rozp. Min. Przemysłu i Handlu z dn. 14.11.1995r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 139/95 poz. 686) |
|  |  | Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz.430) |
|  |  | Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994r w prawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 poz. 46) |
|  | 10.4. | Inne dokumenty |
|  |  | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Ton. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988r Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania techniczne COBRI INSTAL W-wa 2001 Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy – wymagania ogólne. |
|  |  | Fabryczne instrukcje montażu rurociągów Aprobaty, certyfikaty, atesty zamontowanych rurociągów i armatury |

| SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
| --- |
| Z-01.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |

| 1. | WSTĘP |
| --- | --- |
|  | 1.1. | Przedmiot SST |
|  |  | Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych |
|  | 1.2. | Zakres stosowania SST |
|  |  | Szczegółowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. |
|  | 1.3. | Zakres robót objętych SST |
|  |  | Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujące w obiekcie objętym kontraktem. |
|  |  | W zakres tych robót wchodzą: Wykopy Usunięcie i zasypanie humusem Podsypka pod rurociąg |
|  |  | Zasypka |
|  |  | Transport gruntu |
|  | 1.4. | Ogólne wymagania dotyczące robót |
|  |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. |
| 2. | MATERIAŁY |
|  | 2.1. | Wykopy |
|  |  | Do wykonania robót materiały nie występują poza wykonaniem umocnienia ścian wykopów. |
|  |  | Do wykonania umocnienia przewiduje się: |
|  |  | - | dla komór przewiertowych i kontrolnych - grodzice GZ4 wbijane pionowo |
|  |  | - | dla pozostałego odcinka wykopu liniowego - elementy płytowe typu WRONKI, KRINGS i podobne wzg. wypraski K3.25 układane poziomo z rozporami ze śrub stalowych |
|  |  | Konstrukcja obudowy wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed osuwaniem się i zabezpieczyć warunku BHP dla robót montażowych. |
|  | 2.2 | Usunięcie humusu |
|  |  | Do wykonania robót materiały nie występują. Ułożenie humusu po wykonaniu robót – materiał z odzysku |
|  | 2.3. | Piasek do wykonania podsypki |
|  |  | Piasek na podsypkę powinien być normowany o 90% zawartości frakcji przechodzących przez sito 5 mm i 10% frakcji przechodzących przez sito 0,2 mm. Materiał powinien być czysty, przepuszczalny, twardy i chemicznie stabilny |
|  | 2.4. | Zasypka |
|  |  | Piasek do obsypki i zasypki powinien odpowiadać następującym parametrom |
|  |  | Sito kontrolne [mm] | % masy przechodzącej przez sito |
|  |  | 14 10 5 2,36 | 100 85 – 100 0 – 25 0 - 5 |
|  |  | Materiał powinien być czysty, przepuszczalny, twardy i chemicznie stabilny |
| 3. | SPRZĘT |
|  | Roboty będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. |
|  | Wykonawca przystępując do wykonania wykopu powinien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu: koparki podsiębierne spycharki kołowe lub gąsienicowe sprzęt transportowy sprzęt do zagęszczania gruntu obudowy płytowe wykopu sprzęt do transportu pionowego (żurawie kołowe) Użyty sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. |
| 4. | TRANSPORT |
|  | Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W czasie transportu urobku Wykonawca zwróci uwagę na: dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne dróg publicznych zachowanie czystości dróg publicznych |
| 5. | WYKONANIE ROBÓT |
|  | 5.1. | Wykopy |
|  |  | 5.1.1. | Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektem |
|  |  |  | Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie wykonywania wykopów konieczne jest kontrolowanie głębokości wykonania wykopu. |
|  |  | 5.1.2. | Roboty przygotowawcze |
|  |  |  | Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną a szczególnie z planem syt.-wys. z naniesioną projektowaną siecią zapozna się z ekspertyzą geotechniczną zawiadomi wszystkie instytucje których obowiązek zawiadomienia wynika z obowiązujących przepisów wykona roboty wynikające z projektu organizacji ruchu kołowego wykona roboty wynikające z projektu organizacji inwestycji (OWI) |
|  |  | 5.1.3. | Wykonanie wykopu |
|  |  |  | Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-06050. |
|  |  |  | Wykopy prowadzić zgodnie z organizacją robót i odwodnieniem na czas |
|  |  |  | budowy, zaproponowanymi przez Wykonawcę a zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wraz z Harmonogramem Robót. |
|  |  |  | Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: |
|  |  |  | przygotować i oczyścić teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów lub ich resztek ewentualne usunięcie ogrodzeń osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych |
|  |  |  | Wykopy wykonać jako wąsko-przestrzenne o ścianach umocnionych szalowaniem pełnym. Szerokość wykopu –0,9m dla wodociągu.. |
|  |  |  | Z uwagi na brak miejsca na poboczu wykopu, wydobyty grunt należy wywozić na stałe wysypisko (glina, piasek gliniasty, nasyp niekontrolowany) wzg. tymczasowe wysypisko (piasek przeznaczony do zasypki wykopu). .Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej i zakończone na wys. 20 cm wyższym do projektowanej rzędnej dna. Zdjęcie pozostawionej warstwy 20 cm oraz dalszych 15 cm (podsypka) powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu |
|  |  |  | Podczas trwania robót ziemnych zwrócić uwagę na: bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów podziemnych w przypadku natrafienia na urządzenie nie zaznaczone w dokumentacji, niewypał lub zabytek archeologiczny należ miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie służby w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego istniejącego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie . w czasie użycia sprzętu mechanicznego należy prowadzić ciągła obserwację odspajanego gruntu przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy wg PN-B-10736. Rozstaw i podparcia dostosować do warunków miejscowych należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, a w szczególności rozparcia i podparcia ścian na dno wykopu schodzić przy użyciu drabin koparka powinna być usytuowana co najmniej 60cm poza klinem odłamu dla gruntu w przypadku wystąpienia warunków kurzawkowych należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy a dopiero później kontynuować roboty ziemne obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki stopniowo rozbierać zerwane ciągi drenarskie należy odtworzyć |
|  |  | 5.1.4. | Zabezpieczenie ścian wykopu |
|  |  |  | Wykop liniowy - umocnienie ścian wykopu elementami płytowymi wzg. wypraskami stalowymi |
|  |  |  | Komora przewiertowa i kontrolna– ścianka szczelna z grodzic GZ4. |
|  |  |  | Wykonanie umocnienia ścian wykopu wg technologii Wykonawcy. |
|  |  |  | Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów zabezpieczenia ścian wykopu pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów zabezpieczenia warunków BHP podczas montażu rurociągu. |
|  |  | 5.1.5. | Tolerancja wykonania wykopu. |
|  |  |  | W poziomie – 10 cm. Odchyłka wykonania dna – 1 cm. |
|  |  | 5.1.6. | Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopu. |
|  |  |  | W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu posadowienia rurociągu, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. |
|  | 5.2. | Usunięcie humusu |
|  |  | Dla wykopu wykonywanego na terenach zielonych (trawnik, ogródki przydomowe) przed wykonanie wykopu przewidziano zdjęcie warstwy humusu grub. 30cm z przerzutem na odl. 15m. Po zasypaniu wykopu humusem złożonym w hałdzie należy zasypać wierzchnią warstwę wykopu. |
|  | 5.3. | Podsypka pod rurociąg |
|  |  | 5.3.1. | Zezwolenie |
|  |  |  | Wykonawca może przystąpić do układania podsypki po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. |
|  |  | 5.3.2. | Warunki wykonania |
|  |  |  | Materiał podsypki ułożyć starannie na dnie wykopu tak aby uniknąć segregacji i za pomocą uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami. Grubość warstwy po ubiciu – 15cm a stopień zagęszczenia 0,98. Następnie należy na wykonanej podsypce ułożyć rurę zwracając uwagę aby była podparta na całej długości. W miejscach złączy rur wykonać dołki montażowe. Kształt i wielkość dołka musi zapewniać warunek czystości – piasek nie może się dostawać do wnętrza rury. |
|  | 5.4. | Zasypka |
|  |  | 5.4.1. | Zezwolenie |
|  |  |  | Wykonawca może przystąpić do układania podsypki po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. |
|  |  | 5.4.2. | Warunki wykonania |
|  |  |  | Ułożony odcinek rurociągu wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki do wys. 30 cm ponad wierzch rury i stopniu zagęszczenia 1,0. Obsypkę wykonać tak aby był możliwy dostęp do dołków montażowych. |
|  |  |  | Obsypkę należy wykonywać szczególnie starannie zwracając uwagę na układanie tego samego materiału obsypki takimi samymi warstwami z obu stron rury, tak aby nie dopuścić do jej przemieszczenia się . |
|  |  |  | Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność aby nie uszkodzić rur. Gdy materiał obsypki sięgnie wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być używany tylko do części leżących wzdłuż ścian wykopu, część materiału odbypki leżącą bezpośrednio nad rurą jedynie ubić nogami |
|  |  |  | W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać umocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc. |
|  |  |  | Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora Nadzoru i pomyślnej próbie ciśnienia dołki montażowe należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistymi dokładnie ubić, do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia takiego jak podsypka. |
|  |  |  | Po wykonanie obsypki wykopu można przystąpić do zasypki wykopu. |
|  |  |  | Przyjęto zasyp wykopu piaskiem |
|  |  |  | Materiał zasypki powinien być nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub średnio ziarnisty. |
|  |  |  | Zasypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Stopień zagęszczenia zasypki – 1,0; dla uniknięcia osiadania gruntu. Układanie gruntu warstwami grub. 40cm z zagęszczeniem wibratorami powierzchniowymi. |
| 6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
|  | Wymagania dla robót ziemnych podano w p. 5.1. - 5.4. Sprawdzenie i odbiór robót powinien być zgodny z normami podanymi w p.10. |
|  | 6.1. | Wykopy |
|  |  | Sprawdzeniu i kontroli podlegają: zgodność wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczenia w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary zabezpieczenie ścian |
|  | 6.2. | Podsypka |
|  |  | Sprawdzeniu i kontroli podlegają: przygotowanie podłoża materiał podsypki grubość i równomierność sposób i jakość zagęszczenia |
|  | 6.3. | Zasypka |
|  |  | Sprawdzeniu i kontroli podlega: stan wykopu przed zasypaniem materiał zasypki grubość i równomierność sposób i jakość zagęszczenia |
| 7. | OBMIARY |
|  | Jednostkami obmiarowymi są: Wykopy – [m3] Usunięcie i zasypanie humusem – [m2] Podsypka pod rurociąg – [m2] |
|  | Zasypka – [m3] |
|  | Transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości |
| 8. | ODBIÓR ROBÓT |
|  | Wszystkie roboty objęte Z.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. |
| 9. | PODSTAWY PŁATNOŚCI |
|  | Wykopy - płaci się za 1 m3 gruntu w stanie rodzimym |
|  | Cena obejmuje : wyznaczenie zarysu wykopu odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych wykonanie umocnienie ścian wykopu utrzymanie wykopu |
|  | Usunięcie humusu - płaci się na 1 m2 powierzchni |
|  | Cena obejmuje: odspojenie przerzut i złożenie w hałdy przerzut i złożenie w wykopie |
|  | Podsypka – płaci się za 1 m2 podsypki po zagęszczeniu |
|  | Cena obejmuje: dostarczenie materiału uformowanie i zagęszczenie z wyrównaniem powierzchni |
|  | Zasypka – płaci się za 1 m3 zasypki po zagęszczeniu |
|  | Cena obejmuje: dostarczenie materiałów zasypanie z zagęszczeniem wyrównanie terenu |
|  | Transport gruntu – płaci się za 1 m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości |
|  | Cena obejmuje: załadowanie na środki transportu przewóz wyładunek utrzymanie dróg |
| 10. | PRZEPISY ZWIĄZANE |
|  | PN-B-06050 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne |
|  | PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów |
|  | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
|  | PN-B-10736 | Przewody podziemne. Roboty ziemne |

| SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
| --- |
| W-02.OO.OO | Montaż wodociągu i przyłączy |
| 1. | WSTĘP |
|  | 1.1. | Przedmiot SST |
|  |  | Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wodociągu i przyłączy |
|  | 1.2. | Zakres stosowania SST |
|  |  | Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. |
|  | 1.3. | Zakres robót objętych SST |
|  |  | Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z budową wodociągu występujące w obiekcie objętym kontraktem. |
|  |  | Niniejsza specyfikacja dotyczy robót związanych z |
|  |  | - | montażem wodociągu |
|  |  | - | montażem przyłączy wodociągowych |
|  |  | z rur PEHD wraz z wykonaniem przewiertów związanych z w/w robotami |
|  | 1.4. | Ogólne wymagania dotyczące robót |
|  |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. |
|  | 1.5. | Określenia podstawowe |
|  |  | Wodociąg (sieć wodociągowa) – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do transportu wody dla celów pitnych i technologicznych Przyłącze – przewód wodociągowy przeznaczony do podłączenia budynku wzg. nieruchomości z siecią wodociągową Hydrant – urządzenie techniczne dla poboru wody dla celów przeciwpożarowych Zasuwa – urządzenie techniczne do zamknięcia przepływu wody |
|  |  | Podsypka – warstwa piasku ułożona z odpowiednim spadkiem, wyprofilowana i zagęszczona, ułożona na dnie wykopu na której montowany będzie rurociąg |
|  |  | Obsypka – warstwa piasku ułożona obok i ponad rurociągiem – zagęszczona i utrzymująca rurociąg w pionie i poziomie. |
| 2. | MATERIAŁY |
|  | Ogólne wymagania podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Stosowane materiały: |
|  | 2.1. | Rury |
|  |  | Do wykonania wodociągu i przyłączy wodociągowych przyjęto rury PEHD (wg PN-EN 12201) łączone poprzez zgrzewanie wzg za pomocą złączek elektrooporowych o średnicy: |
|  |  | - | wodociąg – PEHD 125*7,4mm – SDR 17, PE100, PN 10 |
|  |  | - | przyłącza do domków jednorodzinnych – PEHD 32*3mm SDR 11, PE80 wzg, PEHD 32*2mm SDR 17, PE 100 |
|  |  | - | przyłącza do domów wielorodzinnych – PEHD 63*5,8mm SDR 11,PE80 wzg. PEHD 63*3,8mm SDR 17, PE 100 lub PEHD 40*3,7mm SDR11, PE80 wzg. PEHD 40*2,4mm SDR17, PE100 |
|  | 2.2. | Rury dla przewiertów |
|  |  |  | Przyjęto rury przewiertowe HOBAS wzg. rury PEHD- TS o średnicy |
|  |  | - | wodociąg rury HOBAS DA220*16mm SN 320000 N/m z łącznikami stalowymi FS-3 wzg, PEHD-TS 225*20,5mm |
|  |  | - | przyłącza wodociągowe rury PEHD-TS 90*8,2mm lub 63*5,8mm |
|  | 2.3. | Armatura |
|  |  | Wodociąg |
|  |  |  | Przyjęto montaż armatury : |
|  |  |  | - | zasuwy kołnierzowe typ E i trójniki z zasuwą COMBI T z miękkim uszczelnieniem klina całkowicie wewnątrz i zewnątrz malowane farbą proszkową na bazie żywic epoksydowych z możliwością uszczelnienia klina pod ciśnieniem oraz z nakrętką klina z mosiądzu (z możliwością jej wymiany) |
|  |  |  | - | obudowy teleskopowe do zasuw |
|  |  |  | - | hydranty ppoż. podziemne DN 80mm z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem grzyba, całkowicie malowane farbą proszkową na bazie żywic epoksydowych |
|  |  |  | Zastosowana armatura powinna być całkowicie wewnętrznie i zewnętrznie malowana farbą proszkową. Grubość powłoki malarskiej 250 (m. |
|  |  |  | UWAGA: AQUANET S.A. w Poznaniu dopuszcza stosowanie armatury następujących firm: HAWLE, AVK ARMADAN, TYKO |
|  |  | Przyłącza |
|  |  | Przyjęto montaż armatury: |
|  |  | - | Opaska do nawiercania pod ciśnieniem rur PEHD 125mm (trójnik siodłowy) zgrzewana elektrooporowo z zasuwą do przyłącza domowego oraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną |
|  |  | - | Zestaw wodomierzowy do montażu wodomierza JS składający się z zaworu kulowego, wodomierza i zaworu kulowego |
|  |  | - | Zawór antyskażeniowy typ EA z kurkiem spustowym |
|  |  | UWAGA: AQUANET S.A.. w Poznaniu dopuszcza stosowanie armatury następujących firm: HAWLE, AVK ARMADAN, TYKO |
|  |  | Wykonawca robót może zamontować armaturę jednej z ww. firm pod warunkiem spełnienia wymogów jw. |
|  |  | Armaturę oznaczyć za pomocą tabliczek informacyjnych z tworzywa sztucznego (z ruchomymi cyframi) umieszczonych na trwałych budowlach wzg. specjalnych słupkach stalowych. |
|  | 2.4. | Kształtki żeliwne |
|  |  | Kształtki winny być wykonane wg EN 545 i DIN 28614 z żeliwa sferoidalnego, wewnątrz warstwa epoksydowa o grub. min. 250μm, zewnętrzna warstwa – powłoka ZN lub stopu ZN-AL. (min. 130 g Zn/m2) plus warstwa epoksydowa o grub. min. 70 μm lub warstwa epoksydowa o grub. min. 250μm Połączenia na kołnierze z uszczelką gumową |
|  | 2,5. | Kształtki z PEHD |
|  |  | Kształtki z PEHD (tuleje) o średnicy 125*7,4 mm – PE100, SDR 17,PN 10 – łączone będą z rurami poprzez zgrzewanie doczołowe |
|  | 2.6. | Piasek [wg PN-87/B-01110] |
|  |  | - | Podsypka |
|  |  |  | Piasek na podsypkę powinien być normowany o 90% zawartości frakcji przechodzących przez sito 5mm i 10% frakcji przechodzących przez sito 0,2mm. Materiał powinien być czysty, przepuszczalny, twardy i chemicznie stabilny |
|  |  | - | Obsypka |
|  |  |  | Piasek na obsypkę powinien być normowany o uziarnieniu jak niżej |
|  |  |  | Sito kontrolne [mm] | % masy przechodzącej przez sito |
|  |  |  | 14 10 5 2,36 | 100 85 – 100 0 – 25 0 - 5 |
|  |  |  | Materiał powinien być czysty, przepuszczalny, twardy i chemicznie stabilny |
|  |  | - | Zasypka |
|  |  |  | Do zasypki wykopu przewidziano częściowo piasek z urobku pozyskany w trakcie wykonywania wykopu a posiadający parametry umożliwiające użycie go do wykonania zasypki. Niedobór piasku rodzimego uzupełnić poprzez jego zakup ze źródeł zewnętrznych. |
|  | 2.7. | Składowanie materiałów |
|  |  | - | Rury |
|  |  |  | Rury składować w oryginalnych opakowaniach – wiązkach. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej tak aby ramka wiązki spoczywała na ramce wiązki niższej. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Rury składowane po rozpakowaniu – w stertach – należy układać na drewnianych łatach o szer. min. 50mm i rozstawie 1,5m. Sterty powinny być zabezpieczone bocznymi wspornikami z drewna w rozstawie co 1,5m Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie. |
|  |  | - | Armatura i kształtki |
|  |  |  | Armaturę i kształtki składować w zamkniętym magazynie zabezpieczo-nym przed dostępem osób obcych. |
|  |  | - | Kruszywo |
|  |  |  | Kruszywo na podsypkę i obsypkę składować w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem lub nadmiernym zawilgoceniem. Podłoże powinno być równe i odpowiednio umocnione |
|  |  | - | Urobek z wykopu |
|  |  |  | Humus – na terenie posesji należy składować w hałdy i użyć do rekultywacji terenu Piasek – piasek z urobku przewidziany do zasypki wykopu należy składować na tymczasowym składowisku Piasek, glina – z urobku nie przewidziane do zagospodarowania nie należy składować ale natychmiast wywozić. |
| 3. | SPRZĘT |
|  | Ogólne wymagania podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Sprzęt specjalistyczny to: |
|  | - | sprzęt transportowy |
|  | - | sprzęt do zgrzewania rur PEHD |
|  | - | urządzenia do wykonywania przxewiertów |
|  | - | sprzęt do transportu pionowego (żurawie kołowe) |
|  | - | wibratory powierzchniowe |
|  | - | ubijaki ręczne i mechaniczne |
|  | Użyty sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. |
| 4. | TRANSPORT |
|  | Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w cz. Wymagania ogólne” |
|  | Rury mogą być przewożone środkami transportu gwarantującymi zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem wzg. zniszczeniem. Wykonawca zapewni takie środki transportu aby rury przewozić odpowiednio zabezpieczone, w pozycji poziomej wzdłuż osi podłużnej środka transportowego. Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości. Załadunek i wyładunek rur powinien odbywać się przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka – w tym celu należy użyć pasów nośnych. Taśmy powinny opasywać palety z zewnętrznej strony belek nośnych. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Obsługującym rozładunek nie wolno znajdować się pod unoszonym ładunkiem. |
|  | Przewóz powinien odbywać się w temp. 0o do 30o C |
|  | Jeżeli przewożone są luźne rury to obowiązują zasady jak przy składowaniu z tym, że wysokość ładunku nie może przekraczać 1m. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem pochodzącym od metalowych części środków transportu. |
|  | Armaturę i kształtki przewozić w opakowaniach fabrycznych zabezpieczone przed przesuwaniem podczas transportu. |
|  | Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem, wysuszeniem lub zawilgoceniem |
| 5. | WYKONANIE ROBÓT |
|  | 5.1. | Ogólne zasady |
|  |  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | 5.2. | Ogólne zasady |
|  |  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  |  | Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. |
|  | 5.3. | Przygotowanie |
|  |  | Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną a szczególnie z planem syt.-wys. z naniesioną projektowaną siecią zapozna się z ekspertyzą geotechniczną zawiadomi wszystkie instytucje których obowiązek zawiadomienia wynika z obowiązujących przepisów wykona roboty wynikające z projektu organizacji ruchu kołowego wykona roboty wynikające z projektu organizacji inwestycji (OWI) |
|  | 5.4. | Podsypka |
|  |  | Po ręcznym zdjęciu ostatniej warstwy wykopu wykonać podsypkę z piasku o grub. warstwy 15 cm, zwracając uwagę aby rura była podparta na całej długości. W miejscach złączy rur wykonać dołki montażowe. Kształt i wielkość |
|  |  | dołka musi zapewniać warunek czystości – piasek nie może się dostawać do wnętrza rury. |
|  |  | Materiał podsypki ułożyć starannie na dnie wykopu tak aby uniknąć segregacji i za pomocą uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami. Grubość warstwy po ubiciu – 15cm a stopień zagęszczenia 0,98. |
|  |  | Następnie należy na wykonanej podsypce ułożyć rurę zwracając uwagę aby była podparta na całej długości. |
|  | 5.5. | Montaż rur |
|  |  | Rurociąg wykonany zostanie z rur PEHD 125mm. Połączenia rur - zgrzewanie doczołowe. Połączenie rur z armaturą – tuleje kołnierzowe z luźnymi kołnierzami stalowymi. Połączenie kształtek i armatury – kołnierz z uszczelką gumową. Montowana rury powinny być czyste i pozbawione piasku. Ułożone rury powinny unieruchomione przez wykonanie obsypki. Rury montować zgodnie z „Instrukcją montażową ... „ dostarczoną przez producenta rur. |
|  |  | Technologia budowy wodociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku. Odchyłka w poziomie nie może przekraczać 10 cm a w pionie 3 cm. |
|  |  | Rury układać na wcześnie wykonanej i odebranej przez Inspektora Nadzoru podsypce. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Transport pionowy do wykopu należy wykonać za pomocą pasów nośnych – niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. |
|  |  | Zasuwy i kształtki należy montować w trakcie montażu przewodów, przy czym węzły montować na powierzchni i w całości opuszczać do wykopu. Zasuwy i kształtki po opuszczeniu do wykopu ustawiać na blokach z betonu lub cegieł aby nie wprowadzać dodatkowych obciążeń w rurociągu. Podpory te należy usunąć przy podbijaniu podsypki i wykonywaniu obsypki. Skrzynki uliczne ustawiać równo z powierzchnią terenu na podparciu z bloczków betonowych lub cegły i w przypadku terenu nieumocnionego obrukować POLBRUKIEM w promieniu 1,o m. Łuki, kolana, trójniki, kolana stopowe zabezpieczyć przed przesunięciem przy pomocy bloków oporowych z betonu B-30. Tylną ścianę bloku oprzeć nie naruszony grunt rodzimy. |
|  |  | Rury przewiertowe dla wodociągu – HOBAS z łącznikami stalowymi FS-3 DN 220*16mm – SN 320000 N/m2 wzg. rury PEHD-TS 225*20,5mm. Jako rury przewodowe stosować rury PEHD 125*7,4 mm. |
|  |  | Rury przewiertowe dla przyłączy –. rury PEHD-TS 90*8,2mm lub 63*5,8mm Jako rury przewodowe stosować rury PEHD 32*3 (32*2), 40*3,7 (40*2,4) lub 63*5,8 (63*3,8) mm. |
|  |  | Rury przewodowe dla wodociągu montować w rurach osłonowych na typowych podporach ślizgowych (opaskach ślizgowych). Rozstaw – 1,0m przy czym na końcu rury osłonowej - po dwie podpory. |
|  |  | Uszczelnienie końcówek rury osłonowej za pomocą manszety gumowej mocowanej obejmami ze stali nierdzewnej |
|  |  | Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. |
|  | 5.6. | Obsypka |
|  |  | Ułożony odcinek rurociągu wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki do wys. 30 cm ponad wierzch rury i stopniu zagęszczenia 1,0. Obsypkę wyko- |
|  |  | nać tak aby był możliwy dostęp do dołków montażowych. |
|  |  | Obsypkę należy wykonywać szczególnie starannie zwracając uwagę na układanie tego samego materiału obsypki takimi samymi warstwami z obu stron rury, tak aby nie dopuścić do przemieszczenia się jej pod wpływem ciśnienia. |
|  |  | Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność aby nie uszkodzić rur. Gdy materiał obsypki sięgnie wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być używany tylko do cżęści leżących wzdłuż ścian wykopu, część materiału odbypki leżącą bezpośrednio nad rurą jedynie lekko ubić nogami. W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać umocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc. |
|  |  | Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora Nadzoru i pomyślnej próbie ciśnienia dołki montażowe należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistymi dokładnie ubić, do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia takiego jak podsypka. Po wykonaniu obsypki należy na niej ułożyć taśmę lokalizacyjną o szer. 20 cm z metalową wkładką , którą należy połączyć z metalową obudową zasuw. |
|  | 5.7. | Próba szczelności (hydrauliczna) |
|  |  | Próbę szczelności wykonuje się po zamontowaniu rurociągu i wykonaniu ob-sypki stabilizującej. |
|  |  | Badania te prowadzić zgodnie z PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” Ciśnienie próbne - 1 MPa (wytrzymałość rur). Niezależnie od wymagań określonych w w/w normie zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” (wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji) należy zachować następujące warunki przeprowadzenia próby szczelności: |
|  |  | odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200m – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, odcinek przewodu powinien być na całej długości stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami (wykonana dokładnie obsypka), profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1oC napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu; temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20oC |
|  |  | po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego wielkość |
|  |  | Próbę szczelności wykonać przy udziale przedstawicieli AQUANET SA. w Poznaniu. W przypadku pozytywnych wyników próby ciśnienia dokonać odbioru wodociągu w stanie odkrytym. |
|  | 5.8. | Zasypka wykopu |
|  |  | Po wykonanie obsypki wykopu można przystąpić do zasypki wykopu. Przyjęto |
|  |  | zasyp piaskiem z wykopu składowanym na tymczasowym wysypisku. Materiał zasypki powinien być nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub średnio ziarnisty. |
|  |  | Zasypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Stopień zagęszczenia zasypki – 1,0; dla uniknięcia osiadania gruntu. |
|  | 5.9. | Płukanie i dezynfekcja sieci |
|  |  | Płukanie i dezynfekcję prowadzić wg „Instrukcji” opracowanej przez AQUANET S.A. w Poznaniu w trzech etapach: płukanie wstępne – 10 krotny przepływ dezynfekcja właściwa – 3 krotny przepływ oraz uzyskanie pozytywnych wyników próby bakteriologicznej płukanie wtórne – 2 krotny przepływ |
|  |  | Po uzyskaniu właściwych efektów płukania wstępnego (uzyskanie na wypływie przeźroczystej i bezbarwnej wody) można przystąpić do dezynfekcji. Dezynfekcję prowadzić roztworem podchlorynu sodu przy dawce 50 mg Cl2/dm3. Przyjęto następujący schemat dezynfekcji: dwukrotne napełnienie i opróżnienie rurociągu napełnienie rurociągu, przetrzymanie przez okres 24 godz. i zrzut wody |
|  |  | Woda z zawartością wolnego chloru nie może być odprowadzana do kanalizacji. W związku z tym należy przeprowadzić pozostałego w wodzie chloru. Do dechloracji stosować 10% wodny roztwór tiosiarczanu sodu (Na2S2O3). |
|  |  | Wodę z płukania należy odprowadzić do budowanego kanału sanitarnego. Przy prowadzeniu dezynfekcji należy zachować szczególną ostrożność i zachować warunki BHP. Przeszkoleni pracownicy powinni być ubrani w ubrania ochronne, rękawice, okulary ochronne i buty gumowe. |
|  | 5.10. | Włączenie przyłączy do rurociągu ulicznego |
|  |  | Rurociąg uliczny wykonany będzie z rur PEHD 125mm. Włączenie projekto-wanego przyłącza do rurociągu ulicznego może się odbyć pod nadzorem i na warunkach określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrorogu. |
|  |  | Przewiduje się zamontowanie na wodociągu ulicznym opaski do nawiercania, połączenie jej z rurociągiem za pomocą zgrzewania elektrooporowego a następnie nawiercenie rurociągu ulicznego przy obniżonym ciśnieniu. Za opaską montować zawór do przyłącza domowego przystosowany do rur PEHD. Trzpień zaworu przedłużyć obudowę teleskopową i wyprowadzić do skrzynki do zasuw. Skrzynki uliczne ustawiać równo z powierzchnią terenu na podparciu z bloczków betonowych lub cegły i w przypadku terenu nieumocnionego obrukować POZBRUKIEM w promieniu 1,o m. Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. |
|  |  | Węzeł wodomierzowy |
|  |  | Zamontować go na ścianie w odl .nie większej niż 1,0n od ściany zewnętrznej , na wys. 0,4-1,0m. W skład zestawu wodomierzowego wchodzą: rama stalowa zawór kulowy z redukcją miejsce na zamontowanie wodomierza zawór kulowy z redukcją |
|  |  | Wodomierz dostarcza AQUANET po wykonaniu odbioru przyłącza. Odległość do montażu wodomierza podana jest na rysunkach |
|  |  | Po zamontowaniu zestawu jw. na odejściu po stronie odbiorcy zamontować zawór antyskażeniowy z kurkiem spustowym. |
|  |  | Zestaw wodomierzowy połączyć z rurociągiem za pomocą kolan wzg. złączek do rur PEHD. |
| 6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
|  | 6.1. | Ogólne zasady |
|  |  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | 6.2. | Badanie wstępne |
|  |  | Przed przystąpieniem do montażu dokonać oględzin rur i kształtek. Uszkodzonych rur nie wolno montować, natomiast zanieczyszczone rury należy przed montażem oczyścić. |
|  |  | Ponad to przed montażem rur należy sprawdzić stan i zagęszczenie podsypki. |
|  | 6.3. | Badanie w czasie prowadzenia robót |
|  |  | Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych |
|  |  | robót. Kontrola polega na sprawdzeniu : |
|  |  | rzędnych wytyczenia osi przewodu szerokości wykopu głębokości wykopu odwodnienia wykopu umocnienia ścian wykopu zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego odległości od budowli sąsiadujących rodzaju podłoża, rodzaju i sposobu składowania rur, ułożenia przewodu połączeń rur zagęszczenia obsypki szczelności przewodu |
|  | 6.4. | Dopuszczalne odchyłki |
|  |  | dopuszczalne odchyłki osi przewodu w planie - ± 10mm dopuszczalne odchyłki osi przewodu w pionie - ± 3 mm |
|  | 6.5. | Badania szczelności przewodów |
|  |  | Próbę należy wykonać wg p. 5.7. niniejszej specyfikacji |
| 7. | OBMIARY |
|  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Jednostką obmiarową jest: dla wodociągu i przyłacza– m (metr) dla podsypki – m2 (metr kwadratowy) dla obsypki – m3 (metr sześcienny) |
| 8. | ODBIÓR ROBÓT |
|  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli: zostały wykonane zgodnie z SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru zostały zachowane tolerancje wymiarów zgodnie z p.6 |
|  | Odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu podlegają: |
|  | - - - - | wykonanie zagęszczenia zasypki ułożenie przewodu na podsypce wykonanie połączeń rur szczelność przewodu |
| 9. | PODSTAWY PŁATNOŚCI |
|  | Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały podane w cz.„Wymagania ogólne” |
|  | Cena wykonania 1m wodociągu obejmuje: |
|  | prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oznakowanie robót zakup i transport materiałów montaż rur koszt badań, kontroli i pomiarów. |
| 10. | NORMY ZWIĄZANE |
|  | PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. |
|  | BN-66/6774-01 | Piasek na podsypkę i wypełnienia |
|  | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze |
|  | PN-97/B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze |
|  | PN-91/M-34501 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania |
|  | PN-75/B-04481 | Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu |
|  | PM-B-060050 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne |
|  | PN-B-10736.1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
|  | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |
|  | PN-88/B-06250 | Beton zwykły |
|  | PN-74/B-10733 | Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzy sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze |
|  | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
|  | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze |
|  | Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych W-wa 1997 |
|  | Inne dokumenty |
|  | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Ton. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988r Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania techniczne COBRI INSTAL W-wa 2001 Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy – wymagania ogólne. |
|  | Fabryczne instrukcje montażu rurociągów Aprobaty, certyfikaty, atesty zamontowanych rurociągów i armatury |

| SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
| --- |
| D-03.OO.OO | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI – ułożenie krawężnika i obrzeży |
| 1. | WSTĘP |
|  | 1.1. | Przedmiot SST |
|  |  | Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru związanych z ustawieniem krawężników w związku z odtworzeniem nawierzchni w zakresie budowy wodociągu. |
|  | 1.2. | Zakres stosowania SST |
|  |  | Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. |
|  | 1.3. | Zakres robót objętych SST |
|  |  | Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z otworzeniem nawierzchni występujące w obiekcie objętym kontraktem. |
|  |  | Niniejsza specyfikacja dotyczy robót związanych z ustawieniem krawężników: |
|  |  | - | betonowych wystających o wymiarach 15*30cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej |
|  |  | - | betonowych wtopionych o wymiarach 12*25cm na ławie betonowej z oporem |
|  | 1.4. | Ogólne wymagania dotyczące robót |
|  |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. |
| 2. | MATERIAŁY |
|  | Ogólne wymagania podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Stosowane materiały: |
|  | - | krawężniki betonowe – uliczne [U], prostokątne [typa] jednowarstwowe[1] o wymiarach 15*30*100cm , gat.1 [G1] – Ua-1/15/30/100 BN-80/6775-03/04 |
|  | - | krawężniki betonowe – drogowe [D], prostokątne[b], jednowarstwowe[1] o wymiarach 12*25*100cm, gat,1 [G1] – Db-1/12/25/100 BN-80/6775-03/04 |
|  |  | Powierzchnie krawężników powinny być pozbawione rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze formy. Krawędzie powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia wg BN-80/6775-03/1. Krawężniki można przechowywać na składowiskach otwartych układane z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. |
|  | - | piasek na podsypkę (PN-B-06712) i do zapraw (PN-B-06711) |
|  | - | cement do podsypki i zapraw klasy nie niższej niż 37,5 wg PN-EN 197-1:2002 |
|  | - | woda – odm. I wg PN-B-32250 |
|  | - | beton na ławy – B15 wg PN-B-06250 |
|  | - | masa zalewowa do wypełniania szczelin dylatacyjny na gorąco – wg BN-74/6771-04 |
| 3. | SPRZĘT |
|  | Ogólne wymagania podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Sprzęt specjalistyczny to: |
|  | - | betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw oraz podsypki cementowo – piaskowej |
|  | - | wibratory powierzchniowe |
|  | - | ubijaki ręczne i mechaniczne |
| 4. | TRANSPORT |
|  | Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w cz. Wymagania ogólne” |
|  | Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem w czasie transportu a górna warstwa nie powinna wystawać ponad ściany więcej niż 30 cm, |
|  | Transport cementu zgodnie z BN-88/6731-08 |
|  | Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem, wysuszeniem lub zawilgoceniem |
|  | Masę zalewową przewozić w beczkach stalowych w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. |
| 5. | WYKONANIE ROBÓT |
|  | 5.1. | Ogólne zasady |
|  |  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | 5.2. | Koryto pod ławy |
|  |  | Wykonać zgodnie z PN-B-060050: 1999 |
|  |  | Wskaźnik zagęszczenia dna ≥ 0,97. |
|  | 5.3. | Ławy pod krawężniki |
|  |  | Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02, Betonowanie ław wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Co 50m stosować szczeliny dylatacyjne |
|  | 5.4. | Ustawianie krawężników |
|  |  | Odległość pomiędzy górną krawędzią krawężnika a jezdnią powinna wynosić 10 do 12 cm, wyjątkowo 6 do 16 cm (wyrobienie ścieku). Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub gruntem rodzimym, przepuszczalnym i starannie ubitym. |
|  |  | Krawężniki ustawiać na ławie na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 do 5 cm (po zagęszczeniu). Spoiny przed zalaniem zaprawą cementowo-piaskową oczyścić i zmyć wodą. |
|  |  | Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02, |
| 6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
|  | 6.1. | Ogólne zasady |
|  |  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | 6.2. | Badanie wstępne |
|  |  | Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania krawężników a wyniki przedstawić Inspektorowi Nadzoru |
|  |  | Należy dokonać sprawdzenia: |
|  |  | - | wyglądu zewnętrznego przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchni i krawędziach |
|  |  | - | kształtu i wymiarów z dokładnością do 1 mm |
|  |  | - | kątów prostych |
|  | 6.3. | Badanie w czasie prowadzenia robót |
|  |  | Sprawdzenie koryta – Wymiary oraz zagęszczenie podłoża |
|  |  | Sprawdzenie ław - profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z zakładaną niweletą. Dopuszczalne odchyłki ± 1cm na każde 50m ławy. |
|  |  | Wymiary ławy powinny być sprawdzone w dwóch punktach na każde 100m ławy. Dopuszczalne odchyłki: |
|  |  |  | ± 10% dla wysokości |
|  |  |  | ± 10% dla szerokości |
|  |  | Równość sprawdza się raz na 100m poprzez przyłożenie 3 metrowej łaty. Dopuszczalna wartość prześwitu 1 cm. |
|  |  | Odchylenie linii ławy od zakładanego kierunku nie możę przekraczać 2 cm na każde 100m. |
|  |  | Sprawdzenie ustawienia krawężników – dopuszczalne odchylenie linii krawężników ± 1 cm na każde 100m. |
|  |  | Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny - ± 1 cm na każde 100m. |
|  |  | Równość sprawdza się dwa razy na 100m poprzez przyłożenie 3 metrowej łaty. Dopuszczalna wartość prześwitu 1 cm. |
|  |  | Wypełnienie spoin – muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. |
| 7. | OBMIARY |
|  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Jednostką obmiarową jest m (metr) krawężnika |
| 8. | ODBIÓR ROBÓT |
|  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli: zostały wykonane zgodnie z SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru zostały zachowane tolerancje wymiarów zgodnie z p.6 |
|  | Odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu podlegają: |
|  | - | wykonanie koryta pod ławę |
|  | - | wykonanie ławy |
|  | - | wykonanie podsypki |
| 9. | PODSTAWY PŁATNOŚCI |
|  | Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały podane w cz.„Wymagania ogólne” |
|  | Cena wykonania 1 m krawężnika obejmuje: |
|  | prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oznakowanie robót dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania wykonanie koryta pod ławę wykonanie ławy wykonanie podsypki cementowo - piaskowej ustawienie krawężników wypełnienie spoin zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika z ubiciem gruntu przeprowadzenie pomiarów i badań |
| 10. | NORMY ZWIĄZANE |
|  | PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |
|  | PN-88/B-06250 | Beton zwykły |
|  | PN-63/B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe – Wymagania techniczne |
|  | PN-79/B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
|  | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwykłego |
|  | PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
|  | PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
|  | PN-80/B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
|  | PN-EN 197-1 | Cement. Skład, wymagania, kryteria zgodności dotyczące elementów powszechnego użytku |
|  | PN-88/B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
|  | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. |
|  | BN-80/6775-04/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. |
|  | BN-64/8845-02 | Krawężniki uliczne Warunki techniczne ustawiania i odbioru |
|  | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |

| SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
| --- |
| D-04.OO.OO | CHODNIK Z PŁYTEK BETONOWYCH |
| 1. | WSTĘP |
|  | 1.1. | Przedmiot SST |
|  |  | Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z otworzeniem nawierzchni |
|  | 1.2. | Zakres stosowania SST |
|  |  | Szczegółowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. |
|  | 1.3. | Zakres robót objętych SST |
|  |  | Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z otworzeniem nawierzchni występujące w obiekcie objętym kontraktem. |
|  |  | W zakres tych robót wchodzi ułożenie chodnika z płytek betonowych wraz z obrzeżem. |
|  | 1.4. | Ogólne wymagania dotyczące robót |
|  |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. |
| 2. | MATERIAŁY |
|  | Płyty chodnikowe – rodzaj A, gatunek I (G1) wg BN-80/6775-03/03. Płyty powinny być składane rębem , płaszczyznami górnymi ku sobie na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty ustawiać na podkładach drewnianych zabezpieczając krawędzie przed uszkodzeniem. |
|  | Obrzeża – wysokie (Ow) 30*8cm, gatunku I (G7) wg BN-80/6775-04/04. Składowa-nie jak płyty chodnikowe. |
|  | Cement - portlandzki kl. „32,5” wg PN-EN 197-1:2002 |
|  | Piasek na podsypkę wg PN-B-06712, a do zapraw PN-B-06711. |
|  | Woda – odm. I wg PN-B-32250. |
| 3. | SPRZĘT |
|  | Roboty będą wykonywane ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: betoniarek, wibratorów powierzchniowych |
| 4. | TRANSPORT |
|  | Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. |
| 5. | WYKONANIE ROBÓT |
|  | 5.1. | Obrzeża chodnikowe |
|  |  | Koryta pod ławę wykonać zgodnie z PN-B-06050. Ławę wykonać ze żwiru lub piasku – grubość warstwy 3-5cm po zagęszczeniu. Obrzeża ustawiać na ławie . Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.. Należy je wypełnić zaprawą cementową piaskową (1:2). Zewnętrzna ściana powinna być obsypana gruntem |
|  |  | rodzimym starannie ubitym. |
|  | 5.2. | Chodnik. |
|  |  | Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z zakładanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Podsypka z piasku o grub. 20 cm powinna być ubita do wskaźnika zagęszczenia 1,0. Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Szerokość spoi nie powinna być większa niż 8mm. Wypełnić je mieszanką cementowo – piaskową. Chodnik należy pokryć warstwą piasku grub. 1,0-1,5 cm i utrzymywać w stanie wilgotnym przez okres 10 dni. |
| 6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
|  | 6.1. | Badania materiałów. |
|  |  | Sprawdzenie kształtu, wymiarów i głębokości uszkodzeń należy przeprowadzić za pomocą suwmiarki lub przymiaru stalowego z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie kątów za pomocą kątownika. |
|  |  | Badania płyt chodnikowych i obrzeży prowadzić wg BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/03 i BN-80/6775-04/04. Wyniki badań przedstawić Inspektorowi Nadzoru. |
|  | 6.2. | Badanie w czasie prowadzenia robót |
|  |  | Koryto – dopuszczalne tolerancje wymiarów - ± 1 cm |
|  |  | Podsypka – dopuszczalne tolerancje grubości - ± 1 cm, ponad to należy sprawdzić stopień zagęszczenia. |
|  |  | Obrzeża – dopuszczalne odchylenia: niwelety - ± 1 cm linii obrzeża - ± 2 cm |
|  |  | Chodnik – dopuszczalne odchylenia: niwelety - ± 3 cm profilu poprzecznego – 0,3% |
|  |  | Spoiny: powinny być w całości wypełnione zaprawą równoległość spoin – dopuszczalne odchylenia – 1 cm. |
| 7. | OBMIARY |
|  | Jednostkami obmiarowymi są: obrzeże – m chodnik - m2 |
| 8. | ODBIÓR ROBÓT |
|  | Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli: zostały wykonane zgodnie z SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru zostały zachowane tolerancje wymiarów zgodnie z p.6 |
|  | Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta wykonanie podsypki |
| 9. | PODSTAWY PŁATNOŚCI |
|  | Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały podane w „Wymaganiach ogólnych” |
|  | Cena wykonania 1m obrzeża obejmuje: |
|  | prace pomiarowe i roboty przygotowawcze dostarczenie materiałów wykonanie koryta rozścielenie i ubicie podsypki ustawienie obrzeża wypełnienie spoin obsypanie zewnętrznej ściany wykonanie badań i pomiarów |
|  | Cena wykonania 1m2 chodnika obejmuje: |
|  | prace pomiarowe i roboty przygotowawcze dostarczenie materiałów wykonanie koryta rozścielenie i ubicie podsypki cementowej-piaskowej ustawienie płyt wypełnienie spoin zaprawą cementową pielęgnacja chodnika wykonanie badań i pomiarów |
| 10. | NORMY ZWIĄZANE |
|  | PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |
|  | PN-79/B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
|  | PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
|  | PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
|  | PN-80/B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
|  | PN-EN 197-1 | Cement. Skład, wymagania, kryteria zgodności dotyczące elementów powszechnego użytku |
|  | PN-88/B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
|  | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. |
|  | BN-80/6775-03/03 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. |
|  | BN-80/6775-04/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. |

| SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
| --- |
| D-05.OO.OO | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI – podbudowa i nawierzchnia z tłucznia |
| 1. | WSTĘP |
|  | 1.1. | Przedmiot SST |
|  |  | Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego podczas odtworzenia nawierzchni w związku z budową wodociągu |
|  | 1.2. | Zakres stosowania SST |
|  |  | Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. |
|  | 1.3. | Zakres robót objętych SST |
|  |  | Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z otworzeniem nawierzchni występujące w obiekcie objętym kontraktem. |
|  |  | Niniejsza specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie. |
|  | 1.4. | Ogólne wymagania dotyczące robót |
|  |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. |
|  |  | Podbudowę wykonać wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych |
|  | 1.5. | Określenia podstawowe |
|  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. Stabilizacja mechaniczna – odpowiednie zagęszczenie warstw podbudowy i nawierzchni jw. |
| 2. | MATERIAŁY |
|  | 2.1. | Rodzaj |
|  |  | Kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny |
|  | 2.2. | Uziarnienie |
|  |  | Krzywa uziarnienia podana jest w PN-EN 933-1:2000 Ponadto kruszywo powinno spełniać wymagania jak niżej: |
|  |  | - - | zawartość ziaren mniejszych niż 0,075mm – 2-10% zawartość nadziarna - < 5% |
|  |  | - - | zawartość ziaren nieforemnych - < 35% zawartość zanieczyszczeń organicznych < 1% |
|  | 2.3. | Warstwa odcinająca |
|  |  | Należy stosować: |
|  |  | - piasek wg PN-B-11113 |
|  |  | - miał wg PN-B-11112 |
|  | 2.4. | Materiały do ulepszenia kruszywa |
|  |  | Do ulepszenia kruszyw stosuje się: |
|  |  | - | cement portlandzki – PN-EN 197-1:2000 |
|  |  | - | wapno PN-B-30020 |
|  |  | - | popioły lotne PN-S-96035 |
|  |  | - | żużel granulowany PN-B-23006 |
|  |  | Rodzaj i ilość dodatków określa PN-S-061002 |
|  | 2.5. | Woda |
|  |  | Jakość wody wg PN-B-32250 |
| 3. | SPRZĘT |
|  | Ogólne wymagania podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Sprzęt specjalistyczny to: |
|  | - | mieszarki do wytwarzania mieszanki z dozownikiem wody zapewniające uzyskanie jednorodnej mieszanki o optymalnej wilgotności |
|  | - | urządzenia do rozkładania mieszanki |
|  | - | zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne i małe walce wibracyjne |
| 4. | TRANSPORT |
|  | Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w cz. Wymagania ogólne” |
|  | Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem, wysuszeniem lub zawilgoceniem |
|  | Transport pozostałych materiałów winien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych |
| 5. | WYKONANIE ROBÓT |
|  | 5.1. | Ogólne zasady |
|  |  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | 5.2. | Przygotowanie podłoża |
|  |  | Podłoże (zasypka wykopu) powinna spełniać warunek d15/d85 ≤ 5 |
|  |  | co zapewni, że drobne cząstki podłożą nie będą przenikały do podbudowy. |
|  |  | W przypadku nie spełnienia tego warunku należy pod podbudowę ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę |
|  | 5.3. | Wytwarzanie mieszanki |
|  |  | Mieszankę należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Po wyprodukowaniu mieszanka powinna być transportowana do miejsca zabudowy z sposób zabezpieczający ją przed rozsegregowaniem i wysychaniem |
|  | 5.4. | Wbudowanie i zagęszczanie |
|  |  | Mieszanka powinna być rozkładana równomiernie w warstwie takiej aby po zagęszczeniu jej grubość była równa zakładanej. Max grubość pojedynczej |
|  |  | warstwy nie powinna przekraczać 20 cm. Jeżeli podbudowa składa się z kilku warstw to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zacho-waniem wymaganych spadków i rzędnych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odebraniu już wykonanej przez Inspektora Nadzoru. |
|  | 5.5. | Utrzymanie podbudowy |
|  |  | Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. |
| 6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
|  | 6.1. | Ogólne zasady |
|  |  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | 6.2. | Badanie wstępne |
|  |  | Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania kruszyw a wyniki przedstawić Inspektorowi Nadzoru |
|  | 6.3. | Badanie w czasie prowadzenia robót |
|  |  | Uziarnienie i wilgotność - co najmniej 2 x dziennie i jedno dla powierzchni co najwyżej 500 m2. Uziarnienie - próbki pobierać losowo przed zagęszczeniem. Wilgotność określić wg PN-EN 1097-5. |
|  |  | Zagęszczenie warstwy - 2 próbki na 1000m2. Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 wynosi |
|  |  | E2 / E1 ≤ 2,2 |
|  |  | Własności kruszywa – dla każdej nowej partii kruszywa |
|  | 6.4. | Cechy geometryczne podbudowy |
|  |  | Pomiar | Częstotliwość | Dopuszczalne odchyłki |
|  |  | Szerokość | 10x na 0,5 km | + 10cm, - 5 cm |
|  |  | Równość podłużna | co 20 m | 10mm |
|  |  | Równość poprzeczna | 10x na 0,5 km | 10mm |
|  |  | Spadki poprzeczne | 10x na 0,5 km | ± 0,5% |
|  |  | Rzędne wysokościowe | co 50m | +1cm, –2 cm |
|  |  | Grubość podbudowy | raz na 200 m2 | ± 10% |
|  | 6.5. | Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami (grubość, geometria) |
|  |  | Warstwy podbudowy wykazujące odchylenia od podanych w p.6.4. należy naprawić poprzez spulchnienie do głeb. 10cm, ewentualne uzupełnienie i ponowne zagęszczenie. |
| 7. | OBMIARY |
|  | Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy. |
| 8. | ODBIÓR ROBÓT |
|  | Ogólne zasady podano w cz. „wymagania ogólne” |
|  | Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli: zostały wykonane zgodnie z SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru zostały zachowane tolerancje wymiarów zgodnie z p.6 |
| 9. | PODSTAWY PŁATNOŚCI |
|  | Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały podane w cz.„Wymagania ogólne” |
|  | Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje: |
|  | prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oznakowanie robót sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża przygotowanie mieszanki z kruszywa dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania rozłożenie mieszanki przeprowadzenie pomiarów i badań utrzymanie podbudowy w czasie robót |
| 10. | NORMY ZWIĄZANE |
|  | PN-88/B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
|  | PN-76/B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. |
|  | PN-EN 933-1:2000 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. |
|  | PN-EN 933-1:2001 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4 Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu |
|  | PN-EN 1097-5:2001 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5 Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją |
|  | PN-EN 1097-6:2001 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6 Oznaczanie gęstości ziarn nasiąkliwości |
|  | PN-EN 1367-1:2001 | Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: oznaczanie mrozoodporności |
|  | PN-EN 1744-1:2000 | Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. |
|  | PN-80/B-06714-37 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. |
|  | PN-79/B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles |
|  | PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
|  | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. |
|  | PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
|  | PN-EN 197-1:2002 | Cement. Skład, wymagania, kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
|  | PN-86/B-23006 | Kruszywo do betonu lekkiego |
|  | PN-B-30020:1999 | Wapno |
|  | PN-88/B-32250 | Woda do betonu i zapraw |
|  | PN-S-06102:1997 | Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie |
|  | PN-84/S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego |
|  | PN-S-96035:1999 | Popioły lotne |
|  | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
|  | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych |
|  | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego |
|  | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. |
|  | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Oznaczanie równości nawierzchni planografem i łatą |
|  | BN-70/8931-06 | Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym |
|  | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
|  | Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych W-wa 1997 |
| SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
| D-06.O0.OO | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI – nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 1. | WSTĘP |
|  | 1.1. | Przedmiot SST |
|  |  | Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego w związku z budową kanału. |
|  | 1.2. | Zakres stosowania SST |
|  |  | Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. |
|  | 1.3. | Zakres robót objętych SST |
|  |  | Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z otworzeniem nawierzchni występujące w obiekcie objętym kontraktem. |
|  |  | Ustalenia zawarte w SST dotyczą wykonania warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego dla dróg o kategorii ruchu KR4 |
|  | 1.4. | Ogólne wymagania dotyczące robót |
|  |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. |
|  | 1.5. | Określenia podstawowe |
|  |  | Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu spełniająca wymagania określonymi normami Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona Podłoże – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. |
| 2. | MATERIAŁY |
|  | Ogólne wymagania podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Przyjęto, że mieszanka mineralno-asfaltowa zostanie zakupiona w wytwórni mas asfaltowych |
| 3. | SPRZĘT |
|  | Ogólne wymagania podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | Sprzęt specjalistyczny to: |
|  | - | układarki mieszanek mineralno-asfaltowych |
|  | - | skrapiarki |
|  | - | walce stalowe gładkie |
|  | - | walce ogumione |
|  | - | samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym |
| 4. | TRANSPORT |
|  | Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w cz. Wymagania ogólne” |
|  | Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem |
|  | Czas transportu nie powinien przekraczać 2 godz. Warunkiem podstawowym jest zachowanie temperatury wbudowania. |
| 5. | WYKONANIE ROBÓT |
|  | 5.1. | Ogólne zasady |
|  |  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | 5.2. | Przygotowanie podłoża |
|  |  | Podłoże powinno być wyprofilowane i równe a powierzchnia sucha i czysta. Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm. |
|  |  | Przed rozłożeniem betonu asfaltowego podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,5-0,7 kg/m2 |
|  | 5.3. | Połączenia międzywarstwowe |
|  |  | Każdą ułożoną warstwę przed ułożeniem następnej należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ok. 0,3 kg/m2. Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem ok. 0,5 godz. co pozwoli na odparowanie wody lub upłynniacza. |
|  | 5.4 | Warunki przystąpienia do robót |
|  |  | Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana gdy temperatura w ciągu doby wynosiła więcej niż 5oC. Nie wolno układać nawierzchni w czasie opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru powyżej 16 m/s |
|  | 5.4. | Wbudowanie i zagęszczanie |
|  |  | Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej prowadzić układarką z wbudowanym układem automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymaniem niwelety. |
|  |  | Temperatura wbudowanej mieszanki nie może być niższa od 140oC, a początkowa temp. mieszanki w czasie zagęszczania nie może być niższa od 135oC. |
|  |  | Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien wynosić ≥ 98% |
|  |  | Złącza powinny być wykonane w linii prostej – równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być: |
|  | - | przesunięte względem siebie o co najmniej 5 cm |
|  | - | całkowicie związane |
|  | - | przylegające w jednym poziomie |
| 6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
|  | 6.1. | Ogólne zasady |
|  |  | Ogólne zasady podano w cz. „Wymagania ogólne” |
|  | 6.2. | Badanie w czasie prowadzenia robót |
|  |  | Skład mieszanki mineralno-asfaltowej – 1 próbka przy produkcji do 500 Mg – badania składu polega na wykonaniu ekstrakcji zgodnie z PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne recepturą |
|  |  | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej - każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowania – pomiar polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury z tolerancją ± 2oC |
|  |  | Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej – dla każdego pojazdu w czasie wbudowania – polega na ocenie wizualnej |
|  | 6.4. | Cechy geometryczne nawierzchni |
|  |  | Pomiar | Częstotliwość | Dopuszczalne odchyłki |
|  |  | Szerokość | 2x na 0,5 km | ± 5 cm |
|  |  | Równość warstwy | 10x na 0,5 km | 4mm dla ścieralnej 6mm dla wiążącej |
|  |  | Spadki poprzeczne | 10x na 0,5 km | ± 0,5% |
|  |  | Rzędne wysokościowe | co 10m | ±1cm |
|  |  | Grubość warstwy | w osi i na brzegach co 25m | ± 10% |
|  |  | Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza | całkowicie związane |
|  |  | Wygląd warstwy | ocena ciągła | jednolita tekstura bez miejsc porowatych, łusz-czących się i spękanych |
|  |  | Zagęszczenie warstwy | 2x na 0,5 km | zgodne z recepturą |
| 7. | OBMIARY |
|  | Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z betonu asfaltowego |
| 8. | ODBIÓR ROBÓT |
|  | Ogólne zasady podano w cz. „wymagania ogólne” |
|  | Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli: zostały wykonane zgodnie z SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru zostały zachowane tolerancje wymiarów zgodnie z p.6 |
| 9. | PODSTAWY PŁATNOŚCI |
|  | Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały podane w cz.„Wymagania ogólne” |
|  | Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje: |
|  | prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oznakowanie robót sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża dostarczenie mieszanki z wytwórni pomalowanie lepiszczem krawędzi i włazów kanałowych rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych |
| 10. | NORMY ZWIĄZANE |
|  | PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
|  | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. |
|  | PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
|  | PN-C-04024:1991 | Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport |
|  | PN-C-96170:1965 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe |
|  | PN-C-96173:1974 | Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych |
|  | PN-S-04001:1967 | Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. |
|  | PN-S-96504:1961 | Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych |
|  | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Oznaczanie równości nawierzchni planografem i łatą |
|  | Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych W-wa 1997 |