Charakterystyka obiektu

Roboty obejmują wykonanie sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy wodociągowych do granic działek zlokalizowanych w Piaskowie-Karolewie w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ostrorogu

Lokalizacja

Sieć wodociągowa będzie realizowana w obrębie działek 622; 197; 189; 180; 179; 178; 170; 152; 148/1; 147/1; 146/1; 145/1; 144; 143 w Ostrorogu os. Piaskowo Karolewo większość terenu wg planów sytuacyjnych poza punktami wyłączeniowymi jest nieuzbrojona. Jednakże na etapie realizacji wymagane jest zgłoszenie robót wszystkim instytucjom (telekomunikacja, energetyka, przed wodociągów i kanalizacji itp.) fakt rozpoczęcia robót celem uzyskania informacji o możliwości występowania na terenie robót uzbrojenia podziemnego.

- Sieć i przyłącza będą wykonywane z rur PE PN 10 z szeregu SDR 17 i 17,6 zgodnie z projektem technicznym łączenie rur będzie wykonywane metodą zgrzewania doczołowego odcinków sieci natomiast przyłącza za pomocą połączeń zaciskowych.

- Uzbrojenie sieci będzie wykonywane z kształtek żeliwnych kołnierzowych odcięcia sieci za pomocą zasuw żeliwnych z uszczelnieniem miękkim i obudową teleskopową

- Przejścia pod ulicą Powstańców będzie wykonywane metodą przewiertu rurą stalową. Rury przewodowe w przewiercie należy ułożyć płozach systemowych

- Wykonanie robót ziemnych dla wykonania sieci obejmuje wykop ręczny i mechaniczny na odkład oraz część (wypór z podsypki obsypki technologicznej) z wywozem na działkę nr 178. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie wykopu i bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.