| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| ADRES SPORZĄDZAJĄCEGO PRZEDMIAR ROBÓT: | 39 – 300 MIELEC, UL. KOCJANA 9/33 |
| TYTUŁ PROJEKTU: | ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA (TERENU) WOKÓŁ „POMNIKA GRUNWALD” |
| OBIEKT: | TEREN PRZY POMNIKU GRUNWALDZKIM W PADWI NARODOWEJ |
| RODZAJ ROBÓT: | ZAGOSPODAROWANIE – ROBOTY BUDOWLANE |
| INWESTOR: | GMINA PADEW NARODOWA |
| ADRES INWESTORA | 39 – 340, PADEW NARODOWA 212 |
| DATA OPRACOWANIA: | MARZEC 2009 |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO: |  |
| SŁOWNIE: |  |
| VAT 22% |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO: |  |
| SŁOWNIE BRUTTO: |  |
| OPRACOWANIE |
| NR UPRAWNIEŃ I ZAKRES | PIECZĘĆ I PODPIS |
| inż. Damian Błachowicz PDK/0091/OWOK/04 DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ |  |
| ZATWIERDZONO |
| PIECZĘĆ I PODPIS INWESTORA |  |

Załącznik nr 7

Ogólna charakterystyka obiektu, robót budowlanych wraz z opisem technicznym.

Zamierzenia Inwestora:

- 5 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy terenach zielonych

- utwardzenie terenu zielonego kostka betonową – stworzenie nowych miejsc rekreacji z placem utwardzonym – remont istniejącego

- zakomponowanie i ukształtowanie terenu zielonego

- remont i częściowa wymiana chodnika wzdłuż drogi publicznej

- wzmocnienie fundamentów istniejącego ogrodzenia

- usunięcie istniejących przęseł ogrodzenia wokół kopca oraz zepsutych urządzeń placu zabaw

- budowę nowego ogrodzenia wokół kopca i terenu zielonego

Stan projektowany.

Podstawowe parametry

- parking

wymiary stanowisk postojowych 2,5m x 5,0m, spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku jezdni, nawierzchnia z kostki betonowej szarej 8 cm. Linia rozgraniczająca poszczególne miejsca parkingowe wykonana będzie z dwóch rzędów kostki betonowej czerwonej,

- chodniki i place

warstwa ścieralna z kostki betonowej f. Libert seria Antico w kolorach szary antracyt i brązowy porfirowy gr 6cm ograniczona obrzeżem z kostki granitowej czarnej na ławie betonowej z betony B-15, podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 10 cm

Miejsce parkingowe oraz drogi dojazdowe ograniczone krawężnikiem drogowym 15 x 30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu b-15 gr. 15 cm

Odwodnienie miejsc parkingowych i chodnika zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne do korytek i na teren zielony.

Projektuje się ogrodzenie wokół kopca i terenów zielonych na fundamencie betonowym z przęsłami stalowymi.

Wielkość terenu w granicach opracowania inwestycji ABCD wynosi 1400 m2.