Numer sprawy RGR/J/341/14/2009

Padew Narodowa, 2009-11-30

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/14/2009. Nazwa zadania: „Modernizacja stadionu sportowego „Grunwald” w Padwi Narodowej – budowa szatni”

Dnia. 26-11-2009 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

...”	1.	Proszę o podanie kolorystyki płyt warstwowych ściennych i dachowych.

2.	Brak w kosztorysie inwestorskim wykonania sufitu podwieszanego z płyt „TERMATEX”

3.	Brak w kosztorysie inwestorskim wykonania i zbrojenia stóp fundamentowych.

4.	Brak w kosztorysie inwestorskim pozycji – montaż urządzeń i wyposażenia

5.	Prosimy o podanie grubości płyt GK i ich rodzaj (poz. 26 kosztorysu inwestorskiego)

6.	W części kanalizacji wewnętrznej (poz. 13-15 kosztorysu inwestorskiego) ujęto obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Roboty te są wyszczególnione w części budowlanej (poz. 33-35 kosztorysu inwestorskiego)

7.	W kosztorysie inwestorskim część elektryczna (poz. 3.15) uwzględniono montaż 24 szt. różnych opraw oświetleniowych, natomiast zgodnie z dokumentacją powinno ich być 31....”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że:

Ad. 1.	Płyty warstwowe kolor ścian i dachu – piaskowy (np. RAL 1015),

Ad. 2.	Przy stropie z płyt warstwowych nie przewiduje się stropu podwieszanego.

Ad. 3.	Stopy występują jedynie pod słupami stalowymi i są zbrojone. 
Stopy 70x70 cm. Fundamenty wykonać z betonu klasy B-20, zbrojenie stóp w obu kierunkach ze stali klasy A-III Ø 14, strzemiona Ø 6 ze stali klasy A-0, płyta fundamentowa zbrojona stalą A-III Ø 12

Ad. 4.	Należy skalkulować zgodnie z projektem budowlanym.

Ad. 6	Przy wycenie prac należy pominąć pozycje 5.13-5.15 kosztorysu inwestorskiego – część dotycząca kanalizacji wewnętrznej.

Ad. 7	Zgodnie z zapisem pkt. III SIWZ - roboty należy wyceniać na podstawie projektu budowlanego, przedmiar robót nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót. W związku z powyższym należy wycenić montaż opraw oświetleniowych w ilości 33 szt.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego