## Załącznik nr 8

SPECYFIKACJA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# Remont rowów melioracji wodnej szczegółowej w sołectwach Wojków, Pierzchne, Padew Narodowa uszkodzonych w czasie powodzi – gmina Padew Narodowa

Konserwacja rowów melioracji wodnej szczegółowej:

Padew Narodowa  -  rowy: Mieszy Dąb, Osa Duża, Wirek, Laski,

Pierzchne               -  rów:   Ściek Lewy

Wojków                 -  rów:    Stróżowiec

Wykonał

Inż. Krzysztof Kopeć

- Część ogólna.

  - Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych rowów melioracji wodnej szczegółowej:

Padew Narodowa  -  rowy: Mieszy Dąb, Osa Duża, Wirek, Laski,

Pierzchne               -  rów:   Ściek Lewy

Wojków                 -  rów:    Stróżowiec

- Rów Mieszy Dąb  w km 0+000 - 5+200

- Rów Osa Duża w  km 0+000 – 1+800

- Rów Wirek w km 0+000 – 1+700

- Rów Laski - w km 0+000 - 4+100

- Rów Ściek Lewy  -  w km 0+000 - 1+460

- Rów Stróżowiec - w km 0+000 – 1+430

Kod CPV -  90.72.18.00-5

  - Uczestnicy procesu Inwestycyjnego

Zamawiający – Gmina Padew Narodowa woj. podkarpackie

  - Charakterystyka przedsięwzięcia.

    - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszych Wytycznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją urządzeń wodno- melioracyjnych.

Zakres robót  na obiektach obejmuje odpowiednio:

1.  Rów Mieszy Dąb  w km 0+000 - 5+200

- Ręczne wykoszenie i wygrabienie  porostów gęstych twardych ze skarp i dna

-     Hakowanie dna przy zarośnięciu 60%

-     Odmulenie dna mechanicznie warstwą 20 cm

2.  Rów Osa Duża w  km 0+000 – 1+800

- Ręczne wykoszenie i wygrabienie  porostów gęstych twardych ze skarp i dna

-     Hakowanie dna przy zarośnięciu 60%

-     Odmulenie dna mechanicznie warstwą 20 cm

3.  Rów Wirek w km 0+000 – 1+700

- Ręczne wykoszenie i wygrabienie  porostów gęstych twardych ze skarp i dna

-     Hakowanie dna przy zarośnięciu 60%

-     Odmulenie dna mechanicznie warstwą 20 cm

4.  Rów Laski - w km 0+000 - 4+100

- Ręczne wykoszenie i wygrabienie  porostów gęstych twardych ze skarp i dna

-     Hakowanie dna przy zarośnięciu 60%

-     Odmulenie dna mechanicznie warstwą 20 cm

5.  Rów Ściek Lewy  -  w km 0+000 - 1+460

- Ręczne wykoszenie i wygrabienie  porostów gęstych twardych ze skarp i dna

-     Hakowanie dna przy zarośnięciu 60%

-     Odmulenie dna mechanicznie warstwą 20 cm

-    Odwiezienie wydobytego namułu

6.    Rów Stróżowiec - w km 0+000 – 1+430

- Ręczne wykoszenie i wygrabienie  porostów gęstych twardych ze skarp i dna

-     Hakowanie dna przy zarośnięciu 60%

-     Odmulenie dna mechanicznie warstwą 20 cm

-    Odwiezienie wydobytego namułu

  - Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót:

- przedmiar robót

- mapa obszaru  z zaznaczonym kilometrażem do konserwacji

- mapy ewidencyjne – dostępne w Inspektoratach

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z przedmiarem robót oraz umową.

- Prowadzenie robót

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Przyjęte w przedmiarze roboty winne być realizowane z zachowaniem następujących wymogów: wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z opisami w przedmiarach i zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.

  - Wymagane kwalifikacje Wykonawcy

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie ( jeśli są wymagane prawem ) uprawnienia do wykonywania określonych w „Wytycznych…….” robót, jak również być przeszkoleni 
w zakresie BHP obejmującym tego typu prace.

  - Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji oraz do czasu zakończenia prac, Wykonawca będzie podejmował wszelkie stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska zarówno na terenie prowadzonych robót jak i poza jego terenem. Unikać należy działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W niniejszym zadaniu nie przewiduje się prac towarzyszących oraz robót tymczasowych.

  - Teren budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi występującymi w terenie.

    - Charakterystyka terenu budowy

Roboty konserwacyjne urządzeń melioracji podstawowych (cieki)  są robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza się wzdłuż konserwowanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Organizując roboty konserwacyjne na ciekach, należy je rozpocząć od ujścia umożliwiając swobodny odpływ wody.

    - Ochrona własności urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie robót konserwacyjnych, między innymi wyloty drenarskie w km j.w.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zapoznać 
się z terenem – szczególnie z oznakowaniem instalacji technicznych występujących w obrębie koryta rzeki.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie robót konserwacyjnych, takich jak rurociągi i kable etc.

    - Zapewnienie jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.

  - Nazwy i kody.

Kod wg CPV  90.72.18.00-5 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

  - Definicje pojęć i określenie zapisów i odbioru robót.

Podstawowymi dokumentami odbioru robót są:

protokół odbioru robót – dostarcza Zamawiający

książka kontroli robót konserwacyjnych – dostarcza Zamawiający, wpisów dokonuje Wykonawca i osoba sprawująca nadzór techniczny.

kosztorys powykonawczy  -  sporządza Wykonawca

Podstawowe pojęcia:

ciek - rzeka , kanał prowadzący wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w sposób ciągły lub okresowy

normy – oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny 
w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością.

Z uwagi na podmokły charakter terenu wskazane jest użycie maszyn odpowiednich dla tych warunków.

Ilość i wydajność sprzętu powinna zagwarantować wykonanie robót zgodnie z terminem przewidzianym na ich wykonanie.

Używany sprzęt powinien spełniać odpowiednie warunki techniczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.

Ze względu na położenie konserwowanego obiektu częściowo w terenie zdrenowanym, roboty należy wykonywać ręcznie - km wg przedmiaru robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Na terenie, na którym znajduje się konserwowany obiekt występują drogi wojewódzkie, powiatowe 
i gminne – o nawierzchniach asfaltowych i gruntowych.

Dla dowozu sprzętu ciężkiego, przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

- Wymagania dotyczące wykonania robót, a także wymagania specjalne.

W czasie konserwacji urządzeń melioracyjnych należy przestrzegać zaleceń osoby sprawującej kontrolę techniczną, wyznaczonej przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

Wykaszanie i wygrabianie porostu traw ze skarp, dna cieku.

Koszenie ręczne

Koszenie porostu traw ręczne należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosy ręcznej lub kosy spalinowej. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie.

Wygrabianie

Należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty należy usunąć poza obrys wykonywanych prac.

Mechaniczne  rozplanowanie  wydobytego namułu

Wydobyty namuł należy rozplantować warstwą o grubości do 20cm, wyrównać powierzchnię rozplanowanego namułu. Należy wykonać w rozplantowanym urobku bruzdy spływowe.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Wykonawca pełni kontrolę w zakresie ilości i jakości wykonywanych robót. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość wykonania robót.

Nad prawidłowym procesem konserwacji urządzeń melioracyjnych czuwa wyznaczona przez Zamawiającego osoba do kontroli technicznej.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót był przegląd okresowy – jesienny obiektów melioracyjnych oraz ustalone komisyjnie niezbędne roboty wynikające z potrzeby utrzymania obiektu 
w sprawności technicznej.

Obmiaru robót wykonanych dokona razem z Wykonawcą osoba wyznaczona do kontroli technicznej.

- Opis sposobu odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót.

O gotowości do odbioru robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie.

Zamawiający ma obowiązek w ciągu 7 dni roboczych dokonać czynności odbioru. Wykonawca przygotuje kosztorys powykonawczy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego stanowi zakończenie czynności odbioru.

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących.

Nie przewiduje się wykonania robót tymczasowych i towarzyszących w przedmiotowych robotach konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych.

- Dokumenty odniesienia.

W konserwacji urządzeń melioracyjnych nie przewiduje się wykonywania dokumentacji projektowej, aprobat technicznych oraz innych dokumentów technicznych.

- Ustalenia ogólne

Rozliczenie za wykonane prace konserwacyjne między Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi na podstawie protokółu odbioru końcowego i  kosztorysu powykonawczego potwierdzającego wykonanie robót.  Zapłata nastąpi na podstawie dostarczonej faktury z wyżej wymienionymi załącznikami.

- Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi wydanymi zarówno przez władze państwowe jak i lokalne.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 1994 poz 414 z późn. zm.)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. Nr 80 z 2003 poz. 717 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199 z 2008 poz. 1227)

- Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U Nr 329 z 2005 r., poz. 2019 z późn. zm.)

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92  z 2004 r.poz. 880 zpóźn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 z późn. zm.)