Załącznik nr 9

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów

gm. Padew Narodowa

nr. ew. 349

Inż. Krzysztof Kopeć

Projekt zawiera:

1. mapa poglądowa

2. mapa ewidencyjna

3. mapa zasadnicza

4. rysunek konstrukcyjny

5. przedmiar robót

Wielkości  podstawowe:

1. długość drogi                       550 mb

2. szerokość korony drogi          3.0m

3. warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm  - 1650 m2

4. podbudowa z żużla gr. 12 cm                   - 1650m2

5. nawierzchnia z tłucznia dr. 7.0 cm           - 1650m2

OPIS TECHNICZNY

Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów, nr. ew.349 gm. Padew Narodowa

- Podstawa opracowania

  - Opracowanie projektu „ Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów o nr. ew. 349 gm. Padew Narodowa”  został zlecony przez Gminę Padew Narodowa.

- Dane wyjściowe

  - Mapa ewidencyjna

  - Mapa zasadnicza

  - Wniosek o dofinansowanie

  - Pomiary terenowe

  - Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

- Stan istniejący

  - Droga Nr.349 w miejscowości Zachwiejów

Przedmiotowa droga o dł.550 mb. jest typową drogą

dojazdową do gruntów rolnych i do monitorowania stanów

wody  rzeki Babulówki, oraz do prowadzenia akcji

powodziowej  w miejscowości  Zachwiejów

Droga ta posiada nawierzchnię gruntową a jej szerokość wynosi od 3.0  m. Nawierzchnia w km 0+000-0+550 jest nawierzchnią gruntową która , przez lata eksploatacji i prowadzenie akcji powodziowej została zniszczona, występują liczne wyboje w których po opadach lub roztopach stagnuje woda. Droga stanowi poważne utrudnienie przy uprawie przylegających do niej pól, oraz przy prowadzeniu akcji powodziowej

4.    Rozwiązania projektowe

Remont drogi w km 0+000-0+550 przewiduje wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej. Po wyprofilowaniu wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm Następnie wykonanie podbudowy z żużla   o gr. 12 cm.  Po wykonaniu podbudowy wykonana zostanie nawierzchnia z tłuczniowej mieszanki sortowanej 0-32mm o gr.7.0 cm.

Szerokość nawierzchni na tym odcinku wynosi 3.0m. .

Nawierzchnię tłuczniową zagęścić i wyprofilować ze spadkami poprzecznymi obustronnymi 5%.

Inż. Krzysztof Kopeć