Załącznik nr 12

## PROJEKT   WYKONAWCZY

Remont drogi gminnej " Babule - Klęskówka " ( nr. drogi 42/42/016 )

w miejscowości Zarównie w km 0+000 - 0+510

Droga Dz. Nr. ew. 785

Wyk.

Kwiecień 2013r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

##### Wielkości podstawowe

I. Droga Nr  42/42/016 w m. Babule

1. długość drogi                                                                          – 510 mb

2. profilowanie istniejącej nawierzchni                                       - 1785 m2

4. warstwa odsączająca gr. 10 cm                                               - 1785 m2

5. podbudowa tłuczniowa warstwa dolna gr. 15 cm                   - 1785 m2

6. podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 4 cm                     - 1785 m2

7. nawierzchnia tłuczniowa warstwa górna gr. 7 cm                   - 1785  m2

8. regulacja studzienek kanalizacyjnych                                      - 6 szt.

Projekt zawiera :

- Wielkości podstawowe

- Sytuacja poglądowa

- Opis techniczny

- Mapa zasadnicza

- Profile podłużne

- Przekroje poprzeczne

- Rysunki konstrukcyjne

- Przedmiary

### OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej " Babule - Klęskówka " ( nr. drogi 42/42/016 )

w miejscowości Babule w km 0+000 - 0+510

Droga Dz. Nr. ew. 785

1. Podstawa opracowania

1.1 Opracowanie projektu Remont drogi gminnej " Babule - Klęskówka "

( nr. drogi 42/42/016 ) w miejscowości Babule w km 0+000 - 0+510

zostało zlecone przez  Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2.3 Pomiary w terenie

2.4 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 42/42/016 Babule

Droga gminna przewidziana do remontu w km 0+000 – 0+510 w m. Babule

Droga ta jest droga dojazdową do gospodarstw, oraz do pól.

Posiada ona nawierzchnię tłuczniową o szerokości pasa utwardzonego

3.0 – 3.5m. Po obu stronach na tym odcinku występują gospodarstwa domowe.

Podczas powodzi w ostatnich latach droga ta była bardzo eksploatowana w niekorzystnych warunkach , zwłaszcza podczas kilkakrotnych powodzi w

2010 r. kiedy była podtopiona. W tym czasie powstały liczne wyboje i przecięcie istniejącej nawierzchni. Wyboje te w czasie eksploatacji powiększają się co grozi całkowitemu zniszczeniu nawierzchni, co będzie skutkowało jej nieprzejezdnością. Bezpośrednia bliskość potoku Babulówka stwarza zagrożenie powodziowe i w czsie prowadzenia akcji powodziowej droga powinna być przejezdna.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga   Nr. 42/42/016

Remont drogi przewidziany jest w km 0+000 – 0+510 tj. na odcinku 510 mb. Przed wyprofilowaniem w miejscach znacznych wybojów i zaniżeń nawierzchnię istniejącą należy uzupełnić materiałem sypkim. Po zagęszczeniu przystąpić do profilowania. Po wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm. Następnie na powierzchni warstwy odsączającej ułożona zostanie podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubości 15 cm i warstwa górna gr. 4 cm. W następnej kolejności na wykonanej podbudowie wykonana zostanie nawierzchnia tłuczniowa warstwa górna grubości 7.0 cm. Szerokość poszczególnych warstw wynosi 3.5m.W km 0+000 tj. przy połączeniu z drogą powiatową wykonać rozjazd połączony z wykonanym już zjazdem z drogi powiatowej.  W trakcie prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę na studzienki kanalizacyjne usytuowane w trasie remontowanej drogi. Włazy należy wyregulować w stosunku do nowej nawierzchni drogi.

Spadki poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych wykonać obustronnie po 5%. Natomiast na łukach spadki jednostronne 5 %.

4.3 Parametry drogi zostały przedstawione w części graficznej , w formie przekroi poprzecznych i profili podłużnych.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Ochrona środowiska

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami) , Ja niżej podpisany projektant oświadczam , zgodnie z §3 ust. 2 , że realizacja przedsięwzięcia Remont drogi gminnej " Babule - Klęskówka " ( nr. drogi 42/42/016 ) w miejscowości Babule w km 0+000 - 0+510 nie spowoduje wzrostu emisji o więcej niż 20% oraz wzrostu zużycia surowców ( w tym wody) materiałów, paliw, energii o więcej niż 20%.