Załącznik nr 12

## PROJEKT   WYKONAWCZY

Remont drogi gminnej " Zarównie - Zachwiejów " ( nr. drogi 42/42/015 )

w miejscowości Zarównie w km 0+000 - 0+460

Droga Dz. Nr. ew. 1631, 1613

Wyk.

Kwiecień 2013r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

##### Wielkości podstawowe

I. Droga Nr  42/42/015 w m. Zarównie

1. długość drogi                                                                          – 460 mb

2. rozebranie starej nawierzchni                                                 -  750 m2

3. wykonanie koryta                                                                  -  750 m2

4. warstwa odsączająca gr. 10 cm                                               - 750m2

5. podbudowa tłuczniowa warstwa dolna gr. 15 cm                   - 750 m2

6. podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 8 cm                     - 750 m2

7. nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm                 - 750  m2

8. nawierzchnia warstwa ścieralna gr. 5 cm.                               - 1380 m2

9. powierzchnia poboczy gr. 7 cm szer. 0.5m z tłucznia             - 460 m2

Projekt zawiera :

- Wielkości podstawowe

- Sytuacja poglądowa

- Opis techniczny

- Mapa ewidencyjna

- Mapa zasadnicza

- Profile podłużne

- Przekroje poprzeczne

- Rysunki konstrukcyjne

- Wypisy

### OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej " Zarównie - Zachwiejów " ( nr. drogi 42/42/015 )

w miejscowości Zarównie w km 0+000 - 0+460

Droga Dz. Nr. ew. 1631, 1613

1. Podstawa opracowania

1.1 Opracowanie projektu Remont drogi gminnej " Zarównie - Zachwiejów "

( nr. drogi 42/42/015 ) w miejscowości Zarównie w km 0+000 - 0+460

zostało zlecone przez  Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2.3 Pomiary w terenie

2.4 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 42/42/015 Zarównie

Droga gminna przewidziana do remontu w km 0+000 – 0+460 w m. Zarównie

Droga ta jest droga dojazdową do gospodarstw, oraz do pól.

Posiada ona nawierzchnię asfaltową o szerokości 3.0m. Po stronie południowej na całym odcinku występują gospodarstwa a w km 0+460 dochodzi do  Potoku Rów.

Podczas powodzi w ostatnich latach droga ta była bardzo eksploatowana w niekorzystnych warunkach , zwłaszcza podczas kilkakrotnych powodzi w

2010 r. kiedy była podtopiona. W tym czasie powstały liczne przełomy i spękania nawierzchni , które przy dalszej eksploatacji przekształciły się w wyboje i głębokie koleiny. Wyboje te w czasie eksploatacji powiększają się co grozi całkowitemu zniszczeniu nawierzchni, oraz zagraża bezpieczeństwu.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga   Nr. 42/42/015

W km drogi 0+100 – 0+350 tj. na dł. 250 mb rozebrać istniejąca nawierzchnię asfaltową. Następnie na tym odcinku wykonane zostanie koryto o głębokości 40 cm. i szerokości 3.0 m.  Urobek pozyskany z rozebranej nawierzchni i z korytowania zostanie złożony w pobliżu budowy w miejscu wskazanym przez inwestora. Po wykonaniu korytowania wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm. Następnie na powierzchni warstwy odsączającej ułożona zostanie podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubości 15 cm i warstwa górna gr. 8 cm. W następnej kolejności na wykonanej podbudowie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca grubości 4.0 cm. Po wykonaniu warstwy wiążącej w km 0+000 – 0+460 zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna grubości 5.0 cm i szerokości 3.0 m. W km 0+000 tj. przy połączeniu z drogą powiatową wykonać rozjazd połączony z wykonanym już zjazdem z drogi powiatowej. Połączenie z drogą powiatową zostało wykonane przy remoncie drogi powiatowej.

Spadki poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych wykonać obustronnie po 2%. Natomiast na łukach spadki jednostronne 2 %.

Po wykonaniu nawierzchni należy obciąć krawędzie i zastabilizować emulsją.

Pobocza wykonać jako nawierzchnia tłuczniowa warstwa górna grubości 7 cm i szerokości 0.5m.

4.3 Parametry drogi zostały przedstawione w części graficznej , w formie przekroi poprzecznych i profili podłużnych.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Ochrona środowiska

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami) , Ja niżej podpisany projektant oświadczam , zgodnie z §3 ust. 2 , że realizacja przedsięwzięcia Remont drogi gminnej " Zarównie - Zachwiejów " ( nr. drogi 42/42/015 ) w miejscowości Zarównie w km 0+000 - 0+460nie spowoduje wzrostu emisji o więcej niż 20% oraz wzrostu zużycia surowców ( w tym wody) materiałów, paliw, energii o więcej niż 20%.