Załącznik nr 11

## PROJEKT   WYKONAWCZY

Modernizacja drogi uszkodzonej w czasie powodzi

nr. ew. 505, 580 i 581w miejscowości Babule

Wyk.

czerwiec 2013r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

##### Wielkości podstawowe

I. Droga 505, 580, 581, w m. Babule

1. długość drogi                                                                          – 1200 mb

2. profilowanie istniejącej nawierzchni                                       - 3600 m2

4. warstwa odsączająca gr. 10 cm                                                - 900 m2

5. nawierzchnia z żużla warstwa dolna gr. 12 cm                       - 3600 m2

6. nawierzchnia tłuczniowa gr. 10 cm                                         - 3600 m2

Projekt zawiera :

- Wielkości podstawowe

- Sytuacja poglądowa

- Opis techniczny

- Mapa ewidencyjna

- Mapa zasadnicza

- Rysunki konstrukcyjne

- Wypisy

### OPIS TECHNICZNY

Modernizacja drogi uszkodzonej w czasie powodzi

nr. ew. 505, 580 i 581w miejscowości Babule

1. Podstawa opracowania

1.1 Opracowanie projektu Modernizacja drogi uszkodzonej w czasie powodzi

nr. ew. 505, 580 i 581w miejscowości Babule

,

w miejscowości Babule w km 0+000 – 1+200

zostało zlecone przez  Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2.3 Pomiary w terenie

2.4 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 505, 580, 581, Babule

Droga gminna przewidziana do remontu w km 0+000 – 1+200 w m. Babule

Droga ta jest droga dojazdową do pól.

Posiada ona nawierzchnię gruntową o szerokości pasa od 3.8 do 6.0m.

W czasie długiej eksploatacji i podtopień, które wystąpiły w ostatnich latach powstały liczne wyboje i przecięcie istniejącej nawierzchni. Wyboje te w czasie eksploatacji powiększają się co  będzie skutkowało jej nieprzejezdnością.  Uniemożliwi to dojazd rolników do swoich pól oraz do lasu zwłaszcza podczas zagrożenia powodziowego.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga   Nr. 505, 580, 581

Modernizacja drogi przewidziana jest w km 0+000 – 1+200 tj. na odcinku 1200 mb. Przed wyprofilowaniem z trasy drogi usunąć pnie po wyciętych drzewach oraz lokalne zakrzaczenia .  Po wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm. w km 0+000 – 0+300 Następnie na powierzchni warstwy odsączającej i wyprofilowanej powierzchni ułożona zostanie  warstwa dolna grubości  z żużla paleniskowego grubości

12 cm a na niej nawierzchnia z tłucznia kamiennego – mieszanka sortowana 0-32mm gr. 10 cm. Poszczególne warstwy  będą zagęszczone i wyprofilowane do założonych spadków poprzecznych.

Spadki poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych wykonać obustronnie po 5%. Natomiast na łukach spadki jednostronne 5 %.

4.3 Parametry drogi zostały przedstawione w części graficznej , w formie przekroi poprzecznych i profili podłużnych.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Ochrona środowiska

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami) , Ja niżej podpisany projektant oświadczam , zgodnie z §3 ust. 2 , że realizacja przedsięwzięcia Modernizacja drogi uszkodzonej w czasie powodzi o nr.ew. 505, 580 i 581 w miejscowości Babule w km 0+000 - 0+1+200 nie spowoduje wzrostu emisji o więcej niż 20% oraz wzrostu zużycia surowców ( w tym wody) materiałów, paliw, energii o więcej niż 20%.

W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej.