Załącznik nr 12

## PROJEKT   WYKONAWCZY

# Remont drogi gminnej Nr 103451R „ Do Dworu” w miejscowości Przykop w km 0+000 – 1+040

Droga dz. nr 152/4

Wyk.

Marzec 2014r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

Projekt zawiera :

- Wielkości podstawowe

- Sytuacja poglądowa

- Opis techniczny

- Mapa zasadnicza

- Profil podłużny

- Przekroje poprzeczne

- Rysunki konstrukcyjne

- Przedmiar robót

##### Wielkości podstawowe

I. Droga Nr  152/4 w m. Przykop

1. Długość drogi                                                                        – 1040 mb

2.  Nawierzchnia warstwa wiążąca gr. 4 cm                                    - 36 m2

3. Nawierzchnia warstwa ścieralna gr. 4 cm szer. 4.0m            - 4180 m2

4. powierzchnia poboczy gr. 5 cm szer. 0.5m z tłucznia            - 1040 m2

### OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Nr 103451R „ Do Dworu” w miejscowości Przykop

w km 0+000 – 1+ 040

1. Podstawa opracowania

# 1.1 Opracowanie projektu Remont drogi   Remont drogi gminnej Nr 103451R „ Do Dworu” w miejscowości Przykop w km 0+000 – 1+040

# Droga dz. nr 152/4

# zostało zlecone przez  Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2.3 Pomiary w terenie

2.4 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 152/4 Przykop

Odcinek drogi gminnej przewidzianej do remontu   w m. Przykop

w km 0+000 – 1+040

Droga na tym odcinku jest droga dojazdową do gospodarstw, pól i do wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. W km 0+000 – 1+040 posiada  nawierzchnię asfaltową o szerokości 4.0m, natomiast w dalszej części nawierzchnię stanowią drogowe płyty żelbetowe.  Podczas powodzi w ostatnich latach droga ta była bardzo eksploatowana w niekorzystnych warunkach , zwłaszcza podczas kilkakrotnych powodzi w 2010 r. W tym czasie powstały liczne przełomy i spękania nawierzchni , które przy dalszej eksploatacji przekształciły się w wyboje. Wyboje te w czasie eksploatacji powiększają się co grozi całkowitemu zniszczeniu nawierzchni.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga Nr 152/4

Przed przystąpieniem do remontu nawierzchni należy ściąć pobocza i oczyścić istniejącą nawierzchnię. Następnie w miejscach spękań i wybojów należy wykonać remonty cząstkowe aby zlikwidować ubytki w istniejącej nawierzchni.  W km 0+000 0+005 występuje zaniżenie, które należy wyrównać asfaltową warstwą wiążącą gr. 4. cm. Po wykonaniu tych robót wykonać  nawierzchnię asfaltową jako warstwę ścieralną  o gr. 4.0cm. szerokość jezdni 4.0m.

Spadki poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych wykonać obustronnie po 2%.   Po wykonaniu nawierzchni należy obciąć krawędzie i zastabilizować emulsją. Pobocza obsypać tłuczniem kamiennym gr. 5 cm i szer. po 0.5m.

4.3 Parametry obu remontowanych dróg zostały przedstawione w części graficznej , w formie przekroi poprzecznych i profili podłużnych.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Ochrona środowiska

# W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami) , Ja niżej podpisany projektant oświadczam , zgodnie z §3 ust. 2 , że realizacja przedsięwzięcia Remont drogi gminnej Nr 103451R „ Do Dworu” w miejscowości Przykop w km 0+000 – 1+040 nie spowoduje wzrostu emisji o więcej niż 20% oraz wzrostu zużycia surowców ( w tym wody) materiałów, paliw, energii o więcej niż 20%.