Załącznik nr 13

## PROJEKT   WYKONAWCZY

# Remont drogi gminnej Nr 103453R w miejscowości Domacyny

# w km 0+000 – 1+680

Droga dz. nr 316, 317, 11, 52,

Wyk.

Marzec 2015r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

Projekt zawiera:

- Wielkości podstawowe

- Sytuacja poglądowa

- Opis techniczny

- Mapa zasadnicza

- Profil podłużny

- Przekroje poprzeczne

- Rysunki konstrukcyjne

- Przedmiar robót

##### Wielkości podstawowe

I. Droga Nr  103453R w m. Domacyny

1. Długość drogi                                                                        – 1680 mb

2.  Nawierzchnia warstwa ścieralna gr. 3 cm szer.4.5m                  - 3656 m2

3. Nawierzchnia warstwa ścieralna gr. 4 cm szer. 4.0m            - 3940 m2

4. powierzchnia poboczy gr. 5 cm szer. 0.5m z tłucznia            - 1680 m2

5. Przepust śr. 60 cm L - 7.5m z rur WIPRO                             - 2 szt.

### OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Nr 103453R  w miejscowości Domacyny

w km 0+000 – 1+ 680

1. Podstawa opracowania

# 1.1 Opracowanie projektu  Remont drogi gminnej Nr 103453R

# w miejscowości Domacyny w km 0+000 – 1+680

# Droga dz. nr 316, 317, 11, 52,

# zostało zlecone przez  Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa zasadnicza w skali 1: 2000

2.2 Pomiary w terenie

2.3 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 316, 317, 11, 52,

Odcinek drogi gminnej przewidzianej do remontu   w m. Domacyny

w km 0+000 – 1+680

Droga na tym odcinku jest droga dojazdową do gospodarstw i pól.  W km 0+000 – 1+680 posiada  nawierzchnię asfaltową w km 0+000 - 0+700 o szerokości 4.5m. w km 0+700 - 1+680 szer. 4.0m.  Podczas powodzi w ostatnich latach droga ta była bardzo eksploatowana w niekorzystnych warunkach , zwłaszcza podczas kilkakrotnych powodzi w 2010 r. W tym czasie powstały liczne przełomy i spękania nawierzchni , które przy dalszej eksploatacji przekształciły się w wyboje. Wyboje te w czasie eksploatacji powiększają się co grozi całkowitemu zniszczeniu nawierzchni.

W km 0+500 drogi występuje przepust na rowie melioracyjnym śr. 60 cm z rur betonowych  który po długiej eksploatacji został częściowo załamany i nie spełnia swojego zadania. Konieczna jest wymiana przewodu przepustu.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga Nr 103453R

Przed przystąpieniem do remontu nawierzchni należy ściąć pobocza i oczyścić istniejącą nawierzchnię. W km 0+000 0+002 występuje  zjazd z drogi powiatowej który został wykonany podczas jej remontu. Do tego zjazdu dowiązana zostanie remontowana nawierzchnia drogi gminnej. Po oczyszczeniu nawierzchni i wyprofilowaniu poboczy wykonać  nawierzchnię asfaltową jako warstwę ścieralną  o gr. 3.0cm. przy szerokość jezdni 4.5m. w km 0+000 -0+700  i gr. 4.0 cm przy szer. 4.0 m w km 0+700 -1+680

Spadki poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych wykonać obustronnie po 2%.   Po wykonaniu nawierzchni należy obciąć krawędzie i zastabilizować emulsją. Pobocza obsypać tłuczniem kamiennym gr. 3 cm i szer. po 0.5m.

W km 0+500 i 1+239 wyremontowane zostaną  przepusty na rowie melioracyjnym.

Remont polega na wymianie załamanych rur betonowych na nowe przewody

śr. 60 cm z rur żelbetowych WIPRO   II stopień zbrojenia, długości 7.5 m.

Przewody położone na podbudowie: podsypka z pospółki gr. 10 cm i tłucznia kamiennego gr. 15 cm.  Przyczółki z prefabrykatów w postaci ścianek czołowych do przepustów o śr. 60 cm.

4.3 Parametry remontowanej drogi zostały przedstawione w części graficznej, w formie przekroi poprzecznych i profili podłużnych.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Ochrona środowiska

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami), Ja niżej podpisany projektant oświadczam, zgodnie z §3 ust. 2, że realizacja przedsięwzięcia Remont drogi gminnej Nr 103453R  w miejscowości Domacyny w km 0+000 - 1+680  nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na terenach NATURA 2000.

W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej.

opr. Krzysztof  Kopeć