## PROJEKT WYKONAWCZY

# Remont drogi gminnej Nr 103467R w miejscowości Pierzchne

# i Padew Narodowa  w km 0+000 – 1+500

Pierzchne dz. nr 9, 259, 263, 166, 220,

Padew Narodowa dz. nr 1543/2

Wyk.

Lipiec 2015r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

Projekt zawiera :

1  Wielkości podstawowe

2  Sytuacja poglądowa

3   Opis techniczny

4  Mapa zasadnicza

5 Profil podłużny

6  Rysunki konstrukcyjne

##### Wielkości podstawowe

I. Droga Nr  103467R w m. Pierzchne i Padew Narodowa

1.  Nawierzchnia warstwa ścieralna gr. 4 cm dł.1005m  szer.3.5m      - 3512.5 m2

2. Nawierzchnia warstwa ścieralna gr. 4 cm dł.495m szer. 3.0m    - 1485 m2

3. powierzchnia poboczy gr. 4 cm szer. 0.5m z tłucznia                 - 1005 m2

### OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Nr 103467R  w miejscowości Pierzchne i Padew Narodowa w km 0+000 – 1+ 500

1. Podstawa opracowania

# 1.1 Opracowanie projektu  Remont drogi gminnej Nr 103467R

# w miejscowości Pierzchne i Padew Narodowa w km 0+000 – 1+500

# Pierzchne dz. nr 9, 259, 263, 166, 220,

Padew Narodowa dz. nr 1543/2

# zostało zlecone przez  Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa zasadnicza w skali 1: 2000

2.2 Pomiary w terenie

2.3 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. 103467R

Odcinek drogi gminnej przewidzianej do remontu   w m. Pierzchne i Padew narodowa w km 0+000 – 1+005 oraz rękawy w km 0+000 - 0+195 i 0+000 - 0+300. Droga ta jest drogą dojazdową do gospodarstw oraz pól .

W km 0+000 – 1+005 posiada  nawierzchnię asfaltową o szerokości 3.5 natomiast drogi boczne  w km 0+000 - 0+195 i 0+000 - 0+300 szer. 3.0m.  Podczas powodzi w ostatnich latach droga ta była bardzo eksploatowana w niekorzystnych warunkach , zwłaszcza podczas kilkakrotnych powodzi

w 2010 r. W tym czasie powstały liczne przełomy i spękania nawierzchni , które przy dalszej eksploatacji przekształciły się w wyboje. Wyboje te w czasie eksploatacji powiększają się co grozi całkowitemu zniszczeniu nawierzchni.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga Nr 103467R

Przed przystąpieniem do remontu nawierzchni należy ściąć pobocza i oczyścić istniejącą nawierzchnię. Po oczyszczeniu nawierzchni i wyprofilowaniu poboczy wykonać  nawierzchnię asfaltową jako warstwę ścieralną  o gr. 4.0cm. przy szerokość jezdni 3.5m. w km 0+000 -0+195 i 0+300 wykonać nawierzchnię jako warstwę ścieralną  gr. 4.0 cm przy szer. 3.0 m

Spadki poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych wykonać obustronnie po 2%.   Po wykonaniu nawierzchni należy obciąć krawędzie i zastabilizować emulsją.  w km 0+000 - 1+005 pobocza obsypać tłuczniem kamiennym gr. 4 cm i szer. po 0.5m.

4.2  Remont przepustu

Remont przepustu  śr.800 mm w km drogi 0+170 polegający na zdemontowaniu rury na wylocie przepustu. Następnie należy wykonać dokop na długości zdemontowanej rury i 2.0 m poza rurą w dnie rowu o szerokości 0.5 m na głębokość 30 cm poniżej dna przepustu. W wykonanym wykopie wykonać podsypkę z piasku gr. 15 cm a na niej podbudowę z tłucznia kamiennego - mieszanka sortowana  0-32 gr. 15 cm. Na tak wykonanej podbudowie ponownie zamontować rurę wcześniej zdemontowana rurę. Rurę obsypać ziemią z rozkopu z ubiciem warstwami. Po obsypaniu wykonać przyczółek z darniny na mur z płatów darniny 40x0 cm i nachyleniu 1:0.75. Na końcu ubezpieczenia z tłucznia tj. 2.0m od końca zamontowanej rury wykonać palisadę z palików drewnianych dł. 1.0m w dnie i po 0.5m na skarpach.

4.3 Parametry remontowanej drogi zostały przedstawione w części graficznej , w formie przekroi poprzecznych i profili podłużnych.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

opr. Krzysztof  Kopeć