Załącznik nr 20

Wytyczne dodatkowe do przedmiotu zamówienia

- Stolarka okienna:

- okna otwierane do środka

- ramy okienne w kolorze białym

- okna o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9W/(m2. K)

- izolacyjność akustyczna minimum Rw=30 dB

- okna w podpiwniczeniu z szybą bezpieczną, P4

- okna uchylno-rozwieralne

- Stolarka drzwiowa i brama garażowa

- brama ocieplana uchylna, zamykana n. zamek

- brama w kolorze grafitowym

- drzwi w kotłowni spełniające wymogi p.poż.

- drzwi zamykane na zamki

- drzwi w kolorze szarym

Parapety z blachy powlekanej, kolor grafitowy

Rynny i rury spustowe PCV w kolorze grafitowym

Rewizje w kolorze grafitowym

- Rolety

- rolety antyrefleksyjne, z mechanizmem ręcznym

- rolety w kasetach

- Audyt powykonawczy.

Audyt powykonawczy obejmuje:

- termowizyjne badanie ciągłości warstw izolacji termicznej budynku

- audyt powykonawczy, który zweryfikuje parametry zużycia energii cieplnej 
i elektrycznej w zmodernizowanym budynku

- świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku

Badanie termowizyjne powinno być wykonane zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni”.

Audyt powykonawczy – dokument sporządzony przez audytora energetycznego, 
w których dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej. Analiza powinna uwzględniać porównanie parametrów zużycia energii budynku przed realizacją projektu z parametrami obiektu po faktycznie wykonanej modernizacji, w tym badań wymienionych w lit. a. Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodologią wykorzystywaną do opracowania audytów energetycznych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 nr 962).