MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

Przebudowa i modernizacja drogi poscaleniowej w miejscowości Wojków

nr. ew.  421

sierpień  2016r.                                                       wyk.  inż. Krzysztof  Kopeć

Projekt zawiera

1. orientacja

2. wielkości podstawowe

3. opis techniczny

4. mapa ewidencyjna

5. mapa zasadnicza

6. profil  podłużny

7. rysunek konstrukcyjny

Wielkości podstawowe

Droga nr. 421

1. długość drogi                                                           - 417 mb

2. szerokość korony                                                     -    3.5 m

3. warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm                 -  1459.5 m2

4. podbudowa z tłucznia gr. 10.0 cm                           -  1459.5 m2

5. nawierzchnia z tłucznia gr. 5 cm                             -  1459.5 m2

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa i modernizacja drogi poscaleniowej w m. Wojków

gm. Padew Narodowa

- Podstawa opracowania

Opracowanie projektu „Przebudowa i modernizacja drogi poscaleniowej w miejscowości Wojków nr. ew. 421  gm. Padew Narodowa”

- Dane wyjściowe

  - Mapa zasadnicza

  - Wniosek o dofinansowanie

  - Pomiary terenowe

  - Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3.   Stan istniejący

Droga powstała wskutek scalenia gruntów w miejscowości Wojków.

Droga jest wyznaczona w terenie jako nowy obiekt lub w trasie już drogi

istniejącej.

Droga posiada  nawierzchnię gruntową w większości zadarnioną o pasie szerokości  4.0 m. Dojazd do pól w obecnym stanie jest bardzo utrudniony, gdyż w części występuje na naturalnym pochyleniu terenu w kierunku doliny pot. Dymitrowsko -  Mołodochowskiego. Utrudnia to dojazd rolnikom do pól.  Konieczne wyprofilowanie zbytniego nachylenia drogi  i utwardzenie nawierzchni, co zdecydowanie poprawi standard drogi.

4.    Rozwiązania projektowe

Droga nr. 421

1. długość drogi                                                           - 417 mb

2. szerokość korony                                                     -    3.5 m

3. warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm                 -  1459.5 m2

4. podbudowa z tłucznia gr. 10.0 cm                           -  1459.5 m2

5. nawierzchnia z tłucznia gr. 5 cm                             -  1459.5 m2

Projektuje się wykonanie koryta głębokości 28 cm, następnie wykonanie warstwy odsączającej z piasku  gr. 20 cm. Po wykonaniu warstwy odsączającej wykonana zostanie podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 10 cm a następnie nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 5 cm. Nawierzchnię   wyprofilować ze spadkami poprzecznymi jednostronnymi 5% w kierunku potoku.  Wyprofilowanie w części istniejącej skarpy   nie wpłynie niekorzystnie  na funkcjonalność  potoku   Dymitrowsko - Młodochowskiego i nie wymaga uzgodnienia.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Postanowienia dodatkowe

Podczas realizacji zadania nie będą naruszone działki przyległe do wyznaczonego zakresu robót ani inne działki na terenie objętym projektem.

Roboty będą prowadzone wyłącznie na działce o nr ew. 421.

W obrębie prowadzonych robót nie występują wały przeciwpowodziowe.

7. Ochrona środowiska

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami), Ja niżej podpisany projektant oświadczam, zgodnie z §3 ust. 2, że realizacja przedsięwzięcia   „Przebudowa i modernizacja drogi poscaleniowej w miejscowości Wojków nr. ew. 421 gm. Padew Narodowa”  nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na terenach NATURA 2000.

W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej. W pobliżu projektowanej drogi nie występują wały powodziowe.

Inż. Krzysztof   Kopeć