MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

Remont modernizacja drogi poscaleniowej w miejscowości Wojków

nr. ew.  815

wrzesień  2015r.                                                       wyk.  inż. Krzysztof  Kopeć

Projekt zawiera

1. mapa poglądowa

2. wielkości podstawowe

3. opis techniczny

4. mapa ewidencyjna

5. mapa zasadnicza

6. profile podłużne

7. rysunki konstrukcyjne

Wielkości podstawowe

Droga nr. 815

1. długość drogi                                                           - 608 mb

2. szerokość korony                                                     -    3.0 m

3. warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm                 -  1824 m2

4. podbudowa z tłucznia gr. 10.0 cm                           -  1824 m2

5. nawierzchnia z tłucznia gr. 5 cm                             -  1824 m2

6. przepust śr. 30 cm dł. 6.0m                                      -    1 szt.

OPIS TECHNICZNY

Remont modernizacja drogi poscaleniowej w m. Wojków

gm. Padew Narodowa

- Podstawa opracowania

Opracowanie projektu „Remont modernizacja drogi poscaleniowej w miejscowości Wojków nr. ew. 815  gm. Padew Narodowa”

- Dane wyjściowe

  - Mapa zasadnicza

  - Wniosek o dofinansowanie

  - Pomiary terenowe

  - Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3.   Stan istniejący

Droga powstała wskutek scalenia gruntów w miejscowości Wojków.

Droga jest wyznaczona w terenie jako nowy obiekt lub w trasie już drogi

istniejącej.

Droga posiada  nawierzchnię gruntową w większości zadarnioną o pasie szerokości  5.0 m. Dojazd do pól w obecnym stanie jest bardzo utrudniony, gdyż na surowym terenie tworzą się wyboje a po opadach kałuże z wodą a  trawa i zakrzaczenia utrudniają przejazd. Konieczne jest utwardzenie nawierzchni co zdecydowanie poprawi standard drogi. W pasie drogi występuje istniejący przepust który wymaga remontu.

4.    Rozwiązania projektowe

Droga nr. 815

1. długość drogi                                                           - 608 mb

2. szerokość korony                                                     -    3.0 m

3. warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm                 -  1824 m2

4. podbudowa z tłucznia gr. 10.0 cm                           -  1824 m2

5. nawierzchnia z tłucznia gr. 5 cm                             -  1824 m2

6. przepust śr. 30 cm dł. 6.0m                                      -    1 szt.

Remont modernizacja drogi w km 0+000-0+608, projektuje się wykonanie koryta grubości 20 cm, następnie wykonanie warstwy odsączającej z piasku  gr. 10 cm. Po wykonaniu warstwy odsączającej wykonana zostanie podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 10 cm a następnie nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 5 cm. Nawierzchnię   wyprofilować ze spadkami poprzecznymi jednostronnymi 5%.

W celu prawidłowego odpływu wody wyremontowany zostanie  przepust poprzez wymianę istniejącej rury betonowej na rurę PCV dwuwarstwową karbowaną o średnicy 30 cm długości 6.0m.  Rurociąg posadowiony na podsypce piaskowej gr. 10 cm i obsypany materiałem sypkim. Przyczółki na wlocie i wylocie wykonane z darniny na mur. Przepust powinien być wykonany przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem nawierzchni.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Postanowienia dodatkowe

Podczas realizacji zadania nie będą naruszone działki przyległe do wyznaczonego zakresu robót ani inne działki na terenie objętym projektem.

W obrębie prowadzonych robót nie występują wały przeciwpowodziowe.

7. Ochrona środowiska

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami), Ja niżej podpisany projektant oświadczam, zgodnie z §3 ust. 2, że realizacja przedsięwzięcia   „Modernizacja drogi poscaleniowej w miejscowości Wojków nr. ew. 815 gm. Padew Narodowa”  nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na terenach NATURA 2000.

W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej. W pobliżu projektowanej drogi nie występują wały powodziowe.

Inż. Krzysztof   Kopeć