OPIS TECHNICZNY

inwentaryzacji istniejącego budynku garażowego w Padwi Narodowej, dz. nr ew. 1892.

Inwestor: Gmina Padew Narodowa

Padew Narodowa ul.Grunwaldzka 2

I.Dane ogólne:

1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka

1.1. Istniejący budynek garażowy inwestora jest budynkiem jednokondygnacyjnym, parterowym, bez podpiwniczenia,

1.2. Bryła budynku

Bryła budynku stanowi prostopadłościan o kształcie prostokąta, przykryty dachem  jednospadowym.

2. Podstawowe dane techniczne;

- pow. zabudowy  - 90,50 m2

-  pow. całkowita  -   74,60 m2

- kubatura budynku –   250,0 m3

3. Wyposażenie budynku

Istniejący budynek inwestora  jest wyposażony  w instalacje elektryczną.

4.Konstrucja budynku

- fundamenty – ławy i ściany betonowe z betonu żwirowego B15, zbrojony stalą AIII,

- ściany zewnętrzne z pustaka żużlowego, ściany grubości 28cm,ściana wewnętrzna z pustaka żużlowego gr. 25 cm i 10 cm,

- strop  – płyta żelbetowa gr 12 cm zbrojona stalą A-III,   wieńce  żelbetowe zbrojone stalą AIII,

- stolarka  okienna i  drzwiowa- nietypowa,

- nadproża – wylewane żelbetowe,

- konstrukcja dachu- stropodach niewentylowany , pokrycie dachu lacha papa asfaltowa,  blacharskie z blachy powlekanej,

- izolacje:

-- przeciwwilgociowa- 2x papa na lepiku

-- paraizolacja – folia polietylenowa,

-- termiczna- styropian i wełna mineralna,

-  posadzki- betonowe,

- tynki wewnętrzne – cem-wap kat.III,

- tynki zewnętrzne –cem-wap kat. III,

- malowanie – malowanie farbami akrylowymi,

- inne roboty- wokół budynku wykonano opaskę betonową szer. 50cm.

5. Instalacje:

Budynek  jest wyposażony  w instalację elektryczną.

Projektant;