OPIS TECHNICZNY

inwentaryzacji istniejącego budynku byłego ośrodka zdrowia  w Padwi Narodowej gm. Padew Narodowa, dz. nr ew. 1892

Inwestor: Gmina Padew Narodowa

Padew Narodowa ul.Grunwaldzka 2

I.Dane ogólne:

1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka

1.1. Istniejący budynek usługowy  inwestora jest budynkiem trzykondygnacyjnym: parter, piętro, podpiwniczenie,

1.2. Bryła budynku

Bryła budynku stanowi prostopadłościan o kształcie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym.

2. Podstawowe dane techniczne;

- pow. zabudowy  - 150,30 m2

- pow. użytkowa  -  232,00 m2

- pow. całkowita  -   343,40 m2

- kubatura budynku –   1200,0 m3

- kategoria zagrożenia ludzi –ZL III

3. Wyposażenie budynku

Istniejący budynek inwestora wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,  grzewczą.

4.Konstrucja budynku

- fundamenty – ławy i ściany betonowe z betonu żwirowego B15, zbrojony stalą AIII,

- ściany zewnętrzne z pustaków żużlowych, ceramicznych i cegły pełnej, ściany grubości 41cm, ściany wewnętrzne gr. 25 cm i 12 cm z cegły pełnej,

- strop nad piwnicą, parterem i piętrem– strop acermana, wieńce żelbetowe,

- stolarka okienna i drzwiowa- typowa,

- nadproża – wylewane żelbetowe,

- konstrukcja dachu- krokwiowo-płatwiowa , pokrycie blacha trapezowa, obróbki blacharskie z blachy powlekanej,

- izolacje:

-- przeciwwilgociowa- 2x papa na lepiku

-- paraizolacja – folia polietylenowa,

-- termiczna- styropian i wełna mineralna,

- podłogi i posadzki: pomieszczenia piwnicy- posadzki betonowe, pomieszczenia parteru i piętra- parkiet i płytki terakota,

- tynki wewnętrzne – cem-wap kat.III,

- tynki zewnętrzne – tynk mineralny cienkowarstwowy, budynek został docieplony warstwą styropianu gr 12 cm,

- malowanie – malowanie farbami akrylowymi,

- inne roboty- wokół budynku wykonano opaskę betonową szer. 50cm.

5. Instalacje:

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje;

- elektryczna, zasilanie z sieni niskiego napięcia przyłączem napowietrznym,

- wodociągowa, zasilanie z wodociągu wiejskiego,

- kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej,

- instalacja grzewcza centralnego ogrzewania, kotłownia własna opalana węglem.

Projektant;