OPIS TECHNICZNY

Rozbudowy, nadbudowy   i przebudowy  budynku garażowego z przystosowaniem do stacjonowania karetki pogotowia w Padwi Narodowej,  dz. nr ew. 1892.

Inwestor : Gmina Padew Narodowa

Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2

I.Dane ogólne:

1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka;

1.1. Projektowana rozbudowa, nadbudowa  i przebudowa budynku będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, parterowym.

1.2. Bryła budynku:

Bryła budynku stanowi prostopadłościan o kształcie prostokąta, przykryty dachem jednospadowym.

2. Podstawowe dane techniczne budynku;

2.1. powierzchnia zabudowy części rozbudowywanej-   42,00  m2

2.2. powierzchnia użytkowa części rozbudowywanej -  29,70m2

2.3. powierzchnia całkowita części rozbudowywanej-   29,70 m2

2.4. kubatura części rozbudowywanej i nadbudowywanej  -  330 m3

2.4. kategoria zagrożenia ludzi- ZL IV,

2.5. klasa odporności ogniowej budynku – nie ustala się.

Łączna powierzchnia budynku:

- powierzchnia zabudowy-   132,50 m2

- pow. użytkowa         -        104,30   m2

-pow. całkowita              -   104,60 m2

- kubatura -  580,0  m3.

3. Wyposażenie budynku:

Projektowana rozbudowa, nadbudowa  budynku  będzie wyposażona  w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, grzewczą, a doraźnie klimatyzacja, zasilanie odbywać się będzie zalicznikowo z budynku usługowego.

4. Warunki lokalizacji;

Budynek zlokalizowany jest na terenie płaskim. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia . Projekt dostosowany jest do strefy klimatycznej I-II wg PN-82/B-02403, I-II gruntowej wg PN-81/B-03020, I-II śniegowej wg PN-80/B-020010, I wiatrowej wg PN-77/B-012011.

5.  Opinia geotechniczna.

- Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa.

  - teren, na którym jest  posadowiony budynek garażowy, posiada warstwy jednorodne, równoległe do powierzchni, bez gruntów słabonośnych; warunki gruntowe proste.

  - Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia istniejącego budynku

  - Głębokość przemarzania dla przedmiotowej lokalizacji wynosi 1,0m. Przyjęto posadowienie proj. budynku na głębokości poniżej poziomu przemarzania.

1.4.Nośność gruntów w poziomie posadowienia fundamentów proj. bud.

0,15 MPa.

- Ustalenie kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.  25.04.2012 r.  /Dz.U.2012.463/.

  - Istniejący budynek zaliczony został do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.

  - Nie przewiduje się odwodnienia działki.

  - Po badaniu  gruntu  oraz  wywiadzie  z właścicielami działek sąsiednich  stwierdzono, że w miejscu posadowienia istniejącego obiektu występują grunty dobre do celów budowlanych.

  - Nie zachodzi konieczność projektowania barier i ekranów uszczelniających.

  - Przyjęto nośność podłoża gruntowego  1,5 kG cm 2.

  - Brak występowania wzajemnego oddziaływania proj. obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy                 i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu z obiektami sąsiadującymi .

  - Wykopy o  głębokości  do 1,50 m  nie wymagają zabezpieczeń.

  - Nie zachodzi potrzeba wzmacniania podłoża gruntowego w miejscu istniejącego budynku.

  - Projektowany budynek posadowiony został powyżej występowania wody gruntowej .

  - Projektowany budynek w trakcie realizacji i po jego zakończeniu nie będzie zanieczyszczał podłoża gruntowego wobec powyższego nie zachodzi konieczność oczyszczania gruntu.

6.Charakterystyka ekologiczna budynku garażowego

Budynek zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych w użytkowaniu pod względem ekologicznym (ceramika, beton, drewno, wełna mineralna, styropian).

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery nie przekracza dopuszczalnych norm określonych rozporządzeniem MOSZNiL z dnia 12.02.1990r. (Dz. U. Nr 15 poz. 92 z 1990r.)

II. Architektura i konstrukcja:

1.Opis elementów konstrukcyjnych budynku:

- fundamenty – stopy fundamentowe i ściany z betonu żwirowego kl.B20, zbrojone stalą A III,

- ściany zewnętrzne – konstrukcja murowana z pustaków żużlowych  gr 28 cm, inwestor projektuje docieplenie budynku warstwą styropianu gr. 15 cm,

- od strony północnej zaprojektowana została ściana oddzielenia pożarowego z uwagi na lokalizacje budynku przy granicy działki, ściana wykonana zostanie z pustaków ceramicznych  gr. 29cm , pomiędzy ścianami ułożona zostanie warstwa wełny mineralnej gr. 21 cm,

- strop – w części  rozbudowy  projektuje się płytę żelbetową gr. 15 cm, wieńce i belki zbrojone stalą AIII,

- nadproża – wylewane na „mokro”,

- stolarka okienna i drzwiowa - typowa,

- konstrukcja dachu- stropodach niewentylowany, na płycie stropowej wykonane zostanie ocieplenie i szlichta cementowa, dach pokryty zostanie papą termozgrzewalną,  obróbki blacharskie z blachy powlekanej.

2. Wykończenie budynku:

- izolacje:

-- przeciwwilgociowa – 2xpapa na lepiku,

-- paraizolacja – folia polietylenowa,

-- termiczna- styropian lub wełna mineralna jak w opisie warstw.

- posadzki-  w pomieszczeniu stacjonowania karetki nr 1 – posadzka przemysłowa, w  pomieszczeniu gospodarczym nr 2-  posadzka cementowa , w pomieszczeniu garażowym nr 3 – posadzka cementowa,

- tynki wewnętrzne  - cem-wap kat.III, w pomieszczeniu stacjonowania karetki ściany obłożyć płytkami ceramicznymi do wys. 2,0m

- tynki zewnętrzne -  tynk cienkowarstwowy mineralny,

- malowanie- farbami akrylowymi zmywalnymi,

- inne roboty – wokół budynku wykonać opaskę betonowa szer. 50 cm,

3.Instalacje:

Projektowana rozbudowa i nadbudowa będzie wyposażona  w instalacje:

- elektryczna nowa w całym budynku, zasilanie zalicznikowe z budynku usługowego,

- wodociągowa , zasilanie zalicznikowe z budynku usługowego,

- kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej,

- grzewcza , kotłownia własna w budynku usługowym opalana gazem, budynek garażowy zasilany będzie zalicznikowo z budynku usługowego.

- doraźnie w miesiącach letnich w budynku  wykorzystywany będzie klimatyzator do utrzymania temperatury max. 25 stopni,

Przebudowa budynku polegać będzie na:

-wykonaniu drzwi wewnętrznych z pomieszczenia nr 1 do pomieszczenia gospodarczego nr 2, zmianie stolarki drzwiowej zewnętrznej w pomieszczeniu nr 2 i nr 3.

- ocieplenie istniejącego budynku warstwą styropianu gr 15 cm, wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego.

Technologia obiektu:

-budynek wykorzystywany będzie jako budynek garażowy do stacjonowania karetki pogotowia , w pomieszczenie gospodarcze wykorzystywane będzie jako pomieszczenie porządkowe i miejsce do chwilowego przechowywania zużytych medykamentów,

- lokal wyposażony zostanie w niezbędne urządzenia do wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem,

-pomieszczenie socjalne i łazienka znajdują się w  budynku,

Obliczenia konstrukcji i obliczenia statyczne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym.

Uwaga:

Wszystkie roboty  budowlane powierzyć osobom posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe, prowadzić roboty zgodnie ze sztuka budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Projektant: