OPIS TECHNICZNY

Zmiany sposobu użytkowania   i przebudowy  budynku  byłego ośrodka zdrowia z pr4zeznaczeniem na Podstację Pogotowia Ratunkowego  w Padwi Narodowej,  dz. nr ew. 1892.

Inwestor : Gmina Padew Narodowa

Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2

I.Dane ogólne:

1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka;

1.1. Projektowana zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku będzie nie zmieni wyglądu architektonicznego budynku, budynek pozostanie  budynkiem trzykondygnacyjnym : piwnice, parter i piętro.

Inwestor przeznacza parter budynku na Podstację Pogotowia Ratunkowego, z parteru wydzielony został dodatkowy lokal użytkowy.

1.2. Bryła budynku:

Bryła budynku stanowi prostopadłościan o kształcie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym.

2. Podstawowe dane techniczne budynku;

2.1. powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian-   150,30  m2

2.2. powierzchnia użytkowa pozostaje bez zmian  -  232,00 m2

2.3. powierzchnia całkowita pozostaje bez zmian -   343,40 m2

2.4. kubatura pozostaje bez zmian  -        1200 m3

2.4. kategoria zagrożenia ludzi- ZL III

2.5. klasa odporności ogniowej budynku – nie ustala się.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Podstacji Pogotowia Ratunkowego    wynosi – 75,60 m2

Podstacja pogotowia dodatkowo korzystać będzie z następujących pomieszczeń: klatki schodowej jako dojścia, części pomieszczeń piwnicy : kotłowni z pomieszczeniem gospodarczym.

3. Wyposażenie budynku:

Pomieszczenia przeznaczone na Podstacje Pogotowia ratunkowego  będą wyposażona  w instalacje: elektryczną wykonana jako nową ,wodno-kanalizacyjna wykonana jako nową, grzewczą wykonana jako nowa w pomieszczeniach, kotłownia własna opalana gazem.

4. Warunki lokalizacji;

Budynek zlokalizowany jest na terenie płaskim. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia . Projekt dostosowany jest do strefy klimatycznej I-II wg PN-82/B-02403, I-II gruntowej wg PN-81/B-03020, I-II śniegowej wg PN-80/B-020010, I wiatrowej wg PN-77/B-012011.

5.  Opinia geotechniczna.

- Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa.

  - teren, na którym jest  posadowiony budynek usługowy, posiada warstwy jednorodne, równoległe do powierzchni, bez gruntów słabonośnych; warunki gruntowe proste.

  - Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia istniejącego budynku

  - Głębokość przemarzania dla przedmiotowej lokalizacji wynosi 1,0m. Przyjęto posadowienie proj. budynku na głębokości poniżej poziomu przemarzania.

1.4.Nośność gruntów w poziomie posadowienia fundamentów proj. bud.

0,15 MPa.

- Ustalenie kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.  25.04.2012 r.  /Dz.U.2012.463/.

  - Istniejący budynek zaliczony został do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.

  - Nie przewiduje się odwodnienia działki.

  - Po badaniu  gruntu  oraz  wywiadzie  z właścicielami działek sąsiednich  stwierdzono, że w miejscu posadowienia istniejącego obiektu występują grunty dobre do celów budowlanych.

  - Nie zachodzi konieczność projektowania barier i ekranów uszczelniających.

  - Przyjęto nośność podłoża gruntowego  1,5 kG cm 2.

  - Brak występowania wzajemnego oddziaływania proj. obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy                 i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu z obiektami sąsiadującymi .

  - Wykopy o  głębokości  do 1,50 m  nie wymagają zabezpieczeń.

  - Nie zachodzi potrzeba wzmacniania podłoża gruntowego w miejscu istniejącego budynku.

  - Projektowany budynek posadowiony został powyżej występowania wody gruntowej .

  - Projektowany budynek w trakcie realizacji i po jego zakończeniu nie będzie zanieczyszczał podłoża gruntowego wobec powyższego nie zachodzi konieczność oczyszczania gruntu.

6.Charakterystyka ekologiczna budynku  usługowego

Budynek zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych w użytkowaniu pod względem ekologicznym (ceramika, beton, drewno, wełna mineralna, styropian).

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery nie przekracza dopuszczalnych norm określonych rozporządzeniem MOSZNiL z dnia 12.02.1990r. (Dz. U. Nr 15 poz. 92 z 1990r.)

II. Architektura i konstrukcja:

1.Opis elementów konstrukcyjnych budynku:

- fundamenty istniejące– stopy fundamentowe i ściany z betonu żwirowego kl.B20, zbrojone stalą A III,

- ściany zewnętrzne – konstrukcja murowana z pustaków ceramicznych i cegły pełnej gr 29 cm, ściany zewnętrzne posiadają docieplenie budynku warstwą styropianu gr. 12 cm,

- stropy  – istniejące stropy acermana, wieńce i belki zbrojone stalą AIII,

- nadproża – wylewane na „mokro”,

- stolarka okienna i drzwiowa – typowa nowa w całym budynku,

- konstrukcja dachu- dach typu krokwiowo- płatwiowego dwuspadowy,   pokrycie dachu trapezowa , obróbki blacharskie z blachy powlekanej.

2. Wykończenie budynku:

- izolacje:

-- przeciwwilgociowa – 2xpapa na lepiku,

-- paraizolacja – folia polietylenowa,

-- termiczna- styropian lub wełna mineralna jak w opisie warstw.

- posadzki-  posadzka cementowa,

- tynki wewnętrzne  - cem-wap kat.III

- tynki zewnętrzne -  tynk cienkowarstwowy mineralny,

- malowanie- farbami akrylowymi,,

- inne roboty – wokół budynku wykonać opaskę betonowa szer. 50 cm,

3.Instalacje:

Projektowana zmiana przeznaczenia  będzie wyposażona  w instalacje:

- elektryczna jako nowa ,zasilanie istniejącym przyłączem napowietrznym,

- wodociągowa , zasilanie z wodociągu wiejskiego,

- kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej wiejskiej,

- grzewcza , kotłownia własna opalana gazem.

- w pomieszczeniach socjalnych zainstalowane zostaną klimatyzatory do doraźnego korzystania,

Przebudowa budynku polegać będzie na:

-zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru,  dostosowaniu stolarki drzwiowej do obowiązujących  przepisów,

- zaprojektowano schody zewnętrzne do wydzielonego lokalu usługowego,

- wydzieleniu stref pożarowych: klatka schodowa zostanie wydzielona i zamknięta drzwiami pożarowymi EI30,

- zaprojektowano wymagane dla pomieszczeń instalacje wewnętrzne,

Technologia obiektu:

-pomieszczenia wykorzystywane będą jako dyspozytornia i pomieszczenia pracowników pogotowia ratunkowego, bez dostępu osób trzecich,

- lokal wyposażony zostanie w niezbędne urządzenia do wykonywania usług,

-zatrudnienie   - do 3 osób na zmianę,

-pomieszczenie socjalne i łazienka znajdują się w  budynku,

Obliczenia konstrukcji i obliczenia statyczne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym.

Uwaga:

Wszystkie roboty  budowlane powierzyć osobom posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe, prowadzić roboty zgodnie ze sztuka budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Projektant: