# OPIS     TECHNICZNY

======================================

## do projektu zagospodarowania działki Gminy Padew Narodowa, działka nr ew. 1892 w Padwi Narodowej.

I.   Podstawa opracowania:

  - Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.1.2016 z dnia 2016-03-17   i decyzji nr 6733.1.2016 z dnia 6-12-2016r  wyd. przez Wójta Gminy w Padwi Narodowej.

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1: 500.

  - Umowa z inwestorem.

  - Pomiar w terenie, projekt indywidualny, uzgodnienia z inwestorem.

II. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego budynku byłego ośrodka zdrowia z przeznaczeniem na Podstację Pogotowia Ratunkowego, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku garażowego z dostosowaniem do stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego, zmiana trasy przyłącza wodociągowego do budynku Podstacji.

III. Opis stanu istniejącego:

2.1. Położenie: przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Padew

Narodowa  przy drodze wojewódzkiej. Teren inwestycji przylega od strony

zachodniej  do drogi wojewódzkiej, od strony południowej, północnej i

wschodniej j do działek budowlanych.

2.2. Kształt i wielkość: działka jest w kształcie wielokąta o łącznej pow.

0,1983 ha, teren płaski, inwestor przeznacza pod zabudowę całość

powierzchni działki.

Teren działki nie podlega ochronie konserwatorskiej zabytków

i środowiska.

Działka znajduje się poza zasięgiem obszaru szkód górniczych.

2.3. Woda gruntowa: około 1,50m poniżej terenu i waha się w zależności od

opadów atmosferycznych i pory roku.

2.4.  Zainwestowanie i uzbrojenie działki:

- działka inwestora w chwili obecnej  jest zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia przeznaczonego do zmiany sposobu użytkowania, budynkiem garażowym przeznaczonym do rozbudowy i nadbudowy,

- w obszarze opracowania działka jest ogrodzona,

- w obszarze opracowania nie występują żadne służebności gruntowe,

2.5. Istniejące siec uzbrojenia terenu:

-   istniejący wodociąg w 225 przebiega poza zabudowaniami, na wodociągu w

rozstawie ok.140m zlokalizowane są hydranty ppoż,

-    teren inwestycji  jest skanalizowany,

-    wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiega napowietrzna linia energetyczna

zasilająca  Budynek Podstacji przyłączem napowietrznym na budynku.

### IV. Projekt zagospodarowania działki:

  - Lokalizacja budynku Podstacji nie ulegnie zmianie, budynek usytuowany jest zgodnie z §12 warunków technicznych jakim winny odpowiadać budynki,

  - Projektowana rozbudowa budynku garażowego usytuowana zostanie przy ścianie południowej budynku, ściana północna budynku zostanie przystosowana jako ściana oddzielenia pożarowego.

  - Wjazd i wejście na działkę –zjazd istniejący publiczny z drogi wojewódzkiej nr ew. 3579,

  - Ochrona środowiska- inwestycja nie będzie negatywne oddziaływać na środowisko naturalne. Ziemia z wykopów zostanie rozplanowana wokół budynków, lecz zostaną zachowane  istniejące stosunki wodne.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się innego korzystania ze środowiska niż powszechne w rozumieniu ustawy z dnia 27.04.2201 „Prawo Ochrony Środowiska”.

Przedmiotowa inwestycja  jest zlokalizowana poza terenem Obszaru chronionego Natura 2000.

  - W strefie wpływu budynku na otoczenie nie znajdują się obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej lub zaliczone do dóbr kultury współczesnej.

  - Do budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego   nie  projektuje się  wykonanie przyłączy do sieci zewnętrznych, zmianie ulegnie jedynie trasa przyłącza wodociągowego do budynku z uwagi na kolizję z rozbudową budynku. Pozostałe przyłącza do sieci są wystarczające na potrzeby działalności.

  - Wody opadowe zostaną odprowadzone na nieutwardzony teren własnej działki poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych utwardzonego terenu.

  - Wymagania dotyczące osób trzecich- przedmiotowa inwestycja nie narusza praw osób trzecich a w szczególności:

- inwestycja nie ogranicza dostępu tychże osób do dróg publicznych,

- nie pozbawia możliwości korzystania w wody, kanalizacji energii elektrycznej, środków łączności,

- nie powoduje dodatkowego zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza,

- nie powoduje też ponadnormatywnego hałasu ani drgań.

3.8. Ochrona przeciwpożarowa budynku:

- do zewnętrznego gaszenia pożaru woda zapewniona zostanie z istniejącej

sieci wodociągowej, hydranty  pożarowy znajduje się na działce  nr ew. 1896

w odległości  ok.56,0m od ściany budynku,

- do obiektu nie wymaga się obligatoryjnych dróg przeciwpożarowych.

3.9. ukształtowanie terenu:

Projektowana zmiana przeznaczenia budynku Podstacji i rozbudowa

budynku   garażowego nie  spowoduje zmiany ukształtowania terenu.

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren działki inwestora

poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, elementy zagospodarowania

terenu: ogrodzenie, plac utwardzony, podjazdy/ nie spowodują zmiany

naturalnego spływu wód opadowych i nie będą kierowane na teren

sąsiednich   nieruchomości.

3.10.Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Bilans ABCD

Powierzchnia ogólna                                                    1983     m2

- budynki  /obiekty istniejące i  projektowane

obliczone wg PN/PN-ISO 9835:1997/                   284    m2

-  dojścia dojazdy                                                      879      m2

- zieleń                                                                       820      m2

- wskaźnik intensywności zabudowy     -   0,14     /obiekty istniejące

i projektowane/

- pow. biologicznie czynna              -       0,41.

3.11. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej konserwatora zabytków i

środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na obszar Natura 2000.

3.12. Działka inwestora położona jest poza zasięgiem szkód górniczych. Teren

budowy nie jest położony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony

osuwaniem mas ziemnych.

3.13. informacje dotyczące istniejących i przewidywanych zagrożeń dla

środowiska:

Wody opadowe zostaną odprowadzone na nieutwardzony teren własnej

działki poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i

poprzecznych utwardzonego terenu.

3.14.Wymagania dotyczące osób trzecich- przedmiotowa inwestycja nie narusza

praw osób trzecich w szczególności:

- inwestycja nie ogranicza dostępu tychże osób do dróg publicznych,

- nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, gazu,  energii elektrycznej, środków łączności,

- nie powoduje dodatkowego zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza,

- nie powoduje też ponadnormatywnego hałasu ani drgań,

- nie stwarza zagrożenia zdrowia ludzi.

3.15. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć  mogących

pogorszyć stan środowiska lub przedsięwzięć mogących potencjalnie

oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozp. Rady Ministrów z dnia

9.11.2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko.

Projektant: