Padew Narodowa, 22.03.2017

IZP.271.1.2017

# WYJAŚNIENIE TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - I

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Modernizacja obiektu byłego Ośrodka Zdrowia w Padwi Narodowej polegająca na dostosowaniu obiektów na Podstację Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 22-03-2017 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

- Proszę o podanie parametrów bram wjazdowych do garażu. Zgodnie z zestawieniem brama jest unoszona do góry. W STWIOR jest zapisane, że brama rozwierna ocynkowana  ograniczona ogranicznikiem. Brak opisu odnośnie ocieplenia drzwi i dodatkowych przeszkleń jak na rzucie elewacji.

- Proszę o podanie koloru stolarki i rodzaj szyb i materiału na zestawieniu okien dla budynku garażowego i stacji pogotowia.

- Proszę o podanie podstawowych parametrów wykładziny posadzkowej PCV. Brak danych w STWIOR.

- Proszę o podanie więcej szczegół dla bramy wjazdowej  o szer. 7,0 m

Ad 1 i 2

Zamawiający informuje, że:
- do kalkulacji cenowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych w budynku garażu należy przyjąć stolarkę w kolorze szarym (kolor z 2 stron),

- okna uchylno – rozwierne, klasa szyb min. P2

- drzwi do pomieszczenia nr 2, pełne, cieple, aluminiowe, wyposażone w 2 różne zamki, klamki, szyldy itp.

- drzwi do pomieszczenia nr 1, częściowo przeszklone, szyba P2, cieple, aluminiowe, wyposażone w 2 różne zamki, klamki, szyldy itp.

- brama do pomieszczenia nr 3, ciepła, otwierana ręcznie

- brama do pomieszczenia nr 1, automatyczna na pilota (5 pilotów) z systemem otwierania ręcznego awaryjnego na wypadek braku prądu, ciepła, w bramie wstawki z poliwęglanu, brama panelowy, panel sterujący w pomieszczeniu garażu praca w górę, stop, praca w dół, sygnalizator świetlny ruchu bramy wewnątrz i na zewnątrz garażu, po otwarciu bramy samoczynne zamykanie po 30 sekundach, czujniki optyczne zainstalowane w otworze bramy i listwie uszczelniającej dolnego panelu, zabezpieczenie opadania bramy w razie awarii linek, np. wiśniowski lub równoważne

- drzwi pomiędzy pomieszczeniem 1 i 2 aluminiowe pełne, szare,

- drzwi EI 30, szare

- stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia. 12.04.2002 (Dz. U z 2015 r, poz.1422).

- drzwi wewnętrzne w budynku stacji płytowe, pełne, z wyjątkiem drzwi pomiędzy pomieszczeniem 9 i 10 – drzwi z przeszkleniem

Ad 3

Wykładzina PCV homogeniczna, klasyfikacja użytkowa min. 33, klasa ścieralności min. P

Ad 4

Brama wjazdowa na posesją przesuwna, automatycznie otwierana i zamykana na pilota (5 pilotów), napęd z możliwością otwarcia ręcznego w przypadku zaniku prądu (z uchwytami), panelowa.

____________________________________

# Kierownik Zamawiającego