## PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi gminnej  nr. ew. 652, 651

w miejscowości Piechoty

Wyk.

luty 2016r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

##### Wielkości podstawowe

I. Droga 652, 651  w m. Piechoty

1. długość drogi                                                                          – 271 mb

2. wykonanie koryta gł. 35 cm                                                   -  1147 m2

3. warstwa odsączająca gr. 10 cm                                              -  1147 m2

4. podbudowa tłuczniowa warstwa dolna  gr. 15 cm                 -  1147 m2

5. podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 5 cm                    -  1147 m2

6. nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm                 - 1147 m2

7. Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4 cm               - 1147 m2

8. Obsypka poboczy tłuczniem gr. 10 cm                                   -  271 m2

9. Regulacja studzienek kanalizacyjnych                                     - 6 szt.

10. Miejsca postojowe                                                                 - 6 szt.

11. Powierzchnia miejsc postojowych                                         - 171 m2

Projekt zawiera :

- Wielkości podstawowe

- Sytuacja poglądowa

- Opis techniczny

- Mapa zasadnicza

5.  Profil podłużny

6. Rysunek  konstrukcyjny

7. Przedmiar robót

### OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr ew. 652, 651

w miejscowości Piechoty.

1. Podstawa opracowania

1.1 Opracowanie projektu  Przebudowa drogi gminnej  nr. ew. 652, 651

w miejscowości Piechoty  zostało zlecone przez Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2.3 Pomiary w terenie

2.4 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 652, 651 Piechoty

Droga gminna przewidziana do przebudowy w km 0+000 – 0+271

w m. Piechoty

Droga ta jest droga dojazdową do gospodarstw domowych i łączy drogę   gminną z droga powiatową Padew Narodowa - Babule.

Posiada ona nawierzchnię tłuczniową o nieregularnej grubości , która jest nawierzchnią niestabilną i uciążliwa w użytkowaniu.   Korzystanie z drogi jest uciążliwe dla pobliskich gospodarstw jak również dla odwiedzających siłownię zewnętrzną   oraz boisko sportowe.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga   Nr. 652, 510/5

Przebudowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szer. 4.0m na długości 271 mb wraz z rozjazdem łączącym drogę powiatową  dostępem do siłowni zewnętrznej oraz boiska sportowego. Na całej powierzchni tj. w km drogi 0+000 - 0+271 zostanie wykonane koryto o głębokości 35 cm a urobek wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora. W korycie wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm, następnie  podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubości 15 cm.  Na  przygotowanej podbudowie  warstwy dolnej  wykonana zostanie górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm z nadaniem spadków poprzecznych. Na przygotowanej podbudowie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca grubości 4.0 cm. a następnie warstwa ścieralna gr. 4.0 cm.

Spadki porzeczne dwustronne i jednostronne 2%. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną obsypki poboczy po obu stronach drogi szerokości 0.5 tłuczniem kamiennym gr. 10 cm.  Podczas wykonywania nawierzchni asfaltowej regulowane będą studzienki kanalizacyjne  dopasowane do powierzchni nawierzchni.   Po lewej stronie drogi na wysokości parku rehabilitacji ruchowej wykonane zostanie 6 miejsc postojowych o na wierzchni tłuczniowej. Miejsca postojowe o szerokości 3.6 - 5,5 m i długości po 6.0m.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych to nawierzchnia tłuczniowa gr. 10 cm, wykonana na warstwie podbudowy tłuczniowej gr. 10 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm.

4.3 Parametry drogi zostały przedstawione w części graficznej.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Warunki ogólne

# W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami), Ja niżej podpisany projektant oświadczam, zgodnie z §3 ust. 2, że realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr. ew. 652, 510/5 w m. Piechoty”  nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja  jest położona na terenach NATURA 2000.W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej.

inż. Krzysztof  Kopeć