## PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Padew Narodowa

nr. ew. 1341, 1112,

Wyk.

Czerwiec 2017r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

##### Wielkości podstawowe

I. Droga 1341 i 1112  w m. Padew Narodowa

1. długość drogi                                                                          – 558 mb

2. wykonanie koryta gł. 40 cm                                                   -  2810 m2

3. warstwa odsączająca gr. 10 cm                                              -  2810 m2

4. podbudowa tłuczniowa warstwa dolna  gr. 15 cm                 -  2810 m2

5. podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 5 cm                    -  2810 m2

6. nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm                 - 2810 m2

7. nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4 cm               - 2810 m2

8. wykonanie koryta gł. 40 cm pod ściek i krawężnik                -  551 m2

9. podsypka piaskowa pod krawężnik gr. 5 cm                        -  330 m2

10. ława z oporem pod krawężnik 20x30                                  -  66.12 m3

11. krawężnik betonowy 20x30                                                 -  1102 mb

12. podsypka piaskowa pod ściek gr. 10 cm                             -  330.6 m2

13. ława betonowa pod ściek 20x30                                          - 66.12 m3

14. ściek z kostki brukowej szarej gr. 6 cm szer. 0.3m               - 330.6 m2

15. wpust krawężnikowy  ze studzienką  śr. 800mm gł. 1.0m    - 1 szt

16. przykanalik z rury kanalizacyjnej śr. 260mm  dł. 6.0m        - 1 szt

17. Regulacja studzienek kanalizacyjnych                                     - 17 szt

Projekt zawiera :

- Wielkości podstawowe

- Orientacja

- Opis techniczny

- Mapa zasadnicza

5.  Profile podłużne

6.  Rysunki  konstrukcyjne

7. Przedmiar robót

### OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Padew Narodowa nr ew. 1341, 1112

1. Podstawa opracowania

1.1 Opracowanie projektu  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Padew Narodowa   nr ew. 1341, 1112  zostało zlecone przez Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2.3 Pomiary w terenie

2.4 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 1341,1112 Padew Narodowa

Droga gminna przewidziana do remontu w km 0+000 – 0+558

w m. Padew Narodowa

Droga ta jest droga dojazdową do gospodarstw domowych i łączy się rozjazdem z drogą gminną nr 1112 tj ul. Jaśminową.

Posiada ona nawierzchnię tłuczniową o nieregularnej grubości , która jest nawierzchnią niestabilną i uciążliwa w użytkowaniu.   Korzystanie z drogi jest uciążliwe dla pobliskich gospodarstw , oraz innych użytkowników.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga   Nr. 1341 i 1112

Przebudowa drogi polega na docelowym wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szer. 5.0m w km 0+000 - 0+558. Na całej powierzchni tj. w km drogi 0+000 - 0+558  zostanie wykonane koryto o głębokości 40 cm a urobek wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora. W korycie wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm, następnie  podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubości 15 cm.  Na  przygotowanej podbudowie  warstwy dolnej  wykonana zostanie górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm z nadaniem spadków poprzecznych. Na przygotowanej podbudowie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca grubości 4.0 cm. a następnie warstwa ścieralna gr. 4.0 cm.

Spadki porzeczne dwustronne i jednostronne 2%.

W celu odprowadzenia wody z nawierzchni drogi wykonane zostaną ścieki poprowadzone po obu krawędziach nawierzchni asfaltowej z kostki brukowej szer. 30 cm ograniczone krawężnikiem betonowym 15x30.

Ściek z kostki brukowej szarej ułożony na ławie betonowej gr. 20 cm posadowionej na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Ścieki od strony zewnętrznej ograniczone krawężnikiem betonowym 15x30 posadowiony na ławie betonowej z oporem 20x30 ułożonej na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Przy wjazdach na posesje krawężnik zaniżony o 8 cm. W km 0+280 w krawężniku od strony lewej zostanie wykonany wpust krawężnikowy wraz ze studzienką zbiorczą śr. 800mm gł. 1.0m do którego będzie woda z części ścieku lewego. Od studzienki wyprowadzony zostanie przykanalik z rury kanalizacyjnej śr. 120 mm odprowadzający wodę z części lewego ścieku na stronę prawą do zaniżenia terenowego.  Wykopy pod ściek i krawężnik zostaną wykonane łącznie z korytowaniem pod nawierzchnię drogi.

Podczas wykonywania nawierzchni asfaltowej regulowane będą studzienki kanalizacyjne i  dopasowane do powierzchni nawierzchni. W km 0+000 i 0+558 droga łączy się  z drogą gminną nr. ew. 1112 gdzie wykonane zostaną rozjazdy połączone z nawierzchnią asfaltową tej drogi.

4.3 Parametry drogi zostały przedstawione w części graficznej.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Warunki ogólne

# W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami), Ja niżej podpisany projektant oświadczam, zgodnie z §3 ust. 2, że realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Padew Narodowa nr ew. 1341, 1112 ”  nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na terenach NATURA 2000.W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej.

inż. Krzysztof  Kopeć