## PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojków nr. ew. 518, 579, 336,

Wyk.

kwiecień 2017r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

##### Wielkości podstawowe

I. Droga 518, 336  w m. Wojków

1. długość drogi                                                                          – 936 mb

2. wykonanie koryta gł. 30 cm                                                   -  3611 m2

3. warstwa odsączająca gr. 10 cm                                              -  3611 m2

4. podbudowa tłuczniowa warstwa dolna  gr. 15 cm                 -  3611 m2

5. podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 5 cm                    -  3611 m2

6. nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm                 - 3611 m2

7. Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4 cm               - 3611 m2

8. Obsypka poboczy tłuczniem gr. 10 cm                                   -  976 m2

9. Regulacja studzienek kanalizacyjnych                                     - 15 szt

10. Regulacja zasuw wodociągowych                                         -   5 szt

11. Przepust sr. 60 cm dł. 8.0m                                                  -   1 szt

I. Droga 579, 336, w m. Wojków

1. długość drogi                                                                          – 62 mb

2. wykonanie koryta gł. 30 cm                                                   -  196 m2

3. warstwa odsączająca gr. 10 cm                                              -  196 m2

4. podbudowa tłuczniowa warstwa dolna  gr. 15 cm                 -  196 m2

5. podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 5 cm                    -  196 m2

6. nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm                 - 196 m2

7. Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4 cm               - 196 m2

8. Obsypka poboczy tłuczniem gr. 10 cm                                   -  62 m2

9. Przepust sr. 40 cm dł. 6.0m                                                  -   1 szt

Projekt zawiera :

- Wielkości podstawowe

- Orientacja

- Opis techniczny

4.  Mapa zasadnicza

5.  Profile podłużne

6.  Rysunki  konstrukcyjne

7.  Przedmiar robót

### OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojków nr ew. 518, 579, 336,

Do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

1.1 Opracowanie projektu  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojków

nr ew. 518, 579, 336  zostało zlecone przez Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2.3 Pomiary w terenie

2.4 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 518, 336 Wojków

Droga gminna przewidziana do remontu w km 0+000 – 0+936 i 0+000 - 0+020

w m. Wojków

Droga ta jest droga dojazdową do gospodarstw domowych i łączy się  z drogą powiatową Padew Narodowa - Przykop, oraz drogą gminną Wojków - Padew Narodowa.

Posiada ona nawierzchnię tłuczniową o nieregularnej grubości , która jest nawierzchnią niestabilną i uciążliwa w użytkowaniu.   Korzystanie z drogi jest uciążliwe dla pobliskich gospodarstw , oraz innych użytkowników.

3.2 Droga Nr. ew. 579, 336 Wojków

Droga gminna przewidziana do remontu w km 0+000 – 0+062   w m. Wojków

Droga ta jest droga dojazdową do gospodarstw domowych i gruntów rolnych łączy się  z drogą powiatową Padew Narodowa - Przykop, oraz drogą gminną nr. ew 518. Posiada ona nawierzchnię tłuczniową o nieregularnej grubości , która jest nawierzchnią niestabilną i uciążliwa w użytkowaniu.   Korzystanie z drogi jest uciążliwe dla pobliskich gospodarstw , oraz innych użytkowników.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga   Nr. 518, 336

Przebudowa drogi polega na docelowym wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szer. 4.0m w km 0+000 - 0+660 i 0+000 - 0+020 mb , oraz szer. 3.0m w km 0+660 - 0+936. Na całej powierzchni tj. w km drogi 0+000 - 0+660 i 0+000 - 0+020 zostanie wykonane koryto o głębokości 30 cm a urobek wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora. W korycie wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm, następnie  podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubości 15 cm.  Na  przygotowanej podbudowie  warstwy dolnej  wykonana zostanie górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm z nadaniem spadków poprzecznych. Na przygotowanej podbudowie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca grubości 4.0 cm. a następnie warstwa ścieralna gr. 4.0 cm.

Spadki porzeczne dwustronne i jednostronne 2%. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną obsypki poboczy po obu stronach drogi szerokości 0.5 tłuczniem kamiennym gr. 10 cm.  Podczas wykonywania nawierzchni asfaltowej regulowane będą studzienki kanalizacyjne i zasuwy wodociągowe dopasowane do powierzchni nawierzchni. W km 0+635 droga łączy się  z drogą gminną nr. ew. 336 gdzie wykonany zostanie rozjazd. Pod rozjazdem w pasie drogi nr. 336 wyremontowany zostanie istniejący przepust. Remont polega na wymianie istniejącego rurociągu śr. 60 cm dł. 8.0m na nowy rurociąg  z rury PEHD dwuwarstwowej karbowanej  śr. 60 cm dł. 8.0m. Na wlocie i wylocie wykonane zostaną ścianki czołowe  prefabrykowane.

4.2 Droga   Nr. 518, 336

Przebudowa drogi polega na docelowym wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szer. 3.0m w km 0+000 - 0+062.  Na całej powierzchni tj. w km drogi 0+000 - 0+062  zostanie wykonane koryto o głębokości 30 cm a urobek wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora. W korycie wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm, następnie  podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubości 15 cm.  Na  przygotowanej podbudowie  warstwy dolnej  wykonana zostanie górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm z nadaniem spadków poprzecznych. Na przygotowanej podbudowie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca grubości 4.0 cm. a następnie warstwa ścieralna gr. 4.0 cm.

Spadki porzeczne dwustronne i jednostronne 2%. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną obsypki poboczy po obu stronach drogi szerokości 0.5 tłuczniem kamiennym gr. 10 cm. W km 0+015 drogi w miejscu kolizji z rowem melioracyjnym  wyremontowany zostanie istniejący przepust. Remont polega na wymianie istniejącego rurociągu śr. 40 cm dł. 6.0m na nowy rurociąg   z rury PEHD dwuwarstwowej karbowanej  śr. 40 cm dł. 6.0m. Na wlocie i wylocie wykonane zostaną ścianki czołowe  prefabrykowane.

4.3 Parametry drogi zostały przedstawione w części graficznej.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Warunki ogólne

# W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami), Ja niżej podpisany projektant oświadczam, zgodnie z §3 ust. 2, że realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojków nr ew. 518, 579, 336,”  nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na terenach NATURA 2000.W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej.

inż. Krzysztof  Kopeć