PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty

Rożniaty  Nr. ew. 16/2, 16/18

Wyk.

czerwiec 2017r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

##### Wielkości podstawowe

I. Droga 16/2 i 16/1  w m. Rożniaty

1. długość drogi                                                                          – 273 mb

2. wykonanie koryta gł. 25 cm                                                   -  1112 m2

3. warstwa odsączająca gr. 10 cm                                              -  1112 m2

4. podbudowa tłuczniowa warstwa dolna  gr. 10 cm                 - 1112 m2

5. podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 5 cm                    - 1112 m2

6. Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 5 cm              - 1112 m2

7. Obsypka poboczy tłuczniem gr. 7 cm                                   - 273 m2

8. Regulacja studzienek kanalizacyjnych                                    - 2  szt

9. Regulacja zasuw wodociągowych                                          - 2  szt

Projekt zawiera :

- Wielkości podstawowe

- Orientacja

- Opis techniczny

- Plan zagospodarowania terenu

- Profil podłużny

6.  Rysunki  konstrukcyjne

7. Przedmiar robót

### OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty nr. ew. 16/2, 16/18

Do planu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

1.1 Opracowanie projektu  Przebudowa drogi gminnej  nr. ew. 16/2, 16/18

w m. Rożniaty  zostało zlecone przez Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2.3 Pomiary w terenie

2.4 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 16/2, 16/18   Rożniaty

Droga gminna przewidziana do przebudowy w km 0+000 – 0+273

Droga ta jest droga dojazdową do gospodarstw domowych.

Posiada ona nawierzchnię w części utwardzoną żużlem paleniskowym ,  w części tłuczniem o nieregularnej grubości,  która jest nawierzchnią niestabilną i uciążliwa w użytkowaniu. powstałe wyboje i nierówności sprawiają że      korzystanie z drogi jest uciążliwe dla pobliskich gospodarstw jak również innych użytkowników.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga   Nr. 16/2, 16/18

Przebudowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szer. 4.0m na długości 273 mb  . Na całej powierzchni tj. w km drogi 0+000 - 0+273 zostanie wykonane koryto o głębokości 25 cm a urobek wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora. W korycie wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm, następnie wykonana zostanie podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubości 10 cm.  Na  przygotowanej podbudowie  warstwy dolnej  wykonana zostanie górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm z nadaniem spadków poprzecznych. Na przygotowanej podbudowie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna grubości 5.0 cm.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną obsypki poboczy tłuczniem kamiennym o szerokości po 0.5m warstwą gr. 10 cm.

Spadki porzeczne dwustronne i jednostronne 2%. Podczas wykonywania nawierzchni asfaltowej regulowane będą studzienki kanalizacyjne  dopasowane do powierzchni nawierzchni.

4.3 Parametry drogi zostały przedstawione w części graficznej.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Warunki ogólne

# W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami), Ja niżej podpisany projektant oświadczam, zgodnie z §3 ust. 2, że realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty nr. ew. 16/2, 16/18”  nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na terenach NATURA 2000.W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej.

inż. Krzysztof  Kopeć