## PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłów

Kębłów  Nr. ew. 356

Wyk.

czerwiec 2017r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

##### Wielkości podstawowe

I. Droga 356  w m. Kębłów

1. długość drogi                                                                          – 400 mb

2. wykonanie koryta gł. 25 cm                                                   -  1420 m2

3. warstwa odsączająca gr. 10 cm                                              -  1420 m2

4. podbudowa tłuczniowa warstwa dolna  gr. 10 cm                 - 1420 m2

5. podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 5 cm                    - 1420 m2

6. Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 5 cm              - 1420 m2

7. Obsypka poboczy tłuczniem gr. 7 cm                                   - 400 m2

8. Regulacja studzienek kanalizacyjnych                                    - 7  szt

Projekt zawiera :

- Wielkości podstawowe

- Orientacja

- Opis techniczny

- Plan zagospodarowania terenu

5.  Profil podłużny

6. Rysunki  konstrukcyjne

7. Przedmiar robót

### OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłów nr. ew. 356

Do planu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

1.1 Opracowanie projektu  Przebudowa drogi gminnej  nr. ew. 356

w m. Kębłów  zostało zlecone przez Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2.3 Pomiary w terenie

2.4 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 356  Kębłów

Droga gminna przewidziana do przebudowy w km 0+000 – 0+400

Droga ta jest droga dojazdową do gospodarstw domowych i łączy drogę powiatową Padew Narodowa - Zaduszniki z droga gminną Padew Narodowa - Wola Zdakowska

Posiada ona nawierzchnię gruntową , która jest nawierzchnią niestabilną i uciążliwa w użytkowaniu. Pagórkowate ukształtowanie terenu sprawia że w nieutwardzonej nawierzchni drogi pojawiają się leje po spływającej wodzie. Korzystanie z drogi jest uciążliwe dla pobliskich gospodarstw jak również innych użytkowników.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga   Nr. 356

Przebudowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szer. 3.5m na długości 400 mb  . Na całej powierzchni tj. w km drogi 0+000 - 0+400  zostanie wykonane koryto o głębokości 25 cm a urobek wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora. W korycie wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm, następnie wykonana zostanie podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubości 10 cm.  Na  przygotowanej podbudowie  warstwy dolnej  wykonana zostanie górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm z nadaniem spadków poprzecznych. Na przygotowanej podbudowie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna grubości 5.0 cm.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną obsypki poboczy tłuczniem kamiennym o szerokości po 0.5m warstwą gr. 7 cm.

Spadki porzeczne dwustronne i jednostronne 2%. Podczas wykonywania nawierzchni asfaltowej regulowane będą studzienki kanalizacyjne  dopasowane do powierzchni nawierzchni.

4.3 Parametry drogi zostały przedstawione w części graficznej.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Warunki ogólne

# W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami), Ja niżej podpisany projektant oświadczam, zgodnie z §3 ust. 2, że realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłów nr. ew. 356”  nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na terenach NATURA 2000.W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej.

inż. Krzysztof  Kopeć